Утвержден приказом

Министерства территориального развития Забайкальского края

от _______июля г. № ______

Перечень аварийно-опасных участков дорог регионального и межмуниципального значения Забайкальского края

| № | Наименование автомобильной дороги | Километр | Причина неудовлетворительного состояния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нерчинск - Шоноктуй |
|  |  | 178 | Поврежден дорожный знак «Указатель направлений» |
|  |  | 154 | Повреждена железобетонная труба |
|  |  | 152 | Поврежден дорожный знак «Опасный поворот» |
|  |  | 150,151 | Отсутствует дорожный знак «Опасный поворот» |
|  |  | 134 | Перекресток не оборудован знаками приоритета |
|  |  | 128 | Поврежден верхний деревянный настил моста |
|  |  | 114 | Повреждены дорожные знаки «Опасный поворот» |
|  |  | 107,105,91 | Ограничена видимость дорожных знаков |
|  |  | 104 | На примыкании с второстепенной дорогой отсутствуют знаки приоритета |
|  |  | 70,71 | Отсутствует дорожный знак «Опасный поворот» |
|  |  | 65 | На примыкании с второстепенной дорогой отсутствуют знаки приоритета |
| 2. | Шелопугино - Балей |
|  |  | 2 | Скопления воды на проезжей части |
|  |  | 26,45 | Ограничение видимости дорожного знака «Опасный поворот» |
|  |  | 32 | Расстояние установки знака «Главная дорога» до перекрестка не соответствует ГОСТ |
|  |  | 50 | Поврежден дорожный знак «Опасный поворот» |
|  |  | 57 | Отсутствует дорожный знак «Примыкание второстепенной дороги» |
|  |  | 60 | Перекресток не оборудован знаками приоритета |
|  |  | 78 | Просадки на сопряжении моста с насыпью |
| 3. | Балей - Улятуй |
|  |  | 4,9,16 | Отсутствуют дорожные знаки «Крутой подъем», «Крутой спуск» |
|  |  | 7,10 | Отсутствуют дорожные знаки «Направление поворота» |
|  |  | 12 | Заменить дорожный знак «Крутой подъем» на «Крутой спуск» |
|  |  | 14 | Размыв кювета, существующий объезд разрушенного моста не оборудован знаками в соответствии с ОДМ 212.6.19-2016 |
|  |  | 42 | Отсутствует дорожный знак «Опасный поворот» |
|  |  | 47 | Отсутствуют дорожные знаки «Опасный поворот», «Направление поворота», «Примыкание второстепенной дороги» |
|  |  | 49 | Поврежден дорожный знак «Опасный поворот» |
| 4. | Первомайск - Цаган-Олуй - Кондуй |
|  |  | 75 | Поврежден дорожный знак «Сужение дороги» |
|  |  | 94 | Поврежден дорожный знак «Главная дорога» |
| 5. | Долгокыча - Турга |
|  |  | 9 | Ограничена видимость дорожного знака «Опасный поворот» |
|  |  | 24 | Поврежден дорожный знак «Сужение дороги» |
| 6. | Ононск - Единение |
|  |  | 42 | Отсутствует дорожный знак «Направление поворота» |
|  |  | 29 | Отсутствует дорожный знак «Опасный поворот» |
|  |  | 3 | Размыв обочины у блоков «Джерси» |
| 7. | Могойтуй - Баржигантай |
|  |  | 7 | Поврежден дорожный знак «Сужение дороги» |
|  |  | 13 | Поврежден дорожный знак «Уступи дорогу» |
|  |  | 27 | Поврежден въездной брус на мосту |
|  |  | 68 | Отсутствует дорожный знак «Сужение дороги» |
|  |  | 86 | Отсутствует дорожный знак «Уступи дорогу» |
|  |  | 58-60 | Отсутствуют дорожные знаки «Направление поворота» |
|  |  | 69 | Отсутствуют дорожные знаки «Примыкание второстепенной дороги» |
| 8. | Подъезд к п.Орловск |
|  |  | 2,4 | Поврежден дорожный знак «Опасный поворот» |
|  |  | 11,12 | Поврежден дорожный знак «Уступи дорогу» |
| 10. | Дарасун – Госграница МНР |
|  |  | 11,96,211,212 | Нечитаемый дорожный знак «Опасный поворот» |
|  |  | 38 | Отсутствует дорожный знак «Опасный поворот» |
|  |  | 135,137,138 | Опасные участки, ограничено расстояние видимости |
|  |  | 155,156,157,208 | Отсутствует дорожный знак «Опасный поворот» и «Ограничение максимальной скорости» |
|  |  | 164 | Ограничено расстояние видимости в подъем |
| 11. | Баляга – Ямаровка |
|  |  | 1 | Поврежден дорожный знак «Главная дорога» |
|  |  | 21,22 | Ограничение видимости дорожных знаков «Опасный поворот» |
|  |  | 117,172 | Ограничение видимости дорожных знаков «Опасный поворот» |
|  |  | 141 | Поврежден дорожный знак «Пешеходный переход» |
| 12. | Малоархангельск – Урлук |
|  |  | 6 | Отсутствуют дорожные знаки приоритета |
|  |  | 14 | Отсутствует дорожный знак «Опасный поворот» |
|  |  | 28 | Отсутствуют дорожные знаки приоритета на примыканиях второстепенных дорог |
|  |  | 45 | Ограничена видимость дорожного знака «Опасный поворот» |
|  |  | 55 | Повреждены дорожные знаки «Крутой подъем», «Крутой спуск» |
|  |  | 57 | Отсутствуют запрещающие дорожные знаки и знаки приоритета |
|  |  | 84 | Размыв водоотводной канавы |
|  |  | 88 | Мост в аварийном состоянии |
| 13. | Коротково – Менза |
|  |  | 5 | Повреждено перильное ограждение на мосту |
|  |  | 10 | Ямочность на проезжей части, скопления воды, на проезжей части |
|  |  | 40-45 | Ограничено расстояние видимости |
|  |  | 64,139,156 | Размывы на проезжей части автомобильной дороги |
|  |  | 87 | Размывы на подходах к мосту |
|  |  | 158-161 | Сужение проезжей части, наличие камней до 20 см на дорожном полотне |
| 14. | Акша - Бырка |
|  |  | 37 | Не обеспечена ровность на сопряжении асфальтобетонного покрытия с гравийным |
|  |  | 27,37 | Скопления воды, не обеспечен водоотвод с проезжей части |
|  |  | 34,44,48,59,71, 77,137 | Просадки земляного полотна |
|  |  | 44,45 | Отсутствует дорожный знак «Опасный поворот» |
|  |  | 62 | Не обеспечена ровность покрытия на деревянном мосту |
|  |  | 63 | Ограничено расстояние видимости при вороте |
|  |  | 75 | Размыв откоса насыпи земляного полотна |
|  |  | 76,130 | Повреждены таблички знака «Указатель направлений» |
|  |  | 102 | На примыкании дороги отсутствует дорожный знак «Уступите дорогу» |
|  |  | 119 | Отсутствует знак на въезде на мост «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» |
| 15. | Подъезд к с. Гунэй |
|  |  | 15,23,29 | Отсутствуют знаки приоритета в местах пересечения (примыкания) с автодорогами |
|  |  | 22 | Отсутствует знак «Сужение дороги» |
|  |  | 28,31 | Размыв откоса насыпи земляного полотна |
| 16. | Агинское - Дульдурга |
|  |  | 23,47 | Отсутствуют знаки приоритета в местах пересечения (примыкания) с автодорогами |
|  |  | 72 | Отсутствует знак «Опасный поворот» |
| 17. | Новая Кука - Могзон - Хилок |
|  |  | 73,75,108,113 | Ограничена видимость дорожных знаков |
|  |  | 155 | Поврежден дорожный знак «Дети» |
|  |  | 177 | Отсутствуют дорожные знаки приоритета |
|  |  | 199 | Отсутствует дорожный знак «Примыкание втростепенной дороги» |
| 18. | Могоча - Тупик |
|  |  | 6,9,12,17,20,40,45 | Повреждены дорожные знаки |
|  |  | 3 | Ограничена видимость дорожных знаков |
|  |  | 9 | Просадки на сопряжении моста с насыпью |
|  |  | 20 | Отсутствует дорожный знак «Опасный поворот» |
|  |  | 24 | Отсутствует дорожный знак «Ограничение массы» |
|  |  | 42 | Оголена водопропускная труба |
|  |  | 53 | Частично разрушен настил моста и перинное ограждение на мосту |
| 19. | Подъезд к с. Митрофаново |
|  |  | 0 | Отсутствует дорожный знак «Опасный поворот» |
| 20. | Чернышевск - Букачача |
|  |  | 6,8,15,21,25, 29,30,40,41,42, 52,56,61,62 | Ямочность на проезжей части |
|  |  | 14 | Отсутствует щиток дорожного знака |
|  |  | 37 | Поврежден дорожный знак «Опасный поворот» |
|  |  | 48 | Разрушены кольца водопропускной трубы |
| 21. | Борзя - Соловьевск |
|  |  | 53 | Поврежден дорожный знак «Опасный поворот», оголена водопропускная труба |
|  |  | 16-20,38,42 | Колейность на асфальтобетонном покрытии |
| 22. | Забайкальск - Приаргунск |
|  |  | 171 | Ямочность на асфальтобетонном покрытии |
|  |  | 87 | Отсутствует дорожный знак «примыкание второстепенной дороги» |
| 23. | Калга - Приаргунск |
|  |  | 4,6,7,9,10 | Ямочность на асфальтобетонном покрытии |
|  |  | 30 | Оголена водопропускная труба |
|  |  | 32 | Выбоины на покрытии моста |
| 24. | Краснокаменск - Ковыли |
|  |  | 16 | Поврежден дорожный знак «Уступите дорогу» |
|  |  | 8 | Ямочность на асфальтобетонном покрытии |
| 25. | Краснокаменск - Мациевская |
|  |  | 45,50,51,52,60,64 | Ямочность асфальтобетонного покрытия |

______________________________