## Slide 1
Компания основана в 2020 году
Более 5000 сотрудников
Более 1000 единиц техники
Реализованные проекты:
Горно-перерабатывающее предприятие «Кекура» (Билибинский район Чукотского АО);
Агинская обогатительная фабрика (Камчатский край);
Горно-обогатительный комбинат «Многовершинное» (Хабаровский край).
Проекты на стадии реализации:
Горно-обогатительный комбинат «Озерное» (Республика Бурятия Еравнинский район);
Горно-обогатительный комбинат «Култуминский» (Газимуро-Заводский район Забайкальского края);
Месторождение Ермаковское (Кижингинский район Республики Бурятия);
Хвостохранилище обогатительной фабрики «Ведуга» (Красноярский край);
Аффинажный завод «НПО Аврора» (г. Мценск).
ООО «ИСТ КОНТЕХ»
Выполнение проектов и долгосрочных программ по строительству и реконструкции промышленных объектов

## Slide 2
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:
при выполнении работ на бетонно-растворной установке, по неизвестной причине, работник поднялся на защитное ограждение, потерял равновесие и упал на сэндвич-панель, в результате чего панель проломилась, и работник продолжил падение с высоты 5-ти метров.
ПРИЧИНЫ:
неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работ, выполнение пострадавшим работ не по специальности.
24.04.2024 г. несчастный случай в ОП ООО «ИСТ КОНТЕХ» в Хабаровском крае

## Slide 3
24.04.2024 г. несчастный случай в ОП ООО «ИСТ КОНТЕХ» в Хабаровском крае
МЕРОПРИЯТИЯ

## Slide 4
24.04.2024 г. несчастный случай в ОП ООО «ИСТ КОНТЕХ» в Хабаровском крае
МЕРОПРИЯТИЯ
Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до работников предприятия.
Проведен внеплановый инструктаж по применению СИЗ (от падения с высоты) и безопасному выполнению работ в местах, имеющих риск падения с высоты с работниками.
Места (площадки, подмости), где имеются защитные ограждения проверены на предмет устойчивости конструкций. Площадки и подмости усилены металлическим настилом.
Проведена проверка ограждений и лестниц, выполнены работы по увеличению высоты ограждений.
В местах, где есть риск падения с высоты, обновлены информационные таблички, запрещающие перелазить за защитные ограждения и вставать на них.
Проведена разъяснительная работа с ответственными лицами по усилению контроля и недопустимости выполнения работ, не предусмотренных производственной инструкцией.

## Slide 5
12.10.2024 г. несчастный случай в
ОП ООО «ИСТ КОНТЕХ» на месторождении «Ермаковское» в Республике Бурятия
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:
при производстве работ по складированию вилочным погрузчиком рулонов геомембраны в штабель работник поднялся на 2-й ярус сложенных рулонов. Один из рулонов покатился в сторону пострадавшего. Избегая удара рулоном, работник спрыгнул неудачно на землю. Вследствие этого получил травмы руки и области таза.
ПРИЧИНЫ:
нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нарушении требований по охране труда, а именно, самовольное нахождение в опасной зоне производства погрузо-разгрузочных работ механизированным способом.
необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работ, соблюдением трудовой дисциплины.

## Slide 6
12.10.2024 г. несчастный случай в
ОП ООО «ИСТ КОНТЕХ» на месторождении «Ермаковское» в Республике Бурятия
МЕРОПРИЯТИЯ
Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до работников предприятия.
Проведен внеплановый инструктаж по безопасному выполнению погрузо-разгрузочных работ, недопустимости нахождения в опасной зоне.
Проведена разъяснительная работа с ответственными лицами по усилению контроля и недопустимости покидания места производства работ.
Внесены изменения в технологию производства данного вида работ. Погрузчик заменен на автомобильный кран.
Внесены изменения в схемы складирования геомембраны по высоте – не более 2-х ярусов.

## Slide 7: МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
7
1. Инспектор по охране труда на рабочих площадках - постоянно
2. Комиссия по охране труда. - еженедельный обход производственных помещений и территории
3. Совещание службы охраны труда с руководителями – еженедельное обсуждение состояния условий труда и безопасности, планирование мероприятий на следующую неделю

## Slide 8: МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ. ТУЛБОКС
Проводит прораб (ответственный за производство работ)
Безопасность выполнения конкретной работы при выдаче наряда-допуска
Отдельная тема более подробно по направлению работы

## Slide 9
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Работа с ответственными за безопасное производство работ
Ежемесячно
Проводят специалисты по охране труда

## Slide 10
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
Все работники бригад
Проводит мастер производственного обучения
Безопасный метод выполнения работ на высоте
Правильный выбор и применение СИЗ

## Slide 11: МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ. Общий инструктаж
Ежемесячно для всех работников
Проводят специалисты по охране труда
Вручают благодарственные письма и премия за безопасную работу
Озвучивают проблемные вопросы в области безопасности

## Slide 12: МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ Тренинг «Осознанная безопасность»
Проводят тренеры, прошедшие специальное обучение
Привлечение внимания к вопросам безопасности
Мотивирование работников, формирование установок на безопасный труд
Для всех работников компании (руководители, ИТР, рабочие)