Проект №:  СВО-0191300036416000005-0208671-02-007-2016

Заказчик: администрация городского поселения

«Чернышевское»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ П.Г.Т. ЧЕРНЫШЕВСКОЕ

ЧЕРНЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

НА 2016-2021 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2028Г.

| Генеральный директор | В.М.Савко |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Н.А.Трофимова |

Новосибирск

2016

Список основных исполнителей

| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Н.А.Трофимова |
| --- | --- |
| Инженер | Ю.В.Хабарова |
| Экономист | Н.А.Баталова |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.	2

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения.	2

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	2

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	2

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	2

6.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	2

7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	2

8.	Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.	2

Список используемой литературы	2

ПРИЛОЖЕНИЕ А	2

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	2

ПРИЛОЖЕНИЕ В	2

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	2

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	2

Введение

Схема водоснабжения п.г.т. Чернышевское Чернышевского района Забайкальского края разработана:

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы водоснабжения п.г.т. Чернышевское Чернышевского района Забайкальского края;

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- в соответствии с постановлением №782 Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

а) Описание системы и структуры водоснабжения поселения.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий населенного пункта, требуемых расходов воды на разных этапах развития, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам и для нужд пожаротушения. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии.

Сеть водопровода населенного пункта имеет целесообразную трассировку и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения является расчет потребностей населенного пункта в воде, объемов водопотребления на различные нужды и местного хозяйства.

Для систем водоснабжения населенного пункта расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

- в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

Таким образом, система водоснабжения представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процесса.

б) Описание территории поселения не охваченных централизованной системой водоснабжения.

На данный момент в населенном пункте порядка 50% населения не охвачены централизованной системой водоснабжения. По территории выделены 3 зоны, которые в качестве источника используют воду из водозаборных скважин. Путем доставки воды при помощи канистр и цистерн. Также, в случаях максимального водоразбора, в эти зоны воду доставляют автомобильным транспортом.

Рисунок 1-1. Южная зона децентрализованного водоснабжения

Рисунок 1-2. Северная и Восточная зоны

децентрализованного водоснабжения

в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Для организации централизованного водоснабжения в Южной части поселения используются подземные воды. Забор подземных вод осуществляется скважинами, эксплуатацией водозаборных сооружений, также системой очистки занимается ООО «РЖД», они же являются собственниками.

Вода от водозаборных сооружений поступает в насосную станцию, далее потребителю.

В децентрализованных районах,  водопотребление осуществляется от одиночных водозаборных скважин.

Все водозаборные скважины оборудованы соответствующим образом для ведения наблюдений за объемом добываемой воды.

Все скважины оборудованы приборами учета расхода воды ведет журналы учета за объемом добытой воды. Запись показаний приборов производится ежемесячно.

Для подъема воды в скважинах установлены погружные насосы.

Таблица1-1

Марка насосов установленных в скважинах

| Наименование/ Номер скважины | Марка и параметры насоса | Наличие водонапорной башни, объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4922 | ЭЦВ-5. Диапазон подач - от 4 куб. м/ч до 10 куб. м/ч. Диапазон напоров - от 50 м до 240м. | - |
| 2046 | ЭЦВ-5. Диапазон подач - от 4 куб. м/ч до 10 куб. м/ч. Диапазон напоров - от 50 м до 240м. | Бак объемом 2,0 куб.м |
| 4937 | ЭЦВ-6 Диапазон подач - от 4 куб. м/ч до 25 куб. м/ч. Диапазон напоров - от 35 м до 400м. | - |
| По ул. 4-ая линия | ЭЦВ-6 Диапазон подач - от 4 куб. м/ч до 25 куб. м/ч. Диапазон напоров - от 35 м до 400м. | Водонапорная башня, 25 куб.м |
| По ул. Северная | Расход в скважине 30куб.м/сут | Водонапорная башня, 25 куб.м |

Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», согласно протоколам лабораторных испытаний. Исследования проводились 15 декабря 2015 г.

г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Существующие скважины находятся в упадочном состоянии. Оборудование изношено. Необходима реконструкция павильонов. Поскольку идет перспективное развитие централизованной системы водоснабжения, необходимо увеличить мощность насосной станции.

Имеющиеся в населенном пункте емкости для хранения воды изношены. Водонапорные башни подвержены коррозии. Большинство из них не выполняют свои функции, по причине истощения источников и изношенности оборудования.

Водопроводная сеть выполнена из труб различных материалов, поскольку водопровод прокладывался в разное время. Износ сети составляет 73%, что приводит к частым порывам и большим потерям воды (15%).

На территории предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по населенному пункту:

- Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

- Отсутствие зон санитарной охраны, несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

е) Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты

В настоящее время собственником сетей водоснабжения является  администрация п.г.т. Чернышевское, эксплуатацией занимается ООО «Управляющая компания».

Направления развития централизованных систем водоснабжения.

а) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества:

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения поселка.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителями (абонентами);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения.

Основными задачами является:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышения степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно – коммунальных услуг;

- переход на более эффективные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных трубопроводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры, в том числе пожарных гидратов;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- внедрение систем измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей села.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

-показатели качества питьевой воды;

-показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-показатели качества обслуживания абонентов;

-показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативной правовому регулированию в сфере жилищно - коммунального хозяйства.

б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев поселения, городских округов.

В качестве альтернативного варианта схемы подачи воды потребителю предлагаем строительство резервуаров чистой воды и оснащение насосов частотными преобразователями. Использование частотных преобразователей имеет следующие преимущества по сравнению с использованием водонапорных башен:

- экономия электроэнергии в результате изменения частоты вращения ротора электродвигателя в зависимости от водоразбора;

- регулирование давления в водопроводной сети;

- снижение потерь воды (утечек) в результате устранения ненужных избытков давления в сети;

- бесперебойность подачи воды населению в зимний период;

- плавная работа насоса в режимах пуска и останова;

- устройство частотного регулятора дешевле, чем устройство новой водонапорной башни.

Недостаток использования частотного преобразователя вместо водонапорной башни заключается в том, что при отключении электроэнергии сразу прекращается водоснабжение населения, так как отсутствует резерв воды, который есть в системе с водонапорной башней, поэтому необходима установка аварийного дизельного генератора.

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений).

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

а) Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Система коммерческого приборного учёта водопотребления в п.г.т. Чернышевское частично отсутствует.

Нормативы потребления воды представлены в таблице 3-1.

Таблица 3-1

Нормы водопотребления

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях на 1 чел., куб.м/мес |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с полным благоустройством (с использованием открытой и закрытой системы теплоснабжения), в т.ч. | 8,14 | 8,14 |
|  | Холодной воды | 4,88 |  |
|  | Горячей воды | 3,26 |  |
| 2 | Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, канализацией, с водонагревателями, в т.ч. | 5,05 | 5,05 |
|  | Холодной воды | 4,04 |  |
|  | Горячей воды | 1,01 |  |
| 3 | Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом (без ванн) без канализации. | 2,65 |  |
| 4 | Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления, без канализации, в т.ч. | 2,30 |  |
|  | Холодной воды | 1,50 |  |
|  | Горячей воды | 0,80 |  |
| 5 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации | 1,50 |  |
| 6 | Неблагоустроенные жилые дома | 1,37 |  |

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах водопотребления с установленными приборами учета. Ежемесячно производится анализ структуры потерь воды, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.

б) Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Централизованной системой холодного водоснабжения охвачено 50% населения. Система водоснабжения единая.

Горячее водоснабжение в населенном пункте имеется в жилой застройке, охваченной централизованным теплоснабжением, административные здания. Расход воды на горячее водоснабжение входит в состав нормы водопотребления холодного водоснабжения.

Таблица 3-2

Баланс потребления воды по территориальным зонам

| №, п/п | Наименование зоны | Степень благо-устройства | Численность, чел | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, куб.м/сут | Расход воды, куб.м/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Северная зона | Децентрализованная система водоснабжения | 3525 | 46 | 162,15 | 4864,5 |
| 2 | Южная зона | Децентрализованная система водоснабжения | 3628 | 46 | 166,888 | 5006,64 |
|  |  | Централизованная система водоснабжения | 4300 | 270 | 1161 | 34830 |
| 3 | Восточная зона | Централизованная система водоснабжения | 705 | 270 | 190,35 | 5710,5 |
|  |  | Децентрализованная система водоснабжения | 1055 | 46 | 48,53 | 1455,9 |
| 4 |  | ИТОГО | 13213 |  | 1728,918 | 51867,54 |

Рисунок3-1. Баланс водопотребления

в) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Таблица 3-3

Потребление воды животноводческим сектором

| №, п/п | Вид, группа животных | Численность, чел | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, куб.м/сут | Расход воды, куб.м/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Крупный рогатый скот | 302 | 100 | 30,20 | 906,00 |
| 2 | Свиньи | 192 | 60 | 11,52 | 345,60 |
| 3 | Козы, овцы | 99 | 10 | 0,99 | 29,70 |
| 4 | Птица | 2783 | 0,51 | 1,42 | 42,58 |
| 5 | ИТОГО: |  |  | 44,13 | 1323,88 |

Рисунок 3-2. Водопотребление животноводческим сектором

Таблица 3-4

Потребление воды объектами соцкультбыта

| №, п/п | Наименование объекта | Мощность, чел. | Норма водопотребления, л/сут (л/единицу) | Расход воды, куб.м/сут | Расход воды, куб.м/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (детские сады) | 694 | 80 | 55,52 | 1665,60 |
| 2 | Детские образовательные учреждения | 852 | 20 | 17,04 | 511,20 |
| 3 | Центральная районная больница | 136 | 200 | 27,20 | 816,00 |
| 4 | Поликлиники | 750 | 10 | 7,50 | 225,00 |
| 5 | Клуб | 500 | 8 | 4,00 | 120,00 |
| 6 | Кинотеатр | 150 | 4 | 0,60 | 18,00 |
| 7 | Библиотека | 6 | 16 | 0,10 | 2,88 |
| 8 | Административно-хозяйственное здание | 20 | 16 | 0,32 | 9,60 |
| 9 | Администрация района | 20 | 16 | 0,32 | 9,60 |
| 10 | Кафе | 280 | 12 | 16,80 | 504,00 |
| 11 | Столовая | 50 | 12 | 3,00 | 90,00 |
| 12 | Баня | 42 | 290 | 12,18 | 365,40 |
|  | ИТОГО |  |  | 144,58 | 4337,28 |

Рисунок 3-3. Водопотребление объектами соцкультбыта

г) Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Норма водопотребления составляет:

- 8,14 куб.м/месяц - 270,00 л/сутки на человека;

- 1,37 куб./месяц – 46,00 л/сут на месяц;

- расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут. на человека.

В последние годы в п.г.т. Чернышевское уделяется большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды.

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет, решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в городе в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

д) Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении...» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов

учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным    выходом, и   перспективным    переходом    на   диспетчеризацию коммерческого учета.

е) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Общая проектная потребность жителей в составит 6 138,00 куб.м /сут.

В п.г.т. Чернышевское водоснабжение осуществляется от центрального водозабора, находящегося на балансе ООО «РЖД», также имеется ряд водозаборных скважин, эксплуатацией которых занимается ООО «Управляющая компания».  Дефицит мощностей сооружений имеется.

ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В п.г.т. Промышленная на перспективу численность населения составит 15 500 человека.

Перспективный баланс водопотребления представлен в таблице 3-5.

Таблица 3-5

Перспективный общий баланс водопотребления

| №, п/п | Наименование зоны/потребитель | Численность, чел. | Норма водопотребления, л/сут (л/единицу) | Расход воды, куб.м/сут | Расход воды, куб.м/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Северная зона | 4130 | 270,00 | 1115,10 | 33453,00 |
|  | Расход воды на полив территории |  | 50,00 | 206,50 | 6195,00 |
|  | Расход воды на пожар |  | 10,00 | 108,00 |  |
|  | Неучтенные расходы (15%) |  |  | 198,24 | 5947,20 |
|  | ИТОГО |  |  | 1627,84 | 45595,0 |
| 2 | Южная зона | 9300 | 270,00 | 2511,00 | 75330,00 |
|  | Расход воды на полив территории |  | 50,00 | 465,00 | 13950,00 |
|  | Расход воды на пожар |  | 15,00 | 162,00 |  |
|  | Неучтенные расходы (15%) |  |  | 446,40 | 13392,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 3584,40 | 102672,00 |
| 3 | Восточная зона | 2070 | 270,00 | 558,90 | 16767,00 |
|  | Расход воды на полив территории |  | 50,00 | 103,50 | 3105,00 |
|  | Расход воды на пожар |  | 15,00 | 162,00 |  |
|  | Неучтенные расходы (15%) |  |  | 99,36 | 2980,80 |
| 4 | ИТОГО | 15 500 |  | 923,76 | 22 852,80 |

з) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Горячее водоснабжение в поселке имеется в жилой застройке и административных зданиях, подключенных к системе теплоснабжения. У данных потребителей система теплоснабжения является открытой. У потребителей, неохваченных централизованной системой теплоснабжения , система является закрытой. Расход воды на горячее водоснабжение входит в состав нормы водопотребления холодного водоснабжения.

Открытая система горячего водоснабжения в своей конструкции имеет теплоноситель, который циркулирует в системе. Потребитель использует горячую воду, поступающую непосредственно из централизованной системы теплоснабжения. В данном случае вода в кране и внутри радиатора отопления по качеству будет одинаковой. Другими словами люди потребляют теплоноситель. Открытой такая система называется потому, что к потребителю горячая вода поступает через открытые краны из теплосети. Схема горячего водоснабжения многоквартирного дома в большинстве случаев подразумевает устройство, как раз открытой системы горячего водоснабжения. В то время, как в частных зданиях она не будет являться оптимальной по причине больших затрат при ее монтаже.

Закрытая система горячего водоснабжения построена на принципе, когда забираемая из водопровода холодна питьевая вода, в дополнительном теплообменнике нагревается сетевой водой, а уже затем поступает к потребителю. Теплоноситель и горячая вода разделены между собой. Используемая людьми горячая вода имеет аналогичные характеристики, как и холодна из крана. Трубопровод горячей воды быстрее поддается коррозии, чем холодной. Подобная система называется закрытой потому, потребитель получает только тепло, но не теплоноситель.

и) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактический расход воды посчитать невозможно. Отчет энергоснабжающей организацией не был предоставлен. Принимаются расходы по норме водопотребления. На перспективу подключение новых потребителей предполагается, поэтому фактические и перспективные расходы отличаются и соответствуют нормативным показателям.

Таблица 3-6

Фактические и ожидаемые  водные балансы

| №, п/п | Степень комфортности | Численность, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, куб.м/сут | Расход воды, куб.м/мес | Степень комфортности | Численность, чел. | Норма водопотребления, л/сут (л/единицу) | Расход воды, куб.м/сут | Расход воды, куб.м/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Существующее положение | Перспективное положение |
| 1 | Северная зона |
|  | Децентрализованная система водоснабжения | 3525 | 46 | 162,15 | 4864,5 | Централизованное водоснабжение (население) | 4130 | 270,00 | 1115,10 | 33453,00 |
|  | Неучтенные расходы (15%) |  |  | 24,3225 | 729,675 | Расход воды на полив территории |  | 50,00 | 206,50 | 6195,00 |
|  |  |  |  |  |  | Расход воды на пожар |  | 10,00 | 108,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Неучтенные расходы (15%) |  |  | 198,24 | 5947,20 |
|  | ИТОГО |  |  | 186,4725 | 5594,175 | ИТОГО |  |  | 1627,84 | 45595,20 |
| 2 | Южная зона |
|  | Децентрализованная система водоснабжения | 3628 | 46 | 166,888 | 5006,64 | Централизованное водоснабжение (население) | 9300 | 270,00 | 2511,00 | 75330,00 |
|  | Централизованная система водоснабжения | 4300 | 270 | 1161,00 | 34830,00 | Расход воды на полив территории |  | 50,00 | 465,00 | 13950,00 |
|  | Неучтенные расходы (15%) |  |  | 25,0332 | 5975,496 | Расход воды на пожар |  | 15,00 | 162,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Неучтенные расходы (15%) |  |  | 446,40 | 13392,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 1352,92 | 45812,14 | ИТОГО |  |  | 3584,40 | 102672,00 |
| 3 | Восточная зона |
|  | Централизованная система водоснабжения | 705 | 270 | 190,35 | 5710,5 | Восточная зона | 2070 | 270,00 | 558,90 | 16767,00 |
|  | Децентрализованная система водоснабжения | 1055 | 46 | 48,53 | 1455,9 | Расход воды на полив территории |  | 50,00 | 103,50 | 3105,00 |
|  | Неучтенные расходы (15%) |  |  | 35,832 | 1074,96 | Расход воды на пожар |  | 15,00 | 162,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Неучтенные расходы (15%) |  |  | 99,36 | 2980,80 |
|  | ИТОГО | 13 213 |  | 274,712 | 8241,36 | ИТОГО | 15 500 |  | 923,76 | 22852,80 |

к) Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления невозможно, так как отчеты от организаций, отвечающих за эксплуатацию системы водоснабжения, не были предоставлены.

л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы:

- установка ОДПУ, предусмотренная 261-ФЗ «Об энергосбережении…», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН;

- установка индивидуальных приборов учета – повсеместно ведет к снижению объемов потребления.

м) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери воды при транспортировке составляют:

- 85,19 куб. м/сут – существующее положение (15%);

-  744,00 куб. м/сут – перспективное потребление (15%) – увеличение на транспортировку воды идет в связи со 100% обеспечением водой населения.

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, позволило стабилизировать потери на уровне 15% от поданной в сеть воды.

Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований ФЗ-261 «Об энергосбережении…» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды.

В результате совместной работы служб по ежедневному контролю, комплексному обследованию, выявлению скрытых утечек, удалось снизить объем нереализованной воды. В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учета в соответствии с ФЗ-261 «Об энергосбережении…», ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды.

н) Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Перспективный баланс составлен на основе потребления воды только жилой застройки, сведен в таблицу 3-4.

Таблица 3-7

Перспективные балансы водоснабжения

| №, п/п | Наименование зоны | Численность, чел. | Норма водопотребления, л/сут (л/единицу) | Расход воды, куб.м/сут | Расход воды, куб.м/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Северная зона | 4130 | 270,00 | 1115,10 | 33453,00 |
|  | Расход воды на полив территории |  | 50,00 | 206,50 | 6195,00 |
|  | Расход воды на пожар |  | 10,00 | 108,00 |  |
|  | Неучтенные расходы (15%) |  |  | 198,24 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1627,84 |  |
| 2 | Южная зона | 9300 | 270,00 | 2511,00 | 75330,00 |
|  | Расход воды на полив территории |  | 50,00 | 465,00 | 13950,00 |
|  | Расход воды на пожар |  | 15,00 | 162,00 |  |
|  | Неучтенные расходы (15%) |  |  | 446,40 | 13392,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 3584,40 | 102672,00 |
| 3 | Восточная зона | 2070 | 270,00 | 558,90 | 16767,00 |
|  | Расход воды на полив территории |  | 50,00 | 103,50 | 3105,00 |
|  | Расход воды на пожар |  | 15,00 | 162,00 |  |
|  | Неучтенные расходы (15%) |  |  | 99,36 | 2980,80 |
| 4 | ИТОГО | 15 500 |  | 923,76 | 22852,80 |

о) Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки в 2028 году потребность п.г.т. Чернышевское  в питьевой воде должна составить:

Северная зона – 1627,84 куб.м /сут;

Южная зона – 3584,40 куб.м/сут;

Восточная зона – 923,76 куб.м/сут.

Дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений в п.г.т. Чернышевское имеется.

п) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения является ООО «Управляющая компания».

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

В целях реализации схемы водоснабжения до 2026 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надѐжности систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на категории, представленные в Таблице 3-8.

Таблица 3-8

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения

| №, п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Северная зона |
|  | Строительство водозаборной скважины | 2016-2021 гг. |
|  | Строительство водопроводной сети | 2016-2028 гг. |
|  | Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами с частотным преобразователем | 2021-2028 гг. |
|  | Тампонаж скважины №4937 | 2021-2028 гг. |
| 2 | Восточная зона |
|  | Строительство водозаборной скважины | 2016-2021 гг. |
|  | Строительство водопроводной сети | 2016-2028 гг. |
|  | Реконструкция водопроводной сети | 2016-2028 гг. |
|  | Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами с частотным преобразователем | 2021-2028 гг. |
|  | Тампонаж скважины по ул. Строителей | 2021-2028 гг. |
|  | Демонтаж водонапорных башен (2 шт.) | 2021-2028 гг. |
| 3 | Южная зона |
|  | Реконструкция существующей сети | 2016-2021 гг. |
|  | Строительство водопроводной сети | 2021-2028 гг. |
|  | Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами с частотным преобразователем | 2021-2028 гг. |
|  | Тампонаж скважины №4922 | 2021-2028 гг. |

б) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Расчёты по определению перспективного водопотребления, выполненные на основании проекта генерального плана с использованием норм удельного водопотребления согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», показывают, что необходимо запросить новые технические условия для перспективного развития сетей водоснабжения.

Наружное пожаротушение предусматривается из перспективных пожарных гидрантов, установленных на сети.

Так как износ водопроводных сетей составляет в среднем более 73% (на многих участках достигает 100%), наблюдается ухудшение качества воды, поставляемой потребителям (в результате процессов коррозии в металлических трубопроводах), потери в сетях достигают 20%.

Текущий ремонт не решает проблемы потерь воды и не обеспечивает возможность стабильной подачи воды потребителю, поэтому на большинстве участков существующей водопроводной сети предлагается провести реконструкцию.

С учетом требований п. 11.20 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» реконструкцию водопроводных сетей предлагается проводить с использованием полиэтиленовых труб. Трубы укладываться на отметку глубины промерзания грунта плюс 0,50 м.

В пониженных точках водопроводной сети рекомендуется предусмотреть систему сброса воды (в виде небольшого участка трубопровода, оснащенного запорной арматурой) для возникновения необходимости проведения ремонтных работ на сети.

Рекомендуется заменить все стальные водопроводные сети на полиэтиленовые.

Так же предусмотреть установку приборов учета воды для всех потребителей поселка.

Равномерно распределенные расходы

Равномерно распределенные расходы определяются для всех расчетных режимов сети

(6.1)

Расходы воды на тушение пожаров принимаются сосредоточенными и распределяются по районам в наиболее отдаленных узловых точках сети.

Узловые расходы

Для расчета сетей равномерно распределенные расходы для каждого расчетного случая заменяются узловыми.

В час максимального водопотребления определяются удельные путевые расходы   на 1 п.м.:

,                                                 (6.2)

где   ∑L – общая длина участков магистральной сети, м.

Таблица  4-1

Равномерно распределенные расходы и расчет РЧВ в Северной зоне водоснабжения

| Часы суток | Водопотреб-ление, куб.м | Подача насосов, % | Подача насосов, куб.м/ч | Расход из башни, куб.м | Приток в башню, куб.м | Наличие воды в башне к концу часа, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0-1 | 26,35 | 4,17 | 67,83 |  | 41,47 | 171,37 |
| 1-2 | 26,35 | 4,17 | 67,83 |  | 41,47 | 129,90 |
| 2-3 | 29,91 | 4,17 | 67,83 |  | 37,92 | 88,43 |
| 3-4 | 29,91 | 4,17 | 67,83 |  | 37,92 | 50,51 |
| 4-5 | 55,24 | 4,17 | 67,83 |  | 12,59 | 12,59 |
| 5-6 | 90,77 | 4,17 | 67,83 | 22,94 |  | 0,00 |
| 6-7 | 90,77 | 4,17 | 67,83 | 22,94 |  | 22,94 |
| 7-8 | 78,17 | 4,17 | 67,83 | 10,35 |  | 45,89 |
| 8-9 | 49,75 | 4,17 | 67,83 |  | 18,08 | 56,23 |
| 9-10 | 49,75 | 4,17 | 67,83 |  | 18,08 | 38,15 |
| 10-11 | 85,28 | 4,17 | 67,83 | 17,45 |  | 20,07 |
| 11-12 | 120,81 | 4,17 | 67,83 | 52,99 |  | 37,53 |
| 12-13 | 125,56 | 4,17 | 67,83 | 57,74 |  | 90,52 |
| 13-14 | 89,82 | 4,17 | 67,83 | 22,00 |  | 148,25 |
| 14-15 | 75,61 | 4,17 | 67,83 | 7,78 |  | 170,25 |
| 15-16 | 71,07 | 4,17 | 67,83 | 3,24 |  | 178,03 |
| 16-17 | 49,75 | 4,17 | 67,83 |  | 18,08 | 181,27 |
| 17-18 | 57,59 | 4,17 | 67,83 |  | 10,23 | 163,19 |
| 18-19 | 93,13 | 4,17 | 67,83 | 25,30 |  | 152,96 |
| 19-20 | 93,13 | 4,17 | 67,83 | 25,30 |  | 178,26 |
| 20-21 | 97,67 | 4,17 | 67,83 | 29,84 |  | 203,56 |
| 21-22 | 62,88 | 4,17 | 67,83 |  | 4,95 | 233,41 |
| 22-23 | 48,66 | 4,17 | 67,83 |  | 19,16 | 228,46 |
| 23-24 | 29,91 | 4,17 | 67,83 |  | 37,92 | 209,29 |

Полный объем резервуара чистой воды –677,60 куб. м.

Необходимо строительство резервуаров чистой воды в западной части зоны водоснабжения, резервуары 2 шт. по 340,00 куб. м.

Таблица  4-2

Равномерно распределенные расходы и расчет РЧВ в Восточной зоне водоснабжения

| Часы суток | Водопотреб-ление, куб.м | Подача насосов, % | Подача насосов, куб.м/ч | Расход из башни, куб.м | Приток в башню, куб.м | Наличие воды в башне к концу часа, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0-1 | 14,02 | 4,17 | 38,49 |  | 24,47 | 101,36 |
| 1-2 | 14,02 | 4,17 | 38,49 |  | 24,47 | 76,88 |
| 2-3 | 16,07 | 4,17 | 38,49 |  | 22,42 | 52,41 |
| 3-4 | 16,07 | 4,17 | 38,49 |  | 22,42 | 29,99 |
| 4-5 | 30,92 | 4,17 | 38,49 |  | 7,57 | 7,57 |
| 5-6 | 51,43 | 4,17 | 38,49 | 12,94 |  | 0,00 |
| 6-7 | 51,43 | 4,17 | 38,49 | 12,94 |  | 12,94 |
| 7-8 | 45,11 | 4,17 | 38,49 | 6,62 |  | 25,88 |
| 8-9 | 28,71 | 4,17 | 38,49 |  | 9,78 | 32,50 |
| 9-10 | 28,71 | 4,17 | 38,49 |  | 9,78 | 22,72 |
| 10-11 | 49,22 | 4,17 | 38,49 | 10,73 |  | 12,94 |
| 11-12 | 69,72 | 4,17 | 38,49 | 31,23 |  | 23,66 |
| 12-13 | 72,10 | 4,17 | 38,49 | 33,61 |  | 54,90 |
| 13-14 | 51,49 | 4,17 | 38,49 | 13,00 |  | 88,51 |
| 14-15 | 43,29 | 4,17 | 38,49 | 4,80 |  | 101,51 |
| 15-16 | 41,01 | 4,17 | 38,49 | 2,52 |  | 106,31 |
| 16-17 | 28,71 | 4,17 | 38,49 |  | 9,78 | 108,83 |
| 17-18 | 32,64 | 4,17 | 38,49 |  | 5,85 | 99,05 |
| 18-19 | 53,15 | 4,17 | 38,49 | 14,66 |  | 93,21 |
| 19-20 | 53,15 | 4,17 | 38,49 | 14,66 |  | 107,86 |
| 20-21 | 55,43 | 4,17 | 38,49 | 16,94 |  | 122,52 |
| 21-22 | 34,75 | 4,17 | 38,49 |  | 3,74 | 139,46 |
| 22-23 | 26,55 | 4,17 | 38,49 |  | 11,94 | 135,72 |
| 23-24 | 16,07 | 4,17 | 38,49 |  | 22,42 | 123,78 |

Полный объем резервуара чистой воды –494,77 куб. м.

Необходимо строительство резервуаров чистой воды в непосредственной близости с водозаборными скважинами, резервуары 2 шт. по 250,00 куб. м.

Таблица  4-3

Равномерно распределенные расходы и расчет РЧВ в Южной зоне водоснабжения

| Часы суток | Водопотреб-ление, куб.м | Подача насосов, % | Подача насосов, куб.м/ч | Расход из башни, куб.м | Приток в башню, куб.м | Наличие воды в башне к концу часа, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0-1 | 58,74 | 4,17 | 149,35 |  | 90,61 | 374,26 |
| 1-2 | 58,74 | 4,17 | 149,35 |  | 90,61 | 283,65 |
| 2-3 | 66,53 | 4,17 | 149,35 |  | 82,82 | 193,04 |
| 3-4 | 66,53 | 4,17 | 149,35 |  | 82,82 | 110,22 |
| 4-5 | 121,95 | 4,17 | 149,35 |  | 27,40 | 27,40 |
| 5-6 | 199,93 | 4,17 | 149,35 | 50,58 |  | 0,00 |
| 6-7 | 199,93 | 4,17 | 149,35 | 50,58 |  | 50,58 |
| 7-8 | 171,57 | 4,17 | 149,35 | 22,22 |  | 101,16 |
| 8-9 | 109,18 | 4,17 | 149,35 |  | 40,17 | 123,38 |
| 9-10 | 109,18 | 4,17 | 149,35 |  | 40,17 | 83,21 |
| 10-11 | 187,16 | 4,17 | 149,35 | 37,81 |  | 43,04 |
| 11-12 | 265,15 | 4,17 | 149,35 | 115,80 |  | 80,85 |
| 12-13 | 275,84 | 4,17 | 149,35 | 126,49 |  | 196,65 |
| 13-14 | 197,39 | 4,17 | 149,35 | 48,04 |  | 323,15 |
| 14-15 | 166,20 | 4,17 | 149,35 | 16,85 |  | 371,19 |
| 15-16 | 155,97 | 4,17 | 149,35 | 6,62 |  | 388,04 |
| 16-17 | 109,18 | 4,17 | 149,35 |  | 40,17 | 394,66 |
| 17-18 | 126,85 | 4,17 | 149,35 |  | 22,50 | 354,49 |
| 18-19 | 204,83 | 4,17 | 149,35 | 55,48 |  | 331,99 |
| 19-20 | 204,83 | 4,17 | 149,35 | 55,48 |  | 387,47 |
| 20-21 | 215,06 | 4,17 | 149,35 | 65,71 |  | 442,96 |
| 21-22 | 139,15 | 4,17 | 149,35 |  | 10,20 | 508,67 |
| 22-23 | 107,96 | 4,17 | 149,35 |  | 41,39 | 498,47 |
| 23-24 | 66,53 | 4,17 | 149,35 |  | 82,82 | 457,08 |

Полный объем резервуара чистой воды –1409,05 куб. м.

Необходимо строительство резервуаров чистой воды в непосредственной близости с водозаборными скважинами, резервуары 2 шт. по 705,00 куб. м.

Таблица  4-4

Распределение суточных расходов в Северной зоне водоснабжения

| Часы суток | п.г.т. Чернышевское | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | Хоз-пит | Полив, куб.м |  |
| №, п/п | % | куб.м | ручн. | маш. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-1 | 0,75 | 10,66 |  | 15,69 | 26,35 |
| 1-2 | 0,75 | 10,66 |  | 15,69 | 26,35 |
| 2-3 | 1,00 | 14,21 |  | 15,69 | 29,91 |
| 3-4 | 1,00 | 14,21 |  | 15,69 | 29,91 |
| 4-5 | 3,00 | 42,64 | 4,75 | 7,85 | 55,24 |
| 5-6 | 5,50 | 78,17 | 4,75 | 7,85 | 90,77 |
| 6-7 | 5,50 | 78,17 | 4,75 | 7,85 | 90,77 |
| 7-8 | 5,50 | 78,17 |  |  | 78,17 |
| 8-9 | 3,50 | 49,75 |  |  | 49,75 |
| 9-10 | 3,50 | 49,75 |  |  | 49,75 |
| 10-11 | 6,00 | 85,28 |  |  | 85,28 |
| 11-12 | 8,50 | 120,81 |  |  | 120,81 |
| 12-13 | 8,50 | 120,81 | 4,75 |  | 125,56 |
| 13-14 | 6,00 | 85,28 | 4,54 |  | 89,82 |
| 14-15 | 5,00 | 71,07 | 4,54 |  | 75,61 |
| 15-16 | 5,00 | 71,07 |  |  | 71,07 |
| 16-17 | 3,50 | 49,75 |  |  | 49,75 |
| 17-18 | 3,50 | 49,75 |  | 7,85 | 57,59 |
| 18-19 | 6,00 | 85,28 |  | 7,85 | 93,13 |
| 19-20 | 6,00 | 85,28 |  | 7,85 | 93,13 |
| 20-21 | 6,00 | 85,28 | 4,54 | 7,85 | 97,67 |
| 21-22 | 3,00 | 42,64 | 4,54 | 15,69 | 62,88 |
| 22-23 | 2,00 | 28,43 | 4,54 | 15,69 | 48,66 |
| 23-24 | 1,00 | 14,21 |  | 15,69 | 29,91 |

Таблица  4-5

Распределение суточных расходов в Восточной зоне водоснабжения

| Часы суток | П.г.т. Чернышевское | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | Хоз-пит | Полив, м³ |  |
| №, п/п | % | м³ | ручн. | маш. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-1 | 0,75 | 6,15 |  | 7,87 | 14,02 |
| 1-2 | 0,75 | 6,15 |  | 7,87 | 14,02 |
| 2-3 | 1,00 | 8,20 |  | 7,87 | 16,07 |
| 3-4 | 1,00 | 8,20 |  | 7,87 | 16,07 |
| 4-5 | 3,00 | 24,61 | 2,38 | 3,93 | 30,92 |
| 5-6 | 5,50 | 45,11 | 2,38 | 3,93 | 51,43 |
| 6-7 | 5,50 | 45,11 | 2,38 | 3,93 | 51,43 |
| 7-8 | 5,50 | 45,11 |  |  | 45,11 |
| 8-9 | 3,50 | 28,71 |  |  | 28,71 |
| 9-10 | 3,50 | 28,71 |  |  | 28,71 |
| 10-11 | 6,00 | 49,22 |  |  | 49,22 |
| 11-12 | 8,50 | 69,72 |  |  | 69,72 |
| 12-13 | 8,50 | 69,72 | 2,38 |  | 72,10 |
| 13-14 | 6,00 | 49,22 | 2,28 |  | 51,49 |
| 14-15 | 5,00 | 41,01 | 2,28 |  | 43,29 |
| 15-16 | 5,00 | 41,01 |  |  | 41,01 |
| 16-17 | 3,50 | 28,71 |  |  | 28,71 |
| 17-18 | 3,50 | 28,71 |  | 3,93 | 32,64 |
| 18-19 | 6,00 | 49,22 |  | 3,93 | 53,15 |
| 19-20 | 6,00 | 49,22 |  | 3,93 | 53,15 |
| 20-21 | 6,00 | 49,22 | 2,28 | 3,93 | 55,43 |
| 21-22 | 3,00 | 24,61 | 2,28 | 7,87 | 34,75 |
| 22-23 | 2,00 | 16,41 | 2,28 | 7,87 | 26,55 |
| 23-24 | 1,00 | 8,20 |  | 7,87 | 16,07 |

Таблица  4-6

Распределение суточных расходов в Южной зоне водоснабжения

| Часы суток | П.г.т. Чернышевское | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | Хоз-пит | Полив, м³ |  |
| №, п/п | % | м³ | ручн. | маш. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-1 | 0,75 | 23,40 |  | 35,34 | 58,74 |
| 1-2 | 0,75 | 23,40 |  | 35,34 | 58,74 |
| 2-3 | 1,00 | 31,19 |  | 35,34 | 66,53 |
| 3-4 | 1,00 | 31,19 |  | 35,34 | 66,53 |
| 4-5 | 3,00 | 93,58 | 10,70 | 17,67 | 121,95 |
| 5-6 | 5,50 | 171,57 | 10,70 | 17,67 | 199,93 |
| 6-7 | 5,50 | 171,57 | 10,70 | 17,67 | 199,93 |
| 7-8 | 5,50 | 171,57 |  |  | 171,57 |
| 8-9 | 3,50 | 109,18 |  |  | 109,18 |
| 9-10 | 3,50 | 109,18 |  |  | 109,18 |
| 10-11 | 6,00 | 187,16 |  |  | 187,16 |
| 11-12 | 8,50 | 265,15 |  |  | 265,15 |
| 12-13 | 8,50 | 265,15 | 10,70 |  | 275,84 |
| 13-14 | 6,00 | 187,16 | 10,23 |  | 197,39 |
| 14-15 | 5,00 | 155,97 | 10,23 |  | 166,20 |
| 15-16 | 5,00 | 155,97 |  |  | 155,97 |
| 16-17 | 3,50 | 109,18 |  |  | 109,18 |
| 17-18 | 3,50 | 109,18 |  | 17,67 | 126,85 |
| 18-19 | 6,00 | 187,16 |  | 17,67 | 204,83 |
| 19-20 | 6,00 | 187,16 |  | 17,67 | 204,83 |
| 20-21 | 6,00 | 187,16 | 10,23 | 17,67 | 215,06 |
| 21-22 | 3,00 | 93,58 | 10,23 | 35,34 | 139,15 |
| 22-23 | 2,00 | 62,39 | 10,23 | 35,34 | 107,96 |
| 23-24 | 1,00 | 31,19 |  | 35,34 | 66,53 |

в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения

Территория поселения имеет несколько источников водоснабжения. Основным является скважинный водозабор, принадлежащий ООО «РЖД».

Данный водозабор обеспечивает подачу воды потребителям надлежащего качества. Необходимо обеспечить бесперебойность системы. Для этого рекомендуется строительство резервуаров чистой воды, в которых будет находиться объем, обеспечивающий водопотребление на случай аварии (3 часа с максимальным водопотреблением), пожарный объем, также регулирующий объем воды.

В северной и восточной зонах водоснабжения централизованная сеть, практически, отсутствует. Необходимо увеличение мощностей водозаборов, со  строительством резервуаров чистой воды.

Вода из источника соответствует качеству СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимости в строительстве очистных сооружений не имеется.

Вокруг сооружений водозабора и водоподготовки необходимо обустройство зон санитарной охраны. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы (СЗП), соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Расчёт поясов зависит от конкретного источника водоснабжения, гидрогеологических условий площадки, на которой расположено водозаборное сооружение. Расчёты зон ЗСО выполняют специализированные организации на основании ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.2.½.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», направлены на уменьшение негативного воздействия путем разработки проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Содержание проекта СЗЗ

Проект обоснования СЗЗ включает следующие разделы:

- краткая физико-географическая характеристика территории;

- функциональная характеристика территории, в том числе: характеристика промзоны, описание прилегающей застройки, характеристика селитебной территории;

- расчет по фактору загрязнения атмосферного воздуха;

- расчет по фактору шумового воздействия;

- расчет по прочим факторам негативного воздействия;

- анализ водопотребления и водоотведения;

- образование производственных отходов;

- мероприятия по снижению негативного воздействия на среду обитания;

- обоснование границ санитарно-защитной зоны по совокупности показателей;

- мероприятия по планировочной организации и благоустройству СЗЗ;

- организацию санитарно-гигиенического контроля на границе СЗЗ и на территории жилой застройки, прилегающей к СЗЗ.

г) Сведенья о развитии систем диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения.

Система диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения не предусмотрена.

д) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На сегодняшний день население не охвачено индивидуальными приборами учета.

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения населенного пункта до 2028г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих магистральных водоводов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

При трассировке сети следует исходить из следующих основных положений:

- Главные магистрали должны совпадать с продольными направлениями площади застройки, по возможности равномерно охватывать территорию населенного пункта и вместе с тем подавать воду в удаленные места кротчайшим путем.

- Для обеспечения надежности работы сети число магистралей должно быть не менее двух.

ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Рекомендуется строительство резервуара чистой воды, с учетом расхода воды на пожар, также на аварию в часы максимального водопотребления. После резервуаров необходимо устройство насосной станции второго подъема, с установкой частотных преобразователей на насосы.

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Объекты централизованной схемы водоснабжения находятся в границах населенного пункта.

и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы) см. приложения А, Б.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Проектируемый объект не имеет вредных выбросов.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Для приведения системы водоснабжения п.г.т. Чернышевское на существующей территории застройки в соответствие с требованиями нормативных документов предусмотрен перечень мероприятий.

Таблица  6-1

Стоимость работ на системе водоснабжения по существующей  территории застройки

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Северная зона |
|  | Строительство водозаборной скважины (1 шт) | 2016-2021 гг. |
|  | Строительство водопроводной сети: Д 250 – 263,0 м; Д 160 – 534,0 м; Д 110-14564,0 м. | 2016-2028 гг. |
|  | Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами с частотным преобразователем (2х340,0 куб.м). | 2021-2028 гг. |
|  | Тампонаж скважины №4937 | 2021-2028 гг. |
| 2 | Восточная зона |
|  | Строительство водозаборной скважины (1 шт) | 2016-2021 гг. |
|  | Строительство водопроводной сети: Д 200 – 370,0 м; Д 110-8483,0 м. | 2016-2028 гг. |
|  | Реконструкция существующей сети: Д 250 – 200,0 м; Д 200 – 195,0 м; Д 110 - 2122,0 м. | 2016-2028 гг. |
|  | Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами с частотным преобразователем (2х250,0 куб.м) | 2021-2028 гг. |
|  | Тампонаж скважины по ул. Строителей | 2021-2028 гг. |
|  | Демонтаж водонапорных башен (2 шт.) | 2021-2028 гг. |
| 3 | Южная зона |
|  | Реконструкция существующей сети: Д 400 – 12000,0 м; Д 315 – 3475,0 м; Д 280 - 200,0 м. Д 250 – 180,0 м; Д 200 – 792,0 м; Д 110 - 8996,0 м. | 2016-2021 гг. |
|  | Строительство водопроводной сети: Д 110 - 16056,0 м. | 2021-2028 гг. |
|  | Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами с частотным преобразователем (2х705,0 куб.м) | 2021-2028 гг. |
|  | Тампонаж скважины №4922 | 2021-2028 гг. |

Ориентировочная стоимость реализации вышеуказанных мероприятий приведена в таблице 6-2.

Таблица 6-2

Стоимость работ на системе водоснабжения по существующей территории застройки

| № п./п. | Мероприятие | Объемы финансирования в текущем уровне цен, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция существующей сети 28160м | 192463,0 | Снижение потерь в сети. Подключение новых потребителей |
| 2 | Строительство новой водопроводной сети 40243м | 126261,0 |  |
| 3 | Строительство резервной скважины (2шт.) | 400,0 | Приведение качества воды в соответствие с требованиями нормативных документов |
| 4 | Демонтаж водонапорной башни (2 шт.) | 1704,0 |  |
| 5 | Тампонаж скважин (3шт.) | 600,0 |  |
| 6 | Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных насосами и частотными преобразователями | 9774,0 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям. |
|  | Всего | 331202,0 |  |

Общая стоимость капитальных вложений в объекты централизованной системы водоснабжения по предварительной оценке составляет 331202,0 тыс. рублей.

Эффективность вложений средств всех уровней бюджетов с учетом общей стоимости необходимых капиталовложений  рассчитывается  по следующей формуле:

Эв = Ав/К,

где:

Ав – запрашиваемый размер ассигнований, необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения, рублей;

К – количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек;

Эв=331202,0 тыс. руб./ 13212 чел.=25,1 тыс. руб. чел.

Эффективность вложений находится на низком уровне, часть мероприятий в данном населенном пункте ориентировочно рекомендуется планировать с 2021 года. В таблице 6-3 приведен календарный план мероприятий.

Таблица 6-3

Календарный план мероприятий по существующей территории застройки

| № п./п. | Мероприятие | Годы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Строительство новой водопроводной сети 40243,00м | 2016-2028гг. |
| 2 | Реконструкция существующей сети водоснабжения 28160 м. | 2016-2021гг. |
| 3 | Строительство резервной скважины (2шт.) | 2016-2021гг. |
| 4 | Демонтаж водонапорной башни (2 шт.) | 2021-2028гг. |
| 5 | Тампонаж скважин (3шт.) | 2021-2028гг. |
| 6 | Строительство резервуаров чистой воды | 2021-2026гг. |

Источниками финансирования мероприятий в системе водоснабжения п.г.т. Чернышевское будут выступать бюджеты всех уровней, а также частных инвесторов.

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% составляет софинансирование местного бюджета, так как поселение является сельским. Внебюджетные источники финансирования должны быть не менее 15 % - прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства, инвестиционная составляющая в тарифе. Остальное финансирование осуществляется за счёт средств регионального и федерального бюджетов.

Результатом модернизации системы водоснабжения станет обеспечение бесперебойного водоснабжения, приведение качества воды в соответствие с требованиями нормативных документов, снижение потребления электроэнергии, снижение аварийности и затрат на текущий ремонт.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

а) Показатели качества питьевой воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица  7-1

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| № п./п. | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2016 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2021 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Показатели качества питьевой воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./100 км | 0,86 | 0,600 | 0,400 | 0,250 |
| 2.2 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 95,00 | 90,00 | 55,00 | 5,00 |
| 3.Показатели качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 50 | 55 | 80 | 99 |
| 4.Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 50,00 | 85,00 | 95,00 | 98,00 |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии на 2 водозаборных сооружения работающих одновременно | кВт/час/ куб.м | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Список используемой литературы

- СНиП 2.04.02-84*: Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 128 с.

- СНиП 2.04.01-85: Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1986. – 55 с.

- Абрамов Н. Н. Водоснабжение / Н. Н. Абрамов. – М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

- СанПиН 2.1.4.1074-01: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. – 149 с.

- Насосы: Каталог-справочник / В. В. Балыгин, А. Н. Крыжановский. – Новосибирск: НГАСУ, 1999. – 97 с.

- Оборудование водопроводно-канализационных сооружений: Справочник монтажника / под редакцией инженера А. С. Москвитина. – Подольск: Технология, 2008. – 430 с.

- Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справочное пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. – 6-е издание, дополненное и переработанное. – Липецк: Интеграл, 2005. – 117 с.

- Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к СНиП 2.04.02-84) / НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. Памфилова. – Москва: 1989.

- Очистка питьевой и технической воды: Примеры и расчеты  / В. Ф. Кожинов. – 3-е издание, дополненное и переработанное. –Минск: Высшая школа А, 2007. – 299 с.

- Монтаж систем внешнего водоснабжения и водоотведения: Справочник строителя / А. К. Перешивкин, С. А. Никитин, В. П. Алимов, и др. – 5-е издание, дополненное и переработанное. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 828 с.

- Насосная станция ІІ подъема: методические указания к курсовому проекту для студ. специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения /В. В. Балыгин, А. В. Балыгин. – Новосибирск: НГАСУ, 1995. – 44 с.

- Водозаборные сооружения из поверхностных источников: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения / А. Н. Крыжановский, М. П. Тимофеева. – Новосибирск: НГАСУ, 2005. – 52 с.

- Экономическое обоснование решений по водоснабжению и водоотведению: Методические указания по выполнению экономического раздела в дипломном проекте для студентов специальности 270112 «Водоснабжение и водоотведение» всех форм обучения / Е. В. Григорьева, Т. А. Ивашенцева. – Новосибирск: НГАСУ, 2006. – 32 с.

- Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения / Г. С. Попкович, М. А. Гордеев. – М: Высшая школа, 1986. – 392 с.: ил.

- Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий / под. ред. В. Н. Самохина. – М: Стройиздат, 1981. – 480 с.: ил.

- СНиП 2.01.01-82: Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1984. – 104 с.

- СНиП IV-5-82: Приложение. Указания по применению единых районных единичных расценок на строительство конструкции и работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 64 с.

18. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРИЛОЖЕНИЕ Д