ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАДИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ХИЛОКСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Новосибирск – 2021 г.

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАДИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ХИЛОКСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Генеральный директор                                              Долнаков П.А.

Начальник отдела ГИС                                                Ваганов А.А.

Новосибирск – 2021 г.

Состав авторского коллектива

| № п/п | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Генеральный директор | П.А. Долнаков |  |
| 2 | Главный инженер проекта | Ю.С. Кузнецов |  |
| 3 | Главный специалист | Б.Е.Павлючик |  |
| 4 | Начальник отдела ГИС | А.А. Ваганов |  |
| 5 | Начальник архитектурно-строительного отдела | Е.А.Долнакова |  |
| 6 | Архитектор | И.А. Бекренева |  |
| 7 | Инженер кадастра | И.В. Николаенко |  |

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Графические материалы |
| Положение о территориальном планировании |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Бадинское» | М 1:100000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения территории сельского поселения «Бадинское» | М 1:50000 М 1:5000 | ГП-2 |
| 3 | Карта функциональных зон территории сельского поселения «Бадинское» | М 1:50000 М 1:5000 | ГП-3 |
| Материалы по обоснованию |
| 4 | Ситуационная схема |  | ГП-4 |
| 5 | Карта современного использования территории сельского поселения «Бадинское» | М 1:50 000 М 1:5000 | ГП-5 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории, территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения «Бадинское» | М 1:50 000 М 1:5000 | ГП-6 |
| 7 | Карта размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры территории сельского поселения «Бадинское» | М 1:50 000 М 1:5000 | ГП-7 |
| 8 | Карта лесов территории сельского поселения«Бадинское» | М 1:50 000 М 1:5000 | ГП-8 |
| 9 | Основной чертеж сельского поселения «Бадинское» | М 1:50 000 М 1:5000 | ГП-9 |

ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	8

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

1.1 Сведения о нормативно-правовых актах, применяемых при разработке генерального плана	11

1.2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	16

1.3. Географическое расположение муниципального образования	17

1.4. Территориальные границы муниципального образования	18

1.5. Историческая справка	19

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	24

2.1. Геологическое строение территории	24

2.2. Гидрологическая характеристика территории	25

2.3. Почвы	27

3. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	28

4. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	33

4.1. Планировочная структура	33

5. СЛОЖИВШИЕСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ	38

6. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	40

7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	41

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ	41

8.1. Современное экономическое состояние поселения	41

8.2. Население и трудовые ресурсы, расчет перспективной численности населения	44

8.3 Жилищная сфера	47

8.4 Социальная сфера	48

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	55

9.1. Водоснабжение	55

9.2 Водоотведение	58

9.3 Теплоснабжение	59

9.4. Электроснабжение	60

9.5 Газоснабжение	61

9.6. Связь и информация	61

10.ТРАНСПОРТ	63

10.1. Автомобильный транспорт	63

10.2. Объекты транспортной инфраструктуры	64

10.3. Железнодорожный транспорт	65

10.4. Объекты железнодорожного транспорта	65

10.5. Трубопроводный транспорт	66

10.5. Объекты водного транспорта и гидротехнические сооружения	66

10.6. Объекты воздушного транспорта	66

10.7. Улично-дорожная сеть	66

11. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	69

11.1. Объекты специального назначения	69

11.2. Санитарно-экологическое состояние территории муниципального образования	69

11.3. Зоны с особыми условиями использования территории	74

12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	78

12.1. Перечень возможных ситуаций техногенного характера	78

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.	80

Транспортные аварии.	80

12.2. Источники чрезвычайных ситуаций природного характера	81

12.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	85

12.4. Пожарная безопасность	86

ЧАСТЬ 2. ПЛАНИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	87

13. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	87

13.1 Границы сельского поселения и населённых пунктов	87

13.2. Объекты местного и регионального значения, планируемые к размещению	87

13.3. Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов и исключаемые из границ населенных пунктов	88

13.4. Планируемое функциональное зонирование	88

13.5. Архитектурно-планировочные решения	90

14. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	91

14.1. Прогноз численности населения сельского поселения «Бадинское» на расчетный срок до 2041 года	91

14.2 Развитие социальной инфраструктуры	98

14.2. Жилищная сфера	103

15. РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	104

15.1. Водоснабжение	104

15.2. Водоотведение	105

15.3. Теплоснабжение	107

15.4. Газоснабжение	108

15.5. Электроснабжение	108

15.6. Связь и информация	109

16. РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	109

16.1. Объекты транспортной инфраструктуры	109

16.2. Объекты железнодорожного транспорта	110

16.3. Трубопроводный транспорт	110

16.4. Улично-дорожная сеть	110

17. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	111

18. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	121

18.1. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера	121

18.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	123

18.3. Перечень мероприятий по предотвращению биолого-социальных чрезвычайных ситуаций	126

18.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	127

19. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	128

19.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	129

19.2. Мероприятия по охране водных объектов	130

19.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв	132

19.4. Мероприятия по озеленению территории	132

19.5. Мероприятия по санитарной очистке территории	134

19.6. Мероприятия по защите от электромагнитных излучений, шумозащитные мероприятия	135

20. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	137

Приложение№ 1 Сведения Министерства природных ресурсов Забайкальского края	140

Приложение№2 Сведения Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края	141

Приложение №3 Сведения Управления Роспотребнадзора  Забайкальского края	142

Приложение №4 Паспорта населенных пунктов, подверженного угрозе лесных пожаров (с. Хилогосон, с. Улястуй)	144

Приложение №5. «Сведения Министерства сельского хозяйства Забайкальского края»	150

Приложение№ 6 «План развития муниципальной системы образования Хилокского района	152

Приложение №7 Сведения от государственной ветеринарной службы Забайкальского края	154

Приложение №8 Министерство природных ресурсов Забайкальского края	155

Приложение №9 Министерство культуры Забайкальского края	160

Приложение №10 Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края *	163

Приложение №11 ФКУ «Управление Федеральных Автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агкнства (ФКУ Упрдор «ЗАБАЙКАЛЬЕ»)*	164

Приложение №12 Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	165

ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект (далее – генеральный план, проект, проект генерального плана) генерального плана сельского поселения «Бадинское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края (далее – сельское поселение, сельское поселение, поселение, муниципальное образование) выполнен в рамках муниципального контракта № 4670/2021 от 21.06.2021г. на выполнение  научно-исследовательской работы «Прикладные научные исследования с целью подготовки документов для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального района «Хилокский район»

Ранее генеральный план сельского поселения «Бадинское» был разработан в 2015 году Обществом с ограниченной ответственностью "КПБ ГРАДЭКОПРОМ" (консультант по архитектуре и градостроительству 3023721288 arhilok@mail.ru) и утвержден решением Совета сельского поселения «Бадинское» №113 от 08.04.2015г.

Выполняемый комплекс работ представляет исследование сложившегося состояния, актуальных проблем и особенностей сельского поселения, имеющихся ресурсов и внешних факторов, которые во многом должны обеспечить территориальное планирование развития муниципального образования.

В составе работ над генеральным планом выполнен комплексный анализ территории и определена долгосрочная стратегия развития сельского поселения «Бадинское» при оптимизации границ его населенных пунктов.

В соответствии с Доктриной градостроительного развития Российской Федерации в настоящее время необходимо стремиться к проведению на территории каждого поселения единой градостроительной политики, направленной на обеспечение экологически безопасной среды жизнедеятельности населения, позволяющей принимать относительно оптимальные решения по застройке площадок. Учитывая локальные действия по созданию новых производств за счет инвесторов, следует отметить, что современные задачи развития муниципального образования, с учетом перспектив, требуют их рассмотрения в едином комплексе, в увязке всех вопросов использования поселковых ресурсов, развития инфраструктуры и обеспечения устойчивого развития поселения.

Устойчивое развитие территории – это не только экономическое благополучие поселения и функционирование его инфраструктуры, но и сохранение исторического и культурного наследия, природного окружения, благополучного экологического состояния и многих невозобновляемых ресурсов для последующих поколений. Поэтому проработка направлений и комплексных мер градостроительного развития сельского поселения «Бадинское» должна быть сопряжена с идеями стратегии его социально - экономического развития на перспективу с учетом его особенностей и миссии в масштабах Хилокского муниципального района. Именно стратегия развития в ее пространственной интерпретации может дать наиболее эффективные решения в территориальном планировании поселения. В связи с этим возникает вопрос оптимизации границ ряда населенных пунктов в условиях соблюдения положений современного законодательства.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Целью разработки проекта генерального плана сельского поселения «Бадинское» является:

- создание электронной пространственной модели территории муниципального образования, посредством структурирования графических и семантических данных о совокупности социальных, экономических, экологических и иных характеристик территории в форматах, пригодных для внесения в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД),

- оптимизация функционального использования территории в целях обеспечения устойчивого развития территорий,  инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений,

- выбор градостроительных решений на основе анализа современного использования территории, направлений ее развития и прогнозируемых ограничений,

- формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития поселения, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструктурное развитие его территории.

Основные задачи работы:

установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

отображение границ и параметров функциональных зон;

отображение планируемых объектов федерального значения, объектов

регионального значения, объектов местного значения муниципального

образования;

установление зон с особыми условиями использования территории;

анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера и определения границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС;

определение основных направлений пространственного развития территории.

В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории сельского поселения «Бадинское», в качестве исходных материалов, использовались официальные данные, полученные по запросам от служб поселения, района и области, а также от соответствующих организаций, содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории.

Генеральный план сельского поселения «Бадинское» выполнен на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) - 2026 г.

II этап (расчетный срок реализации генерального плана) - 2041 г.

На основании электронной версии генерального плана площадь территории сельского поселения «Бадинское» составляет 295,6км2. Граница сельского поселения отображена в соответствии с Законом Забайкальского края от 18 декабря 2009 года №317-ЗЗК о границах сельских и городских поселений Забайкальского края с изменениями на 30.12.2019г. (в редакции законов Забайкальского края от 29.03.2010 №347-ЗЗК, от 06.07.2010 №389 -ЗЗК, от 07.11.2011 №580-ЗЗК, от 26.12.2012 №771-ЗЗК, от 31.10.2014 № 1070-ЗЗК, от 10.06.2016 №1349-ЗЗК, от 06.10.2017 №1519-ЗЗК, от 26.12.2018 №1685-ЗЗК, от 30.12.2019 №1786-ЗЗК)

Генеральный план выполнен с применением компьютерных технологий в геоинформационной системе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы, которые позволяют получить (сформировать) необходимый картографический материал и пользоваться картами в электронном виде.

1.1 Сведения о нормативно-правовых актах, применяемых при разработке генерального плана

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Федеральные нормативные правовые акты.

Федеральные законы

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в РФ».

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель».

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире";

Федеральный закон от 4 мая 1999г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

Федеральный закон от 20 декабря 2004г. №166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Федеральный закон от 21 декабря 2004г. № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

Указы президента

Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 1463 «О единых государственных системах координат».

Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости» в части, не противоречащей законодательству.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 322 «Об утверждении Положения о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах».

Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 (ред. от 03.02.2020) "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации".

Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658 "Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации".

Распоряжения правительства РФ

Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения».

Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)».

Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики».

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения».

Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования».

Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».

Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р «Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р «Об утверждении плана «Трансформация делового климата» и признании утратившими силу актов Правительства РФ».

Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года».

Акты федеральных органов исполнительной власти

Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования».

Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Приказ Министерства экономического развития РФ от 27.12.2016 № 853 «Об утверждении требований к составу, сведений единой электронной картографической основы и требований к периодичности их обновления».

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры».

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории».

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».

Приказ Минтранса РФ от 16 января 2012 г. № 6 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации".

Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде».

Нормативно-технические документы

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11.02.96.

СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ. Свод правил СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

ГКИНП 02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, и 1:500, изд.1982 г. (с изменениями и дополнениями, изд.1987 г.).

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, и 1:500, изд.1989 г..

ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах, изд.1973 г..

ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ.

Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов. ГКИНП (ГНТА)-02-036-02, Москва, ЦНИИГАиК, 2002г.

ГОСТ 32453-2017– Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек».

СП 438.1325800.2019 Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

СП 42.13330.2016. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400,с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193).

Законы и иные нормативные правовые акты органов

государственной власти Забайкальского края, муниципальные

правовые акты, принятые органами местного самоуправления

Забайкальского края области

Закон Забайкальского Края от 29 декабря 2008 года № 113-33К "О градостроительной деятельности в Забайкальском крае" (в ред. от 07.04.2014 года № 956-33К).

Закон Забайкальского края от 18 декабря 2009 года №317-ЗЗК о границах сельских и городских поселений Забайкальского края с изменениями на 30.12.2019г. (в редакции законов Забайкальского края от 29.03.2010 №347-ЗЗК, от 06.07.2010 №389 -ЗЗК, от 07.11.2011 №580-ЗЗК, от 26.12.2012 №771-ЗЗК, от 31.10.2014 № 1070-ЗЗК, от 10.06.2016 №1349-ЗЗК, от 06.10.2017 №1519-ЗЗК, от 26.12.2018 №1685-ЗЗК, от 30.12.2019 №1786-ЗЗК).

Устав муниципального района «Хилокский район».

Региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края (с изменениями и дополнениями).

Устав сельского поселения «Бадинское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края.

Документы территориального планирования

Схема территориального планирования «Хилокский район» (Утверждена 21.02.2008г.).

Стратегия территориального планирования и градостроительного развития Забайкальского края с учётом условий особого периода 2009 - 2012 гг. (2010г.ГИПРОГОР Москва-Чита).

Генеральный план сельского поселения «Бадинское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края.

Правила землепользования и застройки сельского поселения «Бадинское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края.

1.2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Генеральный план разрабатывался с учетом документов:

Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Хилокский» Забайкальского края на период до 2030года.

Комплексный план действий Правительства Забайкальского края по достижению целевых показателей социально-экономического развития, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597−601, 606, на 2012–2020 годы.

Устойчивое развитие сельских территорий (2014–2020 годы).

Государственная программа Забайкальского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края (2014–2020 годы)».

Государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»

Государственная программа Забайкальского края «Содействие занятости населения».

Государственная программа Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края».

Государственная программа  «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края».

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы».

Государственная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае».

Государственная программа «Охрана окружающей среды».

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края на 2014–2020 годы».

Государственная программа «Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае (2014–2020 годы)».

Государственная программа «Совершенствование  государственного управления Забайкальского края».

Государственная программа «Доступная среда (2014–2020 годы)».

Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016–2020 годы)».

Государственная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края».

Государственная программа «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)».

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края».

Государственная программа

«Развитие культуры в Забайкальском крае (2014–2020 годы)».

Государственная программа  «Развитие здравоохранения Забайкальского края».

Государственная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае образования Забайкальского края на 2014–2025 годы».

Государственная программа  Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.

Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013– 2020 годы.

Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края на 2020-2024годы;

Информация о Государственных программах Забайкальского края использована с официального сайта Забайкальского края

https://75.ru/pravitel-stvo/gosudarstvennye-programmy

1.3. Географическое расположение муниципального образования

Сельское поселение Бадинское входит в состав Хилокского района Читинской области, расположенного на юго-западе Забайкальского края (рис.1.1).

Расположено в северо-западной части муниципального района «Хилокский» в Бадинской впадине (в долине р.Хилок). Территория поселения «Бадинское» граничит на севере – с Республикой Бурятия, на северо-востоке – с сельским поселением «Глинкинское», на юго-востоке – с городским поселением «Хилокское», на юге с сельским поселением «Линево-Озерское» и с территорией Петровск-Забайкальского района, на западе – с сельским поселением «Закультинское».

В состав сельского поселения Бадинское входят села: Бада, Зурун, Тэрэпхэн. Административным центром сельского поселения является село Бада.

Село Бада расположено на правом берегу реки Хилок на расстоянии по железной дороге 50,4 км к западу от районного центра, г. Хилок, в долине Бадинская степь, образованной Бадинской впадиной между хребтами Яблоновый (на юге) и Цаган-Хуртэй (на севере). Неподалёку расположена гора Голец Бугутуй («Голец Беркута») или Ибэхен («Богатоодаряющая»), с которой связано много бурятских легенд. Рядом проходит автомагистраль федерального значения Р-258 «Байкал».

Село Тэрэпхен находится в левобережной части долины реки Хилок, на берегах реки Тэрэпхэн, на расстоянии примерно 36 километров (по прямой) к западу от города Хилок. Абсолютная высота — 763 метра над уровнем моря. .

Село Зурун находится на правом берегу реки Хилок, вблизи места впадения в неё реки Зурун, на расстоянии примерно 32 километров (по прямой) к западу-северо-западу (WNW) от города Хилок. Абсолютная высота — 772 метра над уровнем моря.

Сельское поселение Бадинское занимает территорию в 295,6км2 что составляет всего 2,0% от территории муниципального района. По степени освоенности и характеру использования территории Бадинское сельское поселение относится к малоосвоенным (не урбанизированным). Большая часть населения (88% по состоянию на 2020 год) сосредоточена в одном населенном пункте – административном центре сельского поселения.

По территории поселения протекает река Хилок и ее притоки: Кусотка (протяженностью 31км), р. Шила (12 км), р.Бадатуй (20км), р.Бугутуй (24км), р.Тырбыхен (36км), р.Жипхеген (26км), р.Буртуй (40км),р.Зурун, и др. Имеется несколько озер: Яблочко, Кривое, Окуневое, Большое Бурятское.

1.4. Территориальные границы муниципального образования

Границы сельского поселения «Бадинское» отображены в соответствии с Законом Забайкальского края «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края» от 29 марта 2010 года №347-ЗЗК с изменениями на 30.12.2019г.). Границы населенных пунктов установлены по кадастровому плану территории.

Согласно электронной версии генерального плана площадь территории сельского поселения составляет 295,6км.2

Рис.1.1–Муниципальные районы Забайкальского края

Рис.1.2– Схема границ Хилокского района.

Рис.1.3. – Сельское поселения Бадинское на территории Хилокского муниципального района.

1.5. Историческая справка

Современные исторические данные говорят о том, что древние люди появились на территории нынешнего Забайкальского края около 150 тысяч лет назад. Человек современного типа находился на территории края примерно 40 тысяч лет назад, свидетельством чему являются обнаруженные многочисленные памятники и артефакты того периода. Позже Забайкалье становится частью скифо-сибирского мира, кочевые племена добывали здесь медь и олово. На пороге нашей эры по Забайкалью кочевали племена хунну, для защиты от их набегов была построена Великая китайская стена. Известно, что во втором тысячелетии н.э. здесь могли проживать меркиты, а также тунгусы.

В средневековье Забайкалье становится вотчиной Чингисхана. В этот период складываются коренные забайкальские этносы бурят и эвенков..

С конца XV века с ослаблением влияния монголов по территории Забайкалья расселяются народности, в будущем сформировавшие бурятский этнос, наряду с эвенками, считающимися коренным народом Забайкалья. С 1630-х годов на территории Забайкалья появляются русские первопроходцы. Основываются русские опорные пункты – остроги. Новые территории включаются в систему российского административного устройства с учреждением в 1655 году Нерчинского воеводства. Приобщение к российской цивилизации означало распространение православия, книжной грамоты, пашенного земледелия.

После прохода в 1653 году по территории современного Хилокского района экспедиции Петра Ивановича Бекетова, долина Хилка стала единственной дорогой, ведущей в Забайкалье с запада. Но вскоре интенсивность движения по долине Хилка понизилась. Затем данный маршрут по ряду причин был вообще заброшен землепроходцами.

В 1689 году подписан Нерчинский договор между Россией и Китаем,  который фактически закрепил за Россией сибирские земли, устанавливая границу по реке Аргуни, и дал начало русско-китайским отношениям. Спустя чуть более 30 лет с подписания Нерчинского договора, его положения были подтверждены и дополнены в Кяхтинском договоре 1727-1728гг.

На земли нынешнего Хилокского района к концу XVIII века перекочевали хоринские буряты (хоринцы, хорибуряты) и жили две сотни лет уединённо, имея свой размеренный жизненный уклад. Их вероятные предшественники – меркиты и тунгусы были вынуждены покинуть пределы Хилокской долины, а также частично были ассимилированы хоринцами.

Как приграничный край, Забайкальская область входила в состав сначала Сибирского, затем, с 1882 года, –Приамурского, а с 1906 года – Иркутского генерал-губернаторства.

В 1863-1871 гг. произошло разграничение “инородческих дач” в долине Хилка, и на территории, которую занимает сейчас Хилокский район, были очерчены владения бурятских общин-булуков Хоринского ведомства. К концу века население размещенных здесь полукочевых административных образований доходило до 4-х тысяч человек. Проживало оно, согласно переписи 1896 года, в 103 населённых местах, какими являлись небольшие улусы, состоящие из летников или зимников.

Сооружение Забайкальской железной дороги началось в 1895 году после того, как в апреле того же года, комитет Сибирской железной дороги рассмотрел доклады изыскателей и разрешил приступить к её закладке. Известно, что еще до строительства железной дороги жители многих сел этой местности называли себя «бадинцами». Название Бада относилось ко всей огромной долине реки Хилок в этом районе. В долину Бада (Баду так называли буряты) входили в то время более 20 улусов по правому берегу и столько же по левому берегу реки Хилок. Многие из существующих сегодня сел сохранили свое название с тех времен: Жипхеген, Зурун (Зурин), Богота (Бугата), Гонгота (Гангота), Шиля (Шэлэ), Мухоршибырь (Мухар Шэбэр), Тэрэпхэн, Закульта (Захэльтэ) и другие.

В 1895 г. на территории Хилокского района появились первые поселения рабочих по устройству земляного полотна – будущие станции и разъезды строящейся железной дороги: Хилок, Могзон, Бадинская Степь (Бада), Харагун, Тайдут, Жипхеген, где селились переселенцы из европейской части России.

Поселение при станции Бадинская Степь поначалу называлось Бадино-Троицк. Первые деревянные дома были построены в 1903году. До настоящего времени сохранился только один дом возле западной водокачки. Как таковых улиц в Баде не было, были отдельные дома, усадьбы.

Проживали тогда в селе русские, татары, буряты. Буряты занимались, в основном, скотоводством и охотой, русские – земледелием, обработкой древесины, строительством, были хорошими кузнецами, татары – занимались торговлей, работали на пилораме у помещика Карасева.

С 1903 по 1917 год в этих местах существовало Харганатское волостное управление, расположенное в селе Шулуута (Шалота). Оно охватывало кроме жителей Кижинга, население Бады, Далабха, Доодо- Хилгосон (Ханхасан), Дээдэ - Хилогосон, Сарантая, Могзон.

В 1913 году по указу царского правительства, начала осуществляться земельная реформа, было произведено размежевание государственных и гражданских земель между отдельными семьями и гражданами. Одновременно было проведено перераспределение покосных и пахотных земель. Земли распределялись на семью только по наличию мужских душ.

Затем вышло решение о строительстве поскотен – изгородей, ограждающих железную дорогу, сенокосные угодья от скота. Оно вменялось в обязанность каждой семьи уже по количеству скота. Загораживание тяжким бременем ложилось на семью, особенно там, где в семье преобладали женщины. Проводимая царская реформа стала притеснять не только богатых, но и средних скотовладельцев из числа местных жителей. Реформа послужила толчком к кочевью из Забайкалья бурят в поисках свободных мест в соседней Монголии, тогда границы были открытыми. С 1913 года и до установления Советской власти в 1922 году из Бады ушли в Монголию более двух сотен семей из местных бурят.

С 1917г. по 1922г. село входило в состав Халбин - Хуасуун, который состоял из трех сомонов. В начале 20-х годов ХХ в. село получило название Бада. В 1922 году был образован Бадинский сельский совет, который являлся органом государственной власти на объединяемой им территории.

Местные буряты постепенно переходили к оседлому образу жизни. В конце двадцатых годов в Бадинской долине начали строиться первые бурятские поселения. В 1929 г. село Тэрэпхэн насчитывало 40 дворов, которые сформировали две улицы с названиями «Баруун бэс" и "3уун бэс".

В 1927—1930 гг. с. Бада являлось центром Хилоко-Бурятского (Улан-Хилокского) национального района, а с 1930 года по 1936 г. Бадинский сельсовет входит в Хилокский район Восточно-Сибирского края. В 1930-х годах здесь были открыты Хилокская машинно-тракторная станция (МТС), военный городок и шпалозавод. Вместе с развитием производств в с.Бада строились жилые дома и общественные здания: магазины, клуб, объекты здравоохранения. Так, школа в с. Бада была основана в 1932 году. С появлением школ и клубов стали организовываться библиотеки.

Северный и южный военные городки в с. Бада начинали строиться в 1934 году солдатами срочной службы стройбата, которые сами заготавливали для строительства лес в падях Бильчир и Буртуй, затем по реке Хилок сплавляли до района Южного городка. Были построены два аэродрома с грунтовыми покрытиями, один – в  Северном, другой в Южном городке. В 1936г. здесь была размещена 30-я ближняя бомбардировочная дивизия в составе 3-х полков.   Готовили летчиков для предстоящей войны c Японией, летали на скоростных бомбардировщиках. На аэродроме располагались авиационные мастерские, которые собирали прибывающие по железной дороге самолёты, их облётывали и передавали в действующие части.

В 1948г. в Баде появился Леспромхоз,появились машины, работающие на газогенераторах. В начале 1970-х годов Леспромхоз объединили с Новопавловским леспромхозом, в Баде остались участки верхнего и нижнего складов. Существовали ТОЗы (товарищества по обработке земли), образовались коммуны «Пахарь» и «Медведь», которые позднее объединились в одну артель «14- я годовщина». Был организован колхоз «Имени 17-го партсъезда».

Рис.1.4.– Старый деревянный вокзал станции Бада 1960-е гг.

В 1951 г. в Баду прибыло Челябинское штурманское училище, которое сделало первый выпуск молодых штурманов. Осенью 1954 года на место убывшего в Шадринск Челябинского штурманского училища прибыла военная авиационная школа механиков, которая и находилась в Баде до декабря 1989 года до момента расформирования.

В административном отношении Бадинский сельсовет в составе Хилокского района находился до 1963 года‚ в 1963 году он был передан в состав Петровск-Забайкальского района Читинской области, а в 1973 году вновь перешел в состав Хилокского района.

В шестидесятые годы МТС были преобразованы в машиноремонтные мастерские (МРМ), затем переименованы в организацию «Сельхозтехника».

В 1969-1984 гг. в с.Бада находился мощный военный узел Забайкальского военного округа (ЗабВО). Кроме лётчиков, здесь располагалось много военных частей, в том числе инженерная бригада, танковый полк и т.д. Наиболее примечательный объект Бады – памятник самолёту-истребителю.

На территории современного Бадинского поселения в 1978–79 гг. вела поиск полезных ископаемых геологоразведовательная партия №128. Кроме каменного угля были обнаружены в большом количестве залежи природных цеолитов. Природный цеолит (клиноптилолит) имеет уникальные адсорбционные, ионообменные, молекулярно - ситовые каталитические, гидравлические и другие свойства, позволяющие широко применять его в различных отраслях народного хозяйства. Это позволяет эффективно использовать его для охраны окружающей среды, при очистке питьевой воды, бытовых и промышленных стоков от вредных веществ, радиоактивных отходов и тяжёлых металлов. Близ с. Бада находится Бадинское месторождение морденит-клиноптилолитсодержащих пород.

Рис.1.5– Село Бада

Ведущей отраслью экономики села остаются обслуживание железной дороги и лесозаготовка. В Баде действуют железнодорожные и лесоперерабатывающие предприятия, строительно-монтажное управление, участковая больница, начальная и средняя общеобразовательные школы, дошкольные образовательные учреждения, музыкальная школа. На 5883 км Транссибирской магистрали находится железнодорожная станция Бада Забайкальской железной дороги. В 2010 году начались работы по реконструкции станции, закончившиеся в 2012 году.

В составе сельского поселения «Бадинское» три населенных пункта: с.Бада,

с.Зурун и с.Тэрэпхен. Административным центром поселения является с.Бада.

В конце XIX — начале XX вв. веков на месте современного села Тэрэпхэн находился крупный бурятский улус. Постоянное поселение появилось в 1929 году В Тэрэпхэне в марте 1934 г. появился колхоз им. Сталина.

В 1930 году образовалась коммуна в Зуруне, которая постепенно преобразовалась в колхоз "Имени Ворошилова".

Севернее села Зурун проходит железнодорожная линия  Петровск-Забайкальский — Хилок  ЗабЖД и автотрасса  Р258 «Байкал».

По состоянию на 1 января 2020 года, численность населения сельского поселения Бадинское, по данным администрации муниципального образования, составила 4140 человек.

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Геологическое строение территории

Забайкальский край географически расположен в восточной половине Забайкалья, которое отличается сложностью и разнообразием устройства земной поверхности. Это предопределяется неоднородностью геологического строения, длительной и неоднозначной историей развития рельефа, а также сочетанием активных современных эндо - и экзогенных процессов. По геоморфологическому районированию в пределах Восточного Забайкалья выделено шесть геоморфологических областей. Сельское поселение Бадинское входит в самую большую по площади область Забайкальского среднегорья. Хребет Цаган–Дабан огибает район с северо-запада, а на территорию района заходит восточная часть Заганского хребта и западная часть хребта Цаган-Хуртей. Так же на территории района начинается самый длинный во всем Забайкалье хребет – Яблоневый, который начинается от правобережья низовьев реки Унго – левого притока Хилка. Его наибольшая высота на территории района – 1678 метров (гора Кусотуй) на границе Петровск-Забайкальского и Хилокского районов.

Территория поселения расположена в Хилок-Витимской структурно-формационной зоне, где наиболее распространены раннепалеозойские формации (песчаники, известняки, доломиты, консламераты и др.), заложенные на доналеозойском гранитном фундаменте Селенгино-Витимской складчатой области Каледонид. Стратиграфически выше палеозойских клиплексов пород залегают мезозойские отложения, распространенные, в основном, во впадинах забайкальского типа (алеврометы, ариглиты, песчаники, конгломераты, породы базальтоидных формаций, встречаются пласты углей). Верхняя часть стратиграфических разрезов заканчивается кайнозойскими континентальными отложениями сравнительно небольшой мощности и различного генезиса. С мезозойскими комплексами пород в районе связаны ряд месторождений или проявлений перлита и перлитосодержащих пород, цеолита, угля; с кайнозойскими рыхлыми отложениями связаны месторождения песка; с кристаллическими породами различного возраста связаны месторождения гранитов и облицовочных камней. На территории поселения преобладает гористый рельеф, для которого характерно сочетание хребтов (в северной и южной части поселения) и межгорных впадин (долина р. Хилок в центральной части поселения). Основные хребты: Яблоновый и Цаган-Хуртэ относятся к среднегорным хребтам с эрозионным рельефом. Хребты сложены кристаллическими горными породами докембрийского возраста: гнейсами, кристаллическими сланцами, гранитами. Встречаются также вулканогенноосадочные породы каменно-угольного периода, представленные диабазами и порфиритами, а также конгломератами и грубозернистыми песчаниками. Залегающие породы долин рек представлены песчаниками, рыхлыми глинистыми сланцами, рыхлыми песками и галечником. Характерна криогенная сортировка материала не только в высокогорьях, но и, частично, в среднегорьях.

Вся территория сельского поселения «Бадинское», как и Забайкалья в целом, принадлежит к числу сейсмически опасных районов. Показателем повышенной сейсмичности этой зоны являются следы грандиозных сейсмических катастроф недавнего геологического прошлого, а также землетрясения 1829, 1862, 1950, 1957, 1967 гг. силой в 9-10 баллов. Ежегодно в Забайкалье регистрируется большое количество землетрясений меньшей силы (7-8 баллов). Основная часть эпицентров располагается в зонах активизированных глубинных разломов, ограничивающих рифтовые впадины.

В геологическом строении территории поселения принимают участие разновозрастные осадочные, вулканогенные и интрузивные образования, среди которых наиболее широко распространены гранитоиды. Здесь установлены геологические образования всех систем - от архея до голоцена включительно. Среди них площадь распространения осадочных пород, за исключением рыхлых четвертичных отложений, незначительна. Доля осадочных пород от Байкальской рифтовой зоны увеличивается в направлении с севера и северо-запада на юг и юго-восток и по направлению к Сибирской платформе. В этих же направлениях, в общем, меняется степень метаморфизма и дислоцированности пород.

Среди экзогенных процессов наиболее существенное значение для инженерно-геологической оценки территории имеют мерзлотные, гравитационные, селевые явления и карст. Развитие многих из этих процессов предопределено выветриванием горных пород.

Рассматриваемая территория неоднородна по природным условиям. Отдельные ее районы существенно отличаются по геоморфологическим, ландшафтным, геологическим и другим особенностям, однако всю территорию можно рассматривать как единый природный комплекс, характеризующийся общими чертами, которые следует учитывать при проведении сейсмического микрорайонирования.

Большая часть территорий имеет резко пересеченный горный рельеф. Равнинных участков мало и все они приурочены к межгорным впадинам. Наличие мощных толщ рыхлых отложений (более 400-500 м) способствует затуханию сейсмических колебаний и, как следствие этого, изменению интенсивности землетрясений на поверхности.

Повсеместно отмечается преобладание магматических пород над осадочными. Особенно большие площади заняты гранитоидами. Наиболее благоприятными в сейсмическом отношении являются невыветрелые и слабовыветрелые скальные грунты.

Широко распространены многолетнемерзлые породы, значительна глубина сезонного промерзания грунтов.

2.2. Гидрологическая характеристика территории

Реки и озера

Территория поселения относится к бассейну озера Байкал и характеризуется развитой сетью рек и ручьев, входящих в водосбор реки Хилок, которая является притоком реки Селенга. Внутренние воды района представлены, в первую очередь, рекой Хилок и ее притоками, а также немногочисленными мелкими озерами и небольшими участками заболоченных земель.

Река Хилок – один из наиболее крупных притоков реки Селенга, которая, в свою очередь, является одним из крупнейших притоков озера Байкал. Хилок берет свое начало из озера Шакшинское и впадает в реку Селенга справа на 242-ом километре от ее устья. Длина реки составляет 840 километров, площадь водосбора – 38500 квадратных километров, в том числе – в пределах Забайкальского края, длина – 720 км., площадь водосбора – 25700 км2. Общее падение реки - 440 метров, средний уклон – 0,52%. Величина годового стока - 2,17 км3 (или 68,7 м3/сек.). Хилок имеет 139 притоков и 1752 озера на водосборе. Модуль стока низкий, что связано с относительно небольшой суммой осадков (400 мм) и повышенным испарением (396 мм/г). Сток дождевых паводков преобладает над стоком весеннего половодья. На период половодья приходится около 20% годового стока, на время дождевых паводков – около 60%. Объем стока осенне – летней межени достигает 14-18%, а сток зимней межени мал – около 2%.

В период вскрытия на реках нередко образуются заторы – нагромождения льдин в русле, где есть острова, крутые излучины. Заторы льда вызывают резкое повышение уровня воды, выход её на поймы и подтопление населённых пунктов. На реке Хилок заторы составляют 10-45%. Наводнения в основном приходятся на весенний период.

Общая минерализация воды по средним многолетним показателям колеблется в пределах 85-191 мг/л и нарастает от весны или лета к осени и зиме. По содержанию в воде специфических компонентов река Хилок характеризуется как умеренно загрязненная и имеет III класс качества воды.

По территории поселения протекают реки: Кусотка (31км), р.Бадатуй (20км), р.Бугутуй (24км), р.Тырэбхен (36км), р.Жипхеген (26км), р.Буртуй (40км) и др.

Имеющиеся болота относятся к низинному типу и находятся в начальной стадии заболачивания. Одной из характерных их черт является отсутствие или маломощность торфяного слоя. Внутренние воды поселения представлены поверхностными (водотоки, озера, болота) и подземными водами. Крупных озер на территории поселения нет, большинство из сущестующих имеют старичное или термокарстовое происхождение. Есть озера Яблочко,Большое Бурятское, Кривое, Окунево.

Гидрографическая сеть относится к бассейну р. Хилок. Главную роль в питании реки играет дождевое питание при незначительном поступлении талых и грунтовых вод. Сплав леса по р. Хилок не производится. Крупных озер на территории поселения нет. Небольшие озера располагаются по долинам рек и представляют собой старицы бывших русел рек. Почти все реки и ручьи имеют твердый каменистый грунт русла, быстрое течение. Зимой, из-за морозов, небольшие речки, а на перекатах и р. Хилок, промерзают до дна. В летний период, после дождей, бывают паводки.

Степень дренированности территории лесничества гидрографической сетью следует считать довольно высокой. Гористый рельеф с наличием мерзлотных и водонепроницаемых грунтов способствует поверхностному залеганию грунтовых вод. Заболоченные земли, в основном, расположены на днищах впадин и речных долин. Ограниченно распространены горные болота–мари.

К внутренним водам также относятся и подземные. Подземные пресные воды, как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют ряд преимуществ перед поверхностными. Они, как правило, характеризуются более высоким качеством и не требуют дорогостоящей очистки, лучше защищены от загрязнения и испарения. Подземные воды в районе имеют малую степень минерализации. Часты выходы подземных вод на поверхность в виде ключей и родников. Подземные пресные воды по типу циркуляции представлены трещинно-пластовыми и порово-пластовыми водами. Трещинно-пластовые воды шире развиты в хребтах и залегают на разных глубинах, но чаще не глубже 60-80 м. Как правило, они безнапорные или слабонапорные, и крупных водозапасов не имеют. Трещинно-пластовые воды связаны с тремя впадинами забайкальского типа. В них среди осадочно-метаморфических напластований водоносные пласты чередуются с водоупорными. Порово-пластовые воды, формирующиеся в рыхлых кайнозойских отложениях речных долин, подгорных шлейфов, горных падей на глубинах не более 30-40 м, представляют практический интерес для децентрализованного водоснабжения небольших населенных пунктов. Подземные минеральные и термальные воды не выявлены.

Отмечается повышение уровня загрязнённости речных вод во время паводка, что обусловлено увеличением антропогенной нагрузки на реку за счет смыва загрязняющих веществ с прилегающих территорий.

2.3. Почвы

К особенностям почв поселения относится – невысокая гумусированность и довольно высокая степень скелетности. Преобладание плотных, кислых пород благоприятно для развития Al-Fe-гумусового почвообразования. На фоне литогенных и неясных широко-зональных закономерностей отчетлива высотно-поясная дифференциация почвенного покрова. Для высокогорий характерны скальные выходы и поля каменистых россыпей, рыхлых отложений чрезвычайно мало. В среднегорьях основной фон составляют элювиально-делювиальные щебенисто-мелкоземистые образования. Подзолистые почвы, в основном, встречаются на песчаных и грубообломочных породах, а также на южных склонах и в подгольцовом поясе. На высотах 700-900 м доминируют процессы аккумуляции органического вещества, а минеральная часть почв устойчива. Преобладают мерзлотные (глубокопромерзающие) дерновоподзолистые почвы. В понижениях преобладают флювио-гляциальные и древние аллювиальные отложения. Структура почвенного покрова и его пространственная дифференциация определяются рельефом. На северных склонах расположены горные мерзлотно-таежные подзолистые ожелезненные почвы с характерной для них таежной растительностью. На южных склонах – горные дерново-подзолистые почвы. Слабооподзоленные хрящеватые или щебенистые, песчаные и супесчаные почвы более мощные, чем на северных склонах. В промежуточных экспозициях встречаются переходные типы от подзолистых тяжелых почв к более легким и грубым по механическому составу. По долинам рек распространены преимущественно наносные дерновые почвы, обладающие высокой плодородностью. Наиболее распространенными типами почв являются ожелезненные и дерновые почвы, развивающиеся на супесях, легких и средних суглинках.

По влажности наибольшая часть почв относится к категории свежих. Отрицательное влияние на процесс почвообразования оказывает вечная мерзлота, залегающая на глубине от 1 до 4 м. Вечная мерзлота служит водонепроницаемым слоем и создает избыточное увлажнение в местах, где она близко подходит к поверхности и вызывает заболачивание почв. Основными факторами образования и сохранения вечной мерзлоты являются: отрицательная среднегодовая температура, отсутствие мощного снежного покрова, низкие зимние температуры и короткий летний период.

Почвы развиты преимущественно на маломощном хрящеватом щебенистом элювии и эллюво-делювии массивно-кристаллических пород. В почвенном покрове выделяются три подпочвенные зоны, приуроченные к растительным подзонам верхней, средней и нижней тайги.

Подзона верхней тайги (1100 м и выше) представлена горно-подзолистыми и иллювиально-гумусово-железистыми почвами на маломощных, щебенистых отложениях. Большая часть территории лесничества входит в подзону средней тайги (900-1100 м). Здесь почвенный покров представлен сочетанием горно-подзолистых почв на более легких породах и горно-таежных-мерзлотных торфянисто-глеевых почв на породах более тяжелого механического состава. Довольно большое распространение имеют горные, скрытоподзолистые почвы. По долинам и в средней тайге распространены мерзлотные перегнойно-глеевые и болотные почвы с близкой мерзлотой.

Их формирование происходило под воздействием своеобразных природных условий: близкое залегание коренных пород, наличие многолетней и длительно – сезонной мерзлоты, широкое распространение золовых и эрозионных процессов.

Горные мерзлотно-таёжные типичные оподзоленные почвы сформировались здесь под покровом лиственничной тайги с примесью березы. Почвенный профиль представляет собой бурую толщу с кислой реакцией почвенного раствора. Горные мерзлотно-таёжные оподзоленные почвы в сельскохозяйственном производстве практически не используются.

Мерзлотные лугово-черноземные почвы поселения встречаются в долине реки Хилок. Содержание гумуса в этих почвах небольшое – 5-7%. По механическому составу преобладают суглинистые почвы. Лугово-черноземные почвы в большей части распаханы, остальные используются в качестве сенокосов и выпасов.

Преобладающими породами в поселении являются граниты и породы гранитовой группы. Продукты выветривания именно этих пород и являются основным материалом в составе мелкоземистых толщ.

3. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат

Климат сельское поселения «Бадинское» резко континентальный. Характеризуется продолжительной, морозной, малооблачной, безветренной зимой (до 170 дней) зимой и более коротким (до 114 дней) довольно теплым летом.

Особенности климата определяются географической широтой, солнечной радиацией (энергией), характером подстилающей земной поверхности и атмосферной циркуляцией. Средняя температура января - 27°С, минимальная - 52º, максимальная - 3º, но интенсивное солнечное сияние при сухости воздуха и безветренной погоде помогает легко переносить сильные морозы. Под яркими лучами солнца снег испаряется задолго до наступления тепла. Поэтому весна часто не знает бурного снеготаяния с распутицей, слякотью, ручьями и весенними половодьями, хотя изредка бывают и половодья в долинах рек. В холодный период года преобладают штилевые или слабоветреные типы погод, что в котловинах и речных долинах приводит к явлениям температурных инверсий в низком слое тропосферы.

В мае, июне стоит чаще сухая, с редкими дождями, погода, нередко сопровождаемая ветрами, скорость которых может достигать 15-20м/сек, а изредка до 30м/сек и более.

Средняя температура июля +17º, максимальная + 39º. По обилию солнечного света территория поселения, как и все Забайкалье, близка, а порой превосходит многие южные территории страны. Число часов солнечного сияния в течение года доходит до 2200-2500, т.е. превышает среднегодовую сумму часов солнечного сияния таких городов, как Кисловодск и Ессентуки.

Значительную роль в погодо - и климатообразовании играют мгновенные циклоны и антициклоны, которые могут существовать в течение нескольких сроков наблюдений или суток. Большая часть осадков связана с прохождением циклонов. Основная их масса (90-95% годовой суммы) выпадает в теплый период – с апреля по октябрь. В годовом ходе зимой отмечается в несколько раз меньше осадков по сравнению с летом. Характерная особенность – значительный диапазон колебаний годовых сумм осадков. Среднегодовое количество осадков 405 мм. Наибольшее количество осадков приходится на август. Зима холодная, до -55°. Лето жаркое, до +43°.

Начало зимы приходится на конец октября - начало ноября, а конец – на последние числа марта - начало апреля. Атмосферные осадки, выпадающие в зимний период, связаны со смещением на Восточное Забайкалье циклонов с запада и северо-запада Сибири. В отдельные месяцы зимнего периода отмечаются похолодания и потепления. Дневная температура воздуха во время оттепелей повышается иногда до положительных значений, что вызывает образование капели.

Весна начинается в начале апреля и заканчивается в конце мая. Весна, довольно холодный и самый ветреный сезон года, характеризуется неустойчивостью погодных условий. Весенняя активация циклонической деятельности приводит к возрастанию скорости ветра, выпадению осадков в виде дождя и мокрого снега, возникновению штормов и метелей, часто наблюдаются сильные ночные заморозки.

Лето начинается в конце мая - начале июня. Первая половина обычно засушливая и малооблачная, в отдельные периоды выпадают ливневые осадки. В некоторые годы случаются интенсивные засухи. Вторая половина лета (конец июля и август) часто облачная, пасмурная и дождливая.

Осень устанавливается в последних числах августа - начале сентября, а оканчивается в конце октября. В некоторые годы сентябрь является периодом теплой, сухой и безветренной погоды, так называемым «бабьим летом». Однако в целом осень – более холодный сезон года, чем весна.

Во все сезоны года при смене циклональной погоды на антициклональную и наоборот происходят резкие перепады суточных температур и давления воздуха, изменение погод со штормовыми ветрами на безветренные. Все это приводит к отрицательным изменениям в организме у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и создает возможность проявления простудных заболеваний. Эти явления чаще всего происходят зимой и весной.

Территория поселения, как и весь Забайкальский край, относится к зоне рискованного земледелия. Летом и осенью возможны заморозки, губящие сельскохозяйственные культуры; недостаток влаги в первой половине лета замедляет вегетацию растений, а избыток ее во второй затрудняет созревание культур и уборку урожая; сильные весенние ветры сдувают с полей верхний слой почвы; ливневый характер летних дождей также способствует сносу верхнего плодородного слоя почвы. Но, несмотря на не очень благоприятные климатические условия, повсеместно в районе выращиваются картофель и другие овощи.

Рельеф

Для  рельефа поселения характерно сочетание хребтов и межгорных впадин.

На юге поселения находится Яблоновый хребет. В северной части поселения  расположены отроги хребта Цаган-Хуртэ. Расположенная между ними Бадинская впадина имеет протяженность 50 км и ширину от 2 до 10 км: начинается на западе в окрестностях с. Хохотуй и тянется на восток-северо-восток до с. Жипхэгэн. На территории расположена гора Голец Бугутуй («Голец Беркута»). Для хозяйственного освоения пригодны территории речных долин.

Ландшафтное районирование

Растительность территории Хилокского района отличается большим разнообразием. Самыми распространенными в поселении являются бореальные (таёжные) и бореально-суббореальные (подтаёжные) группы типов ландшафтов. Основные ландшафты – луговые равнины, сосновые боры, переходящие вверх по склонам в горную тайгу.

Растительный мир

Леса в районе являются господствующим типом растительности. В основном это светлохвойные (сосновые) леса, а в долине р.Хилок встречаются участки тёмнохвойной тайги. Основная хвойная порода – сосна. Суровый климат Забайкальской тайги выдерживает лиственница. растет медленно, слабо поддается гниению. Растут также ель и пихта, кедровый стланик и кедр. Кедр – ценная порода, запрещенная к вырубке. Кедровый орех состоит на 60% из жиров, на 16% - из белка, на 12% - из углеводов, чем очень полезен для человека. Ассоциации сосновых боров приурочены к сухим местообитаниям. В их травостое иногда отмечается участие степных видов, что объясняется соседством степных экосистем.

Из лиственных преобладают береза и осина Лиственичные леса занимают наиболее увлажнённые места обитания. На дренированных землях речной долины встречаются участки осоково-разнотравных лугов.

Среди недревесной растительности лесов следует отметить бадан – многолетнее растение, встречающееся в кедровых лесах. Бадан используется в фармацевтике и в дубильно-экстрактной промышленности. Из лекарственных растений на территории поселения следует отметить бруснику, шиповник, шлемник байкальский, мяту, зверобой оттянутый, сон-траву. На стволах берез растет гриб  чага.

Из ягодников в лесу растут: голубика, брусника, черника, земляника, жимолость, костяника, дикая смородина и черемуха. Из грибов – рыжики, грузди, маслята, опята, рядовки, сыроежки и многие другие.

Декоративные растения – рододендрон даурский, таволга, багульник. Из травянистых к красивоцветущим относятся: лилия даурская, купальница, колокольчик крупноцветковый. Встречаются ценные медоносы: клевер, горошек, кипрей, малина.

Луговые сообщества занимают, как правило, пойменные участки долины реки Хилок и ее притоков. Это луга с плодородными пойменными почвами, представлены мелкозлаковыми (монгольскополевицевыми и луговомятликовыми), злаково-бобовыми, злаково-разнотравными и крупноразнотравными (с доминированием лесных видов) луговыми сообществами.

Также можно выделить так называемые остепнённые луга, которые занимают более возвышенные сухие и теплые редко заливаемые участки пойм. В травостое характерно присутствие лугово-степных и степных видов. Среди них можно выделить разнотравно-злаковые луга, встречающиеся по долинам реки Хилок. Они занимают здесь наибольшие площади и чаще всего используются как пастбищные угодья.

Важное значение имеет тот факт, что луговая растительность выполняет почвозащитную функцию за счет многолетников, которые образуют дерновинный слой и тем самым препятствуют смыву почв.

Незональная растительность представлена долинными и приречными ленточными лесами, зарослями кустарников, лугами, болотами, водной и прибрежной растительностью.

Болота на территории поселения занимают сравнительно малые площади. Болотные экосистемы – это участки высокой биологической продуктивности. Для них характерны специфические виды флоры и фауны. Болота и переувлажненные земли являются местом произрастания редких и охраняемых видов растений (например, лилия пенсильванская или даурская на заболоченных берегах реки Хилок), лекарственных растений и ягод (клюква мелкоплодная, багульник болотный). Болота играют важную роль в поддержании стабильности биосферы как хранилище генофонда специфической гидрофильной флоры и своеобразных ассоциаций.

Так же в виде «островов» встречаются степи (на склонах южных частей хребтов Цаган-Хуртей, Яблоновый). Большая часть степных участков уничтожена сельскохозяйственной деятельностью человека. Оставшиеся территории используются в основном как пастбища.

Животный мир

Природные условия сельского поселения благоприятны для существования различных животных. Наличие лесов предоставляет много укрытий для животных. Корм обилен и доступен. Для лесов характерно ярусное распространение животных: одни обитают в кронах деревьев, другие в кустарниках и подлеске, некоторые ведут наземный образ жизни.

В тайге преобладают крупнокопытные: лось, изюбр, косуля. По каменистым россыпям высоко в горах и на скалах можно встретить кабаргу. Кабарга небольшого роста. Вес – 15 кг, длина тела – 1 метр (самый мелкий представитель копытных).

Широко распространены в тайге грызуны и зайцеобразные (белка, бурундук, летяга, мыши, заяц – беляк). Многие из них служат кормом для соболя (в районе его небольшое количество) и других мелких хищников из семейства куньих (горностай, ласка, колонок). Крупные хищники: рысь, волк, росомаха. Встречается в районе и бурый медведь.

Рептилии в тайге немногочисленны, изредка здесь встречаются обыкновенная гадюка или живородящая ящерица.

Орнитофауна

Охотничье-промысловая птица, которую в народе называют «боровой дичью» также отличается разнообразием. Это куропатки, глухари, тетерева, рябчики. Типичными птицами таежной зоны являются дятлы, рыжая овсянка, поползень, кукушка и другие. В кронах и на стволах деревьев устраивают гнезда многие насекомоядные птицы (например, кедровка питается исключительно семенами деревьев). Мелкие птицы и грызуны – пища хищников (филина, ястреба).

Видовой состав птиц зимней тайги – это большие синицы, дятлы, серые и обыкновенные снегири.

Долины рек и озер служат основными миграционными путями для многих перелётных птиц, большая часть которых относится к числу водоплавающих и околоводных. Многие из них во время пролёта задерживаются на водоёмах, собираясь большими стаями. Это, прежде всего хохлатые чернети, кряквы, шилохвосты, гуси-гуменники. В засушливые годы уровень воды в водоемах понижается, что приводит к резкому сокращению численности как пролётных, так и гнездящихся особей

Насекомые

Фауна насекомых представлена, главным образом, видами, питающимися листьями, хвоей и древесиной деревьев и кустарников, а также их хищниками и паразитами. Среди хвое- и листо-грызущих видов насекомых наиболее важную роль в экосистемах играют гусеницы бабочек (пядениц, листовёрток). Многие насекомые живут в древесине и под корой деревьев. Чаще других здесь можно встретить личинок жуков дровосеков (усачей), короедов и златок. Некоторые из лесных видов способны давать массовые вспышки численности, вызывая гибель листьев и хвои. Численность растительноядных насекомых регулируется хищниками (муравьями, божьими коровками), а также насекомоядными птицами. Опасными обитателями тайги являются иксодовые клещи – переносчики клещевого энцефалита.

В водоемах развиваются личинки многих насекомых, их взрослые особи умеют хорошо летать и способны расселяться в другие водоемы (личинки комаров, стрекоз и другие).

Хозяйственная деятельность человека и бесконтрольная охота привели к практически полному исчезновению некоторых видов животных. Многие представители животного мира относятся к редким и исчезающим видам. На территории сельского поселения можно встретить следующих животных, занесённых в Красную книгу Забайкальского края: даурский ёж, красный волк, речная выдра, кот манул, монгольский сурок.

Ихтиофауна

Водная фауна рек и озер района представлена лососевыми и хариусовыми видами при явном доминировании ленка. Широко распространены чебак, карась, окунь, щука обыкновенная, встречаются обыкновенный таймень, байкальский осётр.

Природные ресурсы

Непосредственно на территории поселения основными природными ресурсами на данный момент являются лесные массивы, которые с каждым годом неуклонно сокращаются. Территория сельского поселения, в целом, обеспечена лесными ресурсами и предполагает крупное промышленное производство. 50-55% лесов пригодны для использования.

По данным лесохозяйственного регламента Бадинского лесничества, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края  №72-н/п от 26.12.2018г., территория сельского поселения «Бадинское» находится в Южно-Сибирской горной зоне в Байкальском горном лесном районе, входит в состав Бадинского лесничества Хилокского района. Почтовый адрес лесничества: 673250 Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада ул. 1-я Сенная, 16. Территория Бадинского лесничества расположена в границах Байкальской природной территории (далее БПТ) – в буферной экологической зоне. Буферная экологическая зона – это территория за пределами центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в пределах территории Российской Федерации. Режим охраны БПТ, нормативы предельно допустимых вредных воздействий, государственное регулирование в области охраны установлены федеральным законом от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» На территории Бадинского лесничества отсутствуют особо охраняемые природные территории и объекты.

Виды разрешенного использования лесов: заготовка древесины, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений,выращивание посадочного материала лесных растений. Лесохозяйственным регламентом Бадинского лесничества разрешается выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов, строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов, переработка древесины и иных ресурсов, а также осуществление религиозной деятельности.

На территории поселения имеются полезные ископаемые: Буртуйское месторождение бурого угля, Бадинсккое месторождение морденит-клиноптилолитсодержащих пород, Бадинское месторождение песчано-гравийных материалов.

4. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Планировочная структура

Территориальное планирование направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений. В состав сельского поселения «Бадинское» входят три населенных пункта: с. Бада – административный центр поселения, с. Тэрэпхен, с.Зурун. Расстояние от села Бада до районного центра г.Хилок – 51 км.

Сельское поселение «Бадинское»

Сельское поселение находится в западной части Хилокского муниципального района. Территория поселения граничит на севере с Республикой Бурятия, на северо-востоке – с сельским поселением «Глинкинское», на юго-востоке – с городским поселением «Хилокское», на юге – с сельским поселением «Линево-Озерское» и с землями Петровск-Забайкальского района, на западе – с сельским поселением «Закультинское».

Площадь территории поселения 295,6км2. По территории сельского поселения протекает река Хилок, которая является притоком реки Селенга, и сеть рек и ручьев, входящих в водосбор реки Хилок, а также имеются немногочисленные мелкие озера и небольшие участки заболоченных земель.

Территория сельского поселения, в основном, занята лесами. По территории поселения проходит федеральная автодорога Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита. Имеются автодороги общего пользования: регионального значения–«Подъезд к с. Бада», местного значения: «Бада – Зурун», «Бада –Тэрэпхэн».

Территорию поселения в широтном направлении пересекает магистральная железная дорога федерального значения «Петровск-Забайкальский – Чита».

У западной границы поселения расположена тяговая подстанция железной дороги. По территории поселения проходят линии электропередачи высокого напряжения ЛЭП 750, 220, 35, 10 кВ и радиорелейная линия связи.

На землях поселения расположены:

Объекты добывающей и обрабатывающей промышленности

1.Лесоперерабатывающий комплекс- 1объект;

2.Предприятие угледобывающей промышленности–2объекта;

3.Лесопильный цех – 1 объект.

Объекты сельского и лесного хозяйства,

1.Крестьянское хозяйство мясо-молочного направления-1объект;

2.Ферма КРС–2 объекта;

3. Предприятие растениеводства–1 объект;

Прочие объекты, связаннные с производственной деятельностью

1.Площадка для отгрузки леса и древесины -1 объект;

2.Склады– 4 объекта.

Объекты утилизации

1.Полигон ТБО–1 объект.

Места погребения

1.Кладбище – 1 объект.

Село Бада

Село Бада расположено на востоке центральной части сельского поселения. Территория села разделяется на две части магистральной железной дорогой федерального значения «Петровск-Забайкальский – Чита».

Планировочная структура села близка к регулярной. Расположение ряда сельских улиц было обусловлено направлением путей железнодорожной транссибирской магистрали, которая пролегает по территории села в направлении юго-запад–северо-восток. Почти параллельны линии железной дороги улицы: Лесная, Советская, Привокзальная, Гражданская, Геологическая, Спортивная, Энтузиастов, Юности, Пионерская, Первомайская,расположенные в северной части села и улицы Красноармейская Комсомольская, Колхозная, Рабочая, Набережная – в южной его части.

Рис.4.1 – Общий вид с.Бада

Другие улицы расположены перпендикуляно, образуя прямоугольные или близкие по форме к прямоугольным кварталы. Это улица Мира, Садовый переулок, улицы и переулки без названия, проложенные в меридиональном направлении. В юго-западной части села расположен Южный городок, где до 2009 года располагался полевой аэродром с авиаремонтными мастерскими. В северо-восточной части – находится Северный городок, где был расположен ныне заброшенный военный аэродром  2-го класса.

Рис.4.2–Обелиск в память земляков– участников Великой Отечественной войны возле храма Серафима Саровского

Наиболее развитой и насыщенной различными объектами является северная часть с.Бада. Общественный центр села расположен севернее станции железной дороги. Здесь на улицах  Советской, Почтовой, Пионерской расположены общественные объекты капитального строительства: здание Администрации поселения, различные магазины, почтовое отделение, аптека, храм Серафима Саровского, детский сад «Светлячок», средняя общеобразовательнная школа №15, начальная школа, здание социально-реабилитационного центра и оказания услуг населению. В центре села рядом с храмом Серафима Саровского расположен обелиск землякам – участникам Великой Отечественной войны. Объекты производственного назначения сосредоточены в западной части села. Рядом на ул.Лесной расположены общежитие, магазин, участковая больница. Восточнее находится сельский клуб и магазин, дальше – стадион. В Садовом переулке расположена еще одна православная церковь – Свято-Никольская.

В южной части села параллельно линии железной дороги проложены улицы Красноармейская,1-я Колхозная, 1-я Набережная, Комсомольская. Их пересекают несколько почти перпендикулярных к ним улиц. Здесь размещена жилая застройка, представляющая собой деревянные одноэтажные жилые дома с приусадебными участками и хозяйственными постройками, административное здание Бадинского участка филиала ОАО «МРСК Сибирь-Читаэнерго», два магазина.

На востоке села севернее железной дороги имеется четыре недействующих предприятия, автодром, значительная по размерам территория бывшего военного городка. Здесь расположены несколько многоэтажных многоквартирных зданий бывшего военного гарнизона.

Рис.4.3– Село Бада. Общий вид военного городка с памятником

«Самолет МиГ 21Р»

В границах населенного пункта расположены следующие объекты:

Прочие объекты обслуживания:

1.Магазин –42 объекта;

2.Почтовое отделение –1 объект;

3.Администрация –1 объект;

4.Административное здание ДЭУ–1объект;

5.Здание Социально-реабилитационного центра и оказания услуг населению –1объект.

Объекты культуры и искусства

1.Сельский клуб–1 объект.

Объекты образования и науки

- МБОУ СОШ № 15 – 1объект.

- МБОУ НОШ   – 1объект.

- Детский сад–1 объект;

- Общеобразовательная организация–1объект;

- Библиотека–1объект.

Объекты здравоохранения:

- ФАП – 1объект;

- Участковая больница–1 объект;

- Детская поликлиника–1 объект.

Объекты культового назначения

1.Храм Серафима Саровского–1 объект;

2. Свято- Никольская церковь 1 объект

Село Зурун

Село Зурун расположено восточнее с.Бада. Линия железной дороги разделяет территорию села на северную и южную. С севера на юг по селу протекает р.Зурун – северный приток р.Хилок.

Планировочная структура села нерегулярная. Основная территория села расположена южнее линии железнодорожной магистрали. Здесь находятся улицы Привокзальная, Молодежная, переходящая в Центральную, и ул. Набережная, проложенные в направлении ближе к широтному. В других направлениях расположены ул. Колхозная, Железнодорожная и Озерная. Общественный центр села сформировался по улицам Центральной и Озерной. На ул. Центральной находятся сельский Дом культуры и начальная школа. Здесь же находится объект культурного наследия – памятник односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне. В месте примыкания к улице Центральной улицы Озерной расположены административное здание и молокозавод, а на продолжении этой улицы размещены библиотека и ФАП. На территории села находятся два кладбища: одно – в северной части, другое – у восточной границы села южнее железной дороги. Севернее ул. Привокзальной находится остановочный пункт 5891км железной дороги.

Жилая застройка, в основном, одноэтажная. Это индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. В западной части села южнее железной дороги находятся малоэтажные двухквартирные жилые дома с земельными участками. Такая же застройка имеется на ул.Железнодорожной в северной части села у западной его границы.

В границах населенного пункта расположены следующие объекты:

Объекты образования и науки

1. Начальная школа – 1объект.

Объекты здравоохранения:

- ФАП – 1объект;

Объекты культуры и искусства

1.Сельский дом культуры –1объект.

2.Библиотека –1объект;

3.Памятник воинам-односельчана м –1 объект

Объекты промышленности

1.Молокозавод–1 объект.

Село Тэрэпхэн

Село Тэрэпхэн расположено южнее с.Бада на западе центральной части поселения на реке Тырэбхэн – левом притоке р.Хилок. К селу от федеральной трассы Р-258 ведет автодорога местного значения.

Планировочная схема села строится на системе почти перепендикулярных друг другу улиц. В меридиональном направлении проложены улицы Центральная, Южная и Набережная. В направлении, близком к широтному, проходят ул.Новая и несколько улиц и переулков без названия. На ул.Новой сосредоточены все общественные здания села: начальная школа, сельский клуб и ФАП. Недалеко от школы находится спортивная площадка. Жилая застройка малоэтажная, с приусадебными участками.

В границах населенного пункта расположены следующие объекты:

Объекты образования и науки

1. Начальная школа – 1объект.

Объекты здравоохранения:

1. ФАП – 1объект;

Объекты культуры и искусства

1.Сельский клуб –1объект.

5. СЛОЖИВШИЕСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На территории сельского поселения «Бадинское» выделены следующие функциональные зоны:

1.Функциональные зоны муниципального образования:

зона градостроительного использования;

зона сельскохозяйственного использования (зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища; зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства);

зона рекреационного назначения (зона лесов; в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом; поверхностные водные объекты);

зона особо охраняемых территорий (земельные участки, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное иное особо ценное значение);

производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры);

зоны специального назначения (зона кладбищ, зона складирования и захоронения отходов, зона, занятая скотомогильниками).

2.Функциональные зоны населенных пунктов:

жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми  домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный));

общественно-деловые зоны (многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки);

производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры);

зона рекреационного назначения (зона лесов, зона отдыха, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), поверхностные водные объекты);

зона сельскохозяйственного использования (производственная зона сельскохозяйственных предприятий; зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества);

зоны специального назначения (зона кладбищ).

Таблица 5.1–Баланс территории по функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельское поселение «Бадинское» | 92693,54 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного использования | 1731,87 | 1,87 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,36 | 0,00 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 590,94 | 0,64 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 15094,64 | 16,28 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 74891,29 | 80,79 |
| 6 | Иные зоны | 373,33 | 0,40 |
| 7 | Зона специального назначения | 11,11 | 0,01 |
|  | с. Бада | 1572,52 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 233,36 | 14,84 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 13,26 | 0,84 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 174,71 | 11,11 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного назначения | 0,56 | 0,04 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 0,66 | 0,04 |
| 6 | Зона специального назначения | 4,31 | 0,27 |
| 7 | Зона режимных территорий | 984,01 | 62,58 |
| 8 | Иные зоны | 161,65 | 10,28 |
| с. Тэрэпхен | 83,12 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 34,07 | 40,99 |
| 2 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 10,52 | 12,66 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного назначения | 3,01 | 3,62 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | 6,78 | 8,16 |
| 5 | Иные зоны | 28,74 | 34,58 |
| с. Зурун | 76,24 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 33,12 | 43,44 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,3 | 1,71 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 17,76 | 23,29 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного назначения | 0,53 | 0,70 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 3,46 | 4,54 |
| 6 | Зона специального назначения | 0,6 | 0,79 |
| 7 | Иные зоны | 19,47 | 25,54 |

6. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Объекты культурного наследия – это объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориально, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры., градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Рис.6.1- Памятник Н.В.Максимову        Рис.6.2- Памятник-стела в с.Зурун

Рис.6.4 Жертвам катастрофы Ан-12

Рис.6.3 –Памятник военным строителям

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения в селе Бада: монумент-памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне установлен на ул.Советская, недалеко от церкви Серафима

Саровского(2016г.); на юго-западе военного

городка стоит памятник «Самолет МиГ 21Р»; памятник на могиле Героя Советского Союза Н.В.Максимова, погибшего в 1952г., поставлен  на сельском кладбище. Стелы в память земляков-участников Великой Отечественной войны установлены в центрах сел Зурун и Тэрэпхэн в 1985г.Памятный знак-бульдозер, посвященный военным строителям установлен в 1978г. в 1 км на восток от с.Зурун. Памятник 47 жертвам катастрофы самолета Ан-12 5августа 1994г.установлен в 2-х  км.  на северо-восток от с.Зурун.

7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемые природные территории в сельском поселении «Бадинское»  отсутствуют.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ

8.1. Современное экономическое состояние поселения

Социально-экономическое состояние сельского поселения Бадинское в последние годы характеризуется как сложное с низким экономическим потенциалом поселения, низкими доходами населения и невысоким развитием инфраструктуры. Хотя и весь Хилокский муниципальный район в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

Основу экономики сельского поселения «Бадинское»  составляют:

лесозаготовительная деятельность;

розничная торговля;

железнодорожный транспорт.

Предприятие ОАО «РЖД» – наиболее крупный работодатель в поселении. Основной вид деятельности – грузоперевозки.

Сырьевая база поселения (сосново-лиственные леса) предполагает развитие лесозаготовительных и лесоперерабатывающих производств, а запасы земель являются исходной базой для развития КФХ, личных подсобных хозяйств, строительства жилья.

Основное занятие жителей – работа на железнодорожных предприятиях, на станции Бада и остановочной платформе, на предприятиях бюджетной сферы. Основным видом деятельности предпринимателей является розничная торговля, сфера обслуживания практически неразвита.

Административно поселение отнесено к сельским территориям, но к настоящему времени не имеет явно выраженной сельскохозяйственной ориентации. Сельскохозяйственные предприятия остались в прошлом. Да и у всего Хилокского района районообразующей отраслью является железная дорога и деятельность леспромхозов. В небольшом объеме в поселении имеются частные предприятия, основа сельского образа жизни – личные подсобные хозяйства. Промышленные производственные предприятия на территории сельского поселения отсутствуют.

Отсутствуют данные по наличию организаций (индивидуальных предпринимателей) пищевой промышленности, производящих хлеб и хлебобулочные изделия, перерабатывающей промышленности.

По информации, представленной Главой муниципального района «Хилокский район» (исх. от 6 апреля 2021 года № 1007), на территории сельского поселения «Бадинское» добычу угля на Буртуйском угольном месторождении осуществляет ООО «Россыпь». Объем добычи угля в 2020 году составил 124,0 тыс. тонн, объем отгрузки угля 223,2 млн. рублей, в 2021 году планируется добыть 200,0 тыс. тонн, отгрузить на 360,0 млн. рублей. Численность работников предприятия (с учетом работников подрядных организаций и персонала, работающего вахтовым методом) – 26 человек.

Важным направлением деятельности органов местного самоуправления сельского поселения «Бадинское» в 2016–2020 гг. являлось стимулирование трудовой активности населения, регулирование рынка труда и снижение уровня общей безработицы. Хотя значительных изменений на рынке труда сельсовета пока не произошло.

Деятельность Администрации Хилокского района в последние годы также была направлена на решение задач социально-экономического развития района. При этом, одним из приоритетных направлений в работе Администрации является обеспечение занятости населения. Важно отметить, что ставка на развитие малого бизнеса здесь не дает значительных результатов. Сказывается отсутствие собственных средств для развития какого-либо производства, а сфера «чистого» обслуживания населения не имеет большого спроса из-за низкой покупательной способности. Принцип самозанятости сельского населения на территории всей Сибири пока не дает результатов.

В свою очередь, Центр развития бизнеса Забайкальского края предлагает в основном кредиты, в частности – займы «Экспресс». При этом слаба координирующая деятельность и соответствующая подготовка предпринимателей.

Учитывая дефицит денежных средств местного бюджета, финансирование мероприятий, направленных на поддержку малого предпринимательства, не представляется возможным, а собственных средств у местного населения недостаточно. В связи с этим, планируется лишь оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого бизнеса.

К настоящему времени сельское хозяйство в сельском поселении Бадинское в экономическом отношении, практически, не развито. Как уже отмечалось, к началу 2020 г. сельское хозяйство представлено преимущественно личными подсобными хозяйствами населения. При числе домохозяйств 1480 число личных подсобных хозяйств составило 800. Попыток кооперирования и развития какого-либо производства не было. Хотя действует пять крестьянских фермерских хозяйств. В большей степени реализуется принцип «самовыживания».

Хотя ранее сельскохозяйственным производством население всего Хилокского района занималось успешно. В 1930-1940-х гг. на территории района существовало до двух с половиной десятков колхозов. Позднее хозяйства укрупнились, и их число к началу 1960-х гг. снизилось до четырёх. К концу 80-х гг. ХХв в районе насчитывалось 5 совхозов, 1 колхоз и сельскохозяйственный кооператив. Несмотря на скудость почвы, малые площади посевов и сенокосов, в течение длительного времени жители района потребляли значительный процент продовольствия, полученного местными хозяйствами.

Биоклиматический потенциал земледельческой зоны на территории поселения не ниже потенциала большинства поселений региона, хотя и невысок. Вместе с тем он обуславливает наличие площадей, являющихся естественной кормовой базой для животноводства. Своеобразие природных условий определяет особенности сельскохозяйственного производства: в его структуре лидирующее место принадлежит животноводству. При этом необходимо учитывать значительный объем лесных массивов на территории поселения.

Необходимо отметить, что основной объем производства сельскохозяйственной продукции животноводства обеспечивают личные подсобные хозяйства. Их деятельность необходима, прежде всего, для обеспечения выживания населения.

Можно отметить также весьма малый объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль на всех уровнях, низкую конкурентоспособность выпускаемой продукции, особенно, учитывая зону рискованного земледелия.

Кроме того, сказывается отсутствие рынков сбыта сельхозпродукции. Хотя г. Хилок и расположен не так далеко (краевой центр Чита гораздо дальше), но отсутствие хозяйственных связей не позволяет наладить стабильные поставки сельскохозяйственной продукции, а система заготовительной кооперации уже давно не работает.

В сложившейся ситуации проблемой для развития животноводства крестьянско-фермерскими хозяйствами и населениям стало отсутствие развитой системы потребительской кооперации, когда население, не имея возможности реализовывать сельскохозяйственную продукцию преимущественно через закупочные предприятия, вынуждено само заботиться о сбыте продукции, если будут ее производить в достаточном объеме. Да и желания заниматься интенсивным сельскохозяйственным трудом у населения совсем мало.

Транспортные услуги на территории сельсовета оказывают районное автотранспортное предприятие и частные предприниматели. Услуги телефонной связи в поселении предоставляет Бурятский филиал ОАО «Ростелеком» и ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ПАО «Мегафон». Почтовую связь осуществляет УФПС Забайкальского края – филиал ФГУП «Почта России». Структура управления представлена администрацией сельского поселения Бадинское. В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, жилищно-коммунального обслуживания.

Финансовое состояние сельского поселения Бадинское в последние годы довольно сложное. Бюджет даже для сельского поселения довольно мал. Общий объем собственных доходов бюджета сельского поселения Бадинское не покрывает затрат на содержание инфраструктуры и на задачи перспективного развития. При отсутствии детальной информации по бюджету сельского поселения невозможно оценивать финансовое состояние и уровень бюджетного обеспечения.

Сельское поселение Бадинское, как и весь Хилокский район, можно отнести к депрессивным регионам со слабой экономикой (практически монопрофильной). Самостоятельно выйти из этой ситуации поселение не сможет, необходимы серьезные меры на уровне субъекта федерации и более действенные программные решения федерального уровня с финансовой поддержкой.

8.2. Население и трудовые ресурсы, расчет перспективной численности населения

Численность постоянного населения поселения, складывающаяся демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) определяют внутренние возможности развития поселения, требования к инфраструктуре и задачам градостроительного развития.

Численность населения сельского поселения Бадинское по данным администрации муниципального образования на 01.01.2020г. составляла 4140 человек. Численность населения все последние годы сокращается. При этом необходимо отметить, что данные администрации муниципального образования и показатели Росстата расходятся, но все они свидетельствуют о снижении численности постоянного населения в поселении. Также отличаются данные, использованные при разработке материалов ранее действовавшего генерального плана сельского поселения Бадинское (2015г.).

Динамика численности населения по годам по общедоступным данным администрации (на момент выполнения настоящего проекта) сельского поселения Бадинское приведена в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Численность постоянного населения сельского поселения Бадинское (по данным администрации поселения), человек

| Бадинское сельское поселение | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4536 | 4449 | 4363 | 4270 | 4213 | 4140 |
| село Бада | 4104 | 4016 | 3934 | 3843 | 3799 | 3720 |
| село Зурун | 270 | 270 | 270 | 272 | 266 | 265 |
| село Тэрэпхэн | 162 | 163 | 159 | 155 | 148 | 155 |

Динамика демографической ситуации в муниципальном образовании совпадает с тенденциями демографического развития Хилокского района и имеет более резкие изменения по сравнению с показателями Забайкальского края в целом. За рассматриваемый период наблюдается отрицательная тенденция роста численности населения. Изменение численности населения происходит за счет естественной и механической убыли населения, что хорошо демонстрирует график на рисунке 000.1.

Рисунок 8.1 - Динамика численности постоянного населения сельского поселения Бадинское (по данным администрации поселения)

Как уже было отмечено, численность населения в сельском поселении сокращается за счет естественной убыли и за счет миграции населения. На естественную убыль населения оказывает влияние снижение рождаемости или увеличение смертности на территории сельского поселения. Точные данные по факторам изменения численности постоянного населения не были представлены.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения. Показатели по возрастной структуре населения по состоянию на 01.01.2020 года представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Возрастная структура населения сельского поселения Бадинское по данным администрации муниципального образования, человек

| Возрастные группы | %% | поселение | Бада | Зурун | Тэрэпхэн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дети до 1 года | 1,84% | 76 | 68 | 5 | 3 |
| Дети 1-6 лет | 9,28% | 384 | 345 | 25 | 14 |
| Дети 7-18 лет | 14,73% | 610 | 531 | 39 | 40 |
| Моложе трудоспособного | 22,66% | 938 | 843 | 60 | 35 |
| Трудоспособный возраст женщины | 27,87% | 1154 | 1037 | 74 | 43 |
| Трудоспособный возраст мужчины | 25,94% | 1074 | 965 | 69 | 40 |
| Старше трудоспособного возраста женщины | 13,38% | 554 | 498 | 35 | 21 |
| Старше трудоспособного возраста мужчины | 10,14% | 420 | 377 | 27 | 16 |
| Всего | 100,00% | 4140 | 3720 | 265 | 155 |

Следует отметить, что показатели возрастной структуры постоянного населения сельсовета за три года не совсем корректны, особенно по возрастным группам детей. Поэтому в дальнейших расчетах целесообразно использовать усредненные показатели в процентном выражении.

По состоянию на начало 2020 года из 4140 человек постоянного населения, проживающего в поселении, 938 человек – это дети в возрасте до 16 лет, 974 человек – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составляло 2128 человек. Соответственно получили соотношение по возрастным группам в таблице 8.3. и изображенное на диаграмме рисунка 8.2.

Таблица 8.3 - Структура населения сельского поселения Бадинское по отношению к трудоспособному возрасту на начало 2020 года

| Группа населения | %% | человек |
| --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного возраста | 22,7% | 938 |
| трудоспособного возраста | 51,4% | 2128 |
| старше трудоспособного возраста | 23,5% | 974 |

Рисунок 8.2 – Соотношение возрастных групп населения сельского поселения Бадинское

Учитывая происходящее снижение численности постоянного населения показатель доли лиц трудоспособного возраста начиная с 16 лет составил 51,4% (ниже 56%), что свидетельствует о том, что демографическая ситуация уже неблагополучная. Хотя показатель доли детей в общей численности населения не так и низок– 22,7%.

В настоящее время есть основание говорить о сложной демографической ситуации, но при отсутствии действенных мер будет усиливаться процесс старения населения сельского поселения. Некоторую оптимистичность придает происходящая в России пенсионная реформа.

Следует отметить, что половая структура населения характеризуется преобладанием доли женщин в трудоспособном возрасте и старше. Это характерно не только для населения сельского поселения Бадинское, но и для всего Хилокского района. Тенденция в диспропорции полов в сторону преобладания женщин в последние годы сохраняется. Из общей численности женщин по району около 27% составляют женщины фертильного возраста 15-49 лет.

Изменение демографической ситуации и процесс старения населения сказывается на занятости населения. Здесь также хорошо отражается отсутствие организаций и предприятий для занятости населения. Из общего числа населения в трудоспособном возрасте 1539 человек составляют трудовые ресурсы и лишь часть из них занята в экономике. 449 человек зарегистрированы как инвалиды, это 10% от общей численности постоянного населения – весьма высокий показатель.

Основной проблемой сельского поселения Бадинское является занятость населения. Уровень безработицы, если в сельской местности говорить о таковой в настоящее время, остается довольно высоким. Ликвидированы бывшие совхозы, колхозы, отсутствуют перерабатывающие предприятия. Обслуживание железной дороги не требует значительного количества рабочих рук. Новых предприятий или форм хозяйственной деятельности в поселении не создается, государственная политика не направлена на развитие мощного агропромышленного комплекса на восточных территориях России (в частности: в Забайкальском крае), или хотя бы поддержка развития предприятия по добыче и переработке цеолитов в Бадьевском поселении. В лучшем случае пытаются активировать создание малых производств и фермерских хозяйств, но это создает мало новых рабочих мест, да и собственных средств на местах явно недостаточно. С другой стороны, происходит отток активной части населения из сельской местности, что усиливает дефицит квалифицированных кадров и ухудшает демографическую ситуацию (возрастает удельный вес нетрудоспособного населения).

8.3 Жилищная сфера

Жилищный фонд сельского поселения Бадинское по данным 2020 г. составляет 76 600м2, в том числе 34 800м2 – в индивидуальных жилых домах, 22 300 м2–в многоквартирных жилых домах и 19500м2 – в блокированных домах. Общее количество индивидуальных жилых зданий – 973, многоквартирных жилых – 21, блокированных –374. По материалу стен преобладают жилые дома из дерева: 968 частных жилых домов,12 многоквартирных и 338блокированных.

224 жилых дома имеют процент износа более 70%, 481 жилой дом имеет процент износа более 65%. В с. Бада всего один многоквартирный дом с отоплением,водоснабжением и водоотведением.

Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства:

ветхий и аварийный жилищный фонд;

отсутствие общественного транспорта, осуществляющего грузо- и пассажироперевозки до районного и краевого центра, отсутствие заинтересованности у представителей бизнеса к осуществлению данного вида деятельности.

отсутствие резервных линий э/передач на случай ЧС для предприятий здравоохранения и образования;

отсутствие в поселении транспорта для оказания ритуальных услуг;

отсутствие современной инженерной инфраструктуры.

В среднесрочной перспективе планируются мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов поселения, в том числе освещение и озеленение улиц.

8.4 Социальная сфера

Задача оценки социальной сферы – выявить перечень существующих объектов, в том числе техническое состояние зданий, в которых они размещены, фактическую загруженность действующих объектов, чтобы в дальнейшем рассчитать потребность в объектах социальной сферы и оценить обеспеченность населения.

Необходимый перечень объектов обслуживания населения определен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Забайкальского края с изменениями от 28.10 2019 года. Хотя некоторые объекты не имеют актуальности в сложившихся экономических условиях сельских поселений региона.

Социальная сфера сельского поселения Бадинское в 2020 году представлена следующими объектами: образования, культуры, здравоохранения, спорта, торговли, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Образовательная система в поселении представлена в виде общего образования:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 в с. Бада, рассчитанная по проекту на 600 учащихся. Фактически на 01.01.2021 в школе обучается 586 учащихся.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа в селе Зурун, рассчитанная по проекту на 20 учащихся. Фактически на 01.01.2021 в школе обучается 15 учащихся.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа в с.Тэрэпхэн, рассчитанная по проекту на 20 учащихся. Фактически на 01.01.2021 в школе обучается 23 учащихся.

Как учреждение дополнительного образования в селе Бада действует музыкальная школа на 30 учащихся. Художественных, спортивных и других специализированных школ (учебных заведений) на территории поселения нет.

В селе Бада действует учреждение дошкольного образования детский сад №2 «Светлячок» с проектным числом мест 120. Фактически детский сад работает со значительной перегрузкой – 163 ребенка.

Учреждения здравоохранения в сельском поселении Бадинское представлены участковой больницей и фельдшерско-акушерскими пунктами, которые оказывают первичную медицинскую помощь. Бадинская участковая больница имеет 11 койко-мест стационара и обеспечивает 48 посещений пациентов в смену. Персонал ФАПа в с. Зурун обеспечивает порядка 15 посещений пациентов в смену. ФАП в с. Тэрэпхэн блокирован с жилым домом и обеспечивает 10 посещений пациентов в смену.

Рисунок 8.3 – Средняя общеобразовательная школа №15 в селе Бада

Во всех селах сельского поселения Бадинское действуют сельские дома культуры. В с. Бада Сельский дом культуры имеет зал всего на 75 мест, но его износ составляет 98% (находится в аварийном состоянии). В с. Тэрэпхэн действует Сельский дом культуры с залом на 150 мест, но его износ уже составляет 100% (находится в аварийном состоянии). В с. Зурун действует Сельский дом культуры с залом на 200 мест, его состояние требует капитального ремонта.

Основными направлениями деятельности Домов культуры сельского поселения Бадинское даже в таком состоянии являются: охват всех категорий населения мероприятиями различной направленности, сохранение и приумножение культурного наследия. Этому способствуют сельская и детская библиотеки, размещенные в здании клуба с. Бада, и библиотека в с. Зурун.

Рисунок 8.4 – Сельский дом культуры (СКЦ) в селе Бада

Культовыми объектами на территории села Бада являются храм в честь преподобного Серафима Саровского и Свято-Никольская церковь.

Рисунок 8.5 – храм в честь преподобного Серафима Саровского в селе Бада

Торговая сеть в поселении представлена преимущественно небольшими магазинами. По состоянию на начало 2021 года, в селе Бада работало 42 магазина, а в селе Зурун только один магазин торговой площадью 56 кв.м.

Спортивные объекты общего пользования на территории сельского поселения Бадинское представлены стадионом «Труд», имеющим площадь 16848 кв.м. При средней общеобразовательной школе №15 в селе Бада имеется спортивная площадка, которая, при отсутствии занятий школьников, может использоваться для занятий физической культурой и спортом сельчанами. В средней общеобразовательной школе №15 имеется спортивный зал площадью 151,5 кв.м., который может использоваться в условиях сельской местности и для нужд села.

Объекты бытового обслуживания населения имеются только в селе Бада. Это две парикмахерские и мастерская по ремонту обуви.

Объекты общественного питания общего доступа имеются только в селе Бада. Это ресторан "Армянская кухня", три кафе и бар.

Анализ состояния социальной инфраструктуры по Бадинскому сельскому поселению выполнен в табличной форме и содержит показатели фактического состояния объектов и нормативных показателей, исходя из численности населения по населенным пунктам. Соответственно сопоставление показателей позволяет определить дефицит или избыток мощности учреждений соцкультбыта в соответствии с нормативными показателями. Такой анализ обеспеченности постоянного населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2021 г. представлен в таблице 8.4.

Нормативные показатели по учреждениям приняты в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края. При отсутствии показателей в данных региональных нормативах были использованы требования СП 42.13330.2016  «Градостроительство». Нормы расчета учреждений и медицинских организаций устанавливаются по заданию на проектирование или могут быть заданы соответствующим подразделением администрации Забайкальского края. На момент разработки Генерального плана сельского поселения Бадинское указанные нормы не были предоставлены.

Данные таблицы 8.4 показывают, что сельское поселение Бадинское имеет объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. Вместе с тем, отдельные сферы потребительского рынка развиты слабо или вообще отсутствуют. Так, в поселении недостаточно детских дошкольных учреждений, недостаточно мест в сельских домах культуры, и два объекта находятся в аварийном состоянии. Недостаточно объектов для физической подготовки и спорта, плоскостных сооружений. Нет таких объектов бытового обслуживания населения как бани.

Таблица 8.4  - Анализ состояния социальной инфраструктуры по Бадьевскому сельскому поселению

| Наименование объекта | Минимальная норма СП 42.13330.2016 или по МНГП | с. Бада | с. Зурун | с. Тэрэпхэн | ПОСЕЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | нормы | дефи цит | факт | нормы | дефи цит | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефи цит |
| Численность населения | человек | 3720 |  |  | 265 |  |  | 155 |  |  | 4140 |  |  |
| Дети 1-6 лет | человек | 345 |  |  | 25 |  |  | 14 |  |  | 384 |  |  |
| Дети 7-18 лет | человек | 531 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 610 |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей в возрасте 1-6 лет - 85 %, место | 163 | 293 | 130 | 0 | 21 | 21 | 0 | 12 | 12 | 163 | 326 | 163 |
| Общеобразовательные школы | Уровень обеспеченности – 75% (среднее общее) 7-18 лет, место | 600 | 398 | -202 | 20 | 29 | 9 | 20 | 30 | 10 | 640 | 458 | -183 |
| Внешкольные учреждения | 10 % от числа детей 7-18 лет, место | 30 | 53 | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 30 | 61 | 31 |
| Врачебные амбулатории, ФАПы | 181,5 посещений в смену на 10000 жителей, посещ. в смену | 48 | 68 | 20 | 15 | 5 | -10 | 10 | 3 | -7 | 73 | 75 | 2 |
| Больницы, стационары всех типов | 134,7 коек на 10000 жителей, койка | 11 | 50 | 39 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 56 | 45 |
| Аптеки | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | -2 |
| Клубы | 230-190 мест на 1000 чел. для н.п. 2-5 тыс.жителей, 500-300 мест на 1000 чел. для н.п. 0,2-1 тыс.жителей; место | 75 | 744 | 669 | 200 | 93 | -107 | 150 | 62 | -88 | 425 | 899 | 474 |
| Наименование объекта | Минимальная норма СП 42.13330.2016 или по МНГП | с. Бада | с. Зурун | с. Тэрэпхэн | ПОСЕЛЕНИЕ |
|  |  | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит |
| Помещения культурно-массовой работы | 50-60 м2 общ. площади на 1000 человек, м2 общ.площади | 0 | 186 | 186 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 8 | 0 | 207 | 207 |
| Сельские массовые библиотеки | 6-7,5 тыс.ед. хранения на 1000 чел. для пос. 1-2 тыс.жителей; тыс. ед. хранения | 4,60 | 22,32 | 17,72 | 5,20 | 1,59 | -3,61 | 6,50 | 0,93 | -5,57 | 16 | 25 | 8,54 |
| Музей краеведческий | 1 в сельском поселении, музей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортзалы) | 60 -80 м2 площади зала на 1000 человек, м2 | 152 | 223 | 72 | 0 | 16 | 16 | 0 | 9 | 9 | 152 | 248 | 97 |
| Бассейны (открытого и закрытого типа) | 20 - 25 м2 на 1000 человек, м2 зеркала вощды | 0 | 74,4 | 74,4 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 0 | 3,1 | 3,1 | 0 | 83 | 83 |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, площадки) | 0,7-0,9 га на 1000 человек, га | 1,74 | 2,60 | 0,87 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,11 | 0,11 | 2 | 3 | 1,16 |
| Объекты торговли (магазины, павильоны) | 300 м2 торговой площади на 1000 чел., м2 торг. пл. | 2298 | 1116 | -1182 | 56 | 80 | 24 | 0 | 47 | 47 | 2354 | 1242 | -1112 |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 человек, место | 288 | 149 | -139 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 288 | 166 | -122 |
| Наименование объекта | Минимальная норма СП 42.13330.2016 или по МНГП | с. Бада | с. Зурун | с. Тэрэпхэн | ПОСЕЛЕНИЕ |
|  |  | факт | нормы | дефи цит | факт | нормы | Дефи цит | факт | нормы | Дефи цит | факт | нормы | Дефи цит |
| Предприятия бытового обслуживания | 4 рабочих места на 1000 человек, рабочее место | 3 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 14 |
| Прачечные | 60 кг. белья в смену на 1000 человек, кг | 0 | 223,2 | 223,2 | 0,0 | 15,9 | 15,9 | 0 | 9,3 | 9,3 | 0 | 248 | 248 |
| Химчистки (приемный пункт) | 3,5 кг. белья в смену на 1000 человек, кг | 0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 14 | 14 |
| Бани | 7 мест на 1000 человек, место | 0 | 26 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 |
| Отделения и филиалы банка | Одно операционное место на 1-2 тыс человек, операционное место | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Отделение связи | объект на жилую группу, объект | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Гостиницы (кемпинги, мотели) | 6 мест на 1000 человек, место | 28 | 22 | -6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 25 | -3 |

Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года (с учетом внесения изменений) не содержит конкретных показателей и социальных нормативов для определения перспектив развития сельских территорий, но формулирует необходимость создания благоприятных условий, направленных на развитие социальной инфраструктуры, ориентированной на семью. Стратегия в основном содержит организационные мероприятия.

Поэтому для определения задач развития социальной инфраструктуры сельского поселения используются материалы Региональных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края. При отсутствии показателей в региональных нормативах принимаются требования СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

В сельском  поселении остро стоят вопросы:

благоустройства сельской территории, в том числе чистота улиц, их освещенность и озеленение;

состояние дорог, их качество;

отсутствие дополнительного образования;

сложности с  трудоустройством и занятостью населения;

высокий износ жилого фонда и нехватка жилья;

в связи с повышением культурного уровня жителей встает вопрос об организации новых и благоустройстве имеющихся мест массового отдыха, проведения культурно - массовых и спортивных мероприятий.

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1. Водоснабжение

В настоящее время централизованное водоснабжение на территории Бадинского поселения существует во всех населенных пунктах.

Основными источниками водоснабжения МО «Село Бада» являются подземные воды водоносных комплексов нижнего карбона и верхнего девона. Водоносные горизонты водозаборного сооружения имеют полную достаточность в количестве, для обеспечения требуемого водоснабжения. Охват населения централизованным водоснабжением составляет 10%.

Согласно существующей схеме, вода от артезианских скважин поступает в водонапорные башни, водопроводные сети. Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные нужды и наружное противопожарное водоснабжение.

В настоящее время на территории Бадинского сельсовета действует 11 водозаборных сооружений в том числе:

5 ВНС в с. Бада кв. Северный городок (глубина скважин 110 м);

4 ВНС в с. Бада (глубина скважин 120 м);

1 скважина в с. Зурун глубиной 60 м;

1 скважина в с. Тэрэпхэн глубиной 60 м.

В состав сооружений на сетях водоснабжения населенных пунктов Бадинского сельсовета входят водонапорные башни высотой 12 м и резервуары запаса воды:

15 м3 – 2 шт;

10 м3 – 1 шт;

40 м3 – 1 шт;

1,5 м3 – 2 шт.

Ниже в таблице приведены сведения о существующих источниках водоснабжения и водопроводных сооружениях в с. Бада.

Таблица 9.1 – Перечень сооружений системы водоснабжения сельского поселения

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населен ный пункт | Улица | № дома |  |
| 1 | Водонапорная башня | Бада | Пионерская | 43б | школа |
| 2 | Здание водонапорной башни с холодным пристроем и буровой скважиной | Бада | Красноармейская | 9 | жителей ул.Молодежная, Красноармейская |
| 3 | Здание водонапорной башни с буровой скважиной | Бада | 40-лет Октября | 22 | ул.40-лет Октября, Лесная,2-я Сенная, Полевая |
| 4 | Здание водонапорной башни с буровой скважиной | Бада | Октябрьская | 66 | ул.Октябрьская |
| 5 | Здание водонапорной башни с буровой скважиной | Зурун | ул.Озерная | 6 | ФАП, б-ка,ул.Озерная |
| 6 | Здание водонапорной башни с буровой скважиной | Тэрэпхэн | ул.Центральная | 1а | ул.Центральная, Мархасаева, Новая |

К территории, не охваченной централизованным водоснабжением, относятся дома индивидуальной застройки. Водоснабжение населения в этих районах производится из индивидуальных скважин и колодцев. Сведения о фактическом потреблении населением холодной и горячей воды отсутствуют

В с. Бада организовано три технологических зоны централизованного холодного водоснабжения, охватывающих зоны капитальной застройки села. Первая и вторая технологические зоны обеспечивают водоснабжение жилых домов, административных и производственных помещений, расположенных по улицам: Почтовая, Пионерская, Советская, I-я Сенная, Спортивная. Третья технологическая зона обеспечивает водоснабжение административных и производственных помещений, расположенных  по улице Привокзальная, Советская, Лесная.

Рис.9.1–Водонапорная башня  начала ХХ века в с.Бада

Водоносные горизонты водозаборного сооружения полностью обеспечивают требуемый объем подачи питьевой воды на хозяйственно - питьевые нужды.

Артезианские скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ 6-10.  Информация о степени изношенности насосного оборудования
отсутствует. Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе.

Водоснабжение зданий и сооружений, не охваченных централизованным водоснабжением, осуществляется от индивидуальных скважин и колодцев. Горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных накопительных водонагревателей.

В водопроводной сети осуществляется регулярный мониторинг качества воды. Отобранные пробы воды проходят лабораторные исследования на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074˗01.2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно ˗ эпидемиологические правила и нормативы».   Обеззараживание воды производится в случае необходимости, путем хлорирования с применением гипохлорита натрия или хлорной извести. Дозировка хлора определяется расчетным путем, исходя от его активности и объема затворного бака.

Водопроводные сети выполнены из различных материалов. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения в с. Бада составляет 2,587 км. Протяженность сетей горячего водоснабжения составляет 1,91 км (данные схемы водоснабжения и водоотведения).

Водопроводные сети имеют значительный срок службы. Износ составляет около 95%. Требуется реконструкция.

Для существующих скважин установлены зоны первого пояса санитарной охраны в радиусе 35 м от сооружения.

В связи с высокой степенью изношенности сетей возможно вторичное загрязнение водопроводной воды, которое, как правило, обусловлено увеличением содержания железа в воде, что негативно влияет на состояние здоровья населения. Высокая степень изношенности сетей приводит к высокой аварийности на сетях. Таким образом, существующее состояние сетей муниципального образования является неблагоприятным фактором в обеспечении населения качественной питьевой водой

На сегодняшний день система жилищно-коммунального комплекса является
крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в её нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Анализ эксплуатации систем водоснабжения показал, что объекты водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии. Ежегодные объёмы выполненных неотложных и плановых мероприятий по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительным сезонам и фактические объёмы и темпы реконструкций не решают в полной мере основных задач по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов

Загрязнение окружающей среды напрямую связано с отсутствием очистных сооружений в с. Бада. Имеющиеся в поселениях района полигоны ТБО и ЖБО не отвечают требованиям санитарных норм и являются источниками загрязнения окружающей среды и ухудшения экологической обстановки

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

износ сетей водоснабжения более;

высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутреннейкоррозии металлических трубопроводов.

Реконструкция старых или строительство новых водопроводов позволит выполнить частичную модернизацию системы водоснабжения в части разводящих сетей и снизить процент нестандартных проб воды в распределительных сетях села по микробиологическим показателям и санитарно-гигиеническим показателям.

9.2 Водоотведение

На территории Бадинского сельского поселения централизованное водоотведение действует в с. Бада. Охват населения – 12 %.

Согласно существующей схеме стоки от выпусков зданий и сооружений поступают в дворовые сети, далее в индивидуальные герметичные выгребы и локальные очистные сооруежния. В таблице 9.2 приведены сведения о существующих сооружениях канализации.

Таблица 9.2 – Перечень сооружений системы водоотведения с. Бада.

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населенный пункт | Улица |  |
| 1 | КНС | Бада | с. Бада кв. Северный городок | мкр-он северный |
| 2 | Локальные канализационные очистные сооружения | Бада | 1-я Сенная | ул.1-я Сенная, ул.Садовый пер. |
| 3 | Локальные канализационные очистные сооружения | Бада | Почтовая | дом.15,16,17,18,19 |
| 4 | Локальные канализационные очистные сооружения | Бада | Привокзальная | дом.25,26 |

Сети канализации выполнены из чугунных труб диаметром 250 мм – 690 м, 150 мм – 280 м, 100 мм – 210 м. Общая протяженность сетей централизованного водоотведения составляет 1,18 км. По данным эксплуатирующей организации сети с.  Бада имеют значительную степень износа 100%. Требуется реконструкция.

В с. Тэрэпхэн и с. Зурун отвод бытовых стоков осуществляется в индивидуальные герметичные выгребы с последующим вывозом жидких бытовых отходов в согласованные места.

Организованная система отвода поверхностного стока дождевых и талых вод отсутствует.

9.3 Теплоснабжение

На территории Бадинского сельского поселения централизованное теплоснабжение существует в с. Бада. Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на теплоснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение "Бадинское", составляет 5424  Гкал

В зоны обслуживания котельных входят жилые, общественные и производственные здания центральной части села. Основное топливо – бурый уголь. Теплоноситель – вода. Температурный график 95/70. Согласно материалам схемы теплоснабжения, существующие стальные теплопроводы на отдельных участках имеют значительную степень износа и требуют реконструкции.

Теплоснабжение зданий и сооружений, не попадающих в зону работы котельных осуществляется от индивидуальных источников (котлы, печи).

Ниже приведены сведения о существующих источниках теплоснабжения.

Таблица 9.3 – Перечень источников теплоснабжения на территории с. Бада.

|  |  | Адрес |  | Подключенная мощность Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Населенный пункт | Улица | № дома | Зона обслуживания |  | Полезный отпуск Гкал/ч (Гкал/год) |
| 1 | Котельная № 1 | Бада | Почтовая | 1 | микрорайон д.15-19 | 0,6843 | 0,4573 (1499) |
| 2 | Котельная № 2 | Бада | Лесная | 45а | больница | 0,1644 | 0,1333 (437) |
| 3 | Котельная № 3 | Бада | Привокзальная | 25б | д.25,26 | 0,4180 | 0,3313 (1083) |
| 4 | Котельная № 4 | Бада | Привокзальная | 43 | СДК | 0,4784 | 0,3969 (1301) |
| 5 | Котельная № 5 | Бада | Пионерская | 43 | школа | 0,2325 | 0,2093 (686) |
| 6 | Котельная № 6 | Бада | 1-я Сенная | 3 | д.3 | 0,1628 | 0,1268 (415) |
|  | Итого |  |  |  |  | 2,1404 |  |

Теплоснабжение зданий и сооружений селах Тэрэпхэн и Зурун осуществляется от индивидуальных источников (котлы и печи). Горячее водоснабжение – от индивидуальных накопительных водонагревателей.

9.4. Электроснабжение

Потребители электроэнергии Бадинского сельского поселения находятся в зоне действия центра питания ПС 220/27,5/10 кВ «Бада-тяговая» с трансформаторами мощностью 2х40 МВа.

Территорию Бадинского сельского поселения пересекают магистральные ЛЭП федерального значения:

- ВЛ 500 кВ Петровск-Забайкальская-Чита;

- ВЛ 220-290 ТПС Бада-ТПС Харагун;

- ВЛ 220-287 ТПС Бада-ТПС Хилок;

- ВЛ 220-288 ТПС Тарбагатай – ТПС Бада;

- ВЛ 220-285 ПС Петровск-Забайкальская – ТПС Бада.

Электроснабжение потребителей населенных пунктов Бадинского поселения осуществляется от КТП-10/0,4 кВ (16 шт), запитанных по распределительной сети ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 220/27,5/10 кВ «Бада-тяговая».

На территории поселения размещаются ВЛ 10 кВ:

- АС 120 10 кВ, ВЛ-10кВ-ПС Бада-220/27,5/10кВ-ф.№5-РП 13;

- ПС "Бада" фидер №7 Бугутуй протяженностью 14,98 км (ТП 922-933);

- ПС "Бада" фидер №3 Ушоты протяженностью 164 км (ТП914-920);

- ПС "Бада" фидер №9 ГРЭ;

- ПС "Бада" фидер 2 Харчатой протяженностью 22,01 км (ТП 900-913).

Эксплуатацию электрических сетей осуществляет Бадинский участок филиала ОАО «МРСК Сибири-Читаэнерго».

По данным эксплуатирующей организации мощность КТП 10/0,4 кВ составляет 40-400 кВт. Загрузка ТП 900 – 37,3%, ТП 901 – 10,9%. В среднем загрузка мощности по всем КТП не превышает 50%.

Степень износа системы электроснабжения составляет около 30%.

9.5 Газоснабжение

Система газоснабжения в сельском поселении «Бадинское» отсутствует.

9.6. Связь и информация

Услуги электросвязи на территории Хилокского района оказывают Читинский межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» и Читинский региональный центр связи – структурное подразделение Читинской дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД».

Услуги подвижной радиотелефонной связи предоставляют федеральные операторы ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпел-Коммуникации» (бренд «Билайн»), ООО «Скартел» (бренд «Йота»).

Сеть почтовой связи района включает 11 стационарных отделений Управления федеральной почтовой связи Забайкальского края – филиала ФГУП «Почта России». На территории поселения Бадинское расположено одно стационарное отделение почтовой связи №637250 в с. Бада на ул.Красноармейской ,78 (таблица 9.4).

Таблица 9.4 – Почтовые отделения на территории с. Бада

| № п/п | Индекс | Наименование | Класс | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Улица | Номер дома |
| 1 | 673250 | с. Бада | 4 | Красноармейская | 78 |

По данным Публичного реестра  инфраструктуры связи и телерадиовещания

Таблица 9.5–. Инфраструктура связи поселения Бадинское

| Вид связи | Сельское поселение «Бадинское» |
| --- | --- |
| Почтовая связь | с. Бада ФГУП «Почта России» (отделение № 673250) |
| Телефонная связь местная и внутризоновая | ПАО «Ростелеком» |
| Телефонная связь междугородная и международная | с. Бада, с. Зурун АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) ООО»Коннект» ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) ПАО «Ростелеком» ООО «Эквант» ПАО «Мегафон» ООО «Миранда-Медиа» ООО «Мобифон-2000» ПАО «Мегафон» ПАО «Телекоммуникации» с. Тэрэпхэн ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) |
| Передача данных | с. Бада ООО «Скартел»–75Мб/с ПАО «Вымпел-Коммуникации», скорость – 22 Кб/с ПАО «МегаФон», скорость – 75 Кб/с ПАО «Ростелеком» –256 Кб/с ПАО «МобильныеТелеСистемы» (МТС), скорость – 75 Кб/с |
| Телематические услуги связи | с. Бада ООО «Скартел»–75Мб/с ПАО «Вымпел-Коммуникации», скорость – 22 Кб/с ПАО «МегаФон», скорость – 75 Кб/с ПАО «Ростелеком» –256 Кб/с ПАО «МобильныеТелеСистемы» (МТС), скорость – 75 Кб/с с. Зурун |
| Подвижная (мобильная) радиотелефонная связь стандарта GSM | с. Бада ООО «Скартел» – 900/1800 МГц ПАО «Вымпел-Коммуникации» –900 МГц ОАО «МегаФон» – 900/1800 МГц ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – 1800 МГц |
| Подвижная (мобильная) радиотелефонная связь стандарта UMTS | с. Бада ООО «Скартел» ПАО «Вымпел-Коммуникации» ПАО «МегаФон» ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) |
| Подвижная (мобильная) радиотелефонная связь стандарта LTE | с. Бада ООО «Скартел» ПАО «Вымпел-Коммуникации» ПАО «МегаФон» ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) |
| Эфирное телевидение | ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»(РТРС), цифровых каналов – 20 |
| Эфирное радиовещание | ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), цифровых каналов – 3, аналоговых – 1 ПАО «Ростелеком цифровых каналов -3, аналоговых -1 |

Качество телефонной связи неудовлетворительное, требуется модернизация установленного оборудования, расширение сферы действия услуги (увеличение числа абонентов). Распределительные телефонные линии воздушного и кабельного типа. Для линий межстанционной связи сельских телефонных сетей применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ.

Местные телефонные станции имеют значительный физический износ и устаревшее оборудование. В результате длительной эксплуатации сооружений связи участились случаи сбоев в работе телефонной связи. Существующая аппаратура связи позволяет подключить электронную почту, Интернет.

В последние годы интенсивными темпами развивается сотовая подвижная радиотелефонная связь.

Услугами телевидения обеспечены около 99,5% населения. Телевизионное вещание осуществляется от ретрансляторов, расположенных на антенно-мачтовом сооружении Забайкальского краевого радиотелевизионного передающего центра РТРС расположенном в с.Бада. На территории поселения устойчиво принимаются основные телевизионные каналы.

10.ТРАНСПОРТ

Транспортная сеть сельского поселения «Бадинское» представлена железнодорожным и автомобильным транспортом. Полное отсутствие воздушного и водного транспорта, низкие показатели плотности и протяженности основных региональных и местных автомобильных дорог позволяют в целом оценить состояние транспортной системы МО как сложное. Возможности для развития транспортной системы у администрации имеются только посредством развития автомобильного транспорта.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

объекты социальной сферы;

объекты трудовой деятельности

узловые объекты транспортной инфраструктуры.

В самих населенных пунктах регулярный общественный транспорт отсутствует. Передвижение по территории населенных пунктов осуществляется с использованием личного транспорта и в пешем порядке.

Проблемы транспортного комплекса:

высокий уровень старения и износа транспортных коммуникаций, требующих регулярной реконструкции, низкий технический уровень дорог;

недостаточная обеспеченность дорогами с твердым покрытием (22%) от общего объема дорог общего пользования;

отсутствие общественного транспорта, осуществляющего пассажиро-перевозки на территории поселения, отсутствие заинтересованности у представителей бизнеса к осуществлению данного вида деятельности;

отсутствие в поселении транспорта для оказания ритуальных услуг;

высокий уровень старения и износа транспортных коммуникаций, автомобильных и пешеходных мостов, требующих регулярной реконструкции, низкий технический уровень дорог;

Связующим звеном между региональным и районным центрами и населенными пунктами соседних поселений является железнодорожный транспорт. К числу главных транспортных магистралей относится железная дорога (Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»).

Автодороги поселения являются важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а их развитие – одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения, повышение уровня жизни населения.

10.1. Автомобильный транспорт

Автомобильный парк населения состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Грузовой транспорт, в основном, представлен сельскохозяйственной техникой. Детальная информация о видах транспорта отсутствует. Отмечается рост количества транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется, в основном, на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Транспортные услуги на территории сельсовета оказывают районное автотранспортное предприятие и частные предприниматели. Транспортные средства организаций, осуществляющих грузовые перевозки, и личный грузовой автотранспорт населения передвигаются по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ. Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

По территории сельского поселения «Бадинское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края проходят следующие межмуниципальные маршруты регулярных перевозок:

Чита - Бада (1 рейс в день);

Чита - Красный Чикой (2 рейса в неделю);

Чита - Петровск-Забайкальский (1 рейс в день).

В границах сельского поселения «Бадинское» по межмуниципальным маршрутам Чита - Красный Чикой, Чита - Петровск-Забайкальский перевозка пассажиров выполняется по автомобильной дороге федерального значения Р-258 «Байкал» от Иркутска через Улан-Удэ до Читы. Согласно схеме движения маршрута Чита - Бада выполнятся заезд автобусов в с. Бада. Из Читы до с. Бада ходит прямой автобус № 579.  Цена билета от 450 руб.Общее время в пути 8 часов 40мин.

Из Улан-Удэ в Баду курсирует 1 автобус в день. Средняя продолжительность поездки на автобусе – 3 ч. Расстояние - по прямой составляет 163 км.

В генеральном плане автомобильные дороги отображены на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

10.2. Объекты транспортной инфраструктуры

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-258 «Байкал-Иркутск–Улан-Удэ–Чита» имеет общую длину 1113 км. Протяженность на территории поселения – 17,5 км. Максимальная интенсивность движения зимой 2021 г. составила 2217 автомобилей в сутки. Категория дороги III. Основная расчетная скорость 100 км в час. Ширина земляного полотна 12 м, ширина проезжей части – 7,0 м. Вид покрытия – асфальтобетон, расчетные нагрузки–115 кН. (Прил.14)

Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения – «Подъезд к с.Бада» – 76 ОП РЗ 87К-007. Общая длина 4км.

Другие дороги, проходящие в границах поселения, относятся к автодорогам местного значения муниципального района «Хилокский»:

«Бада -Зурун» –76-247 ОП МР -014 общая длина 3,2км, V техническая категория;

«Бада-Зурун - Автодорога «Байкал»– общая длина 6,3км, V техническая категория;

«Бада – Тэрэпхэн» 76-247 ОП МР-007- общая длина 11,015км, V техническая категория.

На федеральной трассе Р-258 расположены 4 автомобильных моста

Ближайший пункт автоматизированного учета движения учета расположен  на км 793+090 дороги Р-258 «Байкал». (Прил.14)

10.3. Железнодорожный транспорт

Через поселение «Бадинское» проходит участок Забайкальской магистральной железной дороги федерального значения «Петровск-Забайкальский – Чита». Магистральная железная дорога федерального значения Забайкальская –один из 16 территориальных филиалов ОАО «Российские железные дороги».

Таблица 10.1– Характеристики железных дорог общего пользования (линейные объекты)

| Наименование | Количество путей | Протяженность в пределах поселения, км |
| --- | --- | --- |
| Линия «Петровский Завод – Хилок» Забайкальской железной дороги (на электрической тяге) | 2 | 16 |
| Железнодорожные пути прочие | - | - |

Железная дорога двухпутная, электрифицированная. Осуществляются грузовые и пассажирские перевозки.

10.4. Объекты железнодорожного транспорта

В сельском поселении «Бадинское» на 5883км Забайкальской железной дороги имеется железнодорожная станция Бада. Станция находится в границах с. Бада. Код ЕСР 94070. Тип станции – внутренняя. Станция грузовая. Имеются здания вокзала и станции. Здесь останавливаются поезда в направлении Петровский Завод–Хилок и обратно.

Рис.10.1– Вокзал железнодорожной станции Бада

Осуществляются операции: посадка и высадка пассажиров поездов пригородного и местного сообщения, прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций, прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования. Через ст. Бада проходят поезда дальнего следования: Владивосток-Москва, Чита-Москва, Нерюнгри-Москва и др. Актуальное расписание электричек по станции Бада содержит 4 электрички в день, которые соединяют с.Бада с такими станциями и населенными пунктами как Петровский Завод и Хилок. Согласно расписанию, последняя электричка отправляется в 19 ч. 25 мин. местного времени до пункта назначения Хилок.

Остановочный пункт о.п.5891км Забайкальской железной дороги находится на территории с.Зурун.

В границах сельского поселения Бадинское имеется 7 железнодорожных мостов.

10.5. Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт на территории сельского поселения «Бадинское» отсутствует.

10.5. Объекты водного транспорта и гидротехнические сооружения

Объекты водного транспорта на территории сельского поселения «Бадинское» отсутствуют

10.6. Объекты воздушного транспорта

Объекты обеспечения обороны и безопасности
Перечень объектов обеспечения обороны и безопасности, размещенных на территории поселения, приведен в Таблице 10.2

Таблица 10.2– Объекты обеспечения обороны и безопасности (Объекты федерального значения)

| Наименование | Месторасположение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Аэродром «Бада» Министерства обороны РФ | К востоку от с. Бада | Недействующий (законсервирован) |
| Взлетно-посадочная полоса 09/27 аэродрома «Бада» (ВПП 09/27) |  | Длина – 2500 м Ширина – 44 м Освещение – постоянное Покрытие – твёрдое (бетон) |
| Радиотехнические объекты аэродрома «Бада» (вне территории аэродрома) | 4,1 км к западу от ВПП 09/27 | Дальний приводной радиомаяк (ДПРМ) |
|  | 4,7 км к востоку от ВПП 09/27 |  |
| Городок «Северный» | На северо-востоке с. Бада |  |
| Городок «Южный» | На юго-западе с. Бада | Объекты размещения персонала, ремонтно-технические базы. |
| Складское хозяйство |  | Хранение материальных запасов |

10.7. Улично-дорожная сеть

В сельском поселении Бадинское общая протяженность улично-дорожной сети составляет 48,8 км. (Табл. 10.1) Дороги требуют ямочного и капитального ремонта. Транспортные средства организаций, осуществляющих грузовые перевозки, и личный грузовой автотранспорт населения передвигаются по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ.

В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

На сегодняшний день для улично-дорожной характерен переходный тип покрытия. К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов можно отнести следующее:

отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям   согласно требованиям СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»;

улично-дорожная сеть находится в неудовлетворительном состоянии;

из-за отсутствия тротуаров пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что может приводить к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

В период реализации генерального плана транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта останется автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов – личным транспортом и пешеходным сообщением. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта

Таблица 10.1–Характеристика улично-дорожной сети

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бада |
| 1 | ул.Пионерская | 76-247 ОПМР-016 | 3 |
| 2 | ул.Первомайская | 76-247 ОП МР -017 | 0,7 |
| 3 | ул.Почтовая | 76-247 ОП МР -018 | 0,6 |
| 4 | ул.Советская | 76-247 ОП МР 019, | 1,2 |
| 5 | ул.Привокзальная | 76-247 ОП МР -020 | 0,8 |
| 6 | ул.Красноармейская | 76-247 ОП МР -021 | 3 |
| 7 | ул.Лесная | 76-247 ОП МР -022 | 4 |
| 8 | ул. 1-я Набережная | 76-247 ОП МР -023 | 2,5 |
| 9 | ул. 2-я Набережная | 76-247 ОП МР -024 | 2 |
| 10 | ул.1-я Колхозная | 76-247 ОП МР -025 | 1 |
| 11 | ул.2-я Колхозная | 76-247 ОП МР -026 | 1,5 |
| 12 | ул.Молодежная | 76-247 ОП МР -027 | 1 |
| 13 | ул.Комсомольская | 76-247 ОП МР -028 | 1 |
| 14 | ул.Профсоюзная | 76-247 ОП МР -029 | 0,7 |
| 15 | ул.Полевая | 76-247 ОП МР -030 | 0,5 |
| 16 | ул.Октябрьская | 76-247 ОП МР -031 | 3,7 |
| 17 | ул.Рабочая | 76-247 ОП МР -032 | 1,5 |
| 18 | ул.Гражданская | 76-247 ОП МР -033 | 0,8 |
| 19 | ул.Мира | 76-247 ОП МР -034 | 0,8 |
| 20 | ул.1-я Сенная | 76-247 ОП МР -035 | 1 |
| 21 | ул.40 лет Октября | 76-247 ОП МР -036 | 0,8 |
| 22 | ул.Садовый переулок | 76-247 ОП МР -037 | 0,4 |
| 23 | ул.Военная | 76-247 ОП МР -038 | 0,7 |
| 24 | ул. Геологическа | 76-247 ОП МР -039 | 1,8 |
| 25 | ул.Спортивная | 76-247 ОП МР -040 | 1 |
| 26 | ул.Энтузиастов | 76-247 ОП МР -041 | 1 |
| 27 | ул.Юности | 76-247 ОП МР -042 | 1 |
| 28 | ул.Заречная | 76-247 ОП МР -043 | 0,5 |
| 29 | ул.Уютная | 76-247 ОП МР -044 | 0,5 |
| 30 | ул.Береговая | 76-247 ОП МР -045 | 0,3 |
| с. Зурун |
| 31 | ул.Молодежная | 76-247 ОП МР -046 | 0,8 |
| 32 | ул.Железнодорожная | 76-247 ОП МР -047 | 0,5 |
| 33 | ул.Привокзальная | 76-247 ОП МР -048 | 0,5 |
| 34 | ул.Колхозная | 76-247 ОП МР -049 | 1 |
| 35 | ул.Озерная | 76-247 ОП МР -050 | 0,5 |
| 36 | ул.Набережная | 76-247 ОП МР -051 | 0,8 |
| 37 | ул.Центральная | 76-247 ОП МР -052 | 1 |
| 38 | ул.Набережная | 76-247 ОП МР -053 | 0,5 |
| с. Тэрэпхэн |
| 39 | ул.Южная | 76-247 ОП МР -054 | 0,8 |
| 40 | ул.Новая | 76-247 ОП МР -055 | 0,3 |
| 41 | ул.Центральная | 76-247 ОП МР -056 | 0,8 |
| 42 | Мархасаева | 76-247 ОП МР -057 | 1 |
| с. Бада |
| 43 | ул.Новая | 76-247 ОП МР -058 | 1 |
|  | ИТОГО |  | 48,8 |

При сохранении тенденции увеличения уровня автомобилизации населения без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения, что может увеличить уровни аварийности и негативного воздействия на окружающую среду.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. Основными направлениями развития дорожной сети поселения будут являться:

сохранение протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям;

улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования за счет

текущего и капитального ремонтов;

поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем их категориям;

повышение качества и безопасности дорожной сети путем их нормативного

содержания.

11. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

11.1. Объекты специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО), скотомогильники. На территории сельского поселения Бадинское находятся 4 кладбища (табл. 11.1)

Таблица 11.1– Кладбища сельского поселения Бадинское

| . Наименование | Обслуживаемые населенные пункты | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| Сельское кладбище | с. Бада | На юго-востоке с. Бада |
|  | с. Зурун | На севере с. Зурун |
|  | с. Зурун | На востоке с. Зурун |
|  | с. Тэрэпхэн | К западу от с. Тэрэпхэн (в лесу, ок. 900 м от южной окраины села) |

Перечень мест захоронения (складирования) отходов, расположенных на территории поселения, приведен в таблице 2.1.30.

Таблица 11.2–Места складирования отходов

| Наименование | Местоположение |
| --- | --- |
| Свалка ТКО | К западу от с.Бада |

По данным государственной ветеринарной службы Забайкальского края на территории сельского поселения отсутствуют установленные места скотомогильников, сибиреяезвенных захоронений, мест утилизации биологических отходов, биотермических ям, отсутствуют и санитарные зоны таких объектов.

11.2. Санитарно-экологическое состояние территории муниципального образования

Соблюдение принципов устойчивого развития, учет которых регламентирован градостроительным заданием, требует в полной мере реализовать стратегию охраны окружающей среды сельского поселения. Выполнить это возможно посредством концентрации ресурсов для решения первоочередных задач по улучшению экологической обстановки, сохранению благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях сохранения здоровья населения.

Экологическая ситуация на территории сельского поселения обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды. Увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу и водные объекты поселения. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт, печи в отопительный период.

На протяжении длительного времени не находит своего решения вопрос сбора и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Свалки не оборудованы информационными знаками, отходы в подавляющем большинстве не буртуются. Отсутствуют системы централизованного водоснабжения и водоотведения.

Состояние водных объектов

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов в сельском поселении являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые и талые воды со свалок, дорог. Отсутствие систем водоотведения приводит к загрязнению русла реки стоками. Также русла рек подвержены загрязнению отходами потребления. Загрязненность водных объектов, особенно малых рек, обусловлена сбросом в них загрязненных сточных вод и высокой антропогенной нагрузкой на водосборные площади, в первую очередь, в водоохранных зонах;

В воде и по берегам озер часто можно увидеть стволы деревьев. Разложение древесины способствует накоплению в воде фенола и других ядов, влияющих на жизнедеятельность ихтиофауны озер.

Риск для здоровья населения и природных комплексов, обусловленный качеством водных объектов, также связан:

с захламлением, загрязнением и отсутствием благоустройства водоохранных зон и прибрежных территорий малых рек;

с несоблюдением требований Водного кодекса по использованию территории в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах;

с отсутствием требуемых дренажных систем (ливневой канализации), очистных сооружений ливневых вод.

Население пользуется источниками нецентрализованного водоснабжения – муниципальными и индивидуальными колодцами, есть одна артезианская скважинами без разводящей сети. По химическому составу вода сельских населённых мест не соответствует нормативным требованиям.

Состояние почвы.

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязненности и характером нарушения почвенного покрова. Нарушенными считаются почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате прокладки транспортных коммуникаций, организации строительных площадок. Антропогенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям. В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение химических, физических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью. Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

В Хилокском районе в год образуется 17584,07 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), 76144,7 куб. м жидких коммунальных отходов (ЖКО) неканализированных объектов водопотребления и 3807,238 куб.м твердых отходов дворовых помойниц неканализированных домовладений.

«Территориальная схема обращения с ТКО в Забайкальском крае» –ключевой документ для перехода региона на новую систему.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами

Территориальная схема предполагает строительство в Забайкальском крае семи полигонов, семи сортировочных комплексов и 31 площадки временного накопления. Построить все полигоны планируется до 2023 года. Их намерены разместить в городе Петровск-Забайкальский, поселках Оловянная и Новая Чара, а также в Читинском, Шилкинском, Краснокаменском и Чернышевском районах.

Организацией, осуществляющей сбор и вывоз отходов, образуемых на территории Хилокского района, является специализированная компания региональный оператор «Олерон+». Между Министерством природных ресурсов региона, компанией ООО «Олерон+», и ППК РЭО (Публично-правовая компания, российский экологический оператор) 25.09.2020 подписано соглашение сторон о сотрудничестве по формированию комплексной системы обращения с ТКО для продолжительной и результативной работы, которая будет нацелена на повышение качества оказываемой услуги.

Значение единого тарифа на услуги регионального оператора на вывоз мусора для всего Забайкальского края в 2020г. составило 546,49 руб.

В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» вопросы организации, установки и содержания контейнерных площадок закреплены за органами местного самоуправления. Собственниками контейнерных площадок могут быть многоквартирные дома (управляющие компании), ТСЖ и органы местного самоуправления. Именно они и отвечают за содержание и ремонт контейнерной площадки.

Согласно п.13 Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с ТКО и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», ответственность регионального оператора возникает с момента погрузки мусора в мусоровоз. У регионального оператор по вывозу ТКО на территории Забайкальского края компании ООО «Олерон+» отсутствуют полномочия для установки либо организации контейнерных площадок или организованных точек для сбора мусора.

Централизованная система сбора ТКО в сельских поселениях Забайкальского края представлена тремя способами организации:

в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;

бестарный;

путём приёма отходов по заявке.

В регионе действует система одноэтапного вывоза твёрдых коммунальных отходов с предварительным сбором в контейнеры объёмом 0,75; 1,1 куб. м.

Для накопления твёрдых коммунальных отходов в зоне застройки индивидуальными жилыми домами используется бестарный способ накопления ТКО – в мешках. Вывоз отходов при такой системе накопления ТКО осуществляется при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов путём заезда мусоровывозящей техники к определенному объекту в установленные дни и часы. Периодичность вывоза отходов бестарной системы от индивидуального жилого фонда в настоящее время осуществляется раз в неделю или реже. Вместе с тем такая система является устаревшей и целесообразна её замена на систему накопления твёрдых коммунальных отходов с использованием контейнерных площадок.

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», введённых в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 80, накопление каждого вида отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их хранить:

в производственных или вспомогательных помещениях;

в нестандартных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);

в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглублённых специально оборудованных ёмкостях;

в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

на открытых приспособленных для хранения отходов площадках.

Накопление промышленных отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учётом агрегатного состояния и надёжности тары.

При этом накопление твёрдых отходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) ёмкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II – в надёжно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV – навалом, насыпью, в виде гряд.

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учётом их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Размещаемые отходы производства и потребления следует складировать таким образом, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разливания, чтобы обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при накоплении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Для накопления отходов производства и потребления могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и (или) закрытые площадки. Накопление в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:

принадлежности отходов к I – III классам опасности в зависимости от их свойств;

необходимости создания особых условий хранения, а также надёжной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

необходимости создания особых условий хранения отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, производственных помещениях).

Для организации закрытых площадок накопления отходов могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и (или) производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.

В настоящее время на территории Забайкальского края в условиях отсутствия организованной системы регулярного сбора ТКО и мощностей по рециклингу мусора централизованное накопление отходов путём их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление) не реализовано.

Централизованной системы накопления, сбора и вывоза опасных и особо опасных отходов на территории Забайкальского края нет.

Для обработки ТКО в Хилокском МР территориальной схемой предлагается модернизация свалки в г. Хилок и пгт Мозгон ввод в экплуатацию площадок временного накопления (ПВН) в г.Хилок и пгт Мозгон в 2023г.

Медицинские отходы, в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТКО;

Класс Б – эпидемиологически опасные отходы;

Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;

Класс Г – токсикологически опасные отходы 1 – 4 классов опасности;

Класс Д – радиоактивные отходы.

Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов класса Б и класса В производится в самих медицинских организациях и на централизованных объектах обезвреживания. Требования к участку обезвреживания таких отходов достаточно строги, вследствие чего только малая доля медицинских организаций может иметь на своей территории соответствующее оборудование. Подавляющее большинство медицинских организаций передаёт медицинские отходы на обезвреживание сторонним предприятиям.

Объектом обезвреживания медицинских отходов класса Б и В на территории Забайкальского края является Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ» ( Забайкальский край, г. Чита, ул. Олимпийская, 46в)

Отходы 1 класса опасности: отходы ртутьсодержащих люминесцентных ламп накапливаются в учреждениях и предприятиях, затем сдаются на перерабатывающее предприятие централизованно по ведомствам. Отходы 2 класса опасности, это в основном аккумуляторы, сдаются принимающим организациям.

Отходы 3 класса опасности в 70% остаются на предприятиях. Отработанные масла, составляющие основную массу, в основном, сжигаются.

Биологические отходы – это остатки тканей и органов, образованных в процессе медицинской деятельности, а также гибели различных видов животных и птиц, переработки материалов животного происхождения.

На территории Забайкальского края по данным на 01 января 2019 года имеется 259 действующих объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, из них 228 не соответствуют ветеринарно-санитарным правилам (нуждаются в ремонте). На территории 8 районов края вообще не имеется ни скотомогильников, ни крематоров биологических отходов.

В Хилокском районе, согласно Схеме ТКО, один законсервированный скотомогильник площадью 0,06га.

Состояние атмосферного воздуха

На территории поселения «Бадинское» источниками загрязнения воздушной среды в населенных пунктах являются источники теплоснабжения, работающие на угле и дровах, которыми отапливаются индивидуальные жилые дома. Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят источники децентрализованного теплоснабжения бюджетных организаций, индивидуальные источники теплоснабжения объектов общественного и коммерческого назначения, (дрова, уголь, электроэнергия), передвижные источники, в первую очередь, грузовой и легковой автотранспорт. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям. Систематического контроля за состоянием атмосферного воздуха в поселении нет.

Качество атмосферного воздуха в значительной степени определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха также являются:

автотранспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и т. д.;

объекты производственного назначения;

-пыль от автодорог, не имеющих твердого покрытия.

11.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Комплексный анализ территории сельского поселения выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территории, которые установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом местных природных и экологических факторов. К зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

Санитарно-защитная зона;

Охранная зона;

Водоохранная зона;

Прибрежная защитная полоса;

Придорожная полоса;

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица 11.2–Перечень ориентировочных санитарно-защитных зон и

санитарных разрывов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Бадинское» |
| Ориентировочные санитарно-защитные зоны |
| 1 | Кладбище | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 50 |
| 2 | Животноводческая ферма КРС III кл | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 300 |
| 3 | КФХ | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 50 |
| 4 | Склады | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 50 |
| 5 | Свалка ТКО | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 500 |
| 6 | Угольный разрез |  | 1000 |
| 7 | Песчано-глиняный карьер | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.3 | 100 |
| 8 | Деревоперерабатывающее производство | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 100 |
| 9 | Растениеводство | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 100 |
| 10 | Деревообрабатывающее производство | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 300 |
| 11 | Площадка для отгрузки леса и пиломатер. |  | 100 |
| с.Бада |
| 12 | Кладбище | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03п.7.1.12 | 50 |
| 13 | Деревообрабатывающее производство Ш класса | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 300 |
| 14 | Материальный склад | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 50 |
| 15 | Предприятие по переработке древесины | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 100 |
| 16 | Лесопильный цех | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 100 |
| 17 | Пекарня | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 100 |
| 18 | Лесоперерабатывающий комплекс | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 300 |
| 19 | СТО | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 50 |
| 20 | АЗС | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 100 |
| 21 | Котельная | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.10 | 100 |
| 22 | Скважина |  | 30 |
| 23 | Пожарное депо |  | 50 |
| 24 | Стоянка грузового транспорта с гаражом и складами IV кл. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 100 |
| 25 | Склад ГСМ | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 100 |
| Санитарный разрыв |
| 26 | Стоянка транспорта | СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | 30 |
| С.Зурун |
| Ориентировочные санитарно-защитные зоны |
| 27 | Сельское кладбище | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 50 |
| 28 | Молокозавод | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.17 | 50 |
| 29 | Животноводческая ферма до 100 животных КРС IV класса | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 100 |
| 30 | Артезианская скважина |  | 30 |
| С.Тэрэпхэн |
| 31 | Артезианская скважина |  | 30 |

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Таблица 11.3 - Перечень охранных зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограниче- ния, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Охранная зона (Придорожная полоса) |
| 1 | Автодорога общего пользования федерального значения Р-258 «Байкал» | Распоряжение Росавтодора от 12.12.2014 №2422-р Ст. 26 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007 г. "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" | 100 |
| 2 | Автодорога «Подъезд в к с .Бада» общего пользования регионального значения |  | 100 |
| 3 | Дорога обычного типа местного значения (V категории) |  | 25 |
| 4 | Железная дорога «Петровск-Забайкальский – Чита». | Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008г №126 Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог,а также нормы расчета охранных зон железных дорог | 100 |
| Охранная зона |
| 5 | ЛЭП 750кВ | Постановление от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | 30 |
| 6 | ЛЭП 220 кВ |  | 25 |
| 7 | ЛЭП 35 кВ |  | 15 |
| 8 | ЛЭП 10 кВ |  | 10 |
| 9 | ТП-10 кВ |  | 10 |
| 10 | Тяговая подстанция |  |  |

Таблица 11.4. Водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса водоемов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоохранная зона | Прибреж ная защитная полоса |
| 1 | р.Хилок | Водный кодекс Российской Федерации | 200 | 50 |
| 2 | р.Кусотка |  | 50 | 50 |
| 3 | р. Мойгета |  | 50 | 50 |
| 4 | р.Тырэбхэн |  | 50 | 50 |
| 5 | р.Олон-Шэбэр |  | 50 | 50 |
| 6 | р.Зурун |  | 50 | 50 |
| 7 | р.Бугутуй |  | 50 | 50 |
| 8 | Р.Бадатуй |  | 50 | 50 |
|  | Прибрежная защитная полоса |
| 9 | Реки и ручьи | Водный кодекс Российской Федерации |  | 50 |

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов:

первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

12.1. Перечень возможных ситуаций техногенного характера

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Растет количество аварий во всех сферах производственной деятельности и транспорте. Это происходит в связи с широким использованием новых технологий и материалов, нетрадиционных источников энергии, массовым применением опасных веществ в промышленности и сельском хозяйстве. Чем больше производственных объектов на территории, тем больше вероятность ежегодной аварии на одном из них. Абсолютной безаварийности не существует.

В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом ОХВ, выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров и т.п.

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия. Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС. Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории сельского поселения возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на:

пожаро- и взрывоопасных объектах (ПВОО);

электроэнергетических системах;

автомобильном транспорте;

железной дороге.

На территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на электроэнергетических системах (в связи с износом производственных фондов);

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (на системах водоснабжения, в связи с износом производственных фондов);

аварии на транспорте автомобильном, железнодорожном);

биологические аварии;

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. К числу пожароопасных объектов относятся предприятия и объекты использующие, хранящие и транспортирующие горючие взрывопожароопасные вещества. На территории поселения имеется одна АЗС.

Аварии на электроэнергетических системах

Состояние основных фондов объектов энергетики сельского поселения «Бадинское» муниципального района «Хилокский район неудовлетворительное,   изношенность в среднем 75-90%, на основных объектах жизнеобеспечения аварийные источники электроснабжения отсутствуют.

На территории сельского поселения «Бадинское» сохраняется вероятность аварий на электроэнергетических системах в связи с износом производственных фондов. Существует риск возникновения на трех трансформаторных пунктах.  Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди. При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

Причиной возникновения аварии с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей может явиться изношенность и выработка проектного ресурса значительной части технологического оборудования объекта, невыполнение в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования. Также вероятно возникновение аварии в связи с общим снижением уровня технологической дисциплины. Перечисленные причины будут являться основными и при возникновении технологических аварий и возгораний на электроэнергетических системах

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Общее состояние жилищно-коммунального комплекса сельского поселения характеризуется отсутствием централизованных систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Объекты, на которых возможно возникновение аварий (котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети) в поселении отсутствуют.

Транспортные аварии.

Автомобильный транспорт является источником повышенной опасности. На территории поселения возрастает количество автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам. Безопасность участников движения во многом зависит непосредственно от них самих. Около 75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений являются:

превышение скорости;

игнорирование дорожных знаков;

выезд на полосу встречного движения;

управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Кроме того, очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колеса и шины).

По территории поселения проходит дорога общего пользования федерального значения Р-258 «Байкал» и дороги обычного типа муниципального значения. Стационарные посты ДПС на территории поселения отсутствуют.

На территории сельского поселения находится четыре автомобильных моста.

Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных). Для обеспечения безопасности населения во время чрезвычайных ситуаций, необходимо строительство объездных дорог вне границ населенного пункта.

Железнодорожный транспорт является источником повышенной опасности. По территории сельского поселения проходит участок Забайкальской магистральной железной дороги федерального значения «Петровск-Забайкальский – Чита». Имеется станция Бада, остановочный пункт 5891 км, 6 железнодорожных мостов, 4 железнодорожных переезда, два тоннеля. По железнодорожным магистралям транзитом перевозится ежемесячно около 80 наименований химически опасных веществ, ежедневно – более 30 наименований. Наиболее часто перевозимыми химически опасными веществами являются: нефть, бензин, ацетон, спирт, эфир, пропан, хлор, аммиак, серная, соляная, азотная кислоты и другие. Сохраняется риск происшествий, связанных с повреждением опор контактной сети и железнодорожного полотна.

На железнодорожном транспорте для ликвидации чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности находятся 2 пожарных поезда, оснащенные всеми техническими средствами, вагонами-нейтрализаторами с запасами извести, каустической соды, пенообразователей, песка, аварийно-спасательного инструмента  и цистерн с водой по 50м3.

Воздушный транспорт является источником повышенной опасности.

Над территорией муниципального района «Хилокский район» проходит одна федеральная и одна международная воздушная трасса. Авиационных катастроф транспортных и грузовых самолетов над территорией муниципального района «Хилокский район» не зарегистрировано. В сельском поселении «Бадинское» объекты инфраструктуры воздушного транспорта имеются в с.Бада: аэродром «Бада»  Министерства обороны РФ (недействующий) с взлетно-посадочной полосой и объектами обслуживания.

12.2. Источники чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ многолетних наблюдений за возникновением чрезвычайных ситуаций (ЧС) показывает, что на территории Бадинского сельского поселения в течение календарного года наблюдаются различные опасные природные явления, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС. На территории поселения возможны такие ЧС природного характера, как лесные пожары, подтопления, половодья, паводки и опасные метеорологические явления.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера, представлена ниже (Таблица 12.4.).

Таблица 12.4 Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на 
проектируемой территории

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные гидрологические явления и процессы |
| 1.1.1 | Половодье | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 1.1.2 | Паводок | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| Опасные метеорологические явления и процессы |
| 2.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 | Сильные осадки |  |  |
| 2.2.1. | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 2.2.2. | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 2.2.3. | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 2.2.4. | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 2.2.5. | Град | Динамический | Удар |
| 2.3 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.4 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.5 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 3. Природные пожары |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические, сейсмологические, методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередачи, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности.

При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновения ЧС, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на электроподстанции и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, тепловые удары и заболевания людей, пожароопасную обстановку.

Опасные гидрологические явления и процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Особенно опасными факторами возможного возникновения на территории поселения чрезвычайных ситуаций являются затопление паводками 1% обеспеченности, которому подвергаются значительные территории, а также наличие на территории поселения магистральных сетей.

Паводок – интенсивный сравнительно кратковременный подъем уровня воды в реке, вызываемый обильными дождями, ливнями, иногда быстрым таянием снега при оттепелях. В отличие от половодий, паводки могут повторяться несколько раз в году. Особую угрозу представляют так называемые внезапные паводки, связанные с кратковременными, но очень интенсивными ливнями, которые случаются и зимой из-за оттепелей.

Половодье – одна из фаз водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон года, — относительно длительное и значительное увеличение водности реки, вызывающее подъём её уровня; обычно сопровождается выходом вод из меженного русла и затоплением поймы. Весеннее половодье в сельском поселении приходит в апреле-мае с началом снеготаяния в основном поверх льда водотоков и озер до их вскрытия. Пик половодья приходится на май после вскрытия ото льда. Дождевые паводки редки и незначительны по сравнению с весенним стоком. Подъем воды в озерах происходит постепенно, более выражен в многоводные годы.

Наводнения –вскрытие рек в сельском поселении  иногда сопровождается образованием заторов льда, приводивших к разливам воды по поймам и подтоплению отдельных населенных пунктов.

В 2012 году образовавшийся затор льда у г.Хилок вызвал подъем уровня воды на 2 м., выход воды на пойму и затопление прибрежных улиц города.

Подтопление – повышение уровня подземных вод, обычно грунтовых вод, вызванное естественным или искусственнымувеличением приходной части их водного баланса, а также возникновением препятствий их движению. Частопричиной служит подпор поверхностных вод. В естественных условиях подтопление имеет временный, сезонный характер, например, в период весеннего половодья или наступления многолетней фазы повышенной увлажненности.

В целях обеспечения безопасности на водных объектах разработаны местные правовые акты. Кроме того, ежегодно проводятся учения по теме «Оказание помощи провалившемуся под лед».

Опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

К опасным метеорологическим явлениям относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град, метели, в горной местности–снежные лавины.

Снежная лавина - это тяжелая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход снега происходит со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

.Неустойчивые погодные условия, в зимний период, обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных:

со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций);

с налипанием мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевыми явлениями.

Ураганные ветры. Весной с северо-западными циклонами связаны штормы, к которым относятся ветры со скоростью 21-24 м/с, шквалы (кратковременные, порывистые с изменениями направлений ветры, скорость которых достигает 20-30 м/с), снежные поземки, метели, бури, пыльные поземки и бури, особенно на юго-востоке области.

Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории поселения, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

К неблагоприятным климатическим явлениям, также относится прохождение смерча, грозового фронта и шквального усиления ветра, выпадение осадков и града.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;

обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров; подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда; своевременная организация контроля над транспортными потоками.

Природные пожары – это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды.

В весенне-осенний периоды Бадинское поселение подвержено лесным пожарам. При возникновении крупных лесных пожаров могут быть уничтожены большие площади леса. Основными причинами возникновения пожаров на территории поселения являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу и проведение сельскохозяйственных палов. Систематически повторяющиеся лесные пожары не только наносят ущерб лесопромышленному комплексу, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время. Риск возникновения природных пожаров высокий.

Землетрясения Риск возникновения ЧС, связанной с сейсмической активностью высокий. Интенсивность возможного землетрясения – 8 баллов. Вероятность возможного повышения в течение 50 лет - 1% (согласно картам районирования ОСР-97-С).

Последствия максимально возможного землетрясения в 8 баллов ощущается всеми, ведет к разрушениям в зданиях (большие трещины в стенах, падение карнизов, дымовых труб). Вызывает появление оползней и трещин шириной до нескольких сантиметров на склонах гор.

12.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории поселения могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

Эпизоотия. В течение последних 5 лет на территории муниципального района «Хилокский район» не зарегистрировано  случаев заболевания ящуром типа «Азия -1». Павших животных не обнаружено.

Бруцеллез и лейкоз крупного рогатого скота являются хроническими болезнями, которые регистрируются с начала 90-х годов прошлого столетия. Падежа животных и клинического проявления от этих инфекционных болезней не было. Положительно реагирующие по серологии животные сдаются на убой. В течение последних 5 лет на территории муниципального района «Хилокский район» не зарегистрировано  случаев проявления сибирской язвы.

Саранчовые. Саранчовые – многоядные вредители повреждают сельскохозяйственные культуры: зерновые, кормовые, овощные, технические, картофель, сенокосы, пастбища, лесные насаждения и плодовоягодные культуры. На своем пути они съедают всю растительность.

В муниципальном районе «Хилокский район»  саранчовые нестадные. Они не перелетают на большие расстояния, а передвигаются с участка на участок скачкообразно. Видовой состав нестадных саранчовых разнообразен: сибирские, темнокрылые, травянки, бескрылые кобылки. В 2017 – 2018 годах на территории муниципального района «Хилокский район»,  саранчовые не наблюдались.

Эпидемии. В последние пять лет отмечается снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 26 %. заболеваемость кишечными инфекциями удается удержать на среднемноголетнем уровне. Заболеваемость дизентерией  снизилась на 30%. Заболеваемости вирусным гепатитом «А» нет.

Благодаря ежегодной вакцинации населения, относящегося к «группам высокого риска заболевания», стабильной и благополучной остается ситуация по заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом. По состоянию на 01.12.2018 года по Хилокскому району привито 88,7% населения.

В течение последних 5 лет на территории муниципального района «Хилокский район» не зарегистрировано случаев проявления чумы. Природных очагов чумы на территории района нет.

На территории муниципального района очагов туляремии не выявлено.

Район является неблагополучным по заболеваемости клещевым энцефалитом (2017 – 0 случай, 2018 – 2 случая). В результате принимаемых мер по обеспечению эпидемического благополучия населения удалось сдержать наиболее негативные тенденции по ряду инфекций. Заболеваемость на территории муниципального района не имела эпидемического распространения из-за своевременно принятых профилактических мер.

Существует риск, обусловленный распространением сезонных  инфекционных заболеваний (ОРВИ) и гриппа. Повышается сезонный риск заболевания людей острыми респираторно-вирусными инфекциями, в том числе и заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Массовых инфекционных заболеваний ОРВИ и гриппом среди населения не прогнозируется Возможны случаи кишечных инфекций у детей дошкольного, школьного возраста, а также студентов, связанные с возможными нарушениями технологии приготовления пищи в местах массового пребывания (столовые при учебных заведениях), использовании продукции, не соответствующей требованиям санитарных норм. Также присутствует риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

По оценкам «Паспорта безопасности муниципального района «Хилокский район» (2019г.) территория и объекты экономики муниципального района «Хилокский район» подвержены воздействию различных типов опасных геологических, гидрометеорологических и техногенных процессов.

В сельском поселении Бадинское наибольшую опасность имеют лесные пожары и аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Землетрясения силой до 3-4 баллов периодически проявляются на территории муниципального района, не принося каких-либо разрушений. Случаев, обусловленных социальными и экономическими потерями от землетрясений, на территории муниципального района «Хилокский район» не наблюдалось.

Наводнения являются самым разрушительным стихийным бедствием на протяжении практически всей истории района. Паводковые наводнения катастрофического характера образуются из-за обильных дождевых осадков преимущественно в летнее-осенний период.

Сильные морозы, гололед, снежные заносы, заморозки и т.п. стали представлять серьезную опасность для населения и экономики муниципального района примерно с 2009года.

Из всех источников опасностей на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют ДТП. Около половины всех происшествий составляют наезды на пешеходов, четвертую часть происшествий  составляют столкновения транспортных средств. Абсолютное большинство всех дорожно-транспортных происшествий произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Остается высоким удельный вес происшествий, при которых зафиксированы неудовлетворительные дорожные условия.

Из чрезвычайных ситуаций природного характера возможны землятресения    и наводнения.

12.4. Пожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами пожаров в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Общее состояние жилищно-коммунального комплекса сельского поселения «Бадинское» характеризуется высокой степенью износа основных фондов и недостаточностью финансовых средств на проведение мероприятий по подготовке к зиме, в результате чего  ежегодно возникают незначительные аварии на объектах ЖКХ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ

Общественные здания сельского поселения оборудованы

первичными средствами пожаротушения. В с.Бада имеется пожарный пост.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Сведения о пожарных частях, обслуживающих территорию поселения в 2020 году,  не предоставлены.

ЧАСТЬ 2. ПЛАНИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

13. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

13.1 Границы сельского поселения и населённых пунктов

Граница сельского поселения

Изменение границ сельского поселения Бадинское проектом генерального плана не предусматривается.

Границы населённых пунктов

Граница села Бада корректируется. Границы сел Зуруе и Тэрэпхэн остаются без изменения.

13.2. Объекты местного и регионального значения, планируемые к размещению

Сельское поселение «Бадинское»:

На землях сельского поселения строительство новых объектов не планируется.

с.Бада

На территории села планируется разместить следующие объекты:

- Центр досуга на 670мест

- Комбинат бытового обслуживания

- Детский сад на 130 мест;

- Сельская библиотека

- Физкультурно-оздоровительный комплекс

- Кафе-столовая на 140мест

- Стационар на 39 коек

- Два магазина

- Многофункциональное общественное здание

- ФАП

с.Зурун

1.Спортивное сооружение

2.Модульный ФАП

3.Комбинат бытового обслуживания

4.Магазин

с.Тэрэпхен

1.Общественно-торговый центр

2.Модульный ФАП

3.Детский сад на 15 мест

4.Аптека

5.Магазин-столовая

13.3. Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов и исключаемые из границ населенных пунктов

С изменением границ населенных пунктов часть земельных участков включается или исключается из границ населенных пунктов.

13.4. Планируемое функциональное зонирование

1.Функциональные зоны муниципального образования:

зона градостроительного использования;

зона сельскохозяйственного использования (зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища; зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства);

зона рекреационного назначения (зона лесов; в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом; поверхностные водные объекты);

зона особо охраняемых территорий (земельные участки, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное иное особо ценное значение);

производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры);

зоны специального назначения (зона кладбищ, зона складирования и захоронения отходов, зона, занятая скотомогильниками).

2.	Функциональные зоны населенных пунктов:

жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми  домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный));

общественно-деловые зоны (многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки);

производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры);

зона рекреационного назначения (зона лесов, зона отдыха, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), поверхностные водные объекты);

зона сельскохозяйственного использования (производственная зона сельскохозяйственных предприятий; зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества);

зоны специального назначения (зона кладбищ, зона режимных территорий).

Таблица 13.2. Баланс территории по планируемому функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельское поселение «Бадинское» | 92693,54 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного использования | 1683,66 | 1,82 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 26,87 | 0,03 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 987,57 | 1,07 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 14811,31 | 15,98 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 74770,02 | 80,66 |
| 6 | Иные зоны | 403,00 | 0,43 |
| 7 | Зона специального назначения | 11,11 | 0,01 |
|  | с. Бада | 1524,31 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 266,65 | 17,49 |
| 2 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 0,1 | 0,01 |
| 3 | Общественно-деловая зона | 18,68 | 1,23 |
| 4 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 168,67 | 11,07 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного назначения | 4,24 | 0,28 |
| 6 | Зона рекреационного назначения | 26,38 | 1,73 |
| 7 | Зона специального назначения | 23,17 | 1,52 |
| 8 | Зона режимных территорий | 988,24 | 64,83 |
| 9 | Иные зоны | 28,18 | 1,85 |
| с. Тэрэпхен | 83,12 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 46,09 | 55,45 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 1,01 | 1,22 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 10,86 | 13,07 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного назначения | 3,02 | 3,63 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 21,84 | 26,28 |
| 6 | Зона специального назначения | 0,04 | 0,05 |
| 7 | Иные зоны | 0,26 | 0,31 |
| с. Зурун | 76,24 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 38,77 | 50,58 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,91 | 2,51 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 18,04 | 23,66 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного назначения | 0,52 | 0,68 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 10,02 | 13,14 |
| 6 | Зона специального назначения | 6,76 | 8,87 |
| 7 | Иные зоны | 0,22 | 0,29 |

13.5. Архитектурно-планировочные решения

Сельское поселение Бадинское

Генеральным планом изменение границ сельского поселения не планируется.

На территории сельского поселения проектом предлагается ликвидировать производственное предприятие, занимающееся растениеводством и на его месте разместить производственную площадку. На западе сельского поселения, возле железнодорожного перезда планируется разместить стоянку (парковку) автомобилей.

Проектом также предусматривается реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-258 «Байкал - Иркутск-Улан-Удэ–Чита» от с. Зурун в сторону г. Чита.

с.Бада

В с. Бада предлагаются строительство следующих объектов:

- Детский сад на 130 мест;

- Центр досуга на 670 мест с помещениями культурно-массовой работы и библиотекой;

- ФАП;

- Стационар на 39 коек;

- Физкультурно-оздоровительный комплекс;

- Сельское кладбище.

Из прочих объектов обслуживания необходимо разместить:

- Магазины (1 – в районе ул. Красноармейская, 2- по ул. Октябрьская);

- Многофункциональное общественное здание;

- Кафе – столовую на 140 мест;

- Центр бытового обслуживания (КБО, прачечная, химчистка, баня).

Проектом также предлагаются измешения в отношении производственных площадок:

- По ул. Полевая, 19 необходимо ликвидировать предприятие по переработке древисины;

- В восточной части села, по ул. Советская предлогается реконструировать и вернуть к работе производственные предприятия.

Генеральным планом предусматривается упорядочить расположение  жилой застройки, без изменения планировочной структуры села, организовать общественно-деловой центр в юго-западной части (ул. Молодежная, ул. 1-я Колхозная, ул. 2-я Колхозная) с размещением социально-значимых объектов.

с. Зурун

Генеральным планом предусматривается упорядочить сложившуюся планировочную структуру села. По ул. Озерная предуслатривается размещение застройки индивидуальными жилыми домами.

В центральной части села, по ул. Центральная сформировать общественный центр с размещением:

- Детского сада на 25 мест;

- Модульного ФАПа;

- Спортивного зала, совмещенного с бассейном и спортивной площадкой;

- Магазина, столовой;

- Центра бытового обслуживания (КБО, прачечная, химчистка, баня).

Также проектом предусмотрено выполнить озеленений территорий вокруг производственных предприятий и кладбищ.

с. Тэрэпхэн

Проектом предлагается упорядочть сложившуюся структуру населенного пункта, а также в восточной части села разместить территории для индивидуального жилищного строительства. В центральной части села, по ул. Новая проектом предлагается разместить:

- Общественно-торговый центр;

- Детский сад на 15 мест;

- ФАП

14. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

14.1. Прогноз численности населения сельского поселения «Бадинское» на расчетный срок до 2041 года

Демографические показатели являются значимыми факторами, определяющими перспективы развития поселения. При разработке градостроительной документации и прогнозировании социально-экономического развития поселения необходим учет взаимного влияния демографических, экономических и социальных процессов.

Для определения прогнозной численности постоянного населения сельского поселения «Бадинское» на расчетный срок и первую очередь генерального плана приняты за основу данные, полученные от администрации муниципального образования, и предварительные расчеты, согласованные с администрацией сельского поселения.

Перспективная численность населения определена на основе оценки численности и возрастной структуры постоянного населения сельского поселения Бадинское за последние годы и ожидаемого их изменения на расчетный срок генерального плана. При этом учитывается отсутствие предложений по размещению новых серьезных объектов и производств на территории поселения.

Динамика демографической ситуации в сельском поселении совпадает с тенденциями демографического развития Хилокского района. За рассматриваемый период наблюдается отрицательная тенденция роста численности населения. Изменение численности населения происходит за счет естественной и миграционной убыли населения. Более того, в Хилокском районе наблюдается тенденция снижения рождаемости, обусловленная уменьшением числа женщин фертильного возраста, снижением населения в трудоспособном возрасте и ростом численности пожилых людей. Эта тенденция наблюдается и в Бадинском сельском поселении.

По данным Министерства трудовых ресурсов и демографического развития Забайкальского края в настоящее время в Забайкалье сформировалась сложная демографическая ситуация, характеризующаяся устойчивым снижением численности населения, его старением, высоким уровнем миграционного оттока забайкальцев трудоспособного возраста, значительную долю среди которых составляет молодежь.

Что касается естественного прироста населения, то здесь сложился отрицательный показатель. Смертность в последние годы превышает рождаемость по поселению. Именно рождаемость в настоящее время, при сравнительно низком уровне смертности (как пытаются показать официальные власти), оказывает решающее влияние на характер воспроизводства населения.

Суммарный коэффициент рождаемости в крае на сегодня составляет 1,842. Если число детей, рождённых в среднем одной женщиной (суммарный коэффициент рождаемости), не будет превышать 2,1 или число детей в среднем у одной супружеской пары не будет превышать 2,3, то при самом низком уровне смертности, замещения поколений в обществе происходить не будет. Что наглядно демонстрирует в последние десятилетия не только сельское поселения Бадинское, но и вся Сибирь и Дальний Восток.

В Схеме территориального планирования муниципального района «Хилокский район» также указана большая вероятность дальнейшего снижения численности населения. Прирост населения района и его поселений за счет увеличения трудовой миграции при сохранении существующий миграционной политики государства не ожидается, как и не ожидается значительного оттока населения.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а также и анализ территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать дальнейшее снижение численности постоянного населения на территории муниципального образования с некоторой стабилизацией в перспективе, в случае принятия серьезных мер со стороны Забайкальского края.

Конечно, администрацией муниципального образования и Забайкальского края разработаны программные меры по демографическому развитию поселения и определены приоритетные задачи по повышению рождаемости и сокращению смертности, созданию условий для положительных миграционных процессов. Но экономическая ситуация и низкая занятость населения на территории сельского поселения не позволяют решить эти задачи, да и меры не столь эффективны.

При подготовке прогноза также учитывается вышеотмеченный процесс «старения населения» - некоторый рост численности населения старше трудоспособного возраста. Также учтено, что с 01.01.2023 пенсионный возраст для мужчин станет 65 лет, а для женщин – 60лет. В результате численность населения старше трудоспособного возраста в перспективе резко уменьшится (особенно мужчин).

Демографические процессы без радикального внешнего вмешательства протекают весьма медленно. Поэтому, при всех принимаемых мерах и отсутствии новых рабочих мест с достойной оплатой труда, снижение численности постоянного населения сельского поселения Бадинское будет продолжаться.

Несмотря на все негативные факторы, все же в настоящее время начинает  складываться тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах, хотя и не везде. В результате инфраструктурных изменений в дальнейшем будет несколько сглаживаться различие городской и сельской жизни (особенно в глубинке). В таком случае есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации рождаемости, прекращения годовых колебаний численности населения, прекращения снижения численности населения за счет миграции и в дальнейшем постепенного небольшого роста.

В данном проектном решении, с учетом указанных тенденций, прогноз выполнен с учетом специфики Бадинского сельского поселения и его населенных пунктов. Результаты приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 - Прогноз численности населения сельского поселения Бадинское, человек

| Населенный пункт | 2020г. | 1 очередь 2026г. | Расчетный срок, 2041г. |
| --- | --- | --- | --- |
| село Бада | 3720 | 3650 | 3500 |
| село Зурун | 265 | 265 | 263 |
| село Тэрэпхэн | 155 | 149 | 144 |
| Итого по сельскому поселению Бадинское | 4140 | 4046 | 3907 |

Изменение численности постоянного населения в населенных пунктах сельского поселения Бадинское Хилокского района Забайкальского края с 2015 по 2020 год включительно было ранее прослежено по данным администрации муниципального образования. На основе этих данных с учетом сложившегося тренда стабильного снижения численности постоянного населения в ближайшее время выполнен прогноз изменения численности постоянного населения на расчетный срок генерального плана (2041 год) и первый краткосрочный 5-летний этап (2026 год). При этом использована компьютерная обработка данных с учетом возможной стабилизации процесса в конце 2030-х годов. Таким образом, учитываются необходимые меры по стабилизации численности населения и прежде всего улучшению социально-экономической ситуации в поселениях района (обеспечение занятости населения и развитие инфраструктуры).

Прогнозные показатели численности постоянного населения приняты с учетом изменения численности населения в каждом населенном пункте сельского поселения Бадинское. Использован не декларационный программный подход, а так называемая в градостроительной экономике обратная связь «от частного к общему». Результаты отражены на графиках рисунков 14.1 - 14.3.

Графическая интерпретация показателей по сельскому поселению Бадинское в целом представлена на рисунке 14.4, при этом применялись известные математические методы прогноза численности населения, была использована полиноминальная зависимость по времени. В результате численность постоянного населения по сельскому поселению Бадинское на начало 2041 года составит расчетно  не менее 3907 человек.

На основе предложенной численности постоянного населения сельского поселения Бадинское на расчетный срок (2041 г.) генерального плана рассчитана соответствующая возрастная структура с учетом демографических процессов по Забайкальскому краю в целом и по Хилокскому району. При этом учитывалось изменение коэффициента рождаемости и небольшое увеличение продолжительности жизни. Результаты по расчету численности населения по возрастным группам приведены в таблицах 14. 2 и 14.3.

Рисунок 14.1 - Динамика изменения численности постоянного населения села Бада сельского поселения Бадинское и прогнозные показатели на 2026 и 2041 годы

Рисунок 14.2 - Динамика изменения численности постоянного населения села Зурун сельского поселения Бадинское и прогнозные показатели на 2026 и 2041 годы

Рисунок 14.3 - Динамика изменения численности постоянного населения села Тэрэпхэн сельского поселения Бадинское и прогнозные показатели на 2026 и 2041 годы

Рисунок 14.4 - Динамика изменения численности постоянного населения сельского поселения Бадинскоеи прогнозные показатели на 2025 и 2040 годы с учетом изменения численности населения в населенных пунктах

Таблица 14.2 – Прогноз возрастной структуры населения сельского поселения Бадинское, человек

| Возрастные группы | %% | поселение | Бада | Зурун | Тэрэпхэн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дети до 1 года | 1,70% | 67 | 60 | 5 | 2 |
| Дети 1-6 лет | 8,80% | 344 | 308 | 23 | 13 |
| Дети 7-18 лет | 15,20% | 594 | 532 | 40 | 22 |
| Моложе трудоспособного | 22,20% | 868 | 778 | 58 | 32 |
| Трудоспособный возраст женщины | 30,90% | 1207 | 1082 | 81 | 44 |
| Трудоспособный возраст мужчины | 29,60% | 1157 | 1036 | 78 | 43 |
| Старше трудоспособного возраста женщины | 10,30% | 402 | 360 | 27 | 15 |
| Старше трудоспособного возраста мужчины | 7,00% | 273 | 244 | 19 | 10 |
| Всего | 100,00% | 3907 | 3500 | 263 | 144 |

Таблица 14.3 – Прогноз структуры населения сельского поселения Бадинское по отношению к трудоспособному возрасту на начало 2041 года

| Группа населения | %% | человек |
| --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного возраста | 22,2% | 938 |
| трудоспособного возраста | 60,5% | 2128 |
| старше трудоспособного возраста | 17,3% | 974 |

Исходя из данной численности населения, определены основные параметры развития поселения: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

Прогнозные показатели на начало 2041 года из 3907 человек постоянного населения, которое будет проживать в поселении, показывают довольно высокий удельный вес лиц трудоспособного возраста – 60,5% (2128 человек). При этом предполагается небольшое снижение численности лиц моложе трудоспособного возраста из за отсутствия в крае мотивации увеличения рождаемости на каждую семью и снижение доли лиц старше трудоспособного возраста до 17,3% (974 человека).

Соответственно полученное соотношение по возрастным группам изображенно на диаграмме рисунка 14.5.

Рисунок 14.5 – Соотношение возрастных групп населения сельского поселения Бадинское

При планировании развития сельского поселения Бадинское необходимо учитывать демографические особенности, сложившиеся в настоящее время, и негативное отношение к семье. Анализируя половозрастную пирамиду края, можно увидеть, что сегодняшние подростки 10 - 15 лет – самая малочисленная группа населения. Все, кто через 15 лет будет составлять основную часть населения поселения, уже родились, и от них непосредственно зависят особенности общества в наступающем времени. Следовательно, важная задача сегодня состоит в том, чтобы преодолеть негативные тенденции в развитии молодёжи, воспитывать ответственное отношение к семье и деторождению.

Учёные и специалисты СО РАМН отмечают, что показатели состояния здоровья подростков и тенденции их изменения крайне неблагоприятны. На современном этапе, наряду с негативными факторами риска нарушения здоровья подростков, наиболее интенсивным воздействием, вызывающим десоциализацию, можно выделить факторы социо-культурной среды (социальная дезорганизация общества; расхождение между одобряемыми в данной культуре целями и социальными способами их достижения; разрушение идеала семейных отношений и высокий уровень меркантильных целей в жизни.)

Важное значение имеет и перепрофилирование образования для социальной, а не только профессиональной ориентации подростков.

Но на территории сельского поселения Бадинское нет учреждений начального и среднего профессионального образования.

14.2 Развитие социальной инфраструктуры

В аналитических и проектных материалах генерального плана сельского поселения Бадинское Хилокского района Забайкальского края, прежде всего, предусматривается использование, развитие и, при необходимости, реконструкция существующих объектов социальной инфраструктуры поселения. В случае отсутствия или недостаточности объектов по нормативным показателям рассматривается создание новых учреждений обслуживания с учетом существующих. Большое значение имеет состояние зданий, в которых размещены объекты, их процент износа. Но, не по всем объектам имеется детальная информация.

Новые учреждения и предприятия обслуживания на территории населенных пунктов Бадинского сельского поселения предлагается размещать, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью пешеходных связей и возможностью транспортной доступности (индивидуальный транспорт).

При градостроительном планировании среди параметров, определяющих уровень развития культурно-бытового обслуживания, выделяются три основных:

обеспеченность населения предприятиями и учреждениями обслуживания;

эффективность использования основных фондов;

территориальная доступность.

Схема территориального планирования (далее СТП) муниципального района «Хилокский район» рассматривает вопрос направления и приоритетов социального развития восьми поселений района с позиции развития системы расселения района и изменения численности населения. В СТП имеется только указание, что развитие населенных пунктов в сельской местности осуществляется при развитии социальной инфраструктуры села, проблемы которого могут быть решены только в рамках специально разработанных программ.

Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года (с учетом внесения изменений) не содержит конкретных показателей и социальных нормативов для определения перспектив развития сельских территорий, но формулирует необходимость создания благоприятных условий, направленных на развитие социальной инфраструктуры, ориентированной на семью. Стратегия в основном содержит организационные мероприятия.

Поэтому для определения задач развития социальной инфраструктуры сельского поселения Бадинское используются материалы Региональных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края. При отсутствии показателей в региональных нормативах принимаются требования СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Определение обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры к 2041 году, дефицита в определенных видах услуг, исходя из современного состояния объектов инфраструктуры, выполнено в таблице 14.4.

Как уже отмечалось, современная обеспеченность населения по отдельным видам обслуживания отстает от нормативных показателей. Поэтому необходимо строительство новых объектов или реконструкцию (с увеличением мощности) существующих с учетом перспективной численности населения.

Наиболее острые вопросы в развитии объектов социального (культурно-бытового) обслуживания населения сельского поселения Бадинское:

недостаточность мест в детском саду (учитывая, что стоит задача сохранить уровень рождаемости);

недостаточная мощность Бадинской участковой больницы по количеству мест в стационаре;

аварийное состояние сельского клуба в селах Бада и Тэрэпхэн;

недостаток открытых плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок);

недостаточно рабочих мест бытового обслуживания населения;

отсутствие общественной бани и прачечной.

Таблица 14.4  - Расчет обеспеченности населения сельского поселения Бадинское к 2041 году объектами социального и культурно-бытового обслуживания (исходя из современной базы)

| Наименование объекта | Минимальная норма СП 42.13330.2016 или по МНГП | с. Бада | с. Зурун | с. Тэрэпхэн | ПОСЕЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит |
| Численность населения | человек | 3500 |  |  | 263 |  |  | 144 |  |  | 3907 |  |  |
| Дети 1-6 лет | человек | 308 |  |  | 23 |  |  | 13 |  |  | 344 |  |  |
| Дети 7-18 лет | человек | 532 |  |  | 40 |  |  | 22 |  |  | 594 |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей в возрасте 1-6 лет - 85 %, место | 163 | 262 | 99 | 0 | 20 | 20 | 0 | 11 | 11 | 163 | 292 | 129 |
| Общеобразовательные школы | Уровень обеспеченности – 75% (среднее общее) 7-18 лет, место | 600 | 399 | -201 | 20 | 30 | 10 | 20 | 17 | -4 | 640 | 446 | -195 |
| Внешкольные учреждения | 10 % от числа детей 7-18 лет, место | 30 | 53 | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 30 | 59 | 29 |
| Врачебные амбулатории, ФАПы | 181,5 посещений в смену на 10000 жителей, посещ. в смену | 48 | 64 | 16 | 15 | 5 | -10 | 10 | 3 | -7 | 73 | 71 | -2 |
| Больницы, стационары всех типов | 134,7 коек на 10000 жителей, койка | 11 | 47 | 36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 53 | 42 |
| Аптеки | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | -2 |
| Наименование объекта | Минимальная норма СП 42.13330.2016 или по МНГП | с. Бада | с. Зурун | с. Тэрэпхэн | ПОСЕЛЕНИЕ |
|  |  | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит |
| Клубы | 230-190 мест на 1000 чел. для н.п. 2-5 тыс.жителей, 500-300 мест на 1000 чел. для н.п. 0,2-1 тыс.жителей; место | 75 | 700 | 625 | 200 | 92 | -108 | 150 | 58 | -92 | 425 | 850 | 425 |
| Помещения культурно-массовой работы | 50-60 м2 общ. площади на 1000 человек, м2 общ.площади | 0 | 175 | 175 | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 | 195 | 195 |
| Сельские массовые библиотеки | 6-7,5 тыс.ед. хранения на 1000 чел. для пос. 1-2 тыс.жителей; тыс. ед. хранения | 4,60 | 21,00 | 16,40 | 5,20 | 1,58 | -3,62 | 6,50 | 0,864 | -5,64 | 16 | 23 | 7,14 |
| Музей краеведческий | 1 в сельском поселении, музей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортзалы) | 60 -80 м2 площади зала на 1000 человек, м2 | 152 | 210 | 59 | 0 | 16 | 16 | 0 | 9 | 9 | 152 | 234 | 83 |
| Бассейны (открытого и закрытого типа) | 20 - 25 м2 на 1000 человек, м2 зеркала вощды | 0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 0 | 2,9 | 2,9 | 0 | 78 | 78 |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, площадки) | 0,7-0,9 га на 1000 человек, га | 1,74 | 2,45 | 0,72 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0,10 | 0,10 | 2 | 3 | 1,00 |
| Наименование объекта | Минимальная норма СП 42.13330.2016 или по МНГП | с. Бада | с. Зурун | с. Тэрэпхэн | ПОСЕЛЕНИЕ |
|  |  | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит |
| Объекты торговли (магазины, павильоны) | 300 м2 торговой площади на 1000 человек, м2 торг. пл. | 2298 | 1050 | -1248 | 56 | 79 | 23 | 0 | 43 | 43 | 2354 | 1172 | -1182 |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 человек, место | 288 | 140 | -148 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 288 | 156 | -132 |
| Предприятия бытового обслуживания | 4 рабочих места на 1000 человек, рабочее место | 3 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 |
| Прачечные | 60 кг. белья в смену на 1000 человек, кг | 0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 15,8 | 15,8 | 0 | 8,6 | 8,6 | 0 | 234 | 234 |
| Химчистки (приемный пункт) | 3,5 кг. белья в смену на 1000 человек, кг | 0 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 14 | 14 |
| Бани | 7 мест на 1000 человек, место | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 |
| Отделения и филиалы банка | Одно операционное место на 1-2 тыс человек, операционное место | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Отделение связи | объект на жилую группу, объект | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Гостиницы (кемпинги, мотели) | 6 мест на 1000 человек, место | 28 | 21 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 23 | -5 |
|  | РНГП Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выполненные расчеты в табличной форме показывают необходимость развития системы дошкольного образования и дополнительного (внешкольного) образования. В селе Бада можно использовать здание средней общеобразовательной школы №15 для организации группы дошкольного образования и форм дополнительного образования. В селе Зурун необходимо рассмотреть вопрос реконструкции школьного здания с расширением его мощности и организации группы дошкольного образования. При невозможности такой реконструкции необходимо решать вопрос строительства нового здания.

Стоит задача строительства нового Дома культуры с многофункциональным залом на 600-700 посадочных мест в селе Бада. В этом здании может размещаться библиотека с современным сервисом электронных услуг и магазином канцелярских товаров.

В селе Тэрэпхэн стоит задача строительства нового здания сельского клуба с многофункциональным залом на 60 мест. В этом же здании необходимо предусмотреть помещения для культурно-массовой работы.

Необходимо в перспективе совершенствование системы медицинского обслуживания населения, учитывая территориальную оторванность от районного центра. Стационар, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), должен быть рассчитан, как минимум, на 50 мест. Следует учитывать, что Бадинская участковая больница должна решить вопрос обеспечения медицинским стационаром население всех трех сел

Для обеспечения физкультурно-оздоровительных занятий и спортивных мероприятий, игр подростков, необходимо создание дополнительных плоскостных спортивных сооружений – многофункциональных спортивно-игровых площадок. В селе Бада необходима такая площадка площадью 7000 кв.м., а в селе Зурун – площадью 1800 кв.м.

Для соответствия требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования предлагается в селе Бада строительство малого спортивно-оздоровительного комплекса с элементами бытового обслуживания, в его составе должна быть баня-сауна.

14.2. Жилищная сфера

1. Население поселения составит 4046 человек на первую очередь и 3907 человек на расчетный срок.

2. Убыль населения на первую очередь составит 94 человека, на расчетный срок – 233 человек.

3. Расчетный коэффициент семейности принят 2,5.

4. Расчетная жилищная обеспеченность принята 25,0 м² общей площади квартиры на 1 человека на первую очередь и 35,0 м² общей площади квартиры на 1 человека на расчетный срок (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

5. Проектируемая усадьба принята 0,03-0,05 га, в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Забайкальского края, постановление от 11 июля 2017года № 273.

Жилой фонд на конец расчетного срока (2041г.) должен составить 136,745  тыс. м² общей площади (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью).

15. РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

15.1. Водоснабжение

Принятые в проекте решения соответствуют требованиям:

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*»;

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

СанПиН 2.1.4.1074˗01.2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно ˗ эпидемиологические правила и нормативы».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах:

программа «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации муниципального района «Хилокский район» от 15.09.2017 года №820;

«Региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края», утверждены постановлением Правительства Забайкальского края от 11.07.2017 года №273;

«Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Бадинское» Хилокского района Забайкальского края до 2023 года»;

действующей градостроительной документации.

В результате анализа существующего положения в области водоснабжения выявлено следующее:

водопроводные сети в населенных пунктах Бадинского сельсовета имеют преимущественно тупиковые схемы, не закольцованы, что не обеспечивает требования по наружному противопожарному водоснабжению в соответствии с СП 8.13130.2020;

водопроводные сети в с. Зурун и с. Тэрэпхэн имеют один источник водоснабжения, что не обеспечивает требуемую надежность противопожарного водоснабжения в соответствии с СП 8.13130.2020. Необходим резервный источник.

водопроводные сети имеют степень износа 95% в связи чем требуется их реконструкция.

В развитии сетей водоснабжения на первую очередь планируется:

строительство водозаборных скважин в с. Зурун и с. Тэрэпхэн;

строительство кольцевого водопровода из современных материалов со сроком службы не менее 50 лет;

реконструкция существующего водопровода с заменой отработавших трубопроводов на новые со сроком службы не менее 50 лет.

На расчетный срок планируется 100 % охват населения централизованным водоснабжением.

На территории населенных пунктов Бадинского поселения преобладает индивидуальная жилая застройка. Здания оборудованы внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и без ванн, местными водонагревателями. Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Забайкальского края норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принята 160 л/сут. Норма водопотребления на полив принята 50 л/сут на человека согласно СП 31.13330.2012.

Далее в таблице приведен баланс водопотребления, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 15.1 - Ведомость расчетных расходов на водоснабжение по укрупненным показателям

| №, п/п | Наименова ние населенного пункта | Численность населения 2020год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2026год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2041год, чел | Расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бада | 3720 | 971,66 | 3650 | 953,38 | 3500 | 914,20 |
| 2 | с. Зурун | 265 | 69,22 | 265 | 69,22 | 263 | 68,70 |
| 3 | с. Тэрэпхэн | 155 | 40,49 | 149 | 38,92 | 144 | 37,61 |
|  | Итого: | 4140 | 1081,37 | 4046 | 1061,52 | 3907 | 1020,51 |

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 10%.

Расход воды на наружное пожаротушения в с. Бада принят 10 л/с, с.Зурун – 5 л/с, с. Тэрэпхэн – 5 л/с в соответствии с СП8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» без учета дополнительного расхода на тушение пожара здания, оборудованного внутренним противопожарным водопроводом с наибольшим расходом согласно СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод».

Расчетное количество одновременных пожаров - один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении над поверхностью земли при одноэтажной застройке не менее 10 м в соответствии с - СП 31.13330.2012.

15.2. Водоотведение

Проектные решения приняты с учетом требований:

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоотведения основано на материалах:

программа «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации муниципального района «Хилокский район» от 15.09.2017 года №820;

«Региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края», утверждены постановлением Правительства Забайкальского края от 11.07.2017 года №273;

«Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Бадинское» Хилокского района Забайкальского края до 2023 года»;

действующей градостроительной документации.

В результате анализа существующего положения в области водоотведения выявлено, что на территории поселения централизованная система канализации существует в с. Бада. Охват населения 12%. Большая часть населения пользуется индивидуальными системами водоотведения, приемниками которых являются выгребы и локальные очистные сооружения (септики). Жидкие бытовые отходы из выгребов вывозятся в согласованные места.

Проектом планируется сохранение существующей схемы отведения бытовых стоков индивидуальными выпусками в герметичные выгребные ямы и септики. Не герметичные приемники бытовых стоков предлагается реконструировать.

Учитывая полный износ существующей канализационных сетей необходима их реконструкция.

Норма водоотведения принята 160 л/сут на человека, согласно региональных нормативов градостроительного проектирования. Ниже в таблице приведен баланс водоотведения составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 15.2 - Ведомость расчетных расходов на водоотведение по укрупненным показателям

| №, п/п | Наименова ние населенного пункта | Численность населения 2020год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2026год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2041год, чел | Расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бада | 3720 | 785,66 | 3650 | 770,88 | 3500 | 739,20 |
| 2 | с. Зурун | 265 | 55,97 | 265 | 55,97 | 263 | 55,55 |
| 3 | С. Тэрэпхэн | 155 | 32,74 | 149 | 31,47 | 144 | 30,41 |
|  | Итого: | 4140 | 874,37 | 4046 | 858,32 | 3907 | 825,16 |

Водоотведение включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 10%.

Дождевая канализация

Проектные решения в области отвода поверхностного стока приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

На территориях с индивидуальной жилой застройкой предлагается организация открытых систем отвода поверхностного стока (канав, лотков) располагаемых преимущественно вдоль улиц. При пересечение открытых систем водоотведения с автодорогами предусматривается устройство трубчатых переездов. Поступление поверхностных стоков в проектируемые открытые водоотводные сети необходимо решить планировкой рельефа.

На отдельных территориях производственных предприятий, где возможны выбросы загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих допустимые величины, возможно устройство локальных систем отвода поверхностных стоков в приемные герметичные резервуары для первичного отстаивания с последующим вывозом с согласованные места.

15.3. Теплоснабжение

Проектные решения разработаны согласно требований СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах:

программа «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации муниципального района «Хилокский район» от 15.09.2017 года №820;

«Региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края», утверждены постановлением Правительства Забайкальского края от 11.07.2017 года №273;

«Схема теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «Бадинское» Хилоксокго района Забайкальского края до 2028 года», утверждена Главой сельского поселения «Бадинское»;

действующей градостроительной документации.

В результате анализа существующего положения в области теплоснабжения установлено:

существующие котельные в с. Бада обеспечивают потребность в теплоснабжения;

большая часть объектов капитального строительства отапливается от индивидуальных источников (печи и котлы);

существующие сети теплоснабжения требуют капитального ремонта и реконструкции.

В развитии теплоснабжения предусматривается сохранение существующих систем теплоснабжения.

Для исключения аварий на тепловых сетях и обеспечения требуемой надежности теплоснабжения необходим капитальный ремонт и реконструкция отдельных участков тепловых сетей с заменой отработавших трубопроводов на новые с энергоэффективной теплоизоляцией.

Расчетные климатические параметры для проектирования отопления согласно СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (Чита):

температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 37 °C;

средняя температура наружного воздуха за период с температурой ≤8°C – минус 11,3 °C;

продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤8°C – 238 сут.

По данным актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «Бадинское» Хилоксокго района Забайкальского края до 2028 года увеличение нагрузки на существующие источники теплоснабжения на планируется.

Суммарная планируемая подключенная нагрузка на теплоснабжение от централизованных источников теплоснабжения на расчетный срок соответствует современной величине 2,1404 Гкал/ч

15.4. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в поселении отсутствует.

15.5. Электроснабжение

Проектные решения приняты в соответствии с нормами:

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Планирование основных мероприятий по развитию систем электроснабжения основано на материалах:

программа «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации муниципального района «Хилокский район» от 15.09.2017 года №820;

«Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края на 2021-2025 годы», утверждена распоряжением Губернатора Забайкальского края от 30 апреля 2020 года №194-р;

«Региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края», утверждены постановлением Правительства Забайкальского края от 11.07.2017 года №273;

действующей градостроительной документации.

В развитии электроснабжения предусматривается:

сохранение существующих сетей и сооружений электроснабжения, для чего необходимы мероприятия, связанные с текущим и капитальным ремонтом;

прокладка новых сетей электроснабжения 0,4 кВ для подключения планируемых объектов капитального строительства в соответствии с генеральным планом;

замена провода АС на СИП;

организация электроосвещения улиц.

В соответствии с материалами Схемы и программы развития электроэнергетики Забайкальского края на 2021-2025 годы на территории Бадинского сельского поселения мероприятий не планируется.

Укрупненные нагрузки на электроснабжение определены согласно методике предусмотренной местными нормативами градостроительного проектирования. Минимально допустимый уровень потребления электрической энергии на территории малого населенного пункта (с электроплитами) 0,5 кВт/чел.

Ниже в таблице приведены расчетные величины электрических нагрузок по укрупненным показателям.

Таблица 15.3 - Укрупненные нагрузки на электрические сети (на шинах 10) кВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. 2020 г. | I очередь 2025 г. | Расчет-ный срок 2040 г. |  |
| 1 | Численность населения | Чел. | 4140 | 4046 | 3907 |  |
| 2 | Удельное электропотребление | кВт/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 3 | Нагрузка на электросети | кВт | 2070 | 2023 | 1954 |  |

Существующие электрические сети имеют запас свободной мощности и на расчетный срок обеспечат требуемые нагрузки.

15.6. Связь и информация

Планирование основных мероприятий по развитию систем связи основано на материалах действующей градостроительной документации, а также публичной информации, предоставляемой эксплуатирующими организациями.

Проектом предусматривается сохранение существующих сетей и сооружений связи. Для поддержания работоспособности сетей необходимы периодические мероприятия по текущему и капитальному ремонту.

В перспективе планируется увеличения зоны охвата населения услугами связи (сотовая связь, ip телефония, интернет, цифровое телевидение и др.).

16. РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

16.1. Объекты транспортной инфраструктуры

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

В период реализации решений генерального плана транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта останется автомобильный. Транспортная связь с районным и областным центром, с населенными пунктами поселения будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов – личным транспортом. Для обслуживания действующих производственных объектов сохраняется использование грузового транспорта.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации генерального плана будет являться сохранение протяженности и состояния автомобильных дорог общего пользования в соответствии с   нормативными требованиями. Обеспечивать нормативное состояние дорог и поддерживать их на уровне соответствующей категории необходимо за счет текущих и капитальных ремонтов. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования.

Межпоселенческие автодороги во многих случаях формировались в результате стихийно сложившихся транспортных путей. Они не всегда организованы оптимальным образом, имеют сложные и опасные участки и требуют усовершенствования, включающие улучшение качества покрытия, сглаживание «острых кривых», расширение узких плеч и обустройство придорожной инфраструктуры (кюветов, стояночных площадок и т.п.).

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры для легкового,  грузового автомобильного транспорта и транспортных средств коммунальных и дорожных служб, включая развитие единого парковочного пространства, а также мероприятия по созданию транспортно-пересадочных узлов и развитию  инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения на территории  сельского поселения в период реализации генерального плана не предусматриваются.

В целях решения проблемы низкой обеспеченности общественным транспортом населения внутри поселения, в среднесрочном периоде планируются следующие мероприятия:

проведение мероприятий по организации дорожного движения;

содействие созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и транспортного обслуживания населения;

осуществление контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров перевозчиками путем проведения комплексных проверок;

формирование муниципального заказа по организации транспортного обслуживания населения в границах поселения;

разработка схем движения пассажирского транспорта, изучение состояния улично-дорожной сети, безопасности дорожного движения;

организация своевременного рассмотрения предложений и жалоб граждан, а также принятия мер к устранению выявленных недостатков в транспортном обслуживании населения.

16.2. Объекты железнодорожного транспорта

В настоящее время по территории муниципального образования сельское поселение «Бадинское» проходит двухпутный участок электрифицированной Забайкальской железной дороги

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 №1596, Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р, планируется увеличение провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 1,5 раза, до 180 млн. тонн;

16.3. Трубопроводный транспорт

Данные по развитию трубопроводного транспорта отсутствуют.

16.4. Улично-дорожная сеть

В генеральном плане категории улиц и дорог населенных пунктов сельского поселения назначены в соответствии с классификацией, приведенной в Нормативах градостроительного проектирования:

поселковая дорога;

главная улица;

улица в жилой застройке.

Ширину проезжей части основных улиц с.Бада,Тэрэпхэн и Зурун  рекомендуется установить 7 м, местных улиц и дорог – 6 м, проездов – 4,5 м. Для движения пешеходов в состав улиц рекомендуется включить тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

В целях повышения качественного уровня дорожной сети, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия, а также для    улучшения доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки генеральным планом предлагается совершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения. Мероприятия по развитию дорог поселения заключаются в ежегодном ремонте и совершенствовании содержания автодорог

Таблица 16.1 – Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети сельского поселения «Бадинское»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бада |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 41,82 |
|  | В том числе: Улица в жилой застройке | км | 41,82 |
| с. Тэрэпхэн |
|  | Протяженность улично-дорожной сети | км | 5,89 |
|  | В том числе: Улица в жилой застройке | км | 5,89 |
| с. Зурун |
|  | Протяженность улично-дорожной сети | км | 5,54 |
|  | В том числе: Улица в жилой застройке | км | 5,54 |

17. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

В таблице 17.1 представлен перечень ориентировочных зон с особыми условиями использования территории от сохраняемых, строящихся и планируемых объектов капитального строительства.

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования:

Водный кодекс Российской Федерации;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 17.1–Перечень ориентировочных санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограничения, м | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Бадинское |  |
| Ориентировочные санитарно-защитные зоны |  |
| 1 | Кладбище | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 50 | Сущ. |
| 2 | Животноводческая ферма КРС III кл | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 300 | Сущ. |
| 3 | КФХ | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 50 | Сущ. |
| 4 | Склады | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 50 | Сущ. |
| 5 | Свалка ТКО | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 500 | Сущ. |
| 7 | Песчано-глиняный карьер | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.3 | 100 | Сущ. |
| 8 | Деревоперерабатывающее производство | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 100 | Сущ. |
| 9 | Растениеводство | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 100 | Ликвид. |
| 10 | Деревообрабатывающее производство Ш класса | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 300 | Сущ. |
| 11 | Площадка для отгрузки леса и пиломатер. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 100 | Сущ. |
| 12 | Производственная площадка | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 100 | Планир. |
| Санитарный разрыв |
| 1 | Стоянка транспорта | СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | 30 | Планир. |
| С.Бада |  |
| 1 | Кладбище | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03п.7.1.12 | 50 | Сущ. |
| 2 | Деревообрабатывающее производство Ш класса | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 300 | Сущ. |
| 3 | Материальный склад | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 50 | Сущ. |
| 4 | Предприятие по переработке древесины | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 100 | Сущ. |
| 5 | Лесопильный цех | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 100 | Сущ. |
| 6 | Пекарня | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 100 | Сущ. |
| 7 | Лесоперерабатывающий комплекс | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 300 | Сущ. |
| 8 | СТО | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 50 | Сущ. |
| 9 | АЗС | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 100 | Сущ. |
| 10 | Котельная | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.10 | 100 | Сущ. |
| 11 | Животноводческая ферма до 100 животных КРС IV класса | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 100 | Сущ. |
| 12 | Стоянка грузового транспорта с гаражом и складами IV кл. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 100 | Сущ. |
| 13 | Склад ГСМ | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 100 | Сущ. |
| Санитарный разрыв |
| 1 | Стоянка транспорта | СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | 30 | Сущ. |
| С.Зурун |  |  |  | Сущ. |
| Ориентировочные санитарно-защитные зоны |
| 1 | Сельское кладбище | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 50м | Сущ. |
| С.Тэрэпхэн |
| Ориентировочные санитарно-защитные зоны |
| 1 | Кладбище | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03п.7.1.12 | 50 | Сущ. |
| 2 | Производственный объект V класса опасности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03п.7.1.5 | 50 | Сущ |

Таблица 17.2. – Перечень охранных зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограниче- ния, м | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охранная зона (Придорожная полоса) |  |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-258 | Распоряжение Росавтодора от 12.12.2014 №2422-р Ст. 26 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007 г. "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" | 100 | Сущест вующий |
| 2 | Дорога обычного типа местного значения (V категории) |  | 25 | Сущест вующий |
| 3 | Железная дорога «Петровск-Забайкальский – Чита». | Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008г №126 Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог,а также нормы расчета охранных зон железных дорог | 100 | Сущест вующий |
| Охранная зона |  |
| 1 | ЛЭП 750кВ | Постановление от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | 40 | Сущест. |
| 2 | ЛЭП 300 кВ |  | 25 | Сущест. |
| 3 | ЛЭП 110 кВ |  | 20 | Сущест. |
| 4 | ЛЭП 10 кВ |  | 10 | Сущест. |
| 4 | ТП-10 кВ |  | 10 | Сущест. |

Таблица 17.3. Водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоохранная зона | Прибреж ная защитная полоса |
| 1 | р.Хилок | Водный кодекс Российской Федерации | 200 | 50 |
| 2 | р.Кусотка |  | 50 | 50 |
| 3 | р. Мойгета |  | 50 | 50 |
| 4 | р.Тырэбхэн |  | 50 | 50 |
| 5 | р.Олон-Шэбэр |  | 50 | 50 |
| 6 | р.Зурун |  | 50 | 50 |
|  | р.Бугутуй |  | 50 | 50 |
|  | Р.Бадатуй |  | 50 | 50 |
|  | Прибрежная защитная полоса |
| 7 | Реки и ручьи | Водный кодекс Российской Федерации |  | 50 |

Таблица 17.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограниче- ния, м | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны |
| 1 | Скважина | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | 30 | Сущ. |
| 2 | Артезианская скважина |  | 30* | План. |
| 3 | Водопроводные очистные сооружения (модульная станция водоподготовки) |  | 30* | План. |
| 4 | Водонапорная башня |  | 10* | План. |
| 5 | Водопровод (санитарно-защитаня полоса) |  | 20* | План. |

* - уточняется на следующем этапе проектирования.

Зоны санитарной охраны

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Согласно СНиП 2.04.02-84* границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

30 м при использовании защищенных подземных вод;

50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения должны быть определены: границы поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы водопроводных сооружений и полосы водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон (объекты строительства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в зонах и полосах.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Санитарные мероприятия по первому поясу ЗСО:

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную

гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу ЗСО:

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Генеральным планом предлагается выполнить ряд мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды селитебных территорий.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (закрытые, открытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В генеральном плане ориентировочный размер санитарно-защитной зоны установлен на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция».

Основной целью назначения санитарно-защитной зоны является установление защитного барьера, который обеспечивает должный уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Проектная документация должна представляться на санитарно-эпидемиологическую экспертизу в Роспотребнадзор в объеме, позволяющем дать оценку соответствия проектных решений санитарным нормам и правилам.

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1 .1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация  предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция. Размер санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация  предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция.

Проектирование санитарно-защитных зон

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:

размер и границы санитарно-защитной зоны;

мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;

функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов СЗЗ с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух и результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, представляемой в составе проекта. Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух проводятся на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и производств, а также в жилой застройке лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ. Оценка риска для здоровья населения проводится организациями, аккредитованными в установленном порядке. План мероприятий по защите населения от воздействия выбросов вредных химических веществ в атмосферный воздух и физического воздействия содержит объемы, сроки и источники финансирования.

Режим использования земельных участков в границах СЗЗ определен в главе V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещение в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. В составе проекта по организации СЗЗ предприятия разрабатывается проект благоустройства и озеленения.

Планировочная организация СЗЗ и территории предприятия, их благоустройство и озеленение состоит из следующих мероприятий:

сохранение существующих зеленых насаждений;

озеленение и благоустройство СЗЗ;

озеленение и благоустройство береговой зоны водных объектов.

В проекте должны быть отражены следующие вопросы:

уточняются намеченные функциональное, строительное, ландшафтное

зонирование и планировка территории, отражается на карте наличие

существующих зеленых насаждений и планируемых к посадке;

разрабатываются мероприятия по максимальному сохранению и

эффективному использованию в защитных целях существующих зеленых

насаждений с определением работ по их реконструкции;

составляется пояснительная записка, в которой кратко излагается

содержание проекта.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более–не менее 40% ее территории, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Проект окончательной санитарно-защитной зоны предприятий, сооружений и иных объектов включает информацию, содержащуюся в проекте расчетной СЗЗ, которая дополняется результатами натурных наблюдений и реализации мероприятий по защите населения от воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия.

В соответствии с п.3.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в случае несовпадения размера расчетной СЗЗ и полученной на основании натурных исследований и измерений химического, биологического и физического воздействия на атмосферный воздух решение по размеру СЗЗ принимается по варианту, обеспечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения.

Установление размеров санитарно-защитных зон

Размер и граница санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов определяются проектом СЗЗ соответствующих предприятий, сооружений и иных объектов. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" на проекты СЗЗ выдается санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии указанных проектов санитарным правилам. На основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, оформленных в установленном порядке, главными государственными санитарными врачами даются санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии проектов СЗЗ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Экспертное заключение выдается по результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, которая осуществляется организациями, аккредитованными на право проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок.Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается только на проект установленной (окончательной) СЗЗ.

По результатам рассмотрения проектов расчетных СЗЗ готовится документ о соответствии (несоответствии) их санитарным правилам.Установление, изменение окончательных размеров СЗЗ для промышленных объектов и производств I и II классов опасности в соответствии с требованиями п.п. 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 осуществляется постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Установление, изменение окончательных размеров санитарно-защитной зоны для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 решением Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны не требуется для:

планируемых к размещению объектов малого бизнеса, относящихся

к V классу опасности;

действующих объектов малого бизнеса V класса опасности;

планируемых к размещению микропредприятий малого бизнеса с

количеством работающих не более 15 человек.

Мероприятия в отношении жителей домов, расположенных в границах установленной санитарно-защитной зоны

Должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств обеспечивают разработку плана-графика расселения жителей в случае, если в границах СЗЗ расположено жилье (в соответствии с п. 3.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).План расселения жителей утверждается руководителем предприятия и согласовывается органами местного самоуправления.В случае невозможности расселения жителей за пределы СЗЗ в течение года должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств обеспечивают разработку программы медико-профилактических мероприятий для лиц, проживающих в пределах СЗЗ. Контроль за выполнением принятых на себя юридическим лицом (индивидуальным предприятием) обязательств по расселению жителей за границы СЗЗ, реализацией медико-профилактических мероприятий и проведением натурных наблюдений осуществляется органами Роспотребнадзора.

Прочие условия

Проект СЗЗ с санитарно-эпидемиологическим заключением и экспертным заключением должен храниться на предприятии и предъявляться по требованию надзорных органов.

СЗЗ являются зонами с особыми условиями использования территорий (п. 4 ст.1 Градостроительного кодекса РФ) в связи с этим:

границы СЗЗ отображаются на картах (схемах) генерального плана сельского поселения (ст. 23 Градостроительного кодекса РФ);

сведения о СЗЗ вносятся в государственный кадастр недвижимости (ст. 15 Закона «О государственном кадастре недвижимости»);

ограничения прав, возникающие в результате установления СЗЗ, подлежат государственной регистрации.

Выводы:

Необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка порядка согласования и утверждения проектов организации санитарно-защитных зон с нанесением границ санитарно-защитных зон в документы градостроительного регулирования.

2. Установление санитарных разрывов для проектируемых и реконструируемых автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей н др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений с нанесением границ санитарных разрывов в документы градостроительного регулирования.

3.Первоочередное строительство систем инженерного обеспечения.

4.Проведение оценки шумового воздействия на население, проживаюее прилегающих вблизи дорог.

5.Разработка мероприятий по защите от электромагнитных полей шума, вибрации, (с учетом развития уличной дорожной сети, сотовой связи и других видов связи).

6.Организация мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, водоемов

и почвы.

18. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

18.1. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельского поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как:затопление паводковыми водами населенных пунктов, подтопления, обрушение берегов, пожары.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

разработку оперативного плана тушения лесных пожаров;

разъяснительную и воспитательную работу.

Лесные пожары могут быть, как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т. д.).

Согласно правилам пожарной безопасности, запрещается разводить костры в пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на торфяных почвах) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные костры, бросать окурки. Невыполнение законных требований органов государственного контроля за использованием, воспроизводством и охраной лесов влечет за собой административный штраф, а умышленное повреждение или поджог леса относится к тяжким преступлениям.

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» [табл. №1] и СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Мероприятия по предотвращению опасных гидрологических явлений и процессов:

регулирование стока в русле рек;

отвод паводковых вод;

регулирование поверхностного стока на водосборах;

заблаговременное разрушение ледяного покрова рек;

ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

увеличение пропускной способности речного русла;

повышение отметок защищаемой территории;

агролесомелиорация.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;

обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров; подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда; своевременная организация контроля над транспортными потоками.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды и др.;

иные меры пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

18.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Надежность водоснабжения населенных пунктов муниципального образования обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения; замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению возникновения пожаров техногенного характера на территории поселения:

восстановление и содержание в исправном порядке источников противопожарного водоснабжения;

расчистка дорог;

подъездов к источникам водоснабжения в зимнее время;

выкос травы перед домами в летний период;

разборка ветхих и заброшенных строений.

Для опасных объектов должны разрабатываться паспорта безопасности. Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 № 506. Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:

определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;

определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

-оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;

-оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

-разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

Техногенные ЧС могут происходить и при перевозке опасных грузов. В случае аварии при перевозке опасных грузов при необходимости может проводиться эвакуация населения близлежащих территорий (радиус зоны эвакуации определяется, исходя из свойств и количества груза, тяжести аварии, особенностей местности и погодно-климатических условий).

Определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций, оценка их возможных последствий, разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории должны производиться при разработке паспорта безопасности Бадинского сельского поселения.

Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, и объектового звена РСЧС;

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;

руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств по оповещения населения создаются и поддерживаются в готовности к использованию органами местного самоуправления.

Мероприятия по предотвращению возникновения аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах:

а) Поддерживать параметры технологических процессов АЗС в пределах норм технологического режима (температура, атмосферное давление, уровень налива нефтепродуктов в хранилища, скорость налива).

б) Обеспечивать систематический контроль давления, температуры, уровня нефтепродуктов в хранилищах, не допуская отклонений от установленных норм.

в) Перед пуском в работу необходимо проверить герметичность оборудования, арматуры, трубопроводов. При обнаружении пропусков немедленно принимать меры к их устранению.

г) Все запорные устройства должны содержаться в исправности и обеспечивать быстрое и надежное прекращение поступления или выхода продукта.

д) Категорически запрещается устранять пропуски на действующих трубопроводах и оборудовании без их отключения и освобождения.

е) Для всего технологического оборудования, где по условиям ведения технологического процесса возможно скопление воды, устанавливается периодичность дренирования регламентом.

ж) Эксплуатировать технически исправное оборудование с исправным заземлением.

з) Осуществлять постоянный контроль состояния оборудования, трубопроводов, запорной арматуры с записью в оперативном журнале.

и) Контролировать правильность работы приборов измерения параметров технологического режима.

к) Отражать в вахтенном журнале параметры технологического режима перекачивания и хранения нефтепродуктов с помощью приборов КИПиА, контролировать качество нефтепродуктов.

л) Соблюдать противопожарный режим АЗС:

территория должна быть спланирована таким образом, чтобы исключить попадание разлитых нефтепродуктов за её пределы;

автомобили, ожидающие очереди для заправки должны находиться возле въезда на территорию АЗС, вне зоны размещения резервуаров и колонок с нефтепродуктами;

запрещается курить, проводить ремонтные и другие работы, связанные с применением открытого огня, как в пределах АЗС, так и за её пределами на расстоянии не менее 20 м;

на АЗС должны быть вывешены на видных местах плакаты, содержащие перечень обязанностей водителей во время заправки автотранспорта, а также инструкции о мерах пожарной безопасности;

места заправки и слива нефтепродуктов должны быть освещены в ночное время суток.

Забор воды при тушении техногенных пожаров осуществляется из естественных источников водоснабжения: водоемы, реки.

Мероприятия по предотвращению возникновения аварий на автомобильном транспорте:

повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;

своевременная реконструкция дорожного полотна.

Мероприятия по предотвращению возникновения аварий на воздушном  транспорте:

проведение работ по реконструкции объекта;

проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования.

Мероприятия по предотвращению возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения:

проведение работ по реконструкции объекта;

проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;

своевременная замена технологического оборудования электростанций на более современное и надежное.

18.3. Перечень мероприятий по предотвращению биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Профилактика клещевого энцефалита:

уничтожение клещей;

вакцинация населения;

использование репеллентов и акарицид.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности:

1. Обеспечение работы птицеводческих, свиноводческих хозяйств всех форм собственности по режиму предприятий закрытого типа.

2. Проведение инсектоакарицидных обработок свиней и помещений, для их содержания.

3. Осуществление контроля с целью недопущения ввоза на территорию животноводческой продукции и всех видов животных, в том числе свиней из регионов, в которых зарегистрированы вспышки гриппа птиц, АЧС.

4. Проведение проверок по соблюдению ветеринарно-санитарных правил в свиноводческих хозяйствах и предприятиях занятых заготовкой, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции подконтрольной государственному ветеринарному надзору.

5. Проведение мониторинговых исследований по своевременному выявлению гриппа птиц, африканской чумы свиней.

6. Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов, не допуская переполнения мусорных контейнеров.

7. Обеспечение регулярного отлова бродячих животных.

8.Проведение разъяснительной работы через средства массовой информации среди населения по вопросам профилактики гриппа птиц, африканской чумы свиней.

18.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения. Причинами их возникновения, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств,

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям

безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией  людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами

огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны в населенных пунктах должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

19. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с природоохранным законодательством РФ и действующими нормативно-правовыми документами на территории сельского поселения должен проводиться экологический контроль (мониторинг). Оздоровлению окружающей среды территории поселения будет способствовать реализация предложенных генеральным планом решений по развитию экономической базы, архитектурно-планировочной структуре, функциональному зонированию территории населенных пунктов, реорганизации транспортной и инженерной инфраструктуры и осуществление намеченных природоохранных мероприятий.

Планировочная организация производственных зон, основанная на создании кластерной схемы размещения предприятий с учетом их санитарных характеристик, будет способствовать улучшению санитарно-гигиенических условий и обеспечит сокращение территорий санитарно-защитных зон. Кроме того, сводятся к минимуму возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах.

19.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна территории сельского поселения обеспечивается комплексом защитных мероприятий, которые предусмотрены Генеральным планом:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных и инженерных объектах на территории, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

производственные предприятия, имеющие вредные выбросы, должны иметь «разрешения на выбросы (сбросы) предельно загрязняющих веществ в атмосферный воздух», рабочие проекты санитарно-защитных зон промышленных предприятий согласно "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03".

упорядочение улично-дорожной сети на территории населенных пунктов;

благоустройство, озеленение улиц;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

-в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается: внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов, исключающих аварийный выброс.

От загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом предусматриваются следующие мероприятия:

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

рационализация транспортных потоков;

совершенствование системы озеленения улиц и дорог;

благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта.

Также генеральным планом рекомендуется организация шумозащитных сооружений (звукоизоляционные экраны, земляные валы или полосы зеленых насаждений).

Согласно Федеральному закону №96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности которых для жизни и здоровья человека и для окружающей среды не установлена. Действия, направленные на изменение состояния атмосферного воздуха и атмосферных явлений, могут осуществляться только при отсутствии вредных последствий для жизни и здоровья человека и для окружающей среды на основании разрешений, выданных федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Запрещаются размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и иной деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Запрещаются проектирование, размещение и строительство объектов хозяйственной и иной деятельности, функционирование которых может привести к неблагоприятным изменениям климата и озонового слоя атмосферы, ухудшению здоровья людей, уничтожению генетического фонда растений и генетического фонда животных, наступлению необратимых последствий для людей и окружающей среды.

19.2. Мероприятия по охране водных объектов

С целью улучшения качества воды, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

разработка проекта организации водоохранных зон, нерестоохранных и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий от самовольной застройки;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

организация и благоустройство зон санитарной охраны;

разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

организация социально-гигиенического мониторинга за химическим, микробиологическим загрязнением водных объектов в границах муниципального образования.

Разработка мероприятий по защите водных объектов от загрязнения проводится в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ч. 15, ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских зон;

строительство локальных очистных сооружений на предприятиях.

19.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории муниципального образования генеральным планом предусматривается провести ряд мероприятий по:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов, строительству и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складированию и захоронению промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

инженерной подготовке территории, планируемой к застройке, устройству сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сбросу дождевых вод и сеть ливневой канализации;

устройству асфальтобетонного покрытия дорог;

расчистке, благоустройству и озеленению прибрежных территорий водных объектов;

защите от береговой эрозии путем проведения работ по укреплению берегов;

мониторингу загрязнения почвенного покрова.

В зависимости от характера загрязнения почв генеральным планом рекомендуется провести ряд мероприятий по восстановлению и рекультивации почв:

проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль качества и своевременность выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

ликвидация последствий загрязнения земель;

установка колодцев-дезинфекторов на территории фельдшерско-акушерского пункта и ветпункта для полного уничтожения болезнетворных бактерий, и устранения возможного их переноса;

организация новых полигонов ТКО;

устройство в каждом населенном пункте системы сбора и отведения поверхностных стоков из жилой зоны, а также проведение планового вывоза твердого бытового мусора на усовершенствованный полигон для складирования твёрдых бытовых отходов;

организация систематической уборки и полива улиц в летнее время, а также уборки улиц от снега в зимнее время с организацией его вывоза за пределы населенного пункта в снегоотвал;

устройство твердого покрытия в местах установки мусорных емкостей в целях предохранения почвы от загрязнения.

19.4. Мероприятия по озеленению территории

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

создание системы зеленых насаждений (газоны, цветники, зеленые ограды);

оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения;

устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

освещение территории;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает:

озеленение территории общего пользования;

озеленение территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

озеленение территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

Насаждения санитарно-защитных зон будут являться эффективной защитой жилой и общественной застройки от приземных атмосферных загрязнений.   Зеленые насаждения также ассимилируют в своих тканях разнообразные вещества из атмосферы и обогащают воздух кислородом и фитонцидами. Кроме того, зеленые насаждения санитарно-защитных зон имеют эстетическое значение. В снижении степени запыленности и загазованности воздуха большое значение будут иметь разные приемы озеленения территории, структура зеленых насаждений и подбор пород, т.к. пылезащитный эффект различных пород деревьев дает разные результаты.

Умелым применением в защитной зоне древесных и кустарниковых растений можно при небольших затратах добиться определенного шумозащитного эффекта. Постоянным источником шума, помимо промышленных предприятий, является автомобильный транспорт, интенсивность движения которого непрерывно возрастает. Зеленые насаждения, встречаясь на пути шумового потока, частично его отражают, частично рассеивают не направленно, частично поглощают и частично пропускают сквозь зеленую преграду.

Значительное количество индивидуальной жилой застройки на территории поселения также может быть благоприятным фактором для обеспечения требуемого озеленения территорий, но уже с учетом повышенных рекреационных функций поселения в целом. Для выполнения этого условия необходимо регулирование озеленения придомовых территорий индивидуальных жилых домов, за счёт жёсткого требования организации при них палисадников в «Правилах землепользования и застройки» и при отводе участков.

Дендрологическое оформление парков и скверов, площадок учреждений общественного назначения рекомендуются в виде свободного размещения групп кустарников и высокорастущих деревьев. Для рядовой посадки в санитарно-защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной и кустарники. При этом, требуется особое внимание уделить организации насаждений высокорастущих деревьев в санитарно-защитных зонах предприятий, коммунальных зон, кладбищ, а также вдоль автодорог, где они будут выполнять и шумозащитную роль.

Для выполнения одной из важных функций зелёных насаждений общего пользования – эстетической, необходимо благоустройство территорий, существующих и проектируемых озеленённых зон. Необходима организация тропиночной сети с площадками для отдыха. Покрытие прогулочных аллей и дорожек целесообразно осуществлять природными штучными материалами, а также тротуарной плиткой. На площадках для отдыха желательно активное использование малых архитектурных форм – беседок и скамеек, эстетичных контейнеров для удаления бытовых отходов. Также благоприятно устройство клумб, различных ландшафтных композиций, декоративных элементов благоустройства. Важной частью благоустройства парков и скверов является и их световое оформление.

19.5. Мероприятия по санитарной очистке территории

"Территориальная схема обращения с отходами Забайкальского края» вступила в действие с 1 января 2020года. Таким образом, в Хилокском районе начат переход на новый порядок обращения с отходами производства и потребления, исключающий захоронение на полигонах несортированных отходов.

Учитывая, что в настоящее время все места накопления твердых коммунальных отходов (санкционированные и не санкционированные свалки) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7. (Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»), использование их для накопления твердых коммунальных отходов запрещено. Все твердые коммунальные отходы транспортируются на полигоны ТКО, внесенные в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» для складирования отходов на срок не более 11 месяцев можно использовать: закрытые площадки накопления отходов; открытые площадки накопления отходов; технологические емкости и резервуары. Санкционированные площадки складирования отходов — это специально отведенные места складирования отходов (свалки), на которые имеются документы, подтверждающие предоставление, либо отвод органами местного самоуправления земельного участка под размещение объекта (акт выбора земельного участка, распоряжение об отводе земельного участка, о предварительном согласовании земельного участка, об утверждении границ и т. д.).

Твердые коммунальные отходы временно хранятся в контейнерах и бункерах как на оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН 42128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», так и на не оборудованных площадках. Сбор и транспортировку твердых бытовых отходов осуществляет региональный оператор. ТКО из мусорных контейнеров вывозятся по графику регулярно.

Санитарная обстановка поддерживается в том числе за счет установки урн стандартного образца у входов в административные и общественные здания, объекты торговли, школы, ФАП, на детских площадках и других местах массового посещения населения, на улицах. Установка, очистка и ремонт урн осуществляют сами организации и предприятия. Администрация сельского поселения осуществляет контроль за состоянием территории, устраивая объезды территории сельского поселения с целью выявления несанкционированных свалок и принятия мер по их ликвидации.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов сельского поселения:

сбор, транспортировка и утилизация твёрдых бытовых отходов на полигоны ТКО;

удаление жидких бытовых отходов с территории посредством использования герметичных выгребов, с дальнейшим вывозом стоков на очистные сооружения;

удаление бытовых отходов из уличных мусороуборочных контейнеров не реже 2 раз в сутки;

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов, их обезвреживание;

ликвидация последствий загрязнения земель;

выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

эффективное взаимодействие с предприятиями и организациями различных форм собственности по содержанию их территории в чистоте и соблюдению требований санитарных норм.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также размещение, оборудование и эксплуатация участков по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Расположение специальных установок, сжигательных печей по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений на территории полигона ТКО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормами и согласовывается с Роспотребнадзором. Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории сельского поселения должны осуществляться в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

19.6. Мероприятия по защите от электромагнитных излучений, шумозащитные мероприятия

Защита от электромагнитного излучения

При установке на территории сельского поселения устройств, обладающих электромагнитным излучением, необходимо размещать данные устройства на достаточном удалении от жилой и общественной застройки, в соответствии с действующими нормативами. В частности, возможно размещение таких устройств на возвышениях, не используемых под застройку. На все такие устройства необходимо разрабатывать проекты санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки.

Шумозащитные мероприятия

Для организации комфортной жизни населения Бадинского сельского поселения необходимо регулировать уровень шума на территории жилых образований. Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с постоянным пребыванием людей, должны быть изолированы от источников шума, а все производственные площадки – основные источники шума удалены от жилой застройки на требуемые санитарные разрывы. Для нейтрализации шума от автотранспорта предусматриваются полосы зелёных насаждений вдоль автодорог.

20. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на начало 2021 г. | Первая очередь на начало 2031 г. | Расчетный срок на начало 2041г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения «Бадинское» | га | 92693,54 | 92693,54 | 92693,54 |
|  | зона градостроительного использования | га | 1731,87 | 1683,66 | 1683,66 |
|  |  | (%) | 1,87 | 1,82 | 1,82 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 0,36 | 26,87 | 26,87 |
|  |  | (%) | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 590,94 | 987,57 | 987,57 |
|  |  | (%) | 0,64 | 1,07 | 1,07 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 15094,64 | 14811,31 | 14811,31 |
|  |  | (%) | 16,28 | 15,98 | 15,98 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 74891,29 | 74770,02 | 74770,02 |
|  |  | (%) | 80,79 | 80,66 | 80,66 |
|  | Иные зоны | га | 373,33 | 403,00 | 403,00 |
|  |  | (%) | 0,40 | 0,43 | 0,43 |
|  | Зона специального назначения | га | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
|  |  | (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.2. | с. Бада | га | 1572,52 | 1524,31 | 1524,31 |
|  | жилые зоны | га | 233,36 | 266,53 | 266,53 |
|  |  | (%) | 14,84 | 17,49 | 17,49 |
|  | зона смешанной о общественно-деловой застройки | га | - | 0,1 | 0,1 |
|  |  | (%) | - | 0,01 | 0,01 |
|  | общественно-деловые зоны | га | 13,26 | 18,68 | 18,68 |
|  |  | (%) | 0,84 | 1,23 | 1,23 |
|  | производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 174,71 | 168,67 | 168,67 |
|  |  | (%) | 11,11 | 11,07 | 11,07 |
|  | зоны сельскохозяйственного использования | га | 0,56 | 4,24 | 4,24 |
|  |  | (%) | 0,04 | 0,28 | 0,28 |
|  | зоны рекреационного назначения | га | 0,66 | 26,38 | 26,38 |
|  |  | (%) | 0,04 | 1,73 | 1,73 |
|  | зоны специального назначения | га | 4,31 | 23,17 | 23,17 |
|  |  | (%) | 0,27 | 1,52 | 1,52 |
|  | зона режимных территорий | га | 984,01 | 988,24 | 988,24 |
|  |  | (%) | 62,58 | 64,83 | 64,83 |
|  | иные зоны | га | 161,65 | 28,18 | 28,18 |
|  |  | (%) | 10,28 | 1,85 | 1,85 |
| 1.3. | С. Тэрэпхэн | га | 83,12 | 83,12 | 83,12 |
|  | жилая зона | га | 34,07 | 46,09 | 46,09 |
|  |  | (%) | 40,99 | 55,45 | 55,45 |
|  | общественно-деловая зона | га | - | 1,01 | 1,01 |
|  |  | (%) | - | 1,22 | 1,22 |
|  | производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 10,52 | 10,86 | 10,86 |
|  |  | (%) | 12,66 | 13,07 | 13,07 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 3,01 | 3,02 | 3,02 |
|  |  | (%) | 3,62 | 3,63 | 3,63 |
|  | зона рекреационного назначения | га | 6,78 | 21,84 | 21,84 |
|  |  | (%) | 8,16 | 26,28 | 26,28 |
|  | зона специального назначения | га | - | 0,04 | 0,04 |
|  |  | (%) | - | 0,05 | 0,05 |
|  | иные зоны | га | 28,74 | 0,26 | 0,26 |
|  |  | (%) | 34,58 | 0,31 | 0,31 |
| 1.4. | с. Зурун | га | 76,24 | 76,24 | 76,24 |
|  | жилая зона | га | 33,12 | 38,77 | 38,77 |
|  |  | (%) | 43,44 | 50,58 | 50,58 |
|  | общественно-деловая зона | га | 1,3 | 1,91 | 1,91 |
|  |  | (%) | 1,71 | 2,51 | 2,51 |
|  | производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 17,76 | 18,04 | 18,04 |
|  |  | (%) | 23,29 | 23,66 | 23,66 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 0,53 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | (%) | 0,70 | 0,68 | 0,68 |
|  | зона рекреационного назначения | га | 3,46 | 10,02 | 10,02 |
|  |  | (%) | 4,54 | 13,14 | 13,14 |
|  | зона специального назначения | га | 0,6 | 6,76 | 6,76 |
|  |  | (%) | 0,79 | 8,87 | 8,87 |
|  | иные зоны | га | 19,47 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | (%) | 25,54 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ | чел. | 4140 | 4046 | 3907 |
|  | В том числе в населенных пунктах: |  |  |  |  |
|  | с. Бада | чел. | 3720 | 3650 | 3500 |
|  | с. Зурун | чел. | 265 | 265 | 263 |
|  | с. Тэрэпхэн | чел. | 155 | 149 | 144 |
| 3 | ЖИЛФОНД |  |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения Sобщ.: | м2/чел. | - | 25 | 35 |
| 3.2. | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс.м2 | 76,6 | - | 136,745 |
| 4 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1. | Водопотребление | м3/сут | - | 1061,52 | 1020,51 |
|  | с. Бада | м3/сут | - | 953,38 | 914,20 |
|  | с. Зурун | м3/сут | - | 69,22 | 68,70 |
|  | с. Тэрэпхэн | м3/сут | - | 38,92 | 37,61 |
| 4.2. | Водоотведение | м3/сут | - | 858,32 | 825,16 |
|  | с. Бада | м3/сут | - | 3650 | 739,20 |
|  | с. Зурун | м3/сут | - | 265 | 55,55 |
|  | с. Тэрэпхэн | м3/сут | - | 149 | 30,41 |
| 4.3. | Теплоснабжение | Гкал/час | 5424 | - | 2,1404 |
| 4.4. | Энергоснабжение | кВт | 2070 | 2023 | 1954 |

### Приложение№ 1 Сведения Министерства природных ресурсов Забайкальского края

### Приложение№2 Сведения Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

### Приложение №3 Сведения Управления Роспотребнадзора  Забайкальского края

### Приложение №4 Паспорта населенных пунктов, подверженного угрозе лесных пожаров (с. Хилогосон, с. Улястуй)

### Приложение №5. «Сведения Министерства сельского хозяйства Забайкальского края»

### Приложение№ 6 «План развития муниципальной системы образования Хилокского района

### Приложение №7 Сведения от государственной ветеринарной службы Забайкальского края

### Приложение №8 Министерство природных ресурсов Забайкальского края

### Приложение №9 Министерство культуры Забайкальского края

приложение

Информация об учреждениях культуры находящихся

на территории сельских поселений «Бадинское», «Закультинское», «Хилогосонское» муниципального района «Хилокский район»

Сельское поселение «Бадинское»

На территории с/п «Бадинское» находится МБУК «Социально-культурный центр».

Имеет филиалы:

- сельский дом культуры, с. Тэрэпхэн, ул. Новая, 2;

- сельская библиотека, с. Зурун, ул. Озёрная, 7;

- сельский дом культуры, с. Зурун, ул. Центральная, 36;

- сельская библиотека, с. Бада, детская библиотека.

Воспитанники центра неоднократно занимали призовые места в краевых, межрегиональных и всероссийских конкурсах. Работают клубные формирования для различных возрастных групп населения. Проводится большая работа по сохранению песенного наследия семейских. На фестивале традиционных культур «Вдохновение» в г. Петровск-Забайкальский, коллектив центра стал обладателем гран-при. Проводятся традиционные бурятские праздники и обряды, на которые приезжают гости из Бурятии.

Сельское поселение «Закультинское»

На территории с/п «Закультинское» находится МУК «Центр культуры, спорта и информации»

Имеет филиалы:

- сельский дом культуры, сельская библиотека с. Ушоты ул. Нагорная, 4;

- сельский клуб, с. Шиля, ул. Гармаева, 29;

- сельская библиотека, с. Закульта, ул. Школьная, 11.

В МУК «Центр культуры, спорта и информации» работают клубные формирования для различных возрастных групп населения. Центр работает по сохранению национальной культуры, воспитывает  подрастающее поколение на традициях и обычаях предков. Воспитанники центра неоднократно занимали призовые места в краевых, межрегиональных и всероссийских конкурсах.

Сельское поселение «Хилогосонское»

На территории с/п «Хилогосонское» находится МБУК «Национальный центр культуры бурят и информации «Баяр Хила»

Имеет филиал:

- сельская библиотека, с. Хилогосон, ул. Советская, 20.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Национальный центр культуры бурят и информации «Баяр Хила» сельского поселения «Хилогосонское», муниципального района «Хилокский район» создан в 2007 году.  Центр работает по сохранению национальных традиций и культуры  бурят, воспитывает  подрастающее поколение на традициях и обычаях предков. Учреждение признавалось победителем в номинациях «Лучшее учреждение культуры» и «Лучший работник культуры», неоднократно награждалось дипломами 1 степени международных, всероссийских и краевых фестивалей и конкурсов, как очной формы, так и онлайн.  В учреждении работают клубные формирования для всех категорий населения: танцевальные коллективы, фольклорные коллективы «Истоки» и «Наран», клубы по интересам, любительские объединения. Занятия коллективов проходят регулярно, по графику, достигая при этом качества и высоких результатов.

### Приложение №10 Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края *

*- Информация, предоставленная в приложении учтена при разработке проекта Генерального плана.

### Приложение №11 ФКУ «Управление Федеральных Автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агкнства (ФКУ Упрдор «ЗАБАЙКАЛЬЕ»)*

*- Информация, предоставленная в приложении учтена при разработке проекта Генерального плана

### Приложение №12 Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

# Footnotes

Атлас Читинской области, 1997 г., стр. 15