АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СРЕТЕНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января  2018 года                                                                               № 02

г. Сретенск

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Сретенское» на 2018-2030 годы и с перспективой до 2032 года».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»

Администрация городского поселения «Сретенское» постановляет:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Сретенское» на 2018-2030 годы и с перспективой до 2032 года» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановления №01 от 26.01.2017года «Об утверждении программы комплексного развития систем  транспортной инфраструктуры городского поселения «Сретенское» на 2017-2030 годы» и №60 от 11.04.2017года « О внесении изменений в Постановление администрации №01 от 26.01 2017г. Об утверждении программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры городского поселения «Сретенское» на 2017-2030 годы» считать утратившими юридическую силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального   опубликованию (обнародования) на официальном  сайте администрации городского поселения «Сретенское».

Глава администрации городского

поселения «Сретенское»                                                          Р.П. Богданов

исп. Добрынина О.Н.

тел. 8(30 246)2 11 19

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

городского поселения

«Сретенское»

№ 02 от 16.01.2018 г.

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

городского поселения «Сретенское» на 2018 –2021 г.г. и с перспективой до 2032 года»

г. Сретенск

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры городского поселения «Сретенское»

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории городского поселения «Сретенское».

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Сретенское».

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Сретенское».

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Сретенское» на период с 2018 -2021 г.г. и с перспективой до 2032 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Градостроительный кодекс Российской Федерации" - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручение Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Сретенское», в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Сретенское» на 2018-2021г.г. и с перспективой до 2032 года (далее программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения «Сретенское» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения «Сретенское» |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития. - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2018 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 52500,00 тыс. руб. 2018год Объем финансирования Программы составляет 3500 т. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенных пунктов; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, устройство водоотводных труб; с регулярным градированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка остановок, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019год объем финансирования Программы составляет 3500 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенных пунктов; устройство водоотводных труб; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2020год объем финансирования Программы составляет 3500 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенных пунктов; устройство водоотводных труб; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированнием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2021год объем финансирования Программы составляет 3500 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенных пунктов; устройство водоотводных труб; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированнием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2022-2026 года объем финансирования Программы составляет 17500 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенных пунктов; устройство водоотводных труб; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированнием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2027-2031 года объем финансирования Программы составляет 17500 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенных пунктов; устройство водоотводных труб; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2032 год объем финансирования Программы составляет 3500 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство водоотводных труб; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированнием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры: 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры городского поселения «Сретенское».

Город Сретенск – центр городского поселения «Сретенское». Климат резко-континентальный с суровыми малоснежными зимами.   Город Сретенск    расположен по правому и левому берегу

реки Шилка. Расстояние от центра поселения    до    областного Центра г. Чита, до которой – 385 км, поселение связано автодорогой.   Территория поселения граничит с Алиянским,   Молодовским, Кокуйским  поселениями.   Площадь территории городского поселения «Сретенское» - составляет 9,44 км2. Численность населения городского поселения «Сретенское» на 2017 год составила 6600 человек, площадь земель сельскохозяйственного назначения- 2806 км2.

Важным условием повышения уровня и качества жизни населения является проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов транспортной инфраструктуры городского поселения «Сретенское» в условиях современного уровня развития общества.

Автомобильный транспорт

Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура городского поселения «Сретенское» представляет собой сеть дорог, обеспечивающую внутреннюю и внешнюю перевозку грузов и перемещение населения внутри населенных пунктов.

Общественный транспорт: Транспортное обслуживание населения городского поселения «Сретенское» осуществляется общественным маршрутным автомобильным транспортом и частными перевозчиками по автодороге Могойтуй - Олочи.

Сооружения и коммуникации автомобильного транспорта: Сооружения и коммуникации автомобильного транспорта в границах городского поселения «Сретенское» представлены сетью автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сетью, участком автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Могойтуй-Олочи», а также элементами их обустройства и объектами дорожного сервиса, предназначенными для безопасного обслуживания участников дорожного движения по пути следования.

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.

Населенные пункты городского поселения «Сретенское» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в городе являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке.

Такими улицами являются: ул. Луначарского, ул. Набережная, ул. Чернышевского, ул. Школьная, ул. Кочеткова ул. Журавлева, ул. Энергетиков, пер Шилкинский, ул. Октябрьская, ул. Журавлева, ул. Лесная, ул. Железнодорожная, ул. Вокзальная, ул. Нестерова, ул. Сельская, ул. Клубная, мкр. Восточный, ул. Коммунальная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по городским дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется по трассе Могойтуй – Олочи.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах городского поселения «Сретенское».

Раздел 3. Характеристика улично-дорожной сети городского поселения «Сретенское»

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | идентификационный номер | Протяженность км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аэропорт | 76-240-501 ОП МП-001 | 0,31 |
| 2 | ул. Алиянская | 76-240-501 ОП МП -002 | 0,6 |
| 3 | ул. Балябина | 76-240-501 ОП МП -003 | 1,0 |
| 4 | ул. Белявского | 76-240-501 ОП МП -004 | 0,5 |
| 5 | ул. Бутина | 76-240-501 ОП МП -005 | 0,8 |
| 6 | ул. Весенняя | 76-240-501 ОП МП -006 | 0,28 |
| 7 | ул. Водников | 76-240-501 ОП МП -007 | 0,3 |
| 8 | ул. Вокзальная | 76-240-501 ОП МП -008 | 0,8 |
| 9 | Мкр.Восточный | 76-240-501 ОП МП -009 | 3,0 |
| 10 | ул. Гагарина | 76-240-501 ОП МП -010 | 0,9 |
| 11 | ул.Гладкова | 76-240-501 ОП МП -011 | 0,2 |
| 12 | ул. Декабристов | 76-240-501 ОП МП -012 | 0,2 |
| 13 | ул. Журавлева | 76-240-501 ОП МП -013 | 3,9 |
| 14 | ул. Железнодорожная | 76-240-501 ОП МП -014 | 0,7 |
| 15 | ул. 2-я Железнодорожная | 76-240-501 ОП МП -015 | 2,6 |
| 16 | пер. Забайкальский | 76-240-501 ОП МП -016 | 0,3 |
| 17 | ул.Зеленая | 76-240-501 ОП МП -017 | 0,7 |
| 18 | ул.Заречная | 76-240-501 ОП МП -018 | 1,1 |
| 19 | ул.Ефремова | 76-240-501 ОП МП -019 | 1,1 |
| 20 | ул.Клубная | 76-240-501 ОП МП -020 | 1,1 |
| 21 | ул.Карелина | 76-240-501 ОП МП -021 | 1,3 |
| 22 | ул.Коммунальная | 76-240-501 ОП МП -022 | 0,65 |
| 23 | ул. Комсомольская | 76-240-501 ОП МП -023 | 0,5 |
| 24 | ул. Коротаева | 76-240-501 ОП МП -024 | 0,8 |
| 25 | ул. Кочеткова | 76-240-501 ОП МП -025 | 1,1 |
| 26 | ул.Кириллова | 76-240-501 ОП МП -026 | 0,1 |
| 27 | ул. Ключевая | 76-240-501 ОП МП -027 | 0,1 |
| 28 | ул. Лазебного | 76-240-501 ОП МП -028 | 0,22 |
| 29 | ул.Лазо | 76-240-501 ОП МП -029 | 0,25 |
| 30 | ул.Лесная | 76-240-501 ОП МП -030 | 0,5 |
| 31 | ул. Луначарского | 76-240-501 ОП МП -031 | 6,4 |
| 32 | ул. Мира | 76-240-501 ОП МП -032 | 0,4 |
| 33 | ул. Молодежная | 76-240-501 ОП МП -033 | 0,8 |
| 34 | с. Моргул | 76-240-501 ОП МП -034 | 0,9 |
| 35 | Матакан | 76-240-501 ОП МП -035 | 0,2 |
| 36 | ул. Набережная | 76-240-501 ОП МП -036 | 3,6 |
| 37 | ул. Нагорная | 76-240-501 ОП МП -037 | 0,44 |
| 38 | ул. Новая | 76-240-501 ОП МП -038 | 0,46 |
| 39 | ул. Нестерова | 76-240-501 ОП МП -039 | 0,6 |
| 40 | ул. Партизанская | 76-240-501 ОП МП -040 | 1,3 |
| 41 | ул. Песчаная | 76-240-501 ОП МП -041 | 0,47 |
| 42 | ул. Пионерская | 76-240-501 ОП МП -042 | 0,4 |
| 43 | ул. Погодаева | 76-240-501 ОП МП -043 | 1,5 |
| 44 | ул. Попова | 76-240-501 ОП МП -044 | 0,8 |
| 45 | пер. Пролетарский | 76-240-501 ОП МП -045 | 0,25 |
| 46 | ул. Перевозная | 76-240-501 ОП МП -046 | 1,3 |
| 47 | ул. Профсоюзная | 76-240-501 ОП МП -047 | 0,46 |
| 48 | ул. Первомайская | 76-240-501 ОП МП -048 | 0,34 |
| 49 | ул. Рабочая | 76-240-501 ОП МП -049 | 1,4 |
| 50 | ул. Речная | 76-240-501 ОП МП -050 | 1,2 |
| 51 | пер.Речной | 76-240-501 ОП МП -051 | 0,25 |
| 52 | ул.Садовая | 76-240-501 ОП МП -052 | 0,15 |
| 53 | ул.Советская | 76-240-501 ОП МП -053 | 0,65 |
| 54 | ул. Сельская | 76-240-501 ОП МП -054 | 4,6 |
| 55 | ул.Строительная | 76-240-501 ОП МП -055 | 0,7 |
| 56 | ул.Самарина | 76-240-501 ОП МП -056 | 0,9 |
| 57 | ул.Транспортная | 76-240-501 ОП МП -057 | 0,2 |
| 58 | ул.Трофимова | 76-240-501 ОП МП -058 | 0,5 |
| 59 | Ул.Олимпийская | 76-240-501 ОП МП -059 | 0,81 |
| 60 | ул.Октябрьская | 76-240-501 ОП МП -060 | 0,45 |
| 61 | ул.Фабричная | 76-240-501 ОП МП -061 | 0,6 |
| 62 | ул.Хабаровская | 76-240-501 ОП МП -062 | 0,3 |
| 63 | ул.Чернышевского | 76-240-501 ОП МП -063 | 3,0 |
| 64 | ул.Чехова | 76-240-501 ОП МП -064 | 1,2 |
| 65 | пер. Шилкинский | 76-240-501 ОП МП -065 | 0,8 |
| 66 | ул. Энергетиков | 76-240-501 ОП МП -066 | 1,6 |
| 67 | Пер.Якимовский | 76-240-501 ОП МП -067 | 0,6 |
| 68 | Ул. Школьная | 76-240-501 ОП МП -068 | 0,7 |
| итого | 67,14км |

Таблица 3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 67,14 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | кв. м. | 201,5 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 0,333 |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 | 9,61 |

В результате анализа улично-дорожной сети городского поселения «Сретенское» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории городского поселения «Сретенское» объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселении на 2017 г составил 998 легковых автомобилей на 6621 жителя и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк грузовых автомобилей составляет около 58машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внутренних автодорог заключаются в проведении реконструкции, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенных пунктов, освещения, разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования городского поселения «Сретенское» с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории городского поселения «Сретенское» предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры городского поселения «Сретенское».

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Сретенское».

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 67,14 | 67,14 | 67,14 | 67,14 | 67,14 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 36000 | 40000 | 50000 | 60000 | 67140 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 67,14 | 67,14 | 67,14 | 67,14 | 67,14 |
| Показатели степени охвата потребителей улично - дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 53,62 | 59,58 | 74,47 | 89,37 | 100 |
| Показатели надежности улично - дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 4 | 10 | 10 | 10 | 67,14 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи населенных пунктов с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено обустройство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Перечень реализаций мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения:

- Паспортизация автомобильных дорог;

- Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенных пунктов;

- Искусственное освещение автомобильных дорог

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории городского поселения «Сретенское» внутренними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Участки автомобильных дорог общего пользования местного значения: г. Сретенск протяженностью 2 км; в составе улично-дорожной сети переводятся в категорию главных улиц и сохраняют местное значение.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Сретенск | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 67,14 | 67,14 |
|  | главных улиц | км | 67,14 | 67,14 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек. Расчетное количество автомобилей составит 2317 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС, потребность в СТО – обеспечены в полном объеме:

Так как в населенных пунктах городского поселения «Сретенское» дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, имеется потребность размещения гаражей около территории многоквартирных домов.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры городского поселения «Сретенское».

6. Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети городского поселения «Сретенское»

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2018-2032 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2018 | 2032 | 45000,0 | 67,14 км | 45000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 | 15000 | 3000 |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2017 | 2032 | 7500 | 100 шт | 7500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 500 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 52500 |  | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 3500,0 |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети городского поселения «Сретенское» на 2018 - 2032 годы, составляет 52500 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на реконструкцию, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенных пунктов

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2018 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2017 года) приведены в таб.7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР городского поселения «Сретенское», тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 3000,0 | 45000,0 |
| 2 | Освещение | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 500 | 7500,0 |

В результате анализа состояния   улично - дорожной сети городского поселения

«Сретенское» показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2017 года) приведено в таб.8

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР городского поселения «Сретенское», тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 45000,0 | 0 | 0 | 45000,0 | 0 |
| 2 | Освещение | 7500,0 | 0 | 0 | 7500,0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы городского поселения до 2032 года связаны с расширением производств,  увеличения автотранспортных средств,  осуществляющих экономическую деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития городского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей   жилья требующего ремонта;

доходы населения на уровне ниже средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории городского поселения «Сретенское» поселения.

Администрация городского поселения «Сретенское» осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 15лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.