ПРЕДИСЛОВИЕ

Муниципальное образование сельское поселение «Тангинское» муниципального района «Улетовский район» Забайкальского края представляет новый Генеральный план поселения, принятый представительным органом местного самоуправления поселения «___»_______20___г.

Генеральный план 20___ года был открыт для внесения предложений всеми заинтересованными лицами в течение трех месяцев. Генеральный план был поддержан при его обсуждении жителями сельского поселения «____»_________20___г.

Генеральный план будет периодически обновляться, чтобы его содержание соответствовало интересам жителей поселения и требованиям времени.

Генеральный план соответствует требованиям федерального законодательства и законам Забайкальского края.

План призван решить проблемы жителей поселения, которые не решены иным законным способом.

Составные части, которые включены в этот план, призваны обеспечить будущее поселения и его жителей во всех его проявлениях.

Муниципальное образование сельское поселение «Тангинское» благодарит всех граждан, которые затратили свое время и труд при обсуждении этого плана в многочисленных инстанциях и, которые сделали принятие этого плана реальностью.

### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

## Муниципального образования сельского поселения «Тангинское»

Принят «____»_____________20___г. представительным органом местного самоуправления сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ТАНГИНСКОЕ» – местное сообщество, которое считает поселение своей малой родиной, со своими этническими, историческими и природными особенностями, которое стремится обеспечить свое экономическое выживание, сохранение окрестностей и качества жизни населения, соблюдает приоритет общественных интересов, и сохраняет принципы добрососедства.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Положение о территориальном планировании сельского поселения «Тангинское» муниципального района «Улетовский район» | 7 |
| --- | --- |
| 1. Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения | 8 |
| 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики и местоположение | 15 |
| 2.1. Объекты местного значения, размещение которых оказывает существенное влияние на экономическое развитие поселения | 15 |
| 2.2. Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры местного значения | 18 |
| 2.3. Объекты улично-дорожной сети населенных пунктов | 19 |
| 2.4. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, размещаемые в населенных пунктах | 22 |
| 2.5. Объекты специального обслуживания | 29 |
| 3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения | 31 |

СПИСОК КАРТ В СОСТАВЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Планируемые границы населенных пунктов, планируемые линейные объекты местного значения поселения и границы функциональных зон (М 1 : 75 000).

2. Планируемые границы и параметры функциональных зон населенного пункта Танга (М 1 : 4 500).

3. Планируемые границы и параметры функциональных зон населенного пункта Новосалия (М 1 : 3 500).

4. Планируемые границы и параметры функциональных зон населенного пункта Шебартуй 2-й (М 1 : 3 500).

5. Планируемые границы и параметры функциональных зон населенного пункта Арей (М 1 : 5000).

6. Планируемое размещение объектов местного значения поселения в населенном пункте Танга (М 1 : 4 500).

7. Планируемое размещение объектов местного значения поселения в населенном пункте Новосалия (М 1 : 3 500).

8. Планируемое размещение объектов местного значения поселения в населенном пункте Шебартуй 2-й (М 1 : 3 500).

9. Планируемое размещение объектов местного значения поселения в населенном пункте Арей (М 1 : 5000).

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТАНГИНСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЕТОВСКИЙ РАЙОН»

Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения включают следующие основные направления:

- параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения;

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики и местоположение;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

1. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

А-1. С учетом планируемого размещения зон перспективного развития, объектов жилищного строительства и объектов инфраструктуры местного значения осуществлено функциональное зонирование территорий сельского поселения.

А-2. При осуществлении функционального зонирования территории поселения основную часть его территории следует отнести к территориям естественного ландшафта, которые не планируется использовать для градостроительных целей в обозреваемом периоде. Площадь таких территорий составляет 1667,67 км2.

На территории сельского поселения возникают зоны перспективного развития объектов специального назначения, и группы зон, связанных с населенными местами сельского поселения в их планируемых границах.

А-3. По результатам планирования использования территории установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам:

| ТАБЛИЦА 1. Состав функциональных зон сельского поселения в планируемых границах сельского поселения «Тангинское» (по данным территориального планирования) |
| --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (км2) | ДОЛЯ (%) |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ (НА ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ) | 8,68 | 0,507 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ФЗООПТ) | 35,53 | 2,075 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ФЗОРН) | 0,25 | 0,014 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ФЗЗСХН) | 0,14 | 0,008 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ФЗЗСПН) | 0,21 | 0,012 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ЗЕМЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ФЗЗПН) | 0,07 | 0,004 |
| ТЕРРИТОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (ТЕЛ) | 1667,67 | 97,379 |

Рис. 1. Планируемые границы населенных пунктов, планируемые линейные объекты местного значения поселения

и границы функциональных зон (М 1 : 75 000)

Таким образом, около 97,5 % территории поселения будет образовывать рекреационный потенциал территории либо может быть использована в экономической деятельности в качестве земель лесного фонда или земель сельскохозяйственного назначения. Площадь территорий населенных пунктов в связи с реализацией генерального плана составит: село Танга – 5,112 км2, село Новосалия – 0,980 км2, село Шебартуй 2-й – 1,705 км2, село Арей – 0,5779 км2.

Площади, используемые в градостроительной деятельности, составят менее 1 % территории поселения, что значительно ниже предельных значений, при которых окружающей среде наносится ущерб.

А-4. С учетом предложений по размещению объектов экономической деятельности, предложений по размещению объектов федерального, регионального и районного значения, осуществлено функциональное зонирование территорий населенных пунктов и прилегающих территорий сельского поселения.

Функциональное зонирование определяется сложившейся планировочной организацией населенных пунктов и создает условия для их перспективного территориального развития. Функциональная организация населенных пунктов предусматривала совместное расположение производственной и селитебной зон при сохранении компактного расположения населенных пунктов вдоль основных автодорог.

Существующая территория (по границам застройки) может рассматриваться как резерв развития населенных пунктов для последующего использования, как в градостроительных, так и в сельскохозяйственных целях.

Функциональное зонирование заключается в определении местоположения и параметров функциональных зон, предназначенных для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

Варианты функционального зонирования определяют в значительной степени пути и направления территориального развития поселения. Результат функционального зонирования представлен на картах.

А-5. Размещение жилых зон на территориях населенных пунктов определено сложившейся жилищной застройкой и перспективными площадками, предназначенными для возможной жилищной застройки в перспективе (горизонт планирования 20 лет).

На территориях существующей жилой зоны реконструкция имеющегося жилищного фонда не планируется. Целесообразно проведение мероприятий по упорядочению планировочных решений по ограждениям земельных участков. Рекомендуется выравнивание ограждений в соответствии с красными линиями улиц.

По мере физического износа зданий, рекомендуется их снос и замещение новыми современными индивидуальными жилыми домами, с этажностью не более 2-х этажей.

Перспективные площадки, предусматриваются для удовлетворения потребности в строительстве индивидуальных жилых домов для молодых семей, семей специалистов, привлекаемых для работы на новых производствах, размещаемых в сельском поселении и населенном пункте, семей мигрантов и вынужденных переселенцев, желающих переехать в сельское поселение на постоянное место жительство по программам переселения, а также для жителей населенного пункта желающих улучшить свои условия проживания в поселении (размещение приусадебного личного подсобного хозяйства, строительство нового дома).

В связи с отсутствием местных нормативов градостроительного проектирования, по согласованию с заказчиком определен укрупненный норматив предоставления земель для целей их перспективного использования в жилищном строительстве – не более 1500 м2.

Было определено, по согласованию с заказчиком, общее количество участков для жилищного строительства (рассчитано по авторской методике): в населенном пункте Танга – 40 участков, общей площадью 65 000 м2 или 6,5 га; в населенном пункте Новосалия – 30 участков, общей площадью 50 000 м2 или 5 га; в населенном пункте Шебартуй 2-й – 36 участков, общей площадью 60 000 м2 или 6 га; в населенном пункте Арей – 108 участков, общей площадью 163 000 м2 или 16,3 га.

А-6. Предлагаемый вариант предполагает размещение в населенных пунктах территории общественного центра. Общественный центр образован сквером, в центральной части которого может быть расположено культовое или достопримечательное место села (часовня, памятный знак и т.п.). Площадь такой зоны в населенном пункте Танга составит – 1 га (10 000 м2), в населенном пункте Новосалия – 0,8 га (8 000 м2), в населенном пункте Шебартуй 2-й – 1,5 га (15 000 м2), в населенном пункте Арей – 9,85 га (98 500 м2). В процессе реконструкции существующей улично-дорожной сети следует признать целесообразным, размещение в населенных пунктах малых архитектурных форм, проведение мероприятий по совершенствованию художественного оформления населенных пунктов.

А-7. Одним из наиболее эффективных путей улучшения санитарно-гигиенических условий населенных пунктов, улучшение микроклимата, оздоровление воздуха, сокращение пылящих поверхностей, снижение шума и, одновременно, обогащение архитектурно-художественного облика населенных пунктов является – озеленение.

Система зеленых насаждений формируется для улучшения среды обитания человека в местах массового отдыха и приложения труда, совершенствования внешнего облика села.

Проектом зеленые насаждения подразделены на насаждения общего и специального назначения.

В основе формирования системы зеленых насаждений населенного пункта лежит принцип максимального озеленения жилых и магистральных улиц, осуществление контроля над посадкой и уходом за зелеными насаждениями.

Зеленые насаждения специального назначения (санитарно-защитные зоны) территорий, исключенных из жилищного строительства.

В населенном пункте Танга, в целях защиты жилой зоны от вредного воздействия, предусмотрено озеленение насаждениями специального назначения территорий производственного назначения и территории кладбища, общая площадь таких насаждений составит 3,6 га.

В населенном пункте Новосалия, в целях защиты жилой зоны от вредного воздействия, предусмотрено озеленение насаждениями специального назначения общей площадью 0,7 га.

В населенном пункте Шебартуй 2-й, в целях защиты жилой зоны от вредного воздействия, предусмотрено озеленение насаждениями специального назначения территорий кладбища и планируемой территории полигона ТБО (свалки), размещаемой за границей населенного пункта, общая площадь таких насаждений составит 4,5 га.

В населенном пункте Арей, в целях защиты жилой зоны от вредного воздействия, предусмотрено озеленение насаждениями специального назначения общей площадью 3,2 га.

А-8. По результатам планирования использования территорий населенного пункта Танга установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам:

| ТАБЛИЦА 2. Состав функциональных зон сельского поселения применительно к территории населенного пункта Танга (по данным территориального планирования) |
| --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (км2) | ДОЛЯ (%) |
| ЖИЛАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 1,982 | 38,77 |
| ОБЩЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,091 | 1,78 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,157 | 3,07 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ | 0,010 | 0,20 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ИНЖЕНЕРНЫХ ИНФРАСТРУКТУР | 0,006 | 0,12 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,214 | 4,19 |
| ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР | 0,010 | 0,20 |
| ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 0,036 | 0,70 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 0,013 | 0,25 |
| ТЕРРИТОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА | 2,593 | 50,72 |

Общая площадь территорий населенного пункта Танга занятая теми или иными функциональными зонами составит 2,519 км2.

Рис. 2. Планируемые границы и параметры функциональных зон населенного пункта Танга (М 1 : 4 500)

А-9. По результатам планирования использования территорий населенного пункта Новосалия установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам:

| ТАБЛИЦА 3. Состав функциональных зон сельского поселения применительно к территории населенного пункта Новосалия (по данным территориального планирования) |
| --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (км2) | ДОЛЯ (%) |
| ЖИЛАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,448 | 45,71 |
| ОБЩЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,016 | 1,63 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ИНЖЕНЕРНЫХ ИНФРАСТРУКТУР | 0,001 | 0,10 |
| ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР | 0,008 | 0,82 |
| ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 0,007 | 0,71 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 0,006 | 0,61 |
| ТЕРРИТОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА | 0,494 | 50,41 |

Общая площадь территорий населенного пункта Новосалия занятая теми или иными функциональными зонами составит 0,486 км2.

Рис. 3. Планируемые границы и параметры функциональных зон населенного пункта Новосалия (М 1 : 3 500)

А-10. По результатам планирования использования территорий населенного пункта Шебартуй 2-й установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам:

| ТАБЛИЦА 4. Состав функциональных зон сельского поселения применительно к территории населенного пункта Шебартуй 2-й (по данным территориального планирования) |
| --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (км2) | ДОЛЯ (%) |
| ЖИЛАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,715 | 41,94 |
| ОБЩЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,004 | 0,23 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ИНЖЕНЕРНЫХ ИНФРАСТРУКТУР | 0,0005 | 0,03 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,023 | 1,35 |
| ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР | 0,015 | 0,88 |
| ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 0,045 | 2,64 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 0,004 | 0,23 |
| ТЕРРИТОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА | 0,898 | 52,70 |

Общая площадь территорий населенного пункта Шебартуй 2-й занятая теми или иными функциональными зонами составит 0,807 км2.

Рис. 4. Планируемые границы и параметры функциональных зон населенного пункта Шебартуй 2-й (М 1 : 3 500)

Поскольку в Забайкальском крае не установлены региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям.

А-11. По результатам планирования использования территорий населенного пункта Арей установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам:

| ТАБЛИЦА 5. Состав функциональных зон сельского поселения применительно к территории населенного пункта Арей (по данным территориального планирования) |
| --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (км2) | ДОЛЯ (%) |
| ЖИЛАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,24 | 41,5 |
| ОБЩЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,009 | 1,55 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ИНЖЕНЕРНЫХ ИНФРАСТРУКТУР | 0,003 | 0,52 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,013 | 2,25 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,0009 | 0,15 |
| ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 0,17 | 29,45 |
| ТЕРРИТОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА | 0,14 | 24,23 |
| ФУНЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 0,002 | 0,35 |

Населенный пункт Арей состоит из двух земельных участков, а именно:

земельный участок площадью 13,3944 га с координатами поворотных точек в системе координат МСК-75, зона 2:

точка 1 х=539179.73 y=21936036.52;

точка 2 х=539048.63 у=2193504.94;

точка 3 х=539041.47 у=2193444.44;

точка 4 х=539032.70 у=2193422.35;

точка 5 х=539020.83 у=2193409.23;

точка 5 х=539000.92 у=2193401.01;

точка 7 х=538932.92 у=2193401.30;

точка 8 х=538918.86 у=2193407.17;

точка 9 х=538899.70 у=2193422.96;

точка 10 х=538893.51 у=2193440.88;

точка 11 х=538892.11 у=2193478.89;

точка 12 х=538891.37 у=2193550.87;

точка 13 х=538965.89 у=2193881.23;

точка 14 х=538965.36 у=2193919.25; т

очка 15 х=538818.66 у=2194052.60;

точка 16 х=538653.72 у=2194262.07;

точка 17 х=538604.41 у=2194293.06;

точка 18 х=538431.86 у=2194399.08;

точка 19 х=538408.08 у=2194425.70;

точка 20 х=538413.26 у=2194446.80;

точка 21 х=538390.27 у=2194535.57;

точка 22 х=538390.03 у=2194553.20;

точка 23 х=538387.81 у=219458728;

точка 24 х=538393.14 у=2194651.84;

точка 25 х=538511.03 у=2194645.85;

точка 26 х=538507.11 у=2194541.81;

точка 27 х=538397.95 у=2194558.68;

точка 28 х=538401.70 у=2194512.98;

точка 29 х=538434.42 у=2194423.73;

точка 30 х=538664.24 у=2194286.66;

точка 31 х=538830.04 у=2194066.20;

точка 32 х=538956.60 у=2193949.52;

точка 33 х=539042.09 у=2193868.90;

точка 34 х=539107.67 у=2193813.72;

точка 35 х=539155.57 у=2193779.64;

точка 36 х=539225.80 у=2193754.19;

точка 37 х=539270.39 у=2193698.33;

точка 38 х=539241.56 у=2193669.62;

точка 1 х=539179.73 у=2193603.65;

земельный участок площадью 44,3965 га, с координатами поворотных точек в системе координат МСК-75, зона 2:

точка 39 х=538341‚80 у=2194385.13;

точка 40 х=538257.39 у=2194391.47;

точка 41 х=538283.63 у=2194356.27;

точка 42 х=538250.79 у=2194320.40;

точка 43 х=538201.53 у=2194266.57;

точка 44 х=53806б.12 у=2194264.67;

точка 45 х=538014.41 у=2194237.90;

точка 46 х=537972.52 у=2194252.94;

точка 47 х=537971.21 у=2194346.68;

точка 48 х=537928.46 у=21 94424.23;

точка 49 х=537906.24 у=2194522.89;

точка 50 х=537886.15 у=2194584.64;

точка 51 х=537869.96 у=2194638.47;

точка 52 х=537810.46 у=2194667.39;

точка 53 х=537820.66 у=2194683.17;

точка 54 х=537872.07 у=2194730.77;

точка 55 х=537856.24 у=2194746.18;

точка 56 х=537697.87 у=2194895.02;

точка 57 х=537765.37 у=2194911.59;

точка 58 х=537718.06 у=2194942.18;

точка 59 х=537794.35 у=2195073.47;

точка 60 х=537913.19 у=2195142.86;

точка 61 х=538038.33 у=2195134.19;

точка 62 х=538142.12 у=2195161.69;

точка 63 х=538267.19 у=2195158.24;

точка 64 х=538397.72 у=2195129.14;

точка 65 х=538391.11 у=2195050.00;

точка 66 х=538386.58 у=2194991.40;

точка 67 х=538374.14 у=2194861‚96;

точка 68 х=538368.40 у=2194804.82;

точка 69 х=538368.72 у=2194761.14;

точка 70 х=538368.52 у=2194744.38;

точка 71 х=538368.26 у=2194734.21;

точка 72 х=538365.27 у=2194689.64;

точка 73 х=538359.26 у=2194667.09;

точка 74 х=538353.45 у=2194622.11;

точка 75 х=538339.46 у=2194589.51;

точка 76 х=538320.85 у=2194577.92;

точка 77 х=538348.67 у=2194532.78;

точка 78 х=538354.71 у=2194501.41;

точка 79 х=538353.47 у=2194450.99;

точка 80 х=538347.58 у=2194391.21;

точка 39 х=538341.80 у=2194385.13;

Общая площадь территорий населенного пункта Арей занятая теми или иными функциональными зонами составит 57,7909 га или 0,5779 км2.

Рис. 5. Планируемые границы и параметры функциональных зон населенного пункта Арей (М 1 : 5000)

Поскольку в Забайкальском крае не установлены региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям.

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Границы населенных пунктов с. Танга, с. Новосалия,  с. Шебартуй 2-й и с. Арей могут быть уточнены в соответствии с разделами настоящего генерального плана, подготовленными применительно к территориям населенных пунктов.

Протяженность границ села Танга – 13 860 м, села Новосалия – 5 291 м, села Шебартуй 2-й – 6 323 м, села Арей – 6 992 м.

Площадь земель села Танга составляет – 5,112 км2, села Новосалия – 0,980 км2, села Шебартуй 2-й – 1,705 км2, села Арей – 0,5779 км2.

2.1. ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

Чтобы обеспечить экономическое развитие, следует путем создания условий для привлечения инвестиций стимулировать новые виды экономической деятельности и сохранять существующие.

Для определения путей экономического развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения.

Б. Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения

Б-1. В современных условиях развития малого бизнеса и создания малых предприятий возрастает роль индивидуального сектора, как основного поставщика различных видов животноводческой продукции, что в значительной степени позволяет увеличить производство и соответственно реализацию продукции, а также решить важные проблемы, связанные с предоставлением трудоспособному населению дополнительных рабочих мест.

Предусматривается, что в начальном периоде осуществляются меры по поддержанию существующего использования территории и, прежде всего, по сохранению и развитию действующих организаций, если для этого имеется хоть какая-либо возможность.

Б-2. Создание лесоперерабатывающего предприятия планируется для внутрирайонных целей согласно формирующемуся рынку индивидуального жилья.

Б-3. С точки зрения долгосрочной перспективы интерес представляет развитие в поселении горнодобывающего производства.

Б-4. Развитие культуры, спорта и туризма следует рассматривать как одно из важнейших направлений повышения инвестиционной и социальной привлекательности территории.

Б-5. На территории поселения и населенных пунктов предусмотрено развитие малого предпринимательства.

На основе указанных стратегических направлений экономического развития определен перечень рекомендуемых мероприятий по обеспечению экономического развития путем определения планируемых мест размещения объектов экономической деятельности местного значения.

В. Перечень мероприятий по обеспечению экономического развития сельского поселения.

В-1. Предусматривается создание предприятий, ориентированных на переработку продукции, производимой домашними хозяйствами в процессе реализации программ жилищного строительства и строительства личных подсобных хозяйств, а так же переработку завозимого сырья, вследствие этого, в границах сельского поселения «Тангинское» предполагается размещение мини-цехов по переработке мясной и молочной продукции.

Возможна привязка вышеперечисленных технологий к существующим или реконструируемым объектам капитального строительства, имеющимся на территориях поселения и населенных пунктов.

В-2. Переработка дерева сегодня относится к одним из самых прибыльных и перспективных бизнес-проектов. Сами пилорамы пользуются в последнее время огромной популярностью, ведь именно дерево используют в строительстве чаще всего.

В-3. На территории поселения имеется Тангинское месторождение угля. Обеспеченность запасами на 100 лет. В Среднесрочным плане социально-экономического развития сельского поселения «Тангинское» Улетовского района Забайкальского края на 2016-2020 годы приведен инвестиционный проект по разработке данного угольного разреза (срок реализации проекта 2016-2020 гг.).

В-4. Развитие туризма необходимо осуществлять в направлении комплексности предоставляемых услуг (достойное проживание, разнообразное питание, грамотно организованные досуг и развлечения, спортивный отдых, экскурсии, доступный и удобный транспорт).

В-5. В соответствии со Среднесрочным планом социально-экономического развития сельского поселения «Тангинское» Улетовского района Забайкальского края на 2016-2020 годы  предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство центральной котельной в селе Танга, объединяющей сеть учреждений (Административное здание, детский сад, ДК, пожарную часть, школу, амбулаторию);

- строительство теплотрассы по ул. Советская и ул. Партизанская в с. Танга;

- проведение телефонизации населенных пунктов;

- реконструкция стадиона в с. Танга.

В-6. Реализация генерального плана сельского поселения «Тангинское» в связи с обусловленностью его решений инвестиционными предпочтениями субъектов экономической деятельности, скорее всего, будет осуществляться поэтапно.

Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность такой реализации генеральных планов путем их разработки по частям, относящимся к различным территориям, а также разработки планов реализации генеральных планов на периоды (в три-пять лет).

Для успешной реализации генерального плана поселения необходимо определение территорий, для которых документация по планировке (проекты планировки, проекты межевания и градостроительные планы земельных участков) будет разрабатываться в первую очередь. Целесообразно также определить территории, для которых документация по планировке будет разрабатываться в дальнейшем.

2.2. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сельское поселение имеет сложившуюся систему транспортных связей.

Развитие транспортной инфраструктуры невозможно без усовершенствования дорог поселенческого значения.

Для определения путей развития транспортной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

Г. Основные стратегические направления и приоритеты развития транспортной и инженерной инфраструктуры сельского поселения

Г-1. Территория поселения характеризуется хорошей транспортной освоенностью.

По территории поселения проходит федеральная автомобильная дорога Р-258 «Байкал» Иркутск-Чита, протяженность участка в пределах поселения – 48,3 км.

Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог в поселении осуществляет Администрация сельского поселения «Тангинское».

Г-2. Электроснабжение осуществляется от Читинской энергосистемы по ВЛ-110 кВ. Электроэнергия поступает за счет перетоков от Читинской ТЭЦ-1 и ОЭС Сибири по ВЛ-220кВ «Улан-Удэ – Петровск-Забайкальский – Чита». Опорным пунктом электроснабжения служит подстанция 220/110/35/10 кВ «Лесная» мощностью I = 63,2х25 тыс. кВА, подключенная к ВЛ-220 кВ «Петровск-Забайкальский – Чита».

В поселении имеется понижающая подстанция. Распределение электроэнергии потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется воздушными сетями напряжением 10 кВ.

Ремонт и обслуживание линий электропередач осуществляется бригадой Тангинского РЭС в количестве 10 человек.

Основным потребителем услуг электроснабжения является население.

Г-3. На территории сельского поселения «Тангинское» оказывает услуги электросвязи и почтовой связи Читинский филиал ОАО «Ростелеком», филиал ФГУП «Почта России».

Системой общедоступного пользования является сотовая связь филиала «Мегафон», МТС.

Домашними телефонами пользуются 203 абонента. Услуги сети Интернет представлены 50% пользователям. Запущена программа телевидения спорт.

У 98 % населения подключено кабельное телевидение.

2.3. ОБЪЕКТЫ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Д-1. В населенном пункте Танга основной транспортной осью является улица Центральная, протяженность данной улицы от крайней западной до крайней восточной точек населенного пункта составляет 4000 метров. Въезд в населенный пункт организован по улице Журавлева.

Рис. 6. Планируемое размещение объектов местного значения поселения в населенном пункте Танга (М 1 : 4 500)

Д-2. В населенном пункте Новосалия основной улицей является улица Центральная, по ней организован въезд в населенный пункт. На данной улице расположены учреждения социального обслуживания населения, ее протяженность составляет 1970 метров.

Рис. 7. Планируемое размещение объектов местного значения поселения в населенном пункте

Новосалия (М 1 : 3 500)

Д-3. В населенном пункте Шебартуй 2-й основной транспортной осью является улица Центральная, по ней организован въезд в населенный пункт. Протяженность данной улицы от крайней юго-восточной до крайней северо-западной точек населенного пункта составляет 2400 метров.

Рис. 8. Планируемое размещение объектов местного значения поселения в населенном пункте

Шебартуй 2-й (М 1 : 3 500)

Д-4. В населенном пункте Арей основной транспортной осью является улица Центральная, по ней организован въезд в населенный пункт. Протяженность данной улицы от крайней северо-западной до крайней юго-восточной точек населенного пункта составляет 500 метров.

Рис. 9. Планируемое размещение объектов местного значения поселения в населенном пункте

Арей (М 1 : 5000)

Д-5. Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенного пункта является улично-дорожная сеть, которая должна быть запроектирована при подготовке соответствующих проектов планировки. Транспортный каркас населенного пункта сформирован с учетом сложившейся ситуации и в целях обеспечения нормативных радиусов доступности, удобной организации движения транспортных средств по всем направлениям.

Ширины проезжей части улиц и дорог приняты (в соответствии со СНиП 2.07.01-94) для главных улиц – 12 м, для прочих – 6 м. Для каждой улицы предусмотрены поперечные профили, в состав которых входят: проезжая часть, тротуары и зеленая полоса, отделяющая тротуар от проезжей части. Проезжая часть жилых улиц предусматривается с двухполосным движением.

Планируемое состояние улично-дорожной сети приведено в Таблице 6:

| ТАБЛИЦА 6. Проектное состояние сети дорог и улиц |
| --- |
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | ПЛАНИРУЕМЫЕ ГЛАВНЫЕ УЛИЦЫ |
|  | ПРОТЯЖЕННОСТЬ, км | ТЕРРИТОРИЯ, га |
| ТАНГА | 37,10 | 12,6 |
| НОВОСАЛИЯ | 9,20 | 3,25 |
| ШЕБАРТУЙ 2-Й | 14,2 | 4,6 |
| АРЕЙ | 3,71 | 6,1 |

2.4. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Е-1. Энергоснабжение и слаботочные устройства электроснабжения.

Общее состояние системы электроснабжения характеризуется как удовлетворительное. В населенном пункте дефицита в электроснабжении не наблюдается, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Вместе с тем, техническое состояние сетей и подстанций требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и модернизации. В связи с этим, с учетом материалов настоящего генерального плана, рекомендуется разработка Программы комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Тангинское» в части, касающейся развития муниципальных сетей электроснабжения.

Энергообеспечение новых территорий планируется от существующих сетей высокого напряжения 10 кВ. Мощность и количество используемых трансформаторов определяется в результате определения расчетной нагрузки на ТП.

Норма средней освещенности проезжей части вновь строящихся улиц принята 2 лк, в зависимости от ширины (10 м) проезжей части принимается одностороннее расположение светильников. Светильники приняты типа РКУ01-250 (или иные аналогичные) с индивидуальной компенсацией реактивной мощности (возможно использование других аналогичных светильников).

Опоры устанавливаются на газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты железобетонного или деревянного исполнения высотой до 11 м.

Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

В настоящем генеральном плане приводятся уточненные оценки дополнительных нагрузок, связанные с конкретизацией решений по размещению объектов капитального строительства поселенческого значения.

Е-2. Определение суммарной расчетной нагрузки развиваемых территорий и нагрузки уличного освещения в н.п. Танга

Расчетной нагрузкой называют наибольшее значение активной (Р) и реактивной (Q) мощностей в течение получаса, которые могут возникнуть на вводе к потребителю или в питающей сети в конце расчетного периода с вероятностью 0,95

Расчетная вечерняя нагрузка современного одноквартирного жилого дома – Ржд= 4,0 кВт.

Электрическая нагрузка производственных потребителей представлены в Табл. 7:

| ПОТРЕБИТЕЛЬ | SД , кВА | SВ , кВА |
| --- | --- | --- |
| Предприятие ЛПП | 300 | 300 |

Полная мощность для жилых домов в н.п. Танга:

| Sдв= = 4,4 кВА | [1.1] |
| --- | --- |
| Sдд= 4,4 • 0,3 = 1,3 кВА | [1.2] |

Количество домов, планируемых к размещению в н.п. Танга – 40 ед.

Приближенная нагрузка на ТП приведена в Таблице 8:

| ПОТРЕБИТЕЛЬ | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛПП | 300 | 300 | 187,5 | 187,5 |
| 1-40 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 352 | 476 | 219,5 | 297,5 |

Расчет уличного освещения в н.п. Танга:

| Sул= = 14000 ВА или 14,0 кВА | [1.3] |
| --- | --- |

где Р – мощность, ватт • метр

L – длина улицы

Расчет электрической нагрузки ТП в н.п. Танга:

Приближенный расчет нагрузки на шинах выполняется по списку потребителей. К мощности наибольшего потребителя суммируют добавки мощностей всех остальных потребителей.

| S∑ТП = Smax.потреб. + = 300 + 297,5 = 597,5 кВА | [1.4] |
| --- | --- |

С учетом уличного освещения в н.п. Танга:

| Sрасч = Sул + S∑ТП = 597,5 + 14,0 = 611,5 кВА | [1.5] |
| --- | --- |

Е-3. Определение суммарной расчетной нагрузки развиваемых территорий и нагрузки уличного освещения в н.п. Новосалия

Расчетная вечерняя нагрузка современного одноквартирного жилого дома – Ржд= 4,0 кВт.

Полная мощность для жилых домов в н.п. Новосалия:

| Sдв= = 4,4 кВА | [1.1] |
| --- | --- |
| Sдд= 4,4 • 0,3 = 1,3 кВА | [1.2] |

Количество домов, планируемых к размещению в н.п. Новосалия – 30 ед.

Приближенная нагрузка на ТП приведена в Таблице 9:

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-30 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 39 | 132 | 24 | 82,5 |

Расчет уличного освещения в н.п. Новосалия:

| Sул= = 9500 ВА или 9,5 кВА | [1.3] |
| --- | --- |

где Р – мощность, ватт • метр

L – длина улицы

Расчет электрической нагрузки ТП в н.п. Новосалия:

| S∑ТП = Smax.потреб. + = 4,4 + 82,5 = 86,9 кВА | [1.4] |
| --- | --- |

С учетом уличного освещения в н.п. Новосалия:

| Sрасч = Sул + S∑ТП = 86,9 + 9,5 = 96,4 кВА | [1.5] |
| --- | --- |

Е-4. Определение суммарной расчетной нагрузки развиваемых территорий и нагрузки уличного освещения в н.п. Шебартуй 2-й

Расчетная вечерняя нагрузка современного одноквартирного жилого дома – Ржд= 4,0 кВт.

Полная мощность для жилых домов в н.п. Шебартуй 2-й:

| Sдв= = 4,4 кВА | [1.1] |
| --- | --- |
| Sдд= 4,4 • 0,3 = 1,3 кВА | [1.2] |

Количество домов, планируемых к размещению в н.п. Шебартуй 2-й – 36 ед.

Приближенная нагрузка на ТП приведена в Таблице 10:

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-36 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 46,8 | 158,4 | 28,8 | 99 |

Расчет уличного освещения в н.п. Шебартуй 2-й:

| Sул= = 10000 ВА или 10,0 кВА | [1.3] |
| --- | --- |

где Р – мощность, ватт • метр

L – длина улицы

Расчет электрической нагрузки ТП в н.п. Шебартуй 2-й:

| S∑ТП = Smax.потреб. + = 4,4 + 99 = 103,4 кВА | [1.4] |
| --- | --- |

С учетом уличного освещения в н.п. Шебартуй 2-й:

| Sрасч = Sул + S∑ТП = 103,4 + 10,0 = 113,4 кВА | [1.5] |
| --- | --- |

С учетом наличия свободных мощностей, по мере освоения территорий, размещаемые объекты могут быть подключены к существующим подстанциям.

Е-5. Определение суммарной расчетной нагрузки развиваемых территорий и нагрузки уличного освещения в н.п. Арей

Расчетная вечерняя нагрузка современного одноквартирного жилого дома – Ржд= 4,0 кВт.

Полная мощность для жилых домов в н.п. Арей:

| Sдв= = 4,4 кВА | [1.1] |
| --- | --- |
| Sдд= 4,4 • 0,3 = 1,3 кВА | [1.2] |

Количество домов, планируемых к размещению в н.п. Арей – 108 ед.

Приближенная нагрузка на ТП приведена в Таблице 11:

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-108 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 140,4 | 475,2 | 86,4 | 297 |

Расчет уличного освещения в н.п. Арей:

| Sул= = 37100 ВА или 37,1 кВА | [1.3] |
| --- | --- |

где Р – мощность, ватт • метр

L – длина улицы

Расчет электрической нагрузки ТП в н.п. Арей:

| S∑ТП = Smax.потреб. + = 4,4 + 297 = 301,4 кВА | [1.4] |
| --- | --- |

С учетом уличного освещения в н.п. Арей:

| Sрасч = Sул + S∑ТП = 301,4 + 37,1 = 338,5 кВА | [1.5] |
| --- | --- |

С учетом наличия свободных мощностей, по мере освоения территорий, размещаемые объекты могут быть подключены к существующим подстанциям.

Е-6. Теплоснабжение планируемых к застройке жилых зон населенных пунктов предполагается осуществлять от локальных (придомовых) отопительных систем.

Традиционные печи на твердом топливе не всегда способны справиться с обогревом даже довольно небольшого дома, поэтому самым приемлемым вариантом для обеспечения тепла является использование автономной системы отопления.

Основная схема отопления – традиционная, когда жидкий теплоноситель нагревается в котле, затем, циркулируя по системе трубопроводов и радиаторов, отдает тепло отапливаемым помещениям. Такие системы отопления и горячего водоснабжения для частного дома включают в себя нагревательные приборы, трубопроводы, регулирующую, запорную и воздухоспускную арматуру. Источником тепла в системе служат котлы на разных видах топлива. Котел нагревает жидкий теплоноситель (в качестве теплоносителя используется специально подготовленная вода), поступающий затем по трубам к комнатным радиаторам (батареям). Протекающий по радиатору теплоноситель отдает часть тепла в комнату, затем возвращается обратно в котел. Этот круговорот теплоносителя, поддерживаемый циркуляционным насосом, обеспечивает наиболее эффективный теплообмен в системе.

Система отопления может быть одноконтурной и двухконтурной. Одноконтурная система предназначена только для отопления помещений, а двухконтурная, помимо отопления, нагревает водопроводную воду.

Для индивидуальных домов площадью до 200 м2 могут быть использованы двухконтурные котлы мощностью до 30 кВт, совмещенные с циркуляционными насосами и расширительными баками. В домах большей площади целесообразно устанавливать одноконтурные котлы большей мощности, а для приготовления горячей воды использовать емкостной бойлер или пластинчатый теплообменник.

В двухконтурной системе отдельная трубка с теплоносителем (нагревательный элемент в виде спирали) нагревает воду в специальном баке – накопительном водонагревателе. Такое решение очень удобно, но при неисправности двухконтурной системы пользователь остается одновременно и без тепла и без горячей воды. Также следует учесть, что на нагрев воды уходит примерно 25% мощности котла.

Выбор оптимальной мощности котла производится в зависимости от отапливаемой площади дома и климатических условий местности. Следует также учитывать, что необходимая мощность котла сильно зависит от уровня теплозащиты наружных ограждающих конструкций дома и степени герметичности окон.

Ниже в Таблице 12 приведена ориентировочная мощность котлов в зависимости от площади обслуживаемого дома:

| ПЛОЩАДЬ ДОМА, м2 | МОЩНОСТЬ КОТЛА, кВТ |
| --- | --- |
| 60-200 | До 25 |
| 200-300 | 25-35 |
| 300-600 | 35-60 |
| 600-1200 | 60-100 |

Е-7. Прогнозируемое изменение численности населения в сельском поселении.

Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в поселении специфических проблем, требующих особого подхода к их решению. По нашим прогнозам, при сохранении существующих тенденций, население сельского поселения к 2034 году может уменьшиться, по сравнению с 2006 годом, на 253 человека:

Рис. 10. Динамика изменения численности населения в сельском поселении «Тангинское»

Вместе с тем, оптимистический прогноз, основанный на предположении о том, что на инициативах Федеральных органов власти по стимулированию (в том числе экономическому) повышения рождаемости, позволяет надеяться на то, что численность населения в поселении возрастет также за счет естественного прироста.

Вероятностный прогноз позволяет предположить, что численность населения сельского поселения за рассматриваемый период может возрасти на 8-10%. В значительной степени на рост численности населения может повлиять ожидаемая трудовая миграция в связи с размещением в поселении новых производств. Прогнозируемая численность населения в поселении в таком случае может составить 1620 человек.

| ТАБЛИЦА 13. Прогнозируемая численность населения в сельском поселении |
| --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, чел. |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2034 (прогноз) |
| ТАНГА | 1057 | 1055 | 1024 | 997 | 949 | 990 | 916 | 964 | 1060 |
| АРЕЙ | 217 | 201 | 203 | 195 | 181 | 197 | 175 | 188 | 207 |
| НОВОСАЛИЯ | 154 | 147 | 155 | 154 | 152 | 159 | 158 | 149 | 164 |
| ШЕБАРТУЙ 2-Й | 199 | 179 | 174 | 181 | 179 | 178 | 167 | 172 | 189 |
| ИТОГО | 1627 | 1582 | 1556 | 1527 | 1461 | 1524 | 1416 | 1473 | 1620 |

Е-8. Нормы водопотребления и расчетные расходы.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты по СНиП П-31-74, расход воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определен по норме 50 л/сут. чел.

Расходы воды на другие нужды определены по укрупненным нормам водопотребления:

| ТАБЛИЦА 14. Расчет водопотребления по укрупненным нормам и по расчетным данным на вновь строящиеся объекты |
| --- |
| № п/п | Потребители | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Расход воды, м3/сутки |
| 1 | Здания без централизованного водоснабжения | 0,15 | 100 | 15 |
| 2 | Полив улиц, проездов, зеленых насаждений | 0,15 | 50 | 7,5 |
| 3 | Неучтенные нужды |  |  | 11,55 |
| ИТОГО: | 34,05 |

Согласно расчетам годовые объемы водопотребления с учетом существующих объемов и планируемого строительства предполагаются в объеме 12428,25 м3/год.

Е-9. Пожаротушение.

Нормы расхода воды на тушение пожара и расчетное число пожаров приняты по таблице 10 СНиП П-31-74 и составляют:

| ТАБЛИЦА 15. Расчетные расходы воды на пожаротушение |
| --- |
| Очередность строительства | Численность населения | Расчетное число пожаров | Наружное пожаротушение л/сек | Внутреннее пожаротушение л/сек | Продолжительность пожара, ч | Расход воды, м3/ час |
| Расчетный Расход воды | 150 | 4 | 15*4=60 | 5*4=20 | 3 | 216 |

Наружное пожаротушение предусматривается пожарными машинами.

Неприкосновенный противопожарный запас хранится в резервуарах чистой воды.

Десятиминутный противопожарный запас воды хранится в контррезервуарах.

Е-10. Схема водоснабжения и водопроводные сети.

Водоснабжение строящихся домов предполагается от индивидуальных или групповых скважин либо путем подвоза воды.

Схема локального водоснабжения зависит от характера и расположения на местности объекта водоснабжения (одного или нескольких водопотребителей), вида, мощности и санитарной защищенности источника водоснабжения, высоты расположения точек водоотбора и технических характеристик водоразборных приборов.

Водоочистные установки в системах локального водоснабжения включаются в единую гидравлическую технологическую цепь.

Водозабор для систем локального водоснабжения осуществляется чаще всего, из подземных водоисточников. В этих случаях могут использоваться как артезианские воды, так и грунтовые из малодебитных горизонтов или линз с пресной водой. Помимо скважин, весьма распространенными используемыми водозаборными сооружениями являются шахтные колодцы, каптажные родники, горизонтальные водосборы.

Аналогично централизованной системе водоснабжения количество воды, используемой в локальных системах водоснабжения, расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, поение домашних животных и птиц, технические нужды, на полив приусадебных участков.

Отличительной особенностью режимов водопотребления является повышенная по сравнению с централизованными системами, неравномерность водопотребления по часам суток, а в сельскохозяйственных объектах (фермы, тракторные бригады) и сезонность потребления.

Основным элементом системы локального водоснабжения является насосная установка, обычно совмещенная с напорно-регулирующим баком чистой воды. К таким установкам предъявляются требования:

- их серийное производство, обеспечивающее возможность поставки в комплекте со средствами автоматического управления и напорно-регулирующим баком;

- возможность размещения насосной установки без использования специальных зданий (в шахтах колодцев, вспомогательных помещениях, трубах большого диаметра);

- простота конструкции, комплектность, высокая ремонтоспособность;

- простота и надежность эксплуатации без постоянного присутствия персонала за счет высокой автоматизации процессами управления.

Тип и характеристики автоматических насосных станций зависят от особенностей режима водопотребления объекта водоснабжения, размещения на местности основных водопотребителей и требуемых напоров в сети. Учитывая большую неравномерность водопотребления по часам суток и даже в течение часа, предпочтение при выборе насосной установки отдается насосам с регулирующим приводом.

В России разработан ряд унифицированных автоматических насосных установок с погружными, лопастными и водоструйными насосами, основные технические характеристики которых приведены в Таблице 16:

| Тип насосов | Тип установок | Емкость гидропневмобака | Диапазон произво-дительно-стей, м3/ч | Полный напор, м.вд.ст. | Марка насосов | Источник водоснаб-жения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погружные | ВУ-2-20 ВУ-10-180 | 0,16-1,25 | 2-10 | 20-180 | ЭЦВ | Скважины |
| Горизонтальные | ВУ-2-25 ВУ-16-30 | 0,16-0,8 | 2-16 | 25-30 | 1,5В, 2В | Шахтные колодцы |
| Лопастные | АНУ-20-30 АНУ-150-15 | 2,0-5,0 | 2-5 | 15-60 | К, КМ | Открытые водоемы |
| Водоструйные | ВУ-3-35 ВУ-8-90 | 20-180 | 0,3-0,8 | 45-100 | ВН-2-Щ | Шахтные колодцы, скважины |

Е-11. Нормы водоотведения и расчетные объемы отведения.

Нормы водоотведения приняты по СНиП 2.04.03-85 и определены по норме 230 л/сут. на человека.

Объемы водоотведения на другие нужды определены по укрупненным нормам:

| ТАБЛИЦА 17. Расчет водоотведения по укрупненным нормам и по расчетным данным на вновь строящиеся объекты |
| --- |
| № п/п | Потребители | Население, тыс. чел. | Норма водоотведения, л/сут. чел. | Объем отвода м3/сутки |
| 1 | Здания без централизованного водоснабжения | 0,15 | 80 | 12,0 |
| 2 | Неучтенные нужды |  |  | 6,16 |
| ИТОГО: | 18,16 |

Согласно расчетам годовые объемы водоотведения с учетом существующих объемов и планируемого строительства предполагаются в объеме 6628,40 м3/год.

Системы водоотведения и водоочистки предполагаются локальные (придомовые или групповые на два-три дома).

Современные локальные очистные сооружения представляют достаточно сложную многоступенчатую автономную систему, состоящую из нескольких накопительных камер, соединенных между собой переливами. Принцип очистки бытовых стоков заключается в незначительной скорости перемещения внутри сепаратора, в результате чего происходит их отстаивание и разделение на фракции. Накопительные локальные очистные сооружения устроены таким образом, что отстоявшаяся твердая фракция оседает на дно сепаратора, газообразная составляющая, по законам физики поднимается вверх, а жидкая - проходя стадии очистки, перетекает в следующие камеры.

Локальные очистные сооружения условно подразделяют на два основных вида:

- септики, имеющие устройства подземного типа фильтрации;

- многокамерные или многомодульные очистные сооружения биологической очистки.

Септик – это простейшее проточное сооружение для механической очистки сточных вод и накопления осадка, а также биологическая очистка за счет анаэробного (без кислородного) разложения органических загрязнений сточных вод.

Септик представляет собой подземную емкость – отстойник, где происходит осаждение взвешенных частиц на дно септика, с последующим сбраживанием осадка. Объем септика разбит на три камеры, что обеспечивает равномерное выпадение осадка в первой емкости и предотвращает повторное загрязнения воды продуктами распада осадка в последующих. Данная конструкция позволяет наиболее эффективно очищать сточные воды и увеличивает срок службы сооружений подземной фильтрации.

После предварительной очистки в септике, отведение сточной воды может осуществляться следующими способами:

- в песчаные и супесчаные грунты – устройство фильтрующего колодца и полей подземной фильтрации;

- в суглинистые грунты – устройство фильтрующих кассет;

- в водонепроницаемые или слабофильтрующие грунты;

- песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи.

Станция биологической очистки бытовых сточных вод – один из наиболее эффективных и экономичных методов удаления из воды органических загрязнителей. Предназначена такая станция для полной очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод  отдельно стоящих зданий, объектов инфраструктуры и прочих автономных систем канализации. Станция полностью автоматическая и не требует для обслуживания спецперсонала. Обслуживание установки легко производит сам пользователь. Корпус станции очень долговечен, не подвержен коррозии и не меняет структуры под лучами солнца. Установка работает без снижения качества очистки в зимних российских условиях. Станция размещается вблизи здания, не выделяет дурных запахов. В отличие от септика не требует почвенной доочистки и подъезда ассенизационной машины. Очищенные обеззараженные сточные воды после станции можно сбрасывать в водоем рыбохозяйственного назначения или на рельеф местности.

Принцип очистки основан на жизнедеятельности микроорганизмов (активный ил), в результате которого происходит окисление органических веществ. Органические соединения разлагаются микроорганизмами на более простые соединения, чье наличие в сбрасываемых сточных водах допустимо, благодаря чему отсутствует необходимость использования в локальных очистных сооружениях подобного типа дополнительных фильтров и проведения частых промывок резервуаров. Избыточный активный ил накапливается в специальной камере и периодически удаляется. Избыточный активный ил может использоваться как удобрение.

2.5. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ж-1. В течение расчетного периода проектируется проведение следующих работ по уборке улиц, площадей и других мест общественного пользования:

- подметание тротуаров и дорожек вручную или с помощью тротуарно-уборочных машин;

- подсыпание во время гололеда проезжих частей и тротуаров песком.

Ж-2. В границах населенного пункта Танга в северо-восточной части расположено кладбище, площадью 1,3 га. В северо-восточной части населенного пункта Новосалия расположено кладбище, площадью 0,6 га. В населенном пункте Шебартуй 2-й в северо-западной его части расположено кладбище, площадью 0,4 га. В населенном пункте Арей в северо-западной его части расположено кладбище, площадью 0,2 га.

Ж-3. Расчет площади полигонов ТБО для сельского поселения «Тангинское».

В настоящее время утилизация твердых бытовых отходов осуществляется на полигоны ТБО, расположенные:

- в 1 км к югу от населенного пункта Танга, площадью 0,06 км2 (6 га);

- в 1,1 км к северо-западу от населенного пункта Арей и в 80 метрах к северу от автомобильной дороги федерального значения Р-258, площадью 0,02 км2 (2 га).

Расчет площади полигона ТБО на перспективу был проведен исходя из прогнозируемой численности населения в 2034 году – 1620 человек.

Срок эксплуатации полигона ТБО составляет 20 лет. Численность населения сельского поселения в настоящее время составляет 1473 человека.

Объем ТБО в естественном виде на расчетный срок определяется по формуле:

| Vе = (У1+ У2)/2 х (Н1+ Н2)/2 х Т, | [1.1] |
| --- | --- |

где: У1 и У2 – удельные годовые нормы накопления ТБО по объему на 1-й и последний годы эксплуатации полигона м3/чел/год;

Н1 и Н2 – количество обслуживаемого полигоном населения на 1-й и последний годы эксплуатации полигона, чел.;

Т – расчетный срок эксплуатации полигона, год.

Значение У1 принимаем согласно СНиП 2.07.01 – 89 в размере 0,450 м3/чел/год.

Удельная годовая норма накопления ТБО по объему на 20-й год эксплуатации (У2) определяется из условия ежегодного роста ее по объему на 3% (средняя по РФ 3-5%): У2 = 0,450 х (1,03)20 = 0,450 х 1,085 = 0,810 м3/чел/год.

Vе = (0,450 + 0,810)/2 х (1473 + 1620)/2 х 20 = 19485,9 м3,

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока определяется по формуле:

| Vy= Ve/K1, | [1.2] |
| --- | --- |

где K1 - коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона на весь срок.

Значение коэффициента K1 принимаем согласно таблиц 8 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО» равным K1 =3,0.

Vy= 19485,9 / 3,0 = 6495,3 мЗ,

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока с учетом грунта для изоляции определяется по формуле:

| Vo= Vy x K2, | [1.3] |
| --- | --- |

где К2 - коэффициент, учитывающий объем наружных изолирующих слоев грунта (промежуточный и окончательный).

Значение коэффициента К2 принимаем согласно таблиц 9 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО» равным К2=1,37.

Vo= 6495,3 х 1,37 = 8898,56 мЗ,

Площадь участка складирования ТБО определяется по формуле:

| Sy = Vo x Ko / hk, | [1.4] |
| --- | --- |

где: Ко - коэффициент, учитывающий заложение внешних откосов 1:4,

Ко =1,16;

hK - высота карты, hK = 4,0м.

Sy = 8898,56 х 1,16 : 4,0 = 2580,58 м2 (0,3 га)

Исходя из расчетов, можно сделать вывод о том, что площадь существующего полигона ТБО должна в полном объеме удовлетворить потребности жителей в последующие 20 лет (даже с учетом прогнозируемого увеличения численности населения).

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЗУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система особо охраняемых территорий включает территории природно-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения (особо охраняемые природные территории местного значения.

Система зон с особыми условиями использования территории включает санитарно-защитные зоны, зоны охраны воздушных линий электропередачи, придорожные полосы автодорог и др.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий:

З-1. Постановлением Правительства Забайкальского края от 24.05.2013 года №207 «Об образовании природного парка «Арей», в целях сохранения особо ценных и типичных природных комплексов и объектов, рекреационных ресурсов, создания условий для регулируемого туризма и отдыха, на территории сельского поселения «Тангинское» был организован природный парк «Арей», общей площадью 3593 га.

З-2. В пределах территории сельского поселения «Тангинское» выявлены объекты культурного наследия (археологические памятники):

| ТАБЛИЦА 18. Перечень объектов культурного наследия (археологических памятников) на территории сельского поселения «Тангинское» Улетовского муниципального района |
| --- |
| № п/п | № на карте | Наименование объекта | Категории объектов культурного наследия | Местонахождение объекта |
| 1 | 3 | Стоянка эпохи бронзы | Выявленные объекты | Расположена на береговой террасе в северной части оз. Арей на левосторонней приустьевой части ключа. Высота террасы 4-8 м над уровнем озера. Ориентировочная площадь стоянки до 500 м2. |
| 2 | 4 | Полуразвеянная двуслойная стоянка. Поздний неолит-бронза | Выявленные объекты | Расположена в юго-восточной части озера. Материал проявляется на площади до 700 м2. |
| 3 | 5 | Стоянка каменного века | Выявленные объекты | Расположена на востояной береговой террасе оз. Димитрово. Стоянка развеяна дорогой Новосалия-Шебартуй 2-й и занимает площадь в 600 м2. |
| 4 | 6 | Стоянка-мастерская каменного века | Выявленные объекты | Расположена на склоне сопки в 1,3 км севернее с. Шебартуй 2-й. Площадь памятника около 1 км2. Он связан с выходом на поверхность яшмоидных пород камня по южному скату сопки. |
| 5 | 7 | Многослойная стоянка периода неолита и бронзы | Выявленные объекты | Расположена на левом берегу р. Танга в урочище Увал рядом с ОТФ. Здесь имеется мысовидный террасовидный выступ высотой до 8 м над речкой. Площадь стоянки 750 м2. |
| 6 | 8 | Многослойная стоянка каменного века | Выявленные объекты | Расположена на террасовидном выступе северо-восточной окраины с. Новосалия. Стоянка частично разрезана трассой. Площадь ее свыше 800 м2. |
| 7 | 9 | Могильник эпохи средневековья | Выявленные объекты | Расположен в приустьевой части распадка, по которому протекает река Талец у подножия сопки по левому берегу. Всего известно 18 погребений с площадью 600 м2. |
| 8 | 10 | Стоянка древнекаменного века «Танга» | Выявленные объекты | Расположена на террасовидном склоне левобережной возвышенности р. Тангинка в 1,8 км к северо-западу от трассы Чита-Иркутск. Площадь стоянки 700 м2. По этому же склону встречаются разновременные находки вплоть до оз. Конопляное, которые обнажаются в результате эрозии почвы. |
| 9 | 11-12 | Группа памятников: двуслойная стоянка познего неолита и бронзы, средневековый могильник из 8 погребений, отдельные погребения конца каменного века | Выявленные объекты | Расположены на северо-западном берегу оз. Танга. Находки здесь сосредоточены на озерных террасах вдоль этой части берега в местах обнажений почвы. Наиболее сохранились из памятников двуслойная стоянка позднего неолита и бронзы у МТФ и средневековый могильник из 8 погребений. Имеются отдельные погребения конца каменного века. Общая площадь памятников свыше 1,5 тыс. м2. |

Регламентация охраны и использования таких объектов осуществляется в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.

З-3. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон в настоящем документе образованы по нормативным значениям. Общая площадь водоохранных зон в поселении – 146,52 км2. В населенном пункте Танга площадь водоохранных зон равна 0,40 км2, в населенном пункте Новосалия площадь водоохранных зон равна 0,18 км2, в населенном пункте Шебартуй 2-й площадь водоохранных зон равна 0,08 км2, в населенном пункте Арей площадь водоохранных зон равна 0,04 км2.

З-4. Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Размеры охранных зон электролиний в настоящем документе образованы по нормативным значениям. Площадь охранных зон воздушных линий электропередач, расположенных в поселении, равна 1,64 км2. В населенном пункте Танга площадь охранных зон линий электропередач равна 0,33 км2, в населенном пункте Новосалия площадь охранных зон линий электропередач составляет 0,05 км2, в населенном пункте Шебартуй 2-й – 0,09 км2, в населенном пункте Арей – 0,05 км2.

З-5. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Для автодороги федерального значения рекомендовано установление придорожных полос шириной 50 метров. Площадь охранных зон составляет 4,84 км2.

Для местных автодорог может быть рекомендовано установление придорожных полос шириной 25 метров. В ближайшее время органам местного самоуправления поселения необходимо обратиться к уполномоченным органам государственной власти субъекта Российской Федерации с предложением об утверждении правового акта, регламентирующего размеры придорожных полос для автодорог местного значения. Площадь охраняемых территорий 5,16 км2.

З-6. На территории сельского поселения образованы санитарно-защитные зоны для следующих объектов (размеры санитарно защитных зон в настоящем документе образованы по нормативным значениям):

1) Объекты специального назначения:

- полигон ТБО (свалка), расположенный в 1 км к югу от населенного пункта Танга, площадью 0,06 км2 (6 га), размер санитарно-защитных зон для данного объекта – 300 метров, площадь СЗЗ составит 0,804 км2 или 80,4 га;

- полигон ТБО (свалка), расположенный в 1,1 км к северо-западу от населенного пункта Арей и в 80 метрах к северу от автомобильной дороги федерального значения Р-258, площадью 0,02 км2 (2 га), размер СЗЗ – 300 метров. Площадь санитарно-защитных зон равна 0,440 км2 (44 га).

2) Объекты производственного назначения:

- пилорама, расположенная в 700 метрах к северо-востоку от восточной границы населенного пункта Танга, площадью 0,005 км2 (0,5 га). Размер санитарно-защитных зон для данного объекта – 100 метров, площадь СЗЗ равна 0,061 км2 или 6,1 га;

- асфальто-бетонный завод, расположенный в 1,1 км к востоку от восточной границы населенного пункта Танга и в 450 метрах к юго-востоку от пилорамы, площадью 0,07 км2 (7 га). Размер СЗЗ – 500 метров, площадь СЗЗ составит 1,32 км2 (132 га).

3) Планируемый объект специального назначения:

- полигон ТБО (свалка), расположенный в 50 метрах к югу от южной границы населенного пункта Шебартуй 2-й, площадью 0,02 км2 (2 га). Размер санитарно-защитных зон для данного объекта составит 300 метров, площадь СЗЗ равна 0,46 км2 или 46 га.

З-7. В пределах территории населенного пункта Танга образованы санитарно-защитные зоны для следующих объектов:

- для коммунально-складского объекта IV класса (П4) (СЗЗ 100 м), площадью 0,088 км2 (8,8 га);

- для коммунально-складского объекта V класса (П5) (СЗЗ 50 м), площадью 0,096 км2 (9,6 га);

- для котельной (СЗЗ 50 м), площадью 0,019 км2 (1,9 га);

- для кладбища (С2) (СЗЗ 50 м), площадью 0,03 км2 (3 га).

З-8. В пределах территории населенного пункта Новосалия образованы санитарно-защитные зоны для территории кладбища (С2) (СЗЗ 50 м), площадью 0,023 км2 (2,3 га).

З-9. В пределах территории населенного пункта Шебартуй 2-й образованы санитарно-защитные зоны для территории кладбища (С2) (СЗЗ 50 м), площадью 0,020 км2 (2 га).

З-10. В пределах территории населенного пункта Арей образованы санитарно-защитные зоны для территории кладбища (С2) (СЗЗ 50 м), площадью 0,020 км2 (2 га).

З-11. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин. Границы второго и третьего поясов определяются проектом ЗСО, разрабатываемым в соответствие с СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В селе Танга установлены зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения первого пояса на расстоянии 50 м, общая площадь данных зон составляет 0,058 км2 (5,8 га).

В селе Новосалия общая площадь зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения составляет 0,012 км2 (1,2 га).

В селе Шебартуй 2-й общая площадь зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения составляет 0,009 км2 (0,9 га).

В селе Арей общая площадь зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения составляет 0,023 км2 (2,3 га).

Таким образом, на территории поселения образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая должна быть актуализирована по мере подготовки и утверждения соответствующих регламентирующих документов.