Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru Тел. +7 (383) 351-66-00 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края г. Новосибирск, 2013 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края Муниципальный контракт №0191300002613000012-3 от 22.04.2013 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта А.Е. Лопаткина Ведущий специалист проекта А.В. Коньков г. Новосибирск, 2013 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| Архитектурно-планировочное решение | Е.В. Сысоева |
| --- | --- |
| Заведующий группой | Л.А. Куприянов |
| Экономический раздел | Ю.П. Воронов |
|  | А.В. Коньков |
|  | А.Е. Лопаткина |
| Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение | С.С. Добряков |
|  | О.Б. Куприянова |
| Охрана окружающей среды | А.А. Кошелев |
| Особо охраняемые территории историко-культурного наследия | О.Б. Куприянова |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Том I. Материалы обоснования проекта |  |  |
| 2 | Том II. Положение о территориальном планировании |  |  |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию генерального плана. |
| 1 | Генеральный план Хилокского городского поселения. Карта положения Хилокского городского поселения в системе расселения района. | М 1:200000 | ГП-1 |
| 2 | Карта современного состояния и использования территории Хилокского городского поселения (сложившееся функциональное зонирование). | М 1:25000 | ГП-2 |
| 3 | Карта санитарно-экологического состояния территории Хилокского городского поселения, границ зон с особыми условиями использования территорий и подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций. | М 1:25000 | ГП-3 |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании. |
| 4 | Генеральный план Хилокского городского поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Основной чертеж. | М 1:25000 | ГП-4 |
| 5 | Генеральный план Хилокского городского поселения. Карта границ проектируемых функциональных зон Хилокского городского поселения. | М 1:25000 | ГП-5 |
| 6 | Генеральный план Хилокского городского поселения. Карта границ проектируемых функциональных зон г.Хилок, с. Жилкин Хутор, с. Сосновка. | М 1:25000 | ГП-6 |

Оглавление

| 1. | Введение | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Общие сведения о поселении | 8 |
| 2.1. | Особенности поселения | 8 |
| 2.2. | Историческая справка | 10 |
| 3. | Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования | 12 |
| 3.1. | Природные условия | 12 |
| 3.1.1. | Рельеф | 12 |
| 3.1.2. | Климат | 13 |
| 3.1.3. | Геологическое строение | 15 |
| 3.1.4. | Гидрография и гидрология | 16 |
| 3.1.5. | Ландшафт | 17 |
| 3.1.6. | Инженерно-геологические условия | 18 |
| 3.2. | Природные ресурсы территории | 20 |
| 3.2.1. | Почвы | 20 |
| 3.2.2. | Растительный мир | 21 |
| 3.2.3. | Животный мир | 23 |
| 3.2.4. | Минеральные ресурсы | 24 |
| 3.2.5. | Рекреационные ресурсы | 24 |
| 3.3. | Объекты культурного наследия | 26 |
| 3.3.1. | Памятники археологии | 26 |
| 3.3.2. | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | 28 |
| 3.4. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения | 31 |
| 3.4.1. | Система расселения и демографическая ситуация | 31 |
| 3.4.2. | Занятость и трудовые ресурсы | 36 |
| 3.4.3. | Прогноз численности населения | 40 |
| 3.4.4. | Сельское хозяйство | 42 |
| 3.4.5. | Промышленность | 42 |
| 3.4.6. | Малое предпринимательство и торговля | 43 |
| 3.4.7. | Жилищный фонд | 45 |
| 3.4.8. | Образование | 48 |
| 3.4.9. | Здравоохранение и социальное обеспечение | 55 |
| 3.4.10. | Физическая культура и спорт | 58 |
| 3.4.11. | Культурно-бытовое обслуживание | 60 |
| 3.4.12. | Транспортное обеспечение | 63 |
| 3.4.13. | Инженерное обеспечение и благоустройство | 66 |
| 3.4.14. | Объекты специального назначения | 76 |
| 3.4.15. | Экологическое состояние | 77 |
| 3.5. | Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 80 |
| 3.6. | Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Хилокском городском поселении | 82 |
| 3.7. | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 87 |
| 3.7.1. | Природные чрезвычайные ситуации | 87 |
| 3.7.2. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 90 |

# 1. Введение

Генеральный план Муниципального образования Хилокское городское поселение Хилокского района Забайкальского края разработан ООО «Корпус» в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Водный Кодекс Российской Федерации;

- Лесной Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ);

- Федеральный закон (№7-ФЗ) «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ);

- Федеральный закон «О недрах» № 27-ФЗ от 03.03.95 г. (с изменениями от 06.06.2003 г.);

- Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» №101-ФЗ от 24.07.2002 года;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

- Закон Забайкальского края от 18.12.2009 г. №310-ЗЗК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Забайкальского края»;

- Закон Забайкальского края от 18.12.2009 №316-ЗЗК (ред. от 26.12.2012) «О границах муниципальных районов и городских округов Забайкальского края»;

- Закон Забайкальского края от 18.12.2009 №317-ЗЗК (ред. от 26.12.2012) «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края»;

- Закон Забайкальского края от 29.12.2008 №113-ЗЗК (ред. от 27.12.2011) «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае»;

- Приказ Министерства Регионального развития РФ №244 от 26.05.2011 г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Постановление Правительства Забайкальского края от 27.07.2011 №275 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае на период до 2021 года»;

- Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 г.);

- СанПиН 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.№ 820);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП II-7-81*-2000 «Строительство в сейсмических районах»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Минрегиона России от 13.11.2010 года № 492.

Генеральный план выполнен на основании муниципального контракта №0191300002613000012-3 от 22.04.2013 года с Администрацией Хилокского городского поселения Забайкальского края на разработку проекта «Генеральный план городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края».

В основу разработки проекта положены исходные данные по разделам проекта и следующие документы:

- Техническое задание на разработку проекта «Генеральный план городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края».

- Социально-экономические основы развития разрабатывались на основе «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Хилокское городское поселение Хилокского района Забайкальского края на 2011-2020 годы».

Генеральный план городского поселения «Хилокское» является документом территориального планирования. Расчетный срок генерального плана определяется на 20 лет.

Решения генерального плана городского поселения «Хилокское» основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений ее использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

# 2. Общие сведения о поселении

#### 2.1 Особенности поселения

Городское поселение Хилокское расположено по обоим берегам реки Хилок на участке, где долина сужается до 3 км, поэтому северная часть поселения находится между отрогами хребта Цаган-Хуртей, а южная вплотную прилегает к склонам хребта Яблонового. Территория поселения граничит на севере с Республикой Бурятия, на западе с МО Глинкинское, МО Жипхегенское и МО Бадинское, на юге и востоке с МО Линёво-Озёрское Хилокского муниципального района Читинской области Забайкальского края.

Городское поселение является административным центром муниципального района «Хилокский район» Читинской области, расположенного на западе от областного центра на линии Транссибирской железной дороги. Центром городского самоуправления является город Хилок, расположенный в 263 км от города Читы по железной дороге и по автомагистрали Москва-Владивосток в 330 км. Городские кварталы раскинулись по обоим берегам реки Хилок на участке, где речная долина сужается до трех километров, поэтому северная часть поселения находится между отрогами хребта Цаган-Хуртей, а южная вплотную прилегает к склонам хребта Яблоневого. Основное занятие жителей – обслуживание железнодорожной ветви, работа в муниципальных учреждениях, а также торговля, лесной промысел, сельскохозяйственное производство в фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Площадь территории городского поселения «Хилокское» составляет 5990 га. На территории располагается 3 населенных пункта: г. Хилок, с. Жилкин Хутор, с. Сосновка.

По состоянию на 01 января 2013 года численность населения составила 11594 человек, из них женщин - 6234 человек и мужчин - 5360 человек

Запасы земель являются исходной базой для развития КФХ, личных подсобных хозяйств, строительства жилья.

Протяженность дорог общего пользования составляет 127 км, в том числе дорог с твердым покрытием – 28 км (22%).В городском поселении существует один автобусный маршрут, основой транспортных сообщений является железнодорожный и личный автотранспорт. Промышленность поселения представлена в основном хлебопекарной отраслью, основными поставщиками продукции хлеба и хлебобулочных изделий являются частные предприниматели, ассортимент хлебобулочных изделий и кондитерских изделий позволяет полностью удовлетворить спрос населения.

Основными видами экономической деятельности в городском поселении «Хилокское» являются:

- транспорт и связь,

- розничная торговля,

- пищевая промышленность,

- теплоэнергетика.

На территории поселения расположены 118 предприятий. Предприятие ОАО «РЖД» наиболее крупный работодатель в поселке, является градообразующим предприятием. Состоит из 14 структурных подразделений, на которых работает 2192 человека. Основной вид деятельности – грузоперевозки.

В поселении осуществляют свою деятельность и 129 индивидуальных предпринимателей, представлены все экономические подразделения, в том числе бюджетная сфера занимает 26% от экономически активного населения.

Образовательная система в поселении представлена в виде дошкольного, общего и дополнительного образования: 5 общеобразовательных, 4 детских дошкольных учреждений, действуют художественная, музыкальная школа, спортивная детско-юношеская школа, вспомогательная школа - интернат.

Учреждения здравоохранения представлены железнодорожной поликлиникой, центральной районной больницей с несколькими отделениями стационара, отделением скорой помощи, к услугам населения предоставлены 2 аптечных предприятий.

Полномочия по учреждению культуры и библиотеки, находящиеся в ведении городского поселения переданы в Хилокский район, но финансируются из бюджета городского поселения. Общий книжный фонд библиотек, находящихся в городе составляет более 80 тысяч экземпляров. Основными направлениями создания досуга являются: охват всех категорий населения мероприятиями различной направленности, сохранение и приумножение культурного наследия.

Муниципальная собственность городского поселения, это объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, жилая застройка, земельные ресурсы (в бюджете поселения земельный налог занимает второе место). Часть жилищного фонда входит в муниципальную собственность поселения, населению представлены все виды коммунальных услуг, кроме централизованного газоснабжения.

Бюджетная политика городского поселения направлена на увеличение собственных доходов, на наиболее полный охват всех налогоплательщиков, на снижение и ликвидацию недоимки по платежам.

#### 2.2 Историческая справка

Найденные в 18 км от города Хилок орудия труда, сделанные синантропами, свидетельствуют о том, что люди поселялись здесь издавна – по крайней мере, более 100 тысяч лет назад. К XVII веку в данной местности проживали тунгусы (эвенки), о чём свидетельствуют названия местных речек – «Ханхасан (Ханхасон, Хилкосон)». После прохода экспедиции Петра Бекетова никаких постоянных поселений возле города не возникло, и сюда постепенно перекочевали хоринцы (хоринские буряты). В конце XIX века в пределах нынешней городской черты размещались два небольших бурятских улуса: «Дыгэдо Ханхасан» (1896 г. – 18 построек, 44 жителя) и «Тожин Жибхэсун» (1896 г.- 4 постройки).

В 1893 году по долине Хилка прошли группы искателей железнодорожной трассы, руководимые Г.В. Адриановым. При проектировке линии Забайкальского участка Сибирской железной дороги посредине хилокского отрезка предусматривалось устройство крупной станции с основным локомотивным депо и мастерскими. В последующем она должна была сыграть роль опорного пункта колонизации всего этого региона, богатого плодородными землями, лесом, полезными ископаемыми. Уже в 1894 году, на плане прокладки Забайкальской ж.д. станция получила название «Хилок» по имени урочища, расположенного в данной местности.

Первые строители дороги появились здесь в конце лета 1895 года, а через год были возведены первые казённые бараки и возник частный посёлок. В 1897-98 гг. в Хилке построили первую в крае железнодорожную Николо-Александровскую церковь. К началу эксплуатации Забайкальской ж/д действовало основное паровозное депо, мастерские, другие службы и размещалась временная больница с приёмным покоем.

Во время первой российской революции в Хилке сложился крупнейший в Забайкалье очаг забастовочного движения, жесточайшим образом подавленный карательными экспедициями. Об этом времени свидетельствуют два памятника, находящиеся на месте казни и на могиле расстрелянных забастовщиков.

В 1910 г. Хилок являлся самым крупным из вновь основанных в Забайкальской области железнодорожных посёлков с населением 3 238 жителей, 50 торговыми заведениями, кожевенным заводом и мелкими мастерскими. Жители были заняты обслуживанием железной дороги, ремёслами, торговлей, лесными промыслами.

В дальнейшем посёлок постепенно приобрёл вес не только как железнодорожный узел, но и как административная единица. В 1916-18 и 1920-26 гг. он был центром Хилокской волости. Отсюда, по проложенному австро-венгерскими военнопленными тракту, люди ехали на курорт Ямаровка.

В 1920-е годы в посёлке организовали профтехшколу, положившую начало Хилокскому среднему профессиональному училищу. В 1926-32 город был районным центром, а 9 января 1929 года административная комиссия при Президиуме ВЦИК утвердила Хилок рабочим посёлком.

В годы войны более 300 жителей Хилка отдали свою жизнь в боях за Родину, а в самом посёлке размещались эвакогоспитали №№ 1839 и 1937. С 1930-х по 1950-е годы в Хилке базировалось Хилокское отделение Забайкальской ж.д., а также действовала база снабжения шумиловских оловянных рудников, находившихся в верховьях р. Чикой, связь с которыми в летний период осуществлялась с местного аэродрома. Посёлок начал значительно меняться в плане благоустройства в конце 1940-х годов, что было отмечено присвоением ему статуса города Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 731 от 12 июля 1951 года.

В 1973 году Хилок вновь стал центром восстановленного Хилокского района. В 70-е годы в Хилке возведены кварталы многоэтажных домов, заасфальтированы дороги. По итогам социалистического соревнования городу трижды вручалось переходящее Красное Знамя Совета министров РСФСР и ВЦСПС. В 90-е годы население работало на железнодорожных предприятиях, лесокомбинате, в зверосовхозе и других организациях.

К 1991 году здесь было 13 882 человек населения, действовали многочисленные ж/д предприятия, совхоз «Дайгурский», лесокомбинат, зверосовхоз, ряд других предприятий и организаций; насчитывалось 2 больницы, ДК, 2 кинотеатра, 7 библиотек, 4 общеобразовательных школы, школа-интернат, 8 детсадов, профтехучилище № 3, 2 спортивных, музыкальная и художественная школы, 13 памятников истории, 4 общественных музея.

На начало XXI в. население города занято на ж/д предприятиях, в ряде обществ с ограниченной ответственностью и акционерных, частных предприятиях, крестьянско-фермерских и индивидуальных хозяйствах. Изменения произошли в системе общего образования - сохранились 3 средних, неполная средняя, начальная школы; осталось 3 детских сада и появился Центр помощи семье и детям. Существует муниципальный районный краеведческий музей и 5 общественных музеев.

# 3. Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования

#### 3.1 Природные условия

##### 3.1.1 Рельеф

Рельеф поселения среднегорный. Преобладают горы средней высоты, высоты над уровнем моря колеблются от 800 до 1580 м.

С востока на запад по землям района тянутся горные хребты: Цаган-Хуртей (высшая точка в пределах района г. Шантой - 1547 м), Яблоновый (г. Кусотуй - 1681 м) и Малханский (отметка 1730 м). Хребты почти параллельны относительно друг друга и ориентированы в основном с юго-запада на северо-восток. Склоны возвышенностей иногда имеют крутизну до 40° и более и заканчиваются то перевалами, то резкими скалистыми гребнями и нередко ровными платообразными поверхностями. Иногда можно встретить озерные впадины. У подошвы склоны в основном пологие и постепенно сливаются с днищем долин, которые подняты на высоту в среднем 800-900 метров. Горные массивы сложены породами, на 70% имеющими возраст 1,5-2 млрд. лет. Межгорные впадины заполнены, главным образом, песчаниками и глинами юрского, мелового и кайнозойского возрастов, что свидетельствует о неоднократном наступлении древних морей на данную территорию. Как следствие, в районе имеется несколько мест, где палеонтологи находят остатки юрской и более поздней флоры и фауны (Тигнинский и Буртуйский угольные разрезы).

Современное развитие рельефа поселения происходит в основном под воздействием внешних (экзогенных) сил и процессов. Одну из ведущих ролей среди экзогенных процессов играет деятельность водных потоков. Основные формы рельефа, образуемые при этом, - речные долины. Такой рельеф называют эрозионным. В долине реки Хилок на территории района в результате этих процессов образовались широкие аккумулятивные речные террасы.

К эрозионной также относится деятельность временных водных потоков (дождевых и талых вод), которые образуют овраги и промоины. Промоины и овраги на территории района образуются в долине реки Хилок и его притоков, на лесных вырубках, в местах с высокой степенью хозяйственного освоения.

Территория поселения относится к Центральному району прерывистой многолетней мерзлоты. В связи со значительным распространением в районе многолетней и сезонной мерзлоты также рельефообразующее значение имеют мерзлотные (криогенные) процессы, которые образуют гидролакколиты (бугры пучения), наледи и другие криогенные морфоструктуры.

Нельзя также забывать и о воздействии на рельеф человека. В процессе своей деятельности человек создает различные формы рельефа. Это огромные карьеры и котловины, вырытые при открытой добыче полезных ископаемых (например, на месте Тарбагатайского месторождения бурого угля). Это интенсивные рубки леса, которые приводят к нарушению целостности почвенно – растительного покрова и усилению эрозионных и эоловых процессов.

Рельеф Хилокского района оказывает большое влияние на климат, растительность, почвы и другие компоненты природы, а также на человека и его хозяйственную деятельность. Поскольку земная поверхность района приподнята, по сравнению, например, с Западно-Сибирской низменностью, то климат формируется более холодный, чем в одноширотных местах. Хребты района оказывают воздействие на атмосферную циркуляцию, на распределение осадков, на направление течения рек и многое другое.

##### 3.1.2 Климат

Территория Хилокского городского поселения относятся к Тувино-Бурято-Монгольской провинции, к округу Хентэй-Чикойского нагорья. Как общие характерные особенности климата Хентэй-Чикойского нагорья следует отметить: очень сухую прохладную и ветреную весну, сравнительно небольшое годовое количество осадков (около 300 мм), малоснежную зиму. Основное количество осадков, около 90% годовой нормы, выпадает в теплый период, главным образом с июля по август. Среднегодовая температура составляет – 4,2º, снежный покров около 10 см, продолжительность вегетационного периода 130-140 дней.

Климат района расположения Хилокского городского поселения резко континентальный. По суровости и сухости зимы территория района близка к Якутии. Климат характеризуется продолжительной, морозной, малооблачной, безветренной зимой, его особенности определяются географической широтой, солнечной радиацией (энергией), характером подстилающей земной поверхности и атмосферной циркуляцией. Значительную роль в погодо- и климатооб-разовании играют мгновенные циклоны и антициклоны, которые могут существовать в течение нескольких сроков наблюдений или суток. Северные и северо-западные (так называемые «ныряющие») циклоны зимой разрушают приземную инверсию и повышают температуру за сутки на 20° и более. Весной с северо-западными циклонами связаны штормы, к которым относятся ветры со скоростью 21-24 м/с, шквалы (кратковременные, порывистые с изменениями направлений ветры, скорость которых достигает 20-30 м/с), снежные поземки, метели, бури, пыльные поземки и бури, особенно на юго-востоке области. С этими циклонами связан возврат холодов, а с юго-западными - возрастание скорости ветра, выпадение существенных осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Летние северо-западные циклоны вызывают понижение температуры, облачные, пасмурные и дождливые погоды с несущественными осадками, а южные и юго-западные - те же погодные условия, что и северо-западные, но с большим количеством осадков и значительными изменениями температур. Смещающиеся антициклоны в различные сезоны по-разному влияют на погоду и климат. Особенно заметно воздействие северных и северо-западных, вызывающих понижение температуры, зимних и предвесенних юго-западных и западных антициклонов, с которыми связаны вынос теплого воздуха, формирование оттепелей. Устойчивые летние антициклоны - причина проявления засух. Внутриматериковое положение и синоптическая ситуация с антициклоническими условиями - причины господства в течение года умеренного континентального воздуха, который содержит мало водяных паров, поэтому внутримассовые осадки невелики. Большая часть осадков связана с прохождением циклонов. Основная их масса (90-95% годовой суммы) выпадает в теплый период - с апреля по октябрь. В годовом ходе зимой отмечается в несколько раз меньше осадков по сравнению с летом. Характерная особенность - значительный диапазон колебаний годовых сумм осадков. Среднегодовое количество осадков 405 мм. Наибольшее количество осадков приходится на август. Зима холодная, до -55°. Лето жаркое, до +43°.

Начало зимы в районе приходится на конец октября – начало ноября, а конец – на последние числа марта – начало апреля. Зимой преобладает морозная, сухая, малооблачная, безветренная, малоснежная погода. Атмосферные осадки, выпадающие в зимний период, связаны со смещением на Восточное Забайкалье циклонов с запада и северо-запада Сибири. В отдельные месяцы зимнего периода отмечаются похолодания и потепления. Дневная температура воздуха во время оттепелей повышается иногда до положительных значений, что вызывает образование капели.

Весна начинается в начале апреля и заканчивается в конце мая. Весна, довольно холодный и самый ветреный сезон года, характеризуется неустойчивостью погодных условий. Весенняя активация циклонической деятельности приводит к возрастанию скорости ветра, выпадению осадков в виде дождя и мокрого снега, возникновению штормов и метелей, часто наблюдаются сильные ночные заморозки.

Лето начинается в конце мая - начале июня. Первая половина обычно засушливая и малооблачная, в отдельные периоды выпадают ливневые осадки. В некоторые годы случаются интенсивные засухи. Вторая половина лета – конец июля и август – часто облачная, пасмурная и дождливая.

Осень устанавливается в последних числах августа – начале сентября, а оканчивается в конце октября. В некоторые годы сентябрь является периодом теплой, сухой и безветренной погоды, так называемым «бабьим летом». Однако в целом осень – более холодный сезон года, чем весна.

Во все сезоны года при смене циклональной погоды на антициклональную и наоборот происходят резкие перепады суточных температур и давления воздуха, изменение погод со штормовыми ветрами на безветренные. Все это приводит к отрицательным изменениям в организме у людей с хроническими заболеваниями сердечно – сосудистой системы, органов дыхания и создает возможность проявления простудных заболеваний. Эти явления чаще всего происходят зимой и весной.

Территория Хилокского городского поселения, как и вся Читинская область, относится к зоне рискованного земледелия. Это обусловлено рядом причин: летом и осенью возможны заморозки, губящие сельскохозяйственные культуры; недостаток влаги в первой половине лета замедляет вегетацию растений, а избыток ее во второй – затрудняет созревание культур и уборку урожая; сильные весенние ветры сдувают с полей верхний слой почвы; ливневый характер летних дождей также способствует сносу верхнего плодородного слоя почвы. Но, несмотря на не очень благоприятные климатические условия, повсеместно в районе выращиваются картофель и другие овощи.

##### 3.1.3 Геологическое строение

Восточное и Юго-восточное Забайкалье отличается сложностью и разнообразием устройства земной поверхности. Это предопределяется неоднородностью геологического строения, длительной и неоднозначной историей развития рельефа, а также сочетанием активных современных эндо- и экзогенных процессов. По геоморфологическому районированию в пределах Восточного Забайкалья выделено шесть геоморфологических областей. Хилокское поселение входит в самую большую по площади область Забайкальского среднегорья. Хребет Цаган–Дабан огибает район с северо-запада, а на территорию района заходит восточная часть Заганского хребта и западная часть хребта Цаган-Хуртей. Так же на территории района начинается самый длинный во всем Забайкалье хребет – Яблоневый, который начинается от правобережья низовьев реки Унго – левого притока Хилка. Его наибольшая высота на территории района – 1678 метров (гора Кусотуй) на границе Петровск-Забайкальского и Хилокского районов.

В долине реки Хилок и его притока Тугнуя расположены впадины забайкальского типа – Малетинская и Тугнуйская, в которых распространены мезозойские и средне- и верхнеплейстоценовые отложения. Они представляют собой озерно-аллювиально-пролювиальные отложения древних долин. Значительные мощности и площадное распространение этих отложений свидетельствуют о хорошо развитой гидросети того времени. Они обычно расположены на поверхностях с абсолютными высотами 800-900 метров. Верхнеплейстоценовые современные отложения слагают вторую и кое-где третью надпойменные террасы Хилка, Баляги и в меньшей степени Тугнуя. Мезозойские отложения местами углифицированы.

##### 3.1.4 Гидрография и гидрология

Территория Хилокского поселения относится к бассейну озера Байкал и характеризуется развитой сетью рек и ручьев, входящих в водосбор реки Хилок, которая является притоком реки Селенга. Внутренние воды района представлены, в первую очередь, рекой Хилок и ее притоками, а также немногочисленными мелкими озерами и небольшими участками заболоченных земель.

Река Хилок – один из наиболее крупных притоков реки Селенги, которая, в свою очередь, является одним из крупнейших притоков озера Байкал. Хилок берет свое начало из озера Шакшинское и впадает в реку Селенга справа на 242-ом километре от ее устья. Длина реки составляет 840 километров, площадь водосбора – 38500 квадратных километров, в том числе – в пределах Читинской области, длина – 720 км., площадь водосбора – 25700 км2. Общее падение реки - 440 метров, средний уклон – 0,52%. Величина годового стока - 2,17 км3 (или 68,7 м3/сек.). Хилок имеет 139 притоков и 1752 озера на водосборе.

Модуль стока низкий, что связано с относительно небольшой суммой осадков (400 мм) и повышенным испарением (396 мм/г). Сток дождевых паводков преобладает над стоком весеннего половодья. На период половодья приходится около 20% годового стока, на время дождевых паводков – около 60%. Объем стока осенне – летней межени достигает 14-18%, а сток зимней межени мал – около 2%.

В период вскрытия на реках нередко образуются заторы – нагромождения льдин в русле, где есть острова, крутые излучины. Заторы льда вызывают резкое повышение уровня воды, выход её на поймы и подтопление населённых пунктов. На реке Хилок заторы составляют 10-45%. Наводнения в основном приходятся на весенний период.

Общая минерализация воды по средним многолетним показателям колеблется в пределах 85-191 мг/л. и нарастает от весны или лета к осени и зиме.

По содержанию в воде специфических компонентов река Хилок характеризуется как умеренно загрязненная и имеет III класс качества воды.

Отмечается повышение уровня загрязнённости речных вод во время паводка, что обусловлено увеличением антропогенной нагрузки на реку за счет смыва загрязняющих веществ с прилегающих территорий.

Озера на территории Хилокского городского поселения – как правило, пойменные и старицы в бассейне реки Хилок. Озера мелководные, небольшие по площади; берега преимущественно низкие и пологие, местами болотистые. Все озера удалены от населённых пунктов. Используются озера, главным образом, как места отдыха населения, места рыбной ловли. Наиболее популярны – Чёрное, Каменное, Цаган-Нур, Глазуново и другие.

Болота на территории поселения занимают сравнительно малые площади (не более 7% от общей площади территории). В их распространении прослеживается определенная закономерность, обусловленная местными почвенными и гидрогеологическими условиями (котловинный характер рельефа, обилие и застой паводковых вод, наличие многолетней мерзлоты). Болота приурочены к днищам падей и характеризуются мелкоконтурностью. Наиболее распространены низинные (эвтрофные) болота.

Болота в поселении, как правило, сфанговые, в которых преобладает мох «сфагнум». Толщина торфа небольшая и редко превышает 30 сантиметров.

К внутренним водам также относятся и подземные. Подземные воды, являясь одним из важнейших компонентов геологической среды, играют особую роль в жизни современного общества.

Подземные воды, как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют ряд преимуществ перед поверхностными. Они, как правило, характеризуются более высоким качеством и не требуют дорогостоящей очистки, лучше защищены от загрязнения и испарения.

Подземные воды в районе имеют малую степень минерализации. Часты выходы подземных вод на поверхность в виде ключей и родников.

Внутренние воды имеют большое значение в жизни населения поселения. Они используются и в хозяйственно-бытовых нуждах и в промышленности. В настоящее время в районе и непосредственно в поселении активно проводится работа по очистке вод.

##### 3.1.5 Ландшафт

Рельеф района среднегорный. С востока на запад по землям района тянутся горные хребты: Цаган-Хуртей, Яблоновый и Малханский. Хилокская впадина относится к впадинам забайкальского типа, расположена между хребтом Цаган-Хуртей (с севера) и Яблоневый (с юга). Как современная морфоструктура Хилокская впадина начинается на западе от окрестности села Сосновка и до г. Хилок имеет юго-восточное направление; от г. Хилок приобретает сначала субширотное, а далее северо-восточное.

Общая протяженность Хилокской впадины составляет 100 км при ширине 2-3 до 10-15 км. В геологическом отношении в указанных выше границах расположены две впадины: на западе Хилокская, к востоку она как бы вклинивается в Неметейскую. По геологическому строению первая является седиментационной, сложенной нижнемеловыми отложениями с проявлениями бурого угля, цеолитов и фосфоритов.

Вторая относится в к тафровпадинам, содержащим осадочные и базальтоидные формации средне-верхнеюрского возраста. В обеих впадинах верхнемезозойские формации перекрыты сверху кайнозойскими континентальными отложениями сравнительно небольшой мощности.

Заложение впадины относится к мезозою, дальнейшее формирование в неоген-четвертичное время происходило под воздействием неотектонических движений в Хилок-Витимской структурно-формационной зоне.

Наименьшие абсолютные отметки днища впадины, определяемые по урезу р. Хилок, составляют от 865 м на восточной окраине и 780- на западной. Характер сочленения бортов впадины со склонами окружающих хребтов преимущественно плавный.

Склоны возвышенностей иногда имеют крутизну до 40° и более и заканчиваются то перевалами, то резкими скалистыми гребнями и нередко ровными платообразными поверхностями. Иногда можно встретить озерные впадины. У подошвы склоны в основном пологие и постепенно сливаются с днищем долин. Горные массивы сложены породами, на 70% имеющими возраст 1,5-2 млрд. лет. Как следствие, в районе имеется несколько мест, где палеонтологи находят остатки юрской и более поздней флоры и фауны (Тигнинский и Буртуйский угольные разрезы).

Основные ландшафты – луговые равнины, сосновые боры, переходящие вверх по склонам в горную тайгу.

##### 3.1.6 Инженерно-геологические условия

Вся территория Хилокского городского поселения, как и Забайкалья в целом, принадлежит к числу сейсмичных районов. Наиболее сейсмоактивной морфоструктурой является Байкальское сводовое поднятие, а в нем - пояс рифтовых впадин. Показателем повышенной сейсмичности этой зоны являются следы грандиозных сейсмических катастроф недавнего геологического прошлого, а также землетрясения 1829, 1862, 1950, 1957, 1967 гг. силой в 9-10 баллов. Ежегодно в Забайкалье регистрируется большое количество землетрясений меньшей силы.

Основная часть эпицентров располагается в зонах активизированных глубинных разломов, ограничивающих рифтовые впадины. Эпицентры сильных землетрясений располагаются неравномерно. Они концентрируются в районе Тункинских впадин, на среднем и южном Байкале до Черской впадины, в Приолекминской части Станового разлома. Особенность этой территории в общей системе Байкальского рифта состоит в том, что область повышенной сейсмичности здесь наиболее широка и распадается на ряд (до пяти) параллельных полос северо-восточной ориентации. В частности, очень четко выражена линейная полоса эпицентров вдоль юго-восточного борта Баргузинской впадины.

«Живая» (голоценовая) тектоника и сейсмичность горного пояса Забайкалья контролируется активизированными разломами. Это крупные, частью глубинные, долго- и сложноживущие системы разрывов.

Морфологические зоны активизированных разломов представляют собой протяженные (сотни километров) линеаменты, состоящие из отдельных кулис (сбросы, взбросы с небольшой сдвиговой составляющей).

В геологическом строении территории поселения принимают участие разновозрастные осадочные, вулканогенные и интрузивные образования, среди которых наиболее широко распространены гранитоиды. Здесь установлены геологические образования всех систем - от архея до голоцена включительно. Среди них площадь распространения осадочных пород, за исключением рыхлых четвертичных отложений, незначительна. Доля осадочных пород от Байкальской рефтовой зоны увеличивается в направлении с севера и северо-запада на юг и юго-восток и по направлению к Сибирской платформе. В этих же направлениях в общем меняется степень метаморфизма и дислоцированности пород.

В миогеосинклинальном поясе породы в целом менее метаморфизованы и представлены терригенно-карбонатной рифейской формацией. Магматические породы в этом поясе распространены незначительно. Рифтовые впадины вмещают толщи неогенового и четвертичного возраста, достигающие мощности 1500-4000 м и более, и подразделяются на два структурных яруса: неогеновый и четвертичный. Неогеновый ярус сложен осадками миоцен-плиоценовой угленосной формации, в отдельных впадинах установлена плиоценовая красноцветная молассовая формация. Мощность четвертичного яруса, основная часть разреза которого сложена плейстоценовыми полигенетическими песками, достигает 400-500 м.

Среди экзогенных процессов наиболее существенное значение для инженерно-геологической оценки территории имеют мерзлотные, гравитационные, селевые явления и карст. Развитие многих из этих процессов предопределено выветриванием горных пород.

Рассматриваемая территория неоднородна по природным условиям. Отдельные ее районы существенно отличаются по геоморфологическим, ландшафтным, геологическим и другим особенностям, однако всю территорию можно рассматривать как единый природный комплекс, характеризующийся общими чертами, которые следует учитывать при проведении сейсмического микрорайонирования.

Большая часть территорий имеет резко пересеченный горный рельеф. Равнинных участков мало и все они приурочены к межгорным впадинам. Наличие мощных толщ рыхлых отложений (более 400-500 м) способствует затуханию сейсмических колебаний и, как следствие этого, изменению интенсивности землетрясений на поверхности.

Повсеместно отмечается преобладание магматических пород над осадочными. Особенно большие площади заняты гранитоидами. Наиболее благоприятными в сейсмическом отношении являются невыветрелые и слабовыветрелые скальные грунты.

Широко распространены многолетнемерзлые породы, значительна глубина сезонного промерзания грунтов.

Для крупных промышленных центров региона характерно развитие на их территории процессов подтопления и затопления, связанных с влиянием активного хозяйственного освоения территории.

#### 3.2 Природные ресурсы территории

##### 3.2.1 Почвы

Почвы развиты преимущественно на маломощном хрящеватом щебенистом элювии и эллюво-делювии массивно-кристаллических пород. В почвенном покрове поселения выделяются три подпочвенные зоны, приуроченные к растительным подзонам верхней, средней и нижней тайги.

Подзона верхней тайги (1100 м и выше) представлена горно-подзолистыми и иллювиально-гумусово-железистыми почвами на маломощных, щебенистых отложениях. Большая часть территории лесничества входит в подзонусредней тайги (900-1100 м). Здесь почвенный покров представлен сочетанием горно-подзолистых почв на более легких породах и горно-таежных-мерзлотных торфянисто-глеевых почв на породах более тяжелого механического состава. Довольно большое распространение имеют горные, скрытоподзолистые почвы. По долинам и в средней тайге распространены мерзлотные перегнойно-глеевые и болотные почвы с близкой мерзлотой.

Их формирование происходило под воздействием своеобразных природных условий: близкое залегание коренных пород, наличие многолетней и длительно – сезонной мерзлоты, широкое распространение золовых и эрозионных процессов.

Горные мерзлотно-таёжные типичные оподзоленные почвы сформировались здесь под покровом лиственничной тайги с примесью березы. Почвенный профиль представляет собой бурую толщу с кислой реакцией почвенного раствора. Горные мерзлотно-таёжные оподзоленные почвы в сельскохозяйственном производстве практически не используются.

Мерзлотные лугово-черноземные почвы поселения встречаются в долине реки Хилок. Содержание гумуса в этих почвах небольшое – 5-7%. По механическому составу преобладают суглинистые. Лугово-черноземные почвы в большей части распаханы, остальные используются в качестве сенокосов и выпасов.

Преобладающими породами в поселении являются граниты и породы гранитовой группы. Продукты выветривания именно этих пород и являются основным материалом в составе мелкоземистых толщ.

##### 3.2.2 Растительный мир

Растительность территории Хилокского городского поселения отличается большим разнообразием. Самыми распространенными в поселении являются бореальные (таёжные) и бореально-суббореальные (подтаёжные) группы типов ландшафтов.

Здесь господствуют светлохвойные (сосновые) леса, однако в долине реки Хилок встречаются участки тёмнохвойной тайги. Так же на дренированных участках речной долины встречаются участки осоково-разнотравных лугов. Но леса в районе являются господствующим типом растительности. Господствующая порода – сосна. Из лиственных – береза. Лиственичные леса занимают наиболее увлажнённые местообитания.

Ассоциации сосновых боров приурочены к сухим местообитаниям. В их травостое иногда отмечается участие степных видов, что объясняется соседством степных экосистем.

Тёмнохвойная тайга занимает незначительные ареалы преимущественно приводораздельных поверхностей Малханского хребта и представлены чистыми кедрачами, лиственнично-кедровыми, елово-кедрово-пихтовыми лесами.

Кедр – ценная порода, запрещенная к вырубке. Кедровые леса – это настоящее богатство наших краев. Кедровый орех состоит на 60% из жиров, на 16% - из белка, на 12% - из углеводов, чем очень полезен для человека. Также кедровый орех – это питательный корм для зверей и птиц.

Среди не древесной растительности лесов следует отметить бадан – многолетнее растение, встречающееся в кедровых лесах. Бадан используется в фармацевтике. А также, так как его корневища и листья содержат дубильные вещества, его используют в дубильно-экстрактной промышленности.

Из лекарственных растений на территории поселения также следует отметить бруснику, листья и плоды которой заготавливают и весной (апрель, май) и осенью (сентябрь), а также шиповник (на опушках и берегах рек), плоды которого заготавливают в августе-сентябре. Также в районе встречаются шлемник байкальский, мята, зверобой оттянутый, сон-трава. Накоплению в них биологически активных веществ, в немалой степени способствовали суровые климатические условия.

Есть в тайге еще одно удивительное растение, из которого получается прекрасный чай. Это даже не растение, а гриб, который растет на березе. Называется он чагой. Растет чага, как иногда и опенок, на живом стволе березы. Березу этот гриб постепенно убивает. Сам он тоже погибает. Но перед смертью, первый и последний раз в жизни, дает огромное количество спор. Их разносит ветром и, если они попадают в ранку на стволе целой березы снова начинает расти чага.

В лесу можно встретить голубику, бруснику, чернику, землянику, жимолость, костянику, дикую смородину и черемуху. В диких ягодах больше полезных веществ, чем в культурных.

Из грибов – рыжики, грузди, маслята, опята, рядовки, сыроежки и многие другие. Конечно же, король среди грибов – это рыжик. По калорийности он равен хлебу, по содержанию минеральных солей – первосортным овощам, а по белкам и аминокислотам – мясу и рыбе.

Декоративные растения – рододендрон даурский, таволга. Из травянистых к красивоцветущим относятся: лилия даурская, купальница, колокольчик крупноцветковый. Встречаются ценные медоносы: клевер, горошек, кипрей, малина.

Луговые сообщества на территории городского поселения занимают, как правило, пойменные участки долины реки Хилок и ее притоков. Это луга с плодородными пойменными почвами и представлены мелкозлаковыми (монгольскополевицевыми и луговомятликовыми), злаково-бобовыми, злаково – разнотравными и крупноразнотравными (с доминированием лесных видов) луговыми сообществами.

Также можно выделить так называемые остепнённые луга, которые занимают более возвышенные сухие и теплые редко заливаемые участки пойм. В травостое характерно присутствие лугово-степных и степных видов. Среди них можно выделить разнотравно-злаковые луга, встречающиеся по долинам реки Хилок. Они занимают здесь наибольшие площади и чаще всего используются как пастбищные угодья.

Важное значение имеет тот факт, что луговая растительность выполняет почвозащитную функцию за счет многолетников, которые образуют дерновинный слой и тем самым препятствуют смыву почв.

Незональная растительность представлена долинными и приречными ленточными лесами, зарослями кустарников, лугами, болотами, водной и прибрежной растительностью.

Болота на территории поселения занимают сравнительно малые площади. Болотные экосистемы – это участки высокой биологической продуктивности. Для них характерны специфические виды флоры и фауны.

Болота и переувлажненные земли являются местом произрастания редких и охраняемых видов растений (например, лилия пенсильванская или даурская на заболоченных берегах реки Хилок), лекарственных растений и ягод (клюква мелкоплодная, багульник болотный). Следовательно, болота играют важную роль в поддержании стабильности биосферы как хранилище генофонда специфической гидрофильной флоры и своеобразных ассоциаций.

Так же в виде «островов» встречаются степи (на склонах южных частей хребтов Цаган-Хуртей, Яблоневый, Заганский, Малханский). Большая часть степных участков уничтожена сельскохозяйственной деятельностью человека. Оставшиеся территории используются в основном как пастбища.

##### 3.2.3 Животный мир

Природные условия Хилокского городского поселения благоприятны для существования различных животных. Наличие лесов предоставляет много укрытий для животных. Корм обилен и доступен.

Для наших лесов характерно ярусное распространение животных: одни обитают в кронах деревьев, другие в кустарниках и подлеске, некоторые ведут наземный образ жизни.

В тайге преобладают крупнокопытные, такие, как лось, изюбр, косуля. По каменистым россыпям высоко в горах и на скалах можно встретить кабаргу. Ни для соболя, ни для лисы – своих главных врагов, она здесь недоступна. Кабарга небольшого роста. Вес – 15 кг, длина тела – 1 метр (самый мелкий представитель копытных).

На голени кабарги есть железа, которая выделяет так называемый «запах страха» (сигнал тревоги). Голенная железа есть у всех кабарог, а вот мускусная только у самцов. Это душистое вещество красного или черного цвета – мускус. Издавна «струю кабарги» использовали арабские и тибетские лекари в медицине. Ценится она и сейчас. Европейские парфюмеры даже добавляют ее в духи. Из-за этого кабаргу беспощадно истребляют.

Широко распространены в тайге грызуны и зайцеобразные (белка, бурундук, летяга, мыши, заяц – беляк). Многие из них служат кормом для соболя (в районе его небольшое количество) и других мелких хищников из семейства куньих (горностай, ласка, колонок). Крупные хищники: рысь, волк, росомаха. Встречается в районе и бурый медведь.

Охотничье-промысловая птица, которую в народе называют «боровой дичью» также отличается разнообразием. Это – куропатки, глухари, тетерева, рябчики. Типичными птицами таежной зоны являются дятлы, рыжая овсянка, поползень, кукушка и другие. В кронах и на стволах деревьев разыскивают корм и устраивают гнезда многие насекомоядные птицы (например, кедровка питается исключительно семенами деревьев). Мелкие птицы и грызуны – пища хищников (филина, ястреба).

Видовой состав птиц зимней тайги беднее, чем летней, так как только некоторые виды могут найти себе корм в это время года. Большинство из них улетают или откочевывают южные районы. Некоторые лесные виды на это время переселяются поближе к человеческому жилью. Это большие синицы, дятлы, серые и обыкновенные снегири.

Рептилии в тайге немногочисленны, изредка здесь встречаются обыкновенная гадюка или живородящая ящерица.

Фауна насекомых представлена, главным образом, видами, питающимися листьями, хвоей и древесиной деревьев и кустарников, а также их хищниками и паразитами. Среди хвое- и листо-грызущих видов насекомых наиболее важную роль в экосистемах играют гусеницы бабочек (пядениц, листовёрток). Многие насекомые живут в древесине и под корой деревьев. Чаще других здесь можно встретить личинок жуков дровосеков (усачей), короедов и златок. Некоторые из лесных видов способны давать массовые вспышки численности, вызывая гибель листьев и хвои. Численность растительноядных насекомых регулируется хищниками (муравьями, божьими коровками), а также насекомоядными птицами. Опасными обитателями тайги являются иксодовые клещи – переносчики клещевого энцефалита.

Водная фауна рек и озер района представлена лососевыми и хариусовыми видами при явном доминировании ленка. Широко распространены: чебак, карась, окунь, щука обыкновенная, встречаются обыкновенный таймень, байкальский осётр.

В водоемах развиваются личинки многих насекомых, их взрослые особи умеют хорошо летать и способны расселятся в другие водоемы (личинки комаров, стрекоз и другие).

Долины рек и озер служат основными миграционными путями для многих перелётных птиц, большая часть которых относится к числу водоплавающих и околоводных. Многие из них во время пролёта задерживаются на водоёмах, собираясь большими стаями. Это, прежде всего хохлатые чернети, кряквы, шилохвосты, гуси-гуменники.

В засушливые годы уровень воды в водоемах понижается, что приводит к резкому сокращению численности как пролётных, так и гнездящихся особей. Хозяйственная деятельность человека и бесконтрольная охота привели к практически полному исчезновению некоторых видов животных. Многие представители животного мира относятся к редким и исчезающим видам. На территории Хилокского городского поселения можно встретить следующих животных, занесённых в Красную книгу Читинской области: даурский ёж, красный волк, речная выдра, кот манул, монгольский сурок.

##### 3.2.4 Минеральные ресурсы

Непосредственно на территории Хилокского городского поселения основными природными ресурсами на данный момент является лесной массив, который с каждым годом неуклонно сокращается.

##### 3.2.5 Рекреационные ресурсы

Рекреационными ресурсами являются части природных и культурных ресурсов, обеспечивающие отдых как средство поддержания и восстановления трудоспособности и здоровья людей. К таковым обычно относят природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, растительный и животный мир, водоемы), культурно-исторические памятники, населенные пункты, уникальные технические сооружения.

На территории Хилокского городского поселения в настоящее время отсутствуют объекты рекреационного комплекса.

Сфера туризма и рекреации на территории поселения развивается недостаточно активно. Между тем развитие туризма может дать поселению дополнительные рабочие места в условиях финансового кризиса, позволит серьезно увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, позволит рассчитывать на значительное увеличение инвестиционных предложений.

В настоящее время внутреннее туристское предложение в Хилокском поселении весьма ограничено и ориентировано на низкобюджетные группы потребителей из соседних регионов, а также на местных жителей. Объективно в поселении отсутствуют необходимые природные условия и уникальные объекты, способные привлечь не только иностранного, но и внутреннего туриста, располагающего высокими доходами.

Архитектурно-ландшафтный анализ территории Хилокского поселения показывает, что ее рекреационные ресурсы ограничены, но могут служить базой эпизодического и длительного отдыха населения.

На фоне возрастающей мобильности населения, надо отметить достаточно развитую структуру автомобильных дорог. Удобство транспортных связей - благоприятный фактор для реанимации объектов массового отдыха и рекреации.

Факторы, препятствующие повышению качества внутреннего туризма в Хилокском поселении:

- Стихийное развитие туристических территорий:

- отсутствие комплексного подхода к развитию привлекательных для туризма мест. Стихийное развитие ведет к неэффективному использованию ресурсов;

- стихийное использование туристических ресурсов в перспективе ведет к экологическим проблемам.

- Отсутствие воздушного сообщения:

- Низкий уровень сервиса:

- туризм в поселении занимает низкобюджетную нишу с минимумом сервиса, как следствие, отсутствует спрос на квалифицированный персонал;

- отсутствует система профессионального образования специалистов по туризму.

- Отсутствие опыта организации развития туризма в условиях рынка.

- Отсутствие стратегии развития туризма, в соответствии с которой туризм интегрировался бы в планы регионального социально-экономического развития в комплексе с развитием сельского хозяйства, лесной промышленности, транспорта, культуры и других сфер деятельности.

- Недостаточный учет социально-экономических интересов местного населения, заинтересованных туристских структур.

- Отсутствие механизма привлечения в сферу туризма инвестиций из региональных, российских, зарубежных источников.

Для обеспечения узнаваемости Хилокского городского поселения необходимы «знаковые объекты» – идеальное средство для привлечения внимания туристов.

В настоящее время туристическая инфраструктура утрачена. Значению восприятия поселения как привлекательного для туристических целей объекта мешают:

- отсутствие ориентированной на туристов материально-технической базы;

- неразвитость механизмов поддержки туризма на уровне района.

#### 3.3 Объекты культурного наследия

##### 3.3.1 Памятники археологии

Памятники археологии характеризуют многотысячелетний путь истории и развития человечества. Они являются не только значительной частью культурного наследия нашей страны, но и основным источником информации о дописьменной эпохе. Археологические объекты - своеобразная летопись древней и раннесредневековой истории для большинства регионов России и Сибири, без знания которой невозможна работа по сохранению отечественной и мировой культуры.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов РФ), объектами археологического наследия являются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, главным или одним из главных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

Основные типы памятников археологии: городища; древние места захоронений; остатки поселений, укреплений, производств, каналов, дорог; каменные изваяния; лабиринты; наскальные изображения; участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов и т.д. В отличие от других видов памятников истории и культуры, большинство объектов археологического наследия с трудом воспринимаются неподготовленным человеком и поэтому подвергаются наибольшему риску уничтожения в процессе хозяйственной деятельности. Этот риск усугубляется активизировавшимся в последние годы любительским кладоискательством.

В соответствии со ст. 18 федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», памятники археологии подлежат государственной охране с момента их выявления.

В соответствии со ст. 49 ФЗ № 73-ФЗ памятники археологии находятся исключительно в государственной собственности. В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, занятые памятниками археологии, ограничиваются в обороте и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В соответствии со ст. 99 ЗК РФ к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

В соответствии со ст. 33 ФЗ № 73-ФЗ, «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 10 Закона Забайкальского края от 18 декабря 2009 года №310-ЗЗК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Забайкальского края», решения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима должны быть согласованы с краевым органом охраны объектов культурного наследия Забайкальского края.

В соответствии со ст. ст. 35, 36, 38, 46, 52, 53 ФЗ № 73-ФЗ проведение землеустроитель-ных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается. Границы защитной зоны памятника устанавливаются на расстоянии 50 м. Использование земельного участка, занятого памятником археологии, может проводить-ся только в строгом соответствии с требованиями ФЗ № 73-ФЗ.

В целях сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в соответствии со ст. ст. 30, 31, 33, 35, 36 ФЗ № 73-ФЗ; ст. 42 Закона РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры»; ст. ст. 27, 31 ЗК РФ; ст. ст. 5, 11, 18 ОЗ № 79-03 земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, а также документация, обосновывающая проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат обязательной историко-культурной экспертизе и согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия Забайкальского края.

Согласно Перечню объектов культурного наследия, расположенных в Хилокском районе, по состоянию на 1.01.2013 г. на территории МО Хилокское городское поселение расположены следующие:

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Тип памятника | Место расположения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание, в котором в 1917-1918 гг. размещался первый Хилокский Совет | Памятник истории | ул. Калинина, 33 |
| 2 | Здание, в котором в 1918-1920 гг. размещалась явочная квартира красных партизан Хилокского района | Памятник истории | ул. Крупской, 21 |
| 3 | Здание, в котором в 1918-1920 гг. размещалась явочная квартира подпольщиков и красных партизан Хилокского района | Памятник истории | ул. Калинина, 4 |
| 4 | Обелиск на братской могиле 8 участников революции 1905-1907 гг., расстрелянных карателями 18.02 (3.3).1906 | Памятник истории | Горное кладбище |
| 5 | Стела в память о 8 расстрелянных участниках революции 1905-1907 гг. (воздвигнута вместо памятника, стоявшего у скалы) | Памятник истории | Пос.Ямаровский, ул.Лесная (возле бывшего к/т Октябрь) |
| 6 | Обелиск в память 11 юных партизан, погибших 23 октября 1919 г. в пади Шара-Гынтей | Памятник истории | Площадь Борцов революции |
| 7 | Обелиск на братской могиле 7 хилокчан, погибших от рук семёновских карателей в 1919 г. под ст.Черновские копи и в Маккавеевском застенке | Памятник истории | Горное кладбище |
| 8 | Мемориальная плита на братской могиле 16 бойцов Красной Армии, умерших от ран в эвакогоспиталях №№ 1839 и 1937 г.Хилка в 1942-1946 гг. | Памятник истории | Площадь Борцов революции |
| 9 | Стела в память Героя Советского Союза Ф.М.Хлуднева | Памятник истории | Пос. Остров, средняя школа № 1 |
| 10 | Памятник-бюст Героя Советского Союза В.Г.Кочнева | Памятник истории | Профессиональное училище № 3 |
| 11 | Мемориальный комплекс – стела и скульптурная группа и фонтан – посвящённый хилокчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Памятник истории | Перекрёсток улиц Калинина и Первомайской |
| 12 | Памятник трудовой славы - паровоз Су - 215 - 68 с 3 мемориальными досками | Памятник истории | ул.Первомайская (возле переезда) |
| 13 | Часовня в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны. | Памятник истории | ул.Первомайская (возле ЗАГСа) |
| 14 | Памятник работникам паровозного депо Хилок, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Памятник истории | Возле административного здания подменного пункта |
| 15 | Памятник и остатки землянки на месте, где 23 октября 1919 г. погибли 11 юных партизан | Памятник истории | падь Шара-Гынтей в 22 км от центра города |
| 16 | Памятник "Крыло самолёта" на месте гибели в 1944 г. самолёта В-25 с группой инспекторов ВВС во главе с Героем Советского Союза В.И. Артамоновым. | Памятник истории | Урочище "Самолёт" в 53 км от центра города |

##### 3.3.2 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Для сохранения объектов культурного наследия рекомендуется паспортизация объекта, определение охранной территории, ее благоустройство, поддерживающие ремонты памятников.

- Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

- На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

- Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Забайкальского края – управлением по государственной охране объектов культурного наследия.

- Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии).

- информирование об обнаруженном объекте управлением по государственной охране объектов культурного наследия Забайкальского края.

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

- К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия

- Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия Забайкальского края.

- Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

- Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с краевым органом охраны объектов культурного наследия Забайкальского края.

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Забайкальского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

#### 3.4. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения

Раздел разработан на основе анализа «Программы социально-экономического развития городского поселения «Хилокское» Хилокского района на 2011-2020 годы» и информации, представленной службами администрации Хилокского городского поселения. Основу экономики поселения составляют предприятия по обслуживанию железнодорожной ветви, муниципальные учреждения, торговли, лесного промысла, сельскохозяйственные предприятия и фермерские (личные) подсобные хозяйства.

##### 3.4.1 Система расселения и демографическая ситуация

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал района. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития района: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

В целом динамика демографической ситуации в Хилокском районе совпадает с тенденциями демографического развития Забайкальского края – численность населения снижается медленными темпами. Численность населения Хилокского района в 2009 году (по состоянию на начало года) составляла 32313 человек. По сравнению с численностью населения района 2008 года показатель снизился на 284 человека, а по сравнению с численностью 2007 года – на 561 человека. Также снижается и доля населения Хилокского района в численности населения Забайкальского края: в 2007 году значение данного показателя составляло 2,93%, в 2009 году – 2,89%.

В следующей таблице, а также на рисунке представлена динамика численности населения Хилокского района.

Таблица 2

Динамика численности населения Хилокского района, на начало 2007-2010 гг.

| Муниципальное образование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хилокский район | 32874 | 32597 | 32313 | 31740 |

Рисунок 1. Динамика численности населения Хилокского района, на начало 2007-2010 гг.

В последние годы наблюдалась негативная тенденция сокращения численности постоянного населения: так, за период 2007-2009 годов численность населения снизилась на 1134 человека. Это связано, во-первых, со значительными миграционными потерями (миграционные потери населения составили 911 человек), во-вторых, с естественной убылью населения из-за превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (естественная убыль населения составила 223 человека).

В общей численности населения 21,3% составляют дети и подростки, 61,2% - граждане трудоспособного возраста и 17,5% - граждане старше трудоспособного возраста. Возрастная структура населения, во многом определяющая социально-демографические процессы, за последние три года изменилась следующим образом: численность детей и подростков снизилась на 101 человека, их доля в общей численности населения района возросла на 0,3 процентных пункта; численность лиц трудоспособного возраста сократилась на 969 человек, их доля в общей численности населения района уменьшилась на 1,4 процентных пункта; численность лиц старше трудоспособного возраста возросла на 213 человек, их доля в общей численности населения района увеличилась на 1,1 процентный пункт.

В следующей таблице представлена численность населения Хилокского городского поселения Хилокского района (увеличение за 6 лет составило 996 человек или 9,4%).

Таблица 3

Численность населения Хилокского городского поселения на начало 2007-2012 гг., чел.

| Муниципальное образование | Годы |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Итого по поселению | 10 598 | 10 449 | 10 292 | 10162 | 11500 | 11311 |

Рисунок 2. Динамика численности Хилокского городского поселения на начало 2007-2012 гг.

В 2007-2009 годах наблюдается тенденция увеличения рождаемости до 17,97 на 1000 человек, уменьшение смертности, что, в общем, не приводит к увеличению численности населения. Естественный прирост населения в 2009 году составил -3 человека. Средняя продолжительность жизни в поселении в 2009 году составила 59,5 года (по району – 60 лет).

Таблица 4

Показатели воспроизводства населения городского поселения «Хилокское»

| Показатели | Единица измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившиеся | человек | 158 | 173 | 156 | 185 | 190 | 142 |
| Умершие | человек | 202 | 206 | 190 | 199 | 187 | 178 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | человек | -44 | -33 | -34 | -14 | 3 | -36 |
| Общий коэффициент рождаемости | на 1000 чел. | 14,9 | 16,6 | 15,2 | 18,2 | 16,5 | 12,6 |
| Общий коэффициент смертности | на 1000 чел. | 19,1 | 19,7 | 18,5 | 19,6 | 16,3 | 15,7 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 чел. | -4,2 | -3,2 | -3,3 | -1,4 | 0,3 | -3,2 |
| Приехало | человек | 85 | 55 | 66 | 31 | 140 | 129 |
| Уехало | человек | 190 | 170 | 162 | 111 | 237 | 211 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) | человек | -105 | -115 | -96 | -80 | -97 | -82 |
| Коэффициент миграционного прироста | на 1000 чел. | -9,9 | -11,0 | -9,3 | -7,9 | -8,4 | -7,2 |

Среди основных причин смерти населения городского поселения «Хилокское» болезни системы кровообращения, вызываемые употреблением алкоголесодержащих жидкостей, которые занимают первое место, второе место – новообразования, на третьем месте – гибель в результате дорожно-транспортных происшествий.

Не смотря на некоторые положительные показатели демографическая ситуация имеет и негативные тенденции, процессы старения, заболеваемости населения, снижение духовных ценностей имеют отрицательные последствия для экономики. В целях снижения негативных тенденций и регулирования демографических процессов необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, социальной защиты, культуры, поддержания семьи, детства, пожилых людей и способствовать увеличению уровня средней продолжительности жизни.

Численность населения по возрастным группам по Хилокскому поселению представлена в следующей таблице.

Таблица 5

Распределение численности населения Хилокского поселения по возрастным группам

| Показатели | Единица измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года, всего | человек | 10 598 | 10 449 | 10 292 | 11 311 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | человек | 2 592 | 2 212 | 2 189 | 2 461 |
| трудоспособного возраста | человек | 6 633 | 6 508 | 6 301 | 6 707 |
| старше трудоспособного возраста | человек | 1 373 | 1 729 | 1 802 | 2 143 |
| Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население | % | 0,21 | 0,27 | 0,29 | 0,32 |

Доля трудоспособного населения составляет 59,3% от всего населения городского поселения (6707 человек). До начала 2013 г. наблюдалась тенденция уменьшения доли трудоспособного населения, что связано с отъездом населения в поисках работы. При этом число пенсионеров ежегодно увеличивается на 15-20%. Коэффициент пенсионной нагрузки на трудоспособное население на начало 2013 г. составлял 0,32%.

Естественный прирост населения по Хилокскому городскому поселению представлен на следующем рисунке.

Рисунок 3. Естественный прирост населения по Хилокскому городскому поселению

Как видно из рисунка, наибольший естественный прирост населения наблюдался в 2011 году, когда число родившихся превысило число умерших на 3 человека. Наибольшая естественная убыль была отмечена в 2007 году (-44 человека).

Рисунок 4. Миграционный прирост населения по Хилокскому городскому поселению

Как видно из рисунка 4, наибольший миграционный убыток населения наблюдался в 2008 году, когда число уехавших превысило число приехавших на 115 человек. Наименьшая миграционная убыль была отмечена в 2010 году (-80 человек).

На территории располагается 3 населенных пункта: г. Хилок, с. Жилкин Хутор, с. Сосновка, наиболее крупным из которых является город Хилок, самым мелким – село Жилкин Хутор (56 человек).

Число домохозяйств по населенным пунктам Хилокского городского поселения представлено в следующей таблице.

Таблица 6

Домохозяйства Хилокского городского поселения на начало 2013 года

| Муниципальное образование | Численность населения, чел. | Количество домохозяйств, ед. | Средний размер домохозяйства | Расстояние от центра поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по поселению | 11311 | 3516 | 3,2 | × |

##### 3.4.2 Занятость и трудовые ресурсы

Численность трудовых ресурсов Хилокского района в 2009 году составила 20,9 тыс. человек, из них:

- численность занятых в экономике – 14,0 тыс. человек;

- численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства – 1,2 тыс. человек;

- численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте не занятого трудовой деятельностью и учёбой – 5,7 тыс. человек.

В 2009 году в Центр занятости населения Хилокского района обратились по вопросам трудоустройства 1909 человек, из них признаны безработными 1144 человека.

Неплохие результаты в 2009 году дала реализуемая на территории района ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения» и краевая целевая программа «Дополнительные меры снижения напряжённости на рынке труда Забайкальского края» (оказано содействие в организации самозанятости 102 безработным гражданам; временными, общественными работами охвачены в общей сложности 671 человек; 1 выпускник ВУЗа прошёл стажировку в торговом предприятии; услугами по профориентации охвачено 729 человек; на профессиональное обучение отправлено 117 человек; проведено 12 ярмарок вакансий; на досрочную пенсию оформлено 12 человек).

Основными проблемами сферы занятости населения являются рост числа безработных граждан, низкий уровень занятости населения в сельской местности.

В 2009 году численность работающих в городском поселении «Хилокское» составила 4586 человека. Основная доля занята в сфере транспорта и связи (преимущественно, ОАО «РЖД» - около 30,0% от среднесписочной численности работников организаций, или 12,5% от всей численности населения городского поселения). Кроме того, около 15% от численности работающих заняты в бюджетной сфере.

Таблица 7

Среднесписочная численность работников организаций городского поселения «Хилокское»

| Отрасль | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность | 75 | 64 | 19 | 14 |
| Сельское хозяйство и лесное хозяйство | 5 |  |  |  |
| Транспорт и связь | 1285 | 1914 | 2009 | 1928 |
| Строительство | 21 |  |  |  |
| Оптовая и розничная торговля, общепит | 87 | 91 | 118 | 107 |
| ЖКХ | 256 | 230 | 232 | 198 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 647 | 644 | 624 | 624 |
| Образование | 1364 | 1261 | 1253 | 1289 |
| Культура | 105 | 92 | 88 | 97 |
| Финансы, кредитные, страховые | 31 | 28 | 66 | 49 |
| Гос. управление, военная безопасность | 65 | 68 | 65 | 71 |
| Другое | 615 | 426 | 321 | 382 |
| Всего | 4556 | 4818 | 4795 | 4759 |

В 2007-2009 годах работающее население сократилось, по причине ликвидации части структурных подразделений предприятия ОАО «РЖД», однако увеличилась площадь торгового обслуживания населения, за счет строительства новых павильонов.

Таблица 8

Динамика уровня безработицы городского поселения «Хилокское»

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень зарегистрированной безработицы,% | 2,7 | 3,0 | 3,9 |

Одним из отрицательных показателей является скрытая безработица. При этом мониторинг трех лет показывает уменьшение скрытой безработицы на 44%.

Доля трудоспособного населения составляет более половины от общей численности населения, при этом наблюдается тенденция увеличения доли трудоспособного населения, что связано с приездом в поселение трудоспособного населения в поисках работы.

Самым крупным работодателем в поселении является филиал ОАО «РЖД» - «Забайкальской железной дороги» (29,5% от всей численности населения городского поселения).

На территории поселения действует краевая целевая программа «По снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края». Программа включает в себя: общественные работы - на них было привлечено 21 человек; содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (было создано 8 ИП и 2 КФХ); стажировка выпускников учреждений профессионального образования по полученным специальностям; содействие трудоустройства инвалидов (выделялись федеральные средства для приобретения специализированного оборудования).

Рисунок 5. Распределение занятых в экономике Хилокского поселения, 2012 г.

Как видно из рисунка, наибольшую долю в Хилокском городском поселении в 2012 году занимали занятые в отрасли транспорта и связи. Их численность составляла 1928 человек или 40,5% от всех занятых в экономике.

На формирование трудовых ресурсов влияет маятниковая миграция работающих и учащихся в трудоспособном возрасте и количество лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике района.

Распределение трудовых ресурсов по населенным пунктам Хилокского городского поселения представлено в следующей таблице.

Таблица 9

Трудовые ресурсы по населенным пунктам Хилокского поселения на начало 2013 г.

| Населенный пункт | Работающее население | Неработающее население |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пенсионеры | Инвалиды | Школьники | Дошкольники | Студенты | Не занятые трудовой деятельностью и учебой |
| Итого по поселению | 4759 | 2157 | 680 | 1450 | 1026 | 1089 | 150 |

Рисунок 6. Распределение трудовых ресурсов в Хилокском поселении на начало 2013 года

Как видно по рисунку, доля работающего населения составляет в Хилокском городском поселении 42% (4759 человек). Пенсионеры также составляют существенную часть всех жителей городского поселения (19% или 2157 человек). Не занято трудовой деятельностью и учебой 150 человека (1% от всей численности населения городского поселения).

В 2007-2009 годах наблюдалась положительная динамика показателей, характеризующих среднедушевые доходы населения. В 2009 году денежные доходы в среднем на человека в месяц составили 16887 рублей, что выше уровня предыдущего года на 10,7%.

Денежные доходы населения формируются, в основном, за счет заработной платы и пенсионных выплат. Размер среднемесячной начисленной заработной платы по поселению в 2009 году составил 21181 рубль. Рост реальной заработной платы по сравнению с 2007 годом составил 177,0%.

Наиболее высокая заработная плата отмечается в транспортной, финансово-кредитной отраслях, низкая – в учреждениях образования (специалисты детских садов, молодые учителя), младший медицинский персонал больницы, рабочие в предприятиях коммунального комплекса. Обслуживающий персонал во всех отраслях имеет заработную плату в пределах от 4330 до 6500 руб.

Далее представлены значения среднедушевой заработной платы и прожиточного минимума трудоспособного населения в Хилокском городском поселении за 2008-2009 годы.

Таблица 10

Динамика среднедушевых доходов населения Хилокского городского поселения, 2007-2009 гг.

| Показатель | Годы |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| Среднедушевые денежные доходы населения (руб. в месяц) | 11273 | 15256 | 16887 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (руб. в месяц) | 11953 | 19406 | 21181 |
| Среднедушевой объем прожиточного минимума (руб./месяц) | 3999 | 4647 | 5280 |

Рисунок 7. Соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума трудоспособного населения в Хилокском поселении

Как видно по рисунку, средние доходы на душу населения в Хилокском поселении на протяжении всего рассматриваемого временного периода превышали прожиточный минимум трудоспособного населения.

Далее представлен прогноз численности населения Хилокского городского поселения Хилокского района на первую очередь (2023 год) и на расчетный срок (2033 год).

##### 3.4.3 Прогноз численности населения

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местных уровнях разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе городского поселения.

Прогноз общей численности населения представлен в следующей таблице.

Таблица 11

Прогноз численности населения по населенным пунктам Хилокского городского поселения

| Муниципальное образование | 2013 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Хилокское городское поселение | 11311 | 12573 | 15000 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов. Кроме того, важную роль в положительной динамике показателя численности населения как по всему поселению, так и по отдельным входящим в него населенным пунктам играет миграционный прирост. Совокупность указанных факторов определяет прогнозируемую динамику численности населения.

Как видно из представленной выше таблицы, численность населения на первую очередь (2023 год) возрастёт (на 1262 человека) и составит 12573 человека, что соответствует существующей демографической ситуации. Далее в результате реализации программы мер по демографическому развитию района в целом и городского поселения в частности, и развитию проектов, позволяющих увеличить миграционный прирост населения, ежегодные темпы роста увеличатся, и к 2033 году численность населения составит 15000 человек. Это значение больше численности населения на начало 2013 года на 3689 человек.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах по населенным пунктам Хилокского городского поселения представлена ниже.

Таблица 12

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет) по населенным пунктам Хилокского городского поселения, человек

| Муниципальное образование | 2013 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Хилокское городское поселение | 1026 | 1130 | 1328 |

Таблица 13

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет) по населенным пунктам Хилокского городского поселения, человек

| Муниципальное образование | 2013 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Хилокское городское поселение | 1450 | 1595 | 1834 |

Как видно из таблиц, в динамике численности населения Хилокского городского поселения в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике всей численности населения.

##### 3.4.4 Сельское хозяйство

Сельское хозяйство на территории Хилокского городского поселения не является ведущей отраслью. Весь объём производимой на территории поселения сельхозпродукции производят в 75 личных подсобных хозяйствах.

Наличие свободных земельных ресурсов в городском поселении «Хилокское» создает предпосылки, в том числе и для развития личного подсобного хозяйства. Земельные участки территории поселения, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются в аренду физическим и юридическим лицам, аренда занимает 215,5 тыс. м2 в общем объеме территории. Площадь городского поселения, предназначенная для строительства, составляет 48,9% от общего объема территории. Резервные площади для дальнейшего развития составляют 1,8% от общего объема территории, дальнейшее увеличение резервов не предполагается.

Диспаритет цен последних лет ограничивает возможности сельхозпроизводителей. Эта же причина тормозит развитие крестьянских и ЛПХ. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров и специалистов в особенности в сельском хозяйстве. Низка доля инвестиций в сельскохозяйственное производство.

##### 3.4.5 Промышленность

Основу обрабатывающих производств в поселении составляют предприятия, которые занимаются выпуском хлеба и хлебобулочных изделий. Все предприятия - индивидуальные предприниматели, для которых хлебопечение не является основным видом деятельности.

В 2009 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами составил на 54,2 млн. рублей.

В 2009 году следует отметить снижение производства объемов промышленной продукции на 9,5%, что связано с влиянием кризисных явлений, обновлением производства.

Таблица 14

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий

| Наименование предприятия, индивидуальные предприниматели | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | тыс. рублей | тонн | тыс. рублей | тонн | тыс. рублей |
| РАЙПО | 85,4 |  | 93,1 |  | 91,9 |  |
| ООО «Заря» | 113 |  | 140 |  | 139 |  |
| ИП Коротыгин | 94,1 |  | 102 |  | 97,7 |  |
| ИП Котельников | 37,4 |  | 45 |  | 45,98 |  |
| ИП Солдатова | 15,3 |  | 17 |  | 16,39 |  |

##### 3.4.6 Малое предпринимательство и торговля

Развитие малого бизнеса и предпринимательства на территории поселения является резервом развития экономики. За последние годы малый бизнес укрепил позиции за счет строительства новых магазинов, аптек, автозаправочных станций, предприятий бытового обслуживания, в том числе парикмахерские услуги.

На 01 января 2010 года на территории поселения зарегистрировано 129 индивидуальных предпринимателей, действуют 34 малых предприятий и 15 микропредприятий с численностью менее 16 работающих, что составляет 16,8% от общего числа предпринимателей.

Основной вид деятельности зарегистрированных предпринимателей: розничная торговля, хлебопечение, бытовые услуги. Малыми предприятиями производится 12,8% от общего объема розничного товарооборота. Отраслевая структура малого бизнеса на протяжении ряда лет остается без существенных изменений: доминирующее положение занимает торговля и общественное питание.

Инвестиционная активность малых предприятий остается на низком уровне. В числе проблем, препятствующих развитию малого предпринимательства, нужно назвать также нехватку у малых предприятий высокотехнологичных основных фондов, затруднённость доступа к рынкам сбыта.

Таблица 15

Организации розничной торговли, общепита и платных услуг

| Населенный пункт | Магазины | Кафе, столовые |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих | Кол-во | Посад. мест | Работающих |
| Хилокское г/п | 58 | 3736 | н/д | 8 | 387 | н/д |

Оборот розничной торговли в 2010 г. составил 21,4 млн. руб. Объем платных услуг – 36,05 млн. руб.

Количество малых предприятий далеко от уровня, необходимого для начала позитивных преобразований в социально-экономической сфере Хилокского городского поселения. Предприятия торговли составляют конкуренцию ПТПО, что положительно влияет на цены и сортимент товаров, качество обслуживания покупателей.

Сферы потребительского рынка развиты слабо. Так, в поселении отсутствуют мастерские по ремонту бытовой техники, оргтехники, недостаточно мастерских по ремонту обуви, ремонту и пошиву одежды. Не во всех населенных пунктах района имеются торговые точки. Недостаточно развит потребительский рынок в сельских поселениях района, что проявляется в небольшом количестве точек общественного питания, отсутствии организаций бытового обслуживания.

Рынок сбыта излишков сельскохозяйственной продукции у населения складывается из закупок мяса, молока, овощей, шкур крупнорогатого скота, пухо-перового сырья за счет деятельности заезжих индивидуальных предпринимателей.

Основными, приоритетными направлениями развития малого бизнеса являются:

- оказание информационно-консультативной поддержки предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- обучение и подготовка кадров в сфере малого предпринимательства;

- обеспечение социальной защиты и безопасности в сфере малого предпринимательства;

- использование муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства.

Основные мероприятия развития малого и среднего бизнеса являются:

- формирование благоприятной внешней среды для развития малого бизнеса, информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

- информационно-методическое обеспечение организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства путем проведения работ по подготовке и изданию информационно-справочных пособий, сборников и брошюр, освещающих различные аспекты предпринимательской деятельности в СМИ;

- предоставление в аренду муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства

- содействие в решение вопроса о предоставлении земельных участков под строительство новых объектов потребительского рынка

- проведение конкурсов, семинаров тренингов, круглых столов и иных мероприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Учитывая дефицит денежных средств местного бюджета, финансирование мероприятий, направленных на поддержку малого предпринимательства, не представляется возможным. В связи с этим, планируется оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого бизнеса.

На территории поселения осуществляют свою деятельность 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива:

- сельскохозяйственный потребительский кредитно-сберегательный кооператив «Гранит» (руководитель Нагаев А.С.);

- сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Хилокский» (руководитель Калягина Л.Я.)

Целью развития потребительского рынка является удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

Основные мероприятия по развитию потребительского рынка:

- мониторинг развития потребительского рынка; пути развития исходя из уровня потребления основных продуктов питания, непродовольственных товаров, бытовых и платных услуг;

- организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок-продаж;

- формирование схемы размещения объектов не стационарной торговой сети на территории городского поселения;

- организация работы по размещению наружной рекламы и информации, подготовка и выдача разрешения на установку рекламных конструкций.

##### 3.4.7 Жилищный фонд

На конец 2012 года жилищный фонд на территории Хилокского городского поселения составил 250,7 тыс. м2 общей площади (2010 г. - 216,93 тыс. м2). В том числе государственного фонда – 9,5 тыс. м2, муниципального - 65,5 тыс. м2. Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 22,1 м2 на человека.

Таблица 16

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2013 г.

| Населенные пункты/ муниципальное образование | Жилой фонд, тыс. м2 | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2011 год, шт. | Построено домов за 2011 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего поселение | 250,7 | 2887 | 117 | - | - |

В 2009 году городское поселение принимало долевое участие в Федеральной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов». В результате реализации подпрограммы отремонтировано 13 многоквартирных домов или 40,6 тыс. м2 жилья, в 2010 году отремонтировано 12 МКД или 16,3 тыс. м2. Капитальный ремонт позволил установить 15 приборов учета холодной воды, 10 приборов учета тепловой энергии и 2 прибора учета поставки горячего водоснабжения, всего установлено 27 единиц приборов учета.

На территории городского поселения действует 31 котельная (18 муниципальных котельных, 5 государственных, 8 частных), 38 км тепловых сетей, 10,45 км сетей водоснабжения и 5,14 км сетей водоотведения.

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется обеспеченностью:

- центральным отоплением – 41,1%;

- водопроводом – 25,1%;

- канализацией – 24,1%;

- горячим водоснабжением – 20,8%;

- природным газом - 0%.

Таблица 17

Жилой фонд обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2013 года.

| Населенный пункт | Теплоснабжение, тыс. м2 | Водоснабжение, тыс.м2 | Горячее водоснабжение, тыс.м2 | Канализация, тыс.м2 | Сетевой газ, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего поселение | 103,2 | 62,9 | 52,2 | 60,5 | - |

Поставщиками тепла в поселении являются управляющие организации (предприятия коммунального комплекса), МУП «ГРЭЦ», ОАО «Альянс». Предприятия обеспечивают население и другие объекты инфраструктуры поселка, теплом, водой, осуществляют эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и коммунальных объектов.

В 2009 году дебиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального комплекса поселения составила 12,3 млн. рублей, кредиторская - 5,1 млн. рублей. Одним из отрицательных показателей является дебиторская задолженность населения, которая составила 10,3 млн. рублей. При этом предприятия закончили 2009 год с положительным финансовым результатом (более 1 млн. рублей).

Средняя заработная плата рабочих на предприятиях коммунального комплекса составляет от 7500 до 11 000 руб. Текучесть кадров в среднем 45,8%, обеспеченность кадровым составом составляет 96,3%.

С целью благоустройства улиц, ликвидации несанкционированных свалок, ликвидации аварийных ситуаций на дорогах в 2009 году объявлен конкурс и заключен муниципальный контракт с ООО «ВАН» на сумму 979,0 тыс. рублей. За весь период, кроме перечисленных работ дополнительно произведены работы: побелка деревьев, спиливание, выкорчевывание и вывоз старых деревьев, посадка новых саженцев и деревьев, скалывание льда на дорогах и тротуарах, осуществлялась подсыпка песка на проблемных участках дорог и другие работы.

В целях благоустройства дворовых и придомовых территорий были оборудованы детские площадки.

Жилищное строительство в городском поселении Хилокское идёт медленными темпами, так как строятся, в основном, индивидуальные жилые дома силами и за счёт населения. Низкие объемы строительства жилья обусловлены резким сокращением участия государства в рынке жилищного строительства.

Из-за высокой стоимости жилья значительное количество граждан нуждается в улучшении жилищных условий. Так, на учете для получения жилья к началу 2010 года состояло 199 семей, из них 26 – молодые семьи. Кроме того, в поселении недостаточно развито производство материалов для жилищного строительства.

Основными целями развития жилищно-коммунального хозяйства являются достижение высокого уровня надежности и устойчивости функционирования жилищно-коммунального комплекса, улучшение качества предоставляемых ЖКУ при одновременной оптимизации затрат.

В среднесрочной перспективе планируется реконструкция очистных сооружений, консервация котельных №2, 3; благоустройство поселения (замена обычных ламп на энергосберегающие в уличном освещении).

Проблемы недостаточной обеспеченности жильем населения будут решаться преимущественно за счет стимулирования индивидуального жилищного строительства и проведения капитального ремонта жилищного фонда. В 2011-2015 годах планируется участие в муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей (2010-2012 годы)» (ежегодно социальная поддержка на покупку и строительство жилья будет оказываться 3 семьям г/п Хилокское).

Так же планируется участие в региональной адресной программе Забайкальского края «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» ежегодный ремонт домов в пределах 1,5 млн. рублей, выделение участков для физических лиц.

Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства:

- ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 20,9% от общего объема жилищного фонда;

- износ коммунальной инфраструктуры составляет 65-70%;

- задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 8,2 млн. рублей;

- финансовая недостаточность предприятий ЖКХ, дебиторская и кредиторская задолженность свидетельствуют о финансовых сложностях и проблемах платежеспособности;

- недостаточная автоматизация и модернизация предприятий, внедрение инновационных технологий, новшеств;

- оснащенность многоквартирных жилых домов приборами учета составляет 56%;

- отсутствие общественного транспорта, осуществляющего пассажироперевозки на территории поселения, отсутствие заинтересованности у представителей бизнеса к осуществлению данного вида деятельности.

##### 3.4.8 Образование

Образовательная система в поселении представлена в виде дошкольного, общего и дополнительного образования: 5 общеобразовательных школ, в которых обучаются 1450 детей, 5 детских дошкольных учреждений на 267 мест, которые посещают 369 детей (обеспеченность дошкольными учреждениями составляет 116 человек на 100 мест, очередь на места в дошкольные учреждения – 577 человек), действуют художественная, музыкальная школа, спортивная детско-юношеская школа, вспомогательная школа-интернат. Фактическая загруженность школ составляет 86,3%. Доля образовательной системы поселения составляет 21,7% от общего объема образовательной системы в районе.

Образовательный процесс в школах осуществляют 94 педагога, 64,0% из которых имеют высшее педагогическое образование, 65,0% - квалификационные категории. Старение кадрового состава, малая доля молодых специалистов, являются отрицательными показателями учебного процесса. Отмечается потребность в молодых специалистах. Требуются преподаватели всех учебных дисциплин: русского языка и литературы, химии, биологии, иностранных языков, географии и др.

Профессиональная специальная подготовка в школах поселения не осуществляется. Ведется профильное обучение для учащихся.

С целью выравнивания стартовых возможностей детей 5-6 лет, не посещавших дошкольные образовательные учреждения, в 2 школах организованы группы предшкольной подготовки.

Школа № 12 является краевой экспериментальной площадкой.

Организовано большое количество мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных, нравственных и физических способностей учащихся и учителей (конференции «Шаг в науку», «Учитель года», многоборье «Мужество» и т.д.).

В рамках профилактики преступности и правонарушений среди несовершеннолетних отмечается сплоченность и организованная совместная деятельность всех заинтересованных ведомств на разных уровнях (центры реабилитации, школы, комиссия по делам несовершеннолетних, администрации поселений и района).

Успешно проходят запланированный летний отдых и оздоровление детей.

Финансирование образовательных и детских дошкольных учреждений производится из регионального и районного бюджетов.

МОУ СОШ № 10 является правопреемницей первой школы, открытой на ст. Хилок во время строительства железной дороги. Распоряжением заместителя министра МПС с 1994 года школа была переименована в школу-лицей физико-математического профиля. Многие годы педколлектив сотрудничал с Дальневосточной Академией Путей сообщения, ЗабИИЖТом, Читинским техникумом ж. д. транспорта и Хилокским ПУ № 3. В 1997, 1998 годах школа стала лауреатом конкурса «Школа года».

Свидетельством высокого качества образования в школе являются победы учащихся в предметных олимпиадах, высокие результаты в сдаче ЕГЭ, успешные выступления в спортивных состязаниях.

За годы работы школы 59 выпускников получили серебряные медали, 7 – золотые. Коллектив школы работает над проблемой: «Личностно-ориентированное обучение и воспитание».

На данный момент в школе обучается 424 ученика.

Во внеурочное время функционирует 52 Э. К. и факультатива, 5 спортивных секций. В школе работает 38 педагогов, из них:

- с высшей категорией – 10 человек,

- с первой – 8 человек,

- со второй – 11 человек.

- отличники Народного Просвещения – 7 человек.

В перспективе школа ставит цель: сформировать личность творческую, самостоятельную, нравственно и физически здоровую, умеющую ориентироваться в современных условиях.

МОУ СОШ № 13. История школы вплотную связана с историей Ямаровского поселка, в котором она расположена. Первоначально это было деревянное здание (1938-1956), а в 1956 году было построено новое кирпичное двухэтажное на 320 мест. Школа была восьмилетней, а с 1968 года преобразована в среднюю.

Долгое время школа относилась к Министерству путей сообщения Забайкальской железной дороги, а, согласно Приказа начальника Забайкальской железной дороги от 28.01.1999 г. «О передаче ряда образовательных учреждений дороги на баланс муниципальных образований Читинской области», перешла в ведение Комитета образования Хилокского района.

Проектная вместимость школы (вместе с пристройкой) - 500 человек. По типу здания ОУ - двухэтажное каменное здание, состоящее из основного, построенного в 1956 г. и пристройки 1991 г. Общая площадь составляет 17720 м2.

В настоящее время обучается 343 человека (177 мальчиков и 166 девочек), сформировано 17 классов комплектов.

В распоряжении школьников 22 учебных кабинета, два компьютерных класса, мастерские для мальчиков и девочек, библиотека с просторным читальным залом. Книжный фонд составляет – 14 тыс. учебной литературы 700 экз. Но это, к сожалению, не достаточно, чтобы обеспечить всех учащихся бесплатными учебниками. Часть учеников приобретают учебники сами.

В библиотеке находится ПК с принтером, что позволяет библиотекарю и учителям осваивать разные программы, готовиться к урокам, повышать самообразовательный уровень.

Для организации эффективного образовательного процесса имеются различные ТСО: 2 телевизора, 2 музыкальных центра, видеоплеер, видеомагнитофон, 3 принтера, 2 сканера, WEB-камера, локальная сеть. Все это активно используется в УВП учителями-предметниками. Пока в школе оборудованы 2 АРМ учителя (русский язык и литература, иностранный язык), но в дальнейшем планируется еще 3 места: для начальной школы и физиков-математиков.

Рядом со школой располагается пришкольный участок-1,5 га, теплица для выращивания овощей, которые идут в школьную столовую. Просторная светлая столовая на 100 посадочных мест, горячим питанием охвачены все учащиеся школы, в том числе и 150 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей питаются бесплатно. Рацион питания разнообразен, за этим строго следят медработник школы и шеф-повар.

Система профессионального и дополнительного образования представлена ГОУ НПО Хилокским ПУ №3, МБОУ ДОД «Хилокская ДХШ», МУ ДОД ДМШ.

Таблица 18

Учреждения дополнительного, профессионального и иного образования

| Наименование учреждения, местонахождение | Специализация |
| --- | --- |
| Профессиональное училище № 3, г. Хилок ул. Калинина 16 | Начальное профессиональное образование |
| МБОУ ДОД «Хилокская ДХШ», г. Хилок, ул. Калинина | Дополнительное образование |
| МУ ДОД ДМШ, г. Хилок г, ул. Первомайская, 22. | Дополнительное образование |

ГОУ НПО ПУ №3 Забайкальского края, основано в 1921 году как железнодорожное училище. Сегодня это многопрофильное образовательное учреждение с дневной и вечерней формами обучения. Профессиональное училище имеет лицензию Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края А № 294798 на право ведения образовательной деятельности. В настоящее время это одно из престижных учебных заведений Забайкальского края.

Училище располагает учебно-технической базой, которая включает учебный корпус, учебные мастерские, лаборатории, библиотеку с читальным залом, столовая, спортивный зал. Учебный процесс организуется в соответствии с государственными образовательными стандартами среднего профессионального и дополнительного образования по 9 специальностям:

- Машинист локомотива;

- Электромонтер СЦБ;

- Осмотрщик ремонтник вагонов;

- Электромонтер тяговой подстанции;

- Проводник на железнодорожном транспорте;

- Повар-кондитер.

Хилокская детская художественная школа открыта 1.10.1976. Руководит заслуженный работник культуры РСФСР З.В. Ронис (выпускница художественно-графического ф-та Хабаровского гос. педагогического ин-та, 1973). Здесь работают 5 преподавателей с высшим специальным образованием, в т.ч. заслуженный работник культуры Читинской обл. В. С. Спиридонов, выпускник Иркутского художественного училища и Московского театрального училища им. Щукина; Л. И. Коновалова, выпускница ДХШ и архитектурного ф-та Иркутского политехнического института.

С 1989 в школе проводится эксперимент по ускоренному обучению детей из сел района (субботние группы). В 2 специализированных группах наряду с художественными дисциплинами, преподаются основы актерского мастерства и танца. С 1990 функционирует подготовительное отделение. Выбранное для специализации декоративно-прикладное направление (программа «Истоки мастерства», 1991) включает изготовление кукол в национальных костюмах, плетение из лозы, художественную вышивку. Коллектив проводит выставочную работу. Школа - неоднократный победитель обл. конкурса «Школа года» (1993, 1994, 1996). Ее учащиеся становились стипендиатами обл. программы «Юные дарования», обл. фонда «Милосердие».

Ежегодно школа участвует в областной выставке творчества учащихся художественных школ. Участвовали в областных тематических выставках. Были победителями областного конкурса на противопожарную тематику. Школа участвует во всесоюзных и международных выставках, в Российском фестивале детского художественного творчества «Железнодорожник красив трудом и славен», посвященного 100-летию Транссиба в г. Москве.

В настоящее время в школе обучается 165 детей. Школа работает в экспериментальном режиме: обучаются дети из района, есть три группы с углубленным эстетическим развитием, где наряду с художественными дисциплинами дети обучаются основам актерского мастерства и танца.

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» муниципального района «Хилокский район» начала обучать детей игре на различных инструментах в 1962 году. Сегодня музыкальная школа обеспечивает полноценное начальное музыкальное образование как первую ступень профессионального образования в сфере искусств и приобщения к искусству детей и подростков.

В ДМШ созданы условий для формирования гармонично развитой личности ребенка, обладающей практическими навыками музицирования и игры на музыкальном инструменте.

Школа имеет два филиала - в сельских поселениях «Бадинское» и «Линево-Озерское».

Обучение детей игре на инструменте индивидуальное. Кроме этого, на групповых уроках учащиеся получают теоретические знания, навыки коллективного творчества (хор, оркестр).

В школе работают творческие коллективы - вокальный ансамбль народного пения «Земляничка», хоровая группа «Веселая минутка», оркестр народных инструментов, трио баянистов, вокальный квартет преподавателей «Сюита».

Образовательные программы, реализуемые в ДМШ

- Инструментальное (вокальное) музицирование, обучение 7 лет;

- Музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство, сольное пение), обучение 7 лет;

- Инструментальные виды музыкального искусства (сокращенная семилетняя ОП для учащихся, поступающих в школу в 7-9 лет), обучение 5 лет;

- Инструментальные виды музыкального искусства (для учащихся, поступающих в школу в 9 лет), обучения 5 лет;

- Фольклорное искусство, обучения 5 лет.

Перечень направлений образовательных программ

- Фортепиано;

- Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка);

- Фольклорное искусство;

- Сольное пение.

Дополнительные платные услуги

- Подготовка детей к обучению в школе (для детей 6-7 лет)

- Раннее музыкально-эстетическое развитие (для детей 5 лет)

- Обучение на музыкальных инструментах для подростков и взрослых

Количество преподавателей и концертмейстеров - 13.

В целях обеспечения доступности получения качественного образования, повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования необходимо решение следующих задач и мероприятий:

- ежегодное обновление и пополнение материально-технической базы школ и детских дошкольных учреждений;

- организация досуговой деятельности школьников, организация летнего труда и отдыха школьников.

В 2011-2015 планируется:

- поддержка талантливой молодежи в соревновательных и творческих мероприятиях, оказание безвозмездной финансовой поддержки из бюджета городского поселения для участия в соревнованиях 1 раз в год;

- оказание поддержки в целенаправленной профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;

- сохранение общедоступных объектов культуры (библиотеки, музей).

- содействие им в привлечении внебюджетных средств, в развитии платных услуг;

- увеличение объема платных услуг учреждениями культуры и искусства;

- обеспечение более высокого уровня культурной жизни жителей городского поселения Хилокское, организация полноценного, разнообразного и содержательного досуга, обеспечение права граждан на доступ к информации, формирование благоприятных условий для детей, подростков и молодежи для повышения их образовательного уровня.

На протяжении ряда лет актуальной проблемой остаётся проблема закрепления молодых специалистов в ОУ. Материальная и техническая база образовательных учреждений не в полной мере приведена в соответствие с современными требованиями к обучению и воспитанию детей.

Большинство детских дошкольных учреждений нуждаются в капитальном ремонте.

Не сформирована здоровье сберегающая среда в образовательных учреждениях. Не решена проблема повышения профессионального уровня педагогических работников, проведение мониторинга инновационной работы учителями школы, диагностики работы учителей, пополнение библиотечных фондов периодическими изданиями, детской литературой, методическими пособиями.

Основные мероприятия: методика расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования представлена в Таблице 28, на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования СП 42.13330.2011, утверждённых приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №820, и введенных в действие 20 мая 2011 года.

Норматив вместимости школ следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей - средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

Таблица 19

Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, школьного возраста в зоне охвата (2033), чел. | Существующее и расчетное количество мест средних общеобразовательных школ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест (1-9 классы) | Нормативная потребность мест (10-11 классы) | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Избыток мест (2033) | Новое строительство |
| Итого поселение | 1834 | 1680 | 1186 | 198 | 1501 | 250 | -71 | - |

В поселении наблюдается небольшая недостача мест в школах. Однако новое строительство не требуется. На расчетный период основным направлением деятельности руководства системой образования станет оптимизация работы учреждений данной сферы.

Норматив вместимости детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

Таблица 20

Расчет требуемой мощности детских дошкольных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, дошкольного возраста (2033), чел. | Существующее и расчетное количество мест детских дошкольных учреждений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2033) | Новое строительство |
| Итого поселение | 1328 | 267 | 872 | 1129 | -862 | 12 |

Поселение испытывает недостаток мест в детских дошкольных учреждениях. На расчетный период может потребоваться открытие 10-12 дошкольных учреждений – групп при школах и ДОУ.

В долгосрочной перспективе деятельность в сфере образования будет направлена на повышение уровня образованности населения на основе совершенствования системы образования, формирования преемственности различных уровней образовательной системы.

Для этого необходимо решить задачи по обеспечению доступности качественного образования детей (дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей) в безопасных и комфортных условиях, совершенствованию учебно-методической и материально-технической базы образовательных учреждений района, повышению социального статуса и профессионализма педагогических кадров, расширению информационного поля с использованием информационных, цифровых и компьютерных технологий, поддержке инновационных процессов в образовательных учреждениях, развитию научно - исследовательской, опытно - экспериментальной деятельности в системе образования.

##### 3.4.9 Здравоохранение и социальное обеспечение

Здравоохранение. Сеть лечебно-профилактических учреждений поселения представлена следующими учреждениями: центральная районная больница (поликлиническое и стационарное отделения), 1 станция «Скорой помощи», 1 родильный дом, железнодорожная больница (поликлиническое отделение) и занимает 68% в общем объеме здравоохранения района.

Медицинское обслуживание городского поселения осуществляется центральной районной больницей и поликлиническим отделением ж/дорожной больницы.

Лечебное учреждение имеет в наличии несколько отделений на 135 коек, в том числе: хирургическое – на 35 мест, терапевтическое – 45 мест, травматология – 10 мест, инфекционное – 15 мест, туберкулезное - 15 мест, детское – 20 мест, родильный дом – на 20 мест и отделение скорой помощи. Показатель обеспеченности медицинскими услугами в поселении выше, чем в среднем по району. Лечебные учреждения поселения обеспечены врачебным персоналом на 87,8%. В медицинских учреждениях поселения работает 69 врачей и 260 человек среднего медицинского персонала.

Проблемными вопросами остаются слабая материально-техническая база учреждений здравоохранения, а также неудовлетворительное состояние зданий и помещений медучреждений с полностью износившимися системами коммунальной инфраструктуры; недостаточное обеспечение лечебно-профилактических учреждений района медперсоналом; несоответствие существующих помещений требованиям СанПиН; рост социально значимых и инфекционных заболеваний; необходимость охраны материнства и детства; резкое увеличение количества обслуживаемого населения из-за передачи железнодорожного населения на обслуживание в муниципальную сеть здравоохранения, недостаточная пропаганда здорового образа жизни.

Важнейшей и актуальной проблемой, которая касается сферы здравоохранения, на сегодняшний день является недостаток квалифицированных кадров, высшего, среднего звена. Принимаемые меры пока не дали желаемых результатов в области здравоохранения поселения. Так же большой проблемой является высокая смертность взрослого населения, и наличие детской смертности.

Основная цель реализации социальной политики в сфере здравоохранения в среднесрочном периоде – укрепление и сохранение здоровья населения, предупреждение преждевременной смертности, стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации в поселении, повышение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг. В соответствии с целью выделен ряд задач:

- обеспечение населения гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи, финансируемой из бюджетов всех уровней и средств обязательного медицинского страхования;

- стабильное предоставление льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан;

- оказание бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества в соответствии с ежегодной Программой государственных гарантий гражданам Российской Федерации, проживающим на территории поселения;

- снижение заболеваний социального характера, совершенствование системы профилактики и вакцинации населения.

Для достижения целей необходимо обновление основных фондов и материально-технической базы лечебных учреждений, проведение капитального ремонта зданий.

Развитие здравоохранения в среднесрочной перспективе будет направлено на повышение качества оказываемой медицинской помощи населению, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Достижение поставленных целей и задач планируется за счёт реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», мероприятий краевых долгосрочных целевых программ «Улучшение демографической ситуации в Забайкальском крае 2009-2015 годы», «Программы модернизации здравоохранения Забайкальского края 2011-2012 годы», муниципальных целевых программ «Улучшение демографической ситуации муниципального района «Хилокский район» 2009-2015 годы», «Развитие материально-технической базы муниципальной учреждения Центральная районная больница муниципального района «Хилокский район» 2010-2014 годы», «Вакцинопрофилактика 2009-2011 годы»

Развитие здравоохранения в долгосрочной перспективе будет направлено на улучшение состояния здоровья населения, повышение доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения поставленной цели предстоит решить задачи по повышению качества услуг в системе муниципального здравоохранения за счёт повышения квалификации медперсонала, обеспечения условий предоставления медицинской помощи, отвечающих требованиям санитарных норм и правил, совершенствования материально-технической базы медучреждений, а также задачи по обеспечению охраны материнства и детства, приоритетному развитию первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, обеспечению образования населения, направленного на формирование здорового образа жизни.

Социальная защита населения. Основной целью социальной политики является создание условий для постепенного повышения уровня жизни малообеспеченных категорий населения муниципального образования за счёт проведения мероприятий по их социальной поддержке, реализация государственных социальных гарантий предусмотренных законодательством Российской Федерации и Забайкальского края, а так же обеспечение социальных гарантий, доступности социальных услуг, предоставляемых социально незащищенным категориям населения района, в том числе: пожилым гражданам, инвалидам, малообеспеченным и неполным семьям с детьми; детям, оставшимся без попечения родителей; внедрение новых технологий социального обслуживания и улучшение их качества, повышение эффективности социальной помощи населению за счёт усиления ее адресности.

В 2007-2009 годах наблюдалась положительная динамика показателей, характеризующих среднедушевые доходы населения. В 2009 году денежные доходы в среднем на человека в месяц составили 16887 рублей, что выше уровня предыдущего года на 10,7%.

Денежные доходы населения формируются, в основном, за счет заработной платы и пенсионных выплат. Размер среднемесячной начисленной заработной платы по поселению в 2009 году составил 21181 рубль. Рост реальной заработной платы по сравнению с 2007 годом составил 177,0%.

Наблюдается положительная динамика роста доли доходов от оплаты труда в общей сумме денежных доходов населения. Увеличение связано со стабильным ростом размера среднемесячной заработной платы. За 2009 год ее рост составил 9,1% к предыдущему году.

В поселении проводится постоянная работа по предупреждению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних детей, проводятся проверки условий жизни детей в неблагополучных семьях.

Для достижения поставленных задач предстоит реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Забайкальском крае», муниципальной целевой программы «Улучшение демографической ситуации муниципального района «Хилокский район», других федеральных, краевых и муниципальных целевых программ в сфере развития системы социального обеспечения и социальной защиты населения на соответствующие годы.

Планируется реализация мероприятий по обеспечению поддержки и социальных гарантий наиболее уязвимых групп населения, нетрудоспособных граждан и членов их семей; оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; осуществлению адресной социальной поддержки населения в форме предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с использованием системы персонифицированных социальных счетов. Кроме того, в плановом периоде будет продолжена работа по развитию социального партнёрства в Хилокском городском поселении, главная задача которого – согласование интересов сторон на основе коллективно-договорного регулирования отношений, особое внимание будет уделено развитию социального партнёрства в малом и среднем предпринимательстве.

##### 3.4.10 Физическая культура и спорт

Роль физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения, привития здорового образа жизни чрезвычайно высока.

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений поселения насчитывает 14 объектов: 9 спортивных залов, 1 ДЮСШ, стадионом на 1500 мест, двумя лыжными базами ведомственного значения, МУ СОК «Витязь». Численность занимающихся составляет около 300 человек.

В поселении отмечается необходимость в дополнительных спортивных сооружениях, спортивном комплексе для летних и зимних видов спорта, слабая образованность населения в вопросах укрепления и сохранения здоровья.

Детская спортивная школа находится в приспособленном здании, имеет два основных направления спортивной работы. Планируется строительство хоккейной коробки для зимних видов спорта, раздевалки, душевых на базе стадиона.

В поселении существует необходимость в спортивных дополнительных сооружениях, спортивном комплексе, как по зимним, так и по летним видам спорта. Комплекс должен предусматривать развитие массовых видов спорта для всех категорий населения и удовлетворять возможности широкого спектра индивидуальных потребностей.

В целях содействия социальной самореализации и патриотического воспитания молодежи, обеспечения улучшения состояния здоровья молодого поколения, создания условий для развития массовой культуры и спорта, предупреждения правонарушений необходимо решение задач:

- организация досуга молодежи, создание спортивных клубов по месту жительства;

- пропаганда здорового образа жизни.

В среднесрочной перспективе политика в сфере развития физкультуры и спорта будет направлена на пропаганду здорового образа жизни, обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан района.

Достижение поставленных целей и задач планируется путём реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта 2006-2015 годы», краевых долгосрочных целевых программ «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае 2010-2014 годы» и «Улучшение демографической ситуации в Забайкальском крае 2009-2015 годы», муниципальных целевых программ «Развитие физической культуры и спорта в Хилокском районе 2009-2012 годы» и «Улучшение демографической ситуации муниципального района «Хилокский район» 2009-2015 годы»

Реализация мероприятия подразумевает проведение спортивных соревнований районного значения, а также участие спортсменов района в межрайонных и краевых соревнованиях, спартакиадах и турнирах.

Проведение пропагандистской компании здорового образа жизни в средствах массовой информации.

В среднесрочном периоде планируется так же укрепление и обновление материально-технической базы ДЮСШ.

Реализация мероприятий способствует популяризации массовой физической культуры и спорта на территории поселения, позволяет сократить негативные явления в молодежной среде, повышать физический потенциал молодежи.

В настоящее время имеется ряд нерешенных проблем:

- недостаточная обеспеченность населения сельского совета физкультурно-спортивными сооружениями, в том числе спортивными залами;

- слабая материально-техническая база спорта в образовательных учреждениях поселения;

- нежелание молодых специалистов, закончивших высшие и средние специальные учреждения физической культуры и спорта, возвращаться в село из-за отсутствия жилья и условий для тренерской работы в нормальных спортивных залах;

- отсутствие спортивного инвентаря для работы с молодёжью и взрослым населением (лыжи, коньки);

- снижение заинтересованности у детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом.

Основные мероприятия: нормативные документы рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении. При этом физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений.

Для обеспечения минимальной двигательной активности населения в соответствии с нормативами обеспеченности населения объектами образования СП 42.13330.2011, утверждённых приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №820, и введен в действие 20 мая 2011 г.:

S = N × (C / 1000), где:

- S - площадь (общая) спортивного сооружения;

- N - норматив обеспеченности спортивным сооружением (принимается равным 7-9 тыс. м2 на 1000 тыс. человек населения для плоскостных спортивных сооружений, 60-80 м2 на 1000 населения для спортивных залов);

- C - численность населения.

Таблица 21

Расчет потребности в крытых спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2033 г.) | Нормативная потребность (м2) | Существующие спортивные залы, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Хилокское г/п | 15000 | 1050 | н/д |

Таблица 22

Расчет потребности в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2033 г.) | Нормативная потребность площади плоскостных спортивных сооружений (м2) | Существующие плоскостные спортивные сооружения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Хилокское г/п | 1500 | 120000 | н/д |

На территории Хилокского городского поселения следует предусмотреть строительство дополнительных плоскостных спортивных сооружений, а также расширение имеющихся сооружений.

##### 3.4.11 Культурно-бытовое обслуживание

В поселении работают 2 учреждения культуры: МУК МСКО «Хилокского района» и ДК железнодорожников.

В 2010 году, в целях экономии бюджетных средств, планируется закрытие МУ «Позитив» и передача полномочий муниципальному району «Хилокский район».

На территории поселения осуществляют свою деятельность Художественная и Музыкальная школы, входящие в состав МУК МСКО «Хилокский район». Школы имеют свои здания и финансируются из районного бюджета.

Музей на территории поселения образован в 1990 году. Располагается в отдельно стоящем здании. Основная цель – краеведение, сохранение культурного наследия и традиций.

Библиотечная система поселения включает центральную районную библиотеку и два филиала, железнодорожную библиотеку, которая специализируется в основном на литературе технического характера. Центральная библиотека насчитывает книжный фонд в размере 80,8 тыс. экземпляров книг и журналов. Следует отметить, что количество читающего населения постоянно увеличивается (с 3980 в 2008 году до 4216 посетителей библиотеки в 2009 году). В 2009 году доля расходов на культуру в расходах бюджета поселения составила 11,5%.

В 2009 году был отремонтирован и открыт малый концертный зал. Для проведения развлекательных мероприятий и досуговой деятельности приобретена музыкальная звукоусилительная аппаратура, штат укомплектован полностью, финансирование производится в полном объеме, в соответствии с утвержденным бюджетом и расходным расписанием.

В таблице 32 приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в населенных пунктах Хилокского городского поселения на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СП 42.13330.2011, утверждённым приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №820, и введенным в действие 20 мая 2011 года.

Таблица 23

Нормативная потребность посадочных мест в клубных учреждениях

| Численность населения, чел | Посетительских мест на 1000 человек населения |
| --- | --- |
| 200-1000 | 500-300 |
| 1000-2000 | 300-230 |
| 2000-5000 | 230-190 |

Количество зрительских мест на 1000 жителей может отличаться от рекомендуемого, в зависимости от региональных особенностей.

Таблица 24

Расчет потребности в клубных учреждениях на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2033 г.) | Существующее и расчетное количество мест |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Потребность всего мест (* не нормируется) |
| Хилокское поселение | 15000 | 21346 | 4500-7500 |

Мероприятий по увеличению посетительских мест проводить не требуется, так как в населённых пунктах поселения их число существенно выше нормы.

Нормативная потребность количества экземпляров книг и читательских мест в сельских библиотеках по всем категориям населенных пунктов, в соответствии с нормативами обеспеченности, представлена в Таблице 25.

Таблица 25

| Численность населения, чел | Тыс. ед. хранения на 1000 человек населения | Читательских мест |
| --- | --- | --- |
| 1000-2000 | 6-7,5 | 5-6 |
| 2000-5000 | 5-6 | 4-5 |

Таблица 26

Расчет потребности в сельских массовых библиотеках на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2033 г.) | Существующее и расчетное количество экземпляров и читательских мест |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во экз. | Потребность всего экз. (* не нормируется) |
| Хилокское поселение | 15000 | 80800 | 90000-112500 |

В поселении имеется необходимость пополнения библиотечного фонда. Для большей доступности фондов можно также предусмотреть их перераспределение между населёнными пунктами поселения.

Общие проблемы в сфере культуры. Необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем:

- недостаток кадров имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

- неполный охват населения творческой деятельностью, необходимо увеличить рост клубных формирований, а так же количество и качество предоставляемых услуг;

- недостаточно активное использование резерва неорганизованной самодеятельности, а так же недостаточная пропаганда семейных ансамблей и отдельных исполнителей;

- слабая материально-техническая база учреждений культуры;

- необходимость проведения капитального ремонта в учреждениях культуры.

Политика в сфере культуры в среднесрочной перспективе будет направлена на сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Хилокского района.

Достижение поставленных целей и задач планируется за счёт реализации мероприятий краевых долгосрочных целевых программ «Культура Забайкалья 2010-2014 годы», «Улучшение демографической ситуации в Забайкальском крае 2009-2015 годы», муниципальных целевых программ «Культура Хилокского района 2010-2015 годы», «Сохранение нематериального культурного наследия народов Восточной Сибири 2008-2012 годы», «Улучшение демографической ситуации муниципального района «Хилокский район» 2009-2015 годы»

Целью политики в сфере культуры и искусства является сохранение сети учреждений культуры, развитие творческого потенциала, сохранение культурного наследия, повышение нравственного уровня развития молодежи. Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

- привлечение молодежи к решению проблем общества;

- обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, внедрение современных, комфортных, информационных технологий в работу культурно-досуговых учреждений;

- развитие всех видов и жанров творческой и исполнительской деятельности.

Выполнению поставленных задач будут способствовать следующие мероприятия:

- ремонт помещений библиотек, ежегодные вложения из бюджета поселения;

- комплектование библиотечного фонда, ежегодные вложения из бюджета поселения в пределах 10 тыс. руб.;

- обновление музыкальной аппаратуры, атрибутов сцены, ежегодное пополнение материально-технической базы;

- организация занятости и досуга детей, развитие творческих способностей ребенка, работа кружков, клубов, работа с детьми – инвалидами;

- проведение массовых праздников и народных гуляний: «Меценат года», Проводы Зимы, «С денем Победы», «День Защиты детей», «День России», «День города» и др., ежегодное финансирование мероприятий в пределах 300,0 тыс. руб.;

- обеспечение сохранности имущества учреждений культуры (средства охраны, ежегодно в пределах 124,8 тыс. руб.)

Политика в сфере культуры в долгосрочной перспективе будет направлена на формирование собственного имиджа муниципального района на основе сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи по сохранению культурно – исторического наследия народов Забайкалья, развитию сферы культурно-досуговой деятельности, повышению культурного уровня населения.

##### 3.4.12 Транспортное обеспечение

Без развитой транспортной инфраструктуры невозможно развитие экономики проектируемого сельского поселения. Конкурентные преимущества транспортной сферы Хилокского городского поселения заключаются в наличии железнодорожной станции и подъездных путей, а так же выгодное географическое положение городского поселения, находящегося на пересечении железнодорожных и автомобильных транспортных магистралей. К числу главных транспортных магистралей на территории Хилокского поселения относится железная дорога (Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»), а также федеральная автомобильная дорога (автомагистраль Москва-Владивосток).

Транспортная инфраструктура поселения представлена сетью автомобильных дорог местного значения. Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории поселения, составляет 127,7 км, в том числе, с твердым покрытием 28,3 км, с грунтовым покрытием 46,2 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием, в общей протяженности автодорог общего пользования, составляет 22,2%. На территории города расположено: 5 железобетонных мостов, протяженностью 247,3 м.; 5 пешеходных деревянных мостов, протяженностью 242,5 м.; 2 автомобильных деревянных мостов, протяженностью 95,8 м.

Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог, пешеходных зон, в поселке осуществляется на конкурсной основе и заключении муниципальных контрактов на год. Предприятия обслуживают сеть дорог местного значения. Поселение характеризуется хорошей транспортной доступностью. В 2009 году оказано услуг в сумме 5071,9 тыс. рублей, в том числе: ямочный ремонт дорог и ремонт пешеходного моста - 492,6 тыс. рублей.

Связующим звеном между региональным центром и поселением, где расположена крупная узловая станция, является железнодорожный транспорт.

Самое крупное предприятие – Забайкальская железная дорога, филиал ОАО «Российские железные дороги» - является градообразующим для поселения предприятием, состоит из 12 структурных подразделений, на которых работают около 2500 человек (48,2% от работающих в поселении). Основной вид деятельности – грузоперевозки.

Транспортная система Хилокского городского поселения является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а ее развитие - одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы - необходимое условие подъема экономики. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие МО, повышение уровня жизни населения.

На территории поселения существует предприятие, оказывающие услуги перевозок пассажиров общественным транспортом. Существует автобусный маршрут, основой транспортных сообщений является железнодорожный и личный автотранспорт.

Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и внутрихозяйственных дорог на территории поселения представлен в таблице 27.

Таблица 27

Автомобильные дороги Хилокского городского поселения

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяженность дороги, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Федерального значения |
| 00 ОП ФЗ Р-258 (АН6-СНГ) | 794 км трассы Иркутск - Улан-Удэ – Чита | М-55 |  |
| Регионального и межмуниципального значения |
| 76 ОП МЗ 76Н-023 | Новая Кука - Могзон - Хилок | Н-023 | 210,8 |
| 76 ОП РЗ 76К-126 | Подъезд к г. Хилок | К-126 | 1,0 |

Автодороги поселения являются важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а их развитие – одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения, повышение уровня жизни населения.

Полное отсутствие воздушного и водного транспорта, низкие показатели плотности и протяженности основных региональных и местных автомобильных дорог позволяют в целом оценить состояние транспортной системы МО как сложное. Возможности для развития транспортной системы у администрации имеются только посредством развития автомобильного транспорта.

Проблемы транспортного комплекса:

- высокий уровень старения и износа транспортных коммуникаций, требующих регулярной реконструкции, низкий технический уровень дорог;

- недостаточная обеспеченность дорогами с твердым покрытием (22%) от общего объема дорог общего пользования;

- отсутствие общественного транспорта, осуществляющего пассажиро-перевозки на территории поселения, отсутствие заинтересованности у представителей бизнеса к осуществлению данного вида деятельности;

- высокий уровень старения и износа транспортных коммуникаций, автомобильных и пешеходных мостов, требующих регулярной реконструкции, низкий технический уровень дорог;

В целях решения проблемы низкой обеспеченности общественным транспортом населения внутри поселения, в среднесрочном периоде планируются следующие мероприятия:

- проведение мероприятий по организации дорожного движения;

- содействие созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и транспортного обслуживания населения;

- осуществление контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров перевозчиками путем проведения комплексных проверок;

- формирование муниципального заказа по организации транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- разработка схем движения пассажирского транспорта, изучение состояния улично-дорожной сети, безопасности дорожного движения;

- организация своевременного рассмотрения предложений и жалоб граждан, а также принятия мер к устранению выявленных недостатков в транспортном обслуживании населения.

Автотранспортные предприятия на территории МО отсутствуют. На территории Хилокского городского поселения основной объем по грузоперевозкам приходится на различные предприятия, которые имеют грузовой автомобильный парк.

В Хилокском городском поселении существует один автобусный маршрут общей протяжённостью 10 км. Основой транспортных сообщений является железнодорожный и личный автотранспорт.

##### 3.4.13 Инженерное обеспечение и благоустройство

Благоустройство. Территория поселения граничит на севере с Республикой Бурятия, на западе с МО Глинкинское, МО Жипхегенское и МО Бадинское, на юге и востоке с МО Линёво-Озёрское Хилокского муниципального района Читинской области Забайкальского края. Основные ландшафты – луговые равнины, сосновые боры, переходящие вверх по склонам в горную тайгу.

Экологическая ситуация на территории муниципального образования обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды. Увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу и водные объекты поселения. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт, печи в отопительный период.

Отсутствуют отстойники в системах водопроводов в большинстве населенных пунктов поселения. На протяжении длительного времени не находит своего решения вопрос сбора и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Свалки не оборудованы информационными знаками, отходы в подавляющем большинстве не буртуются. Вокруг населенных пунктов образовались несанкционированные свалки.

Водоснабжение. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в населённых пунктах Хилокского городского поселения осуществляется из артезианских скважин. Не хватает оборудования для управления насосными станциями. Нет системы очистки питьевой воды.

Таблица 28

Количество и характеристика артезианских скважин в МО

| Номер скважины | Горизонт | Глубина скважины | Марка насоса | Производительность, м3/час | Фактическое потребление. м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Скважины группового водозабора (г. Хилок, ул. Крупской, 28) |
| 22-70 БИС | Артезианские воды, галечник трещиноват гранит | 76 м | ЭЦВ 10-65-150 | 734,5 м3/сут. | 580 м3/сут. |
| 22-70 | Артезианские воды, галечник трещиноват гранит | 60 м | ЭЦВ 10-65-150 | 1011 м3/сут. | 705 м3/сут. |
| 16-83 | Артезианские воды, галечник трещиноват гранит | 60 м | Не рабочая |
| 2-92 | Артезианские воды, галечник трещиноват гранит | 70 м | Не рабочая |
| 2 | Артезианские воды, галечник | 30 м | Не рабочая |
| 1 | Артезианские воды, галечник | 30 м | Не рабочая |
| 2. Одиночная скважина ЦРБ (г. Хилок, ул. Орджоникидзе) |
| 66-4-17 | Артезианские воды, галечник трещиноват гранит | 70 м | ЭЦВ 6-16-140 | 108 м3/сут. | 55 м3/сут. |
| 3. Одиночная скважина ТУСМ (г. Хилок, ул. Комсомольская, 65) |
| ЧТ-115 | Артезианские воды, галечник трещиноват гранит | 80 м | ЭЦВ 6-16-140 | 240 м3/сут. | 7 м3/сут. |
| 4. Одиночная скважина очистных сооружений (г. Хилок, ул. Дзержинского. 18а) |
| 30-73 | Артезианские воды, галечник трещиноват гранит | 60 м | ЭЦВ 6-16-140 | 72 м3/сут. | 6 м3/сут |

Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение потребления воды. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве. Степень износа водопроводных сооружений в среднем составляет 65-70%.

Действующие водопроводные сети устарели. В результате, в сетях водопровода регистрируются частые порывы, что приводит к резкому ухудшению качества воды и к дополнительным материальным затратам.

Организацией водоснабжения в поселении и непосредственно подъёмом и подачей воды в водопроводную сеть занимаются управляющие организации (предприятия коммунального комплекса) МУП «ГРЭЦ», ОАО «Альянс». Предприятия обеспечивают население и другие объекты инфраструктуры поселка, теплом, водой, осуществляют эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и коммунальных объектов.

Необходимо отметить, что на расчетный срок должно быть предусмотрено строительство новых и модернизация существующих систем очистки воды, поскольку качество воды зачастую не соответствует установленным нормативным требованиям. Для этих целей в бюджете района должно быть запланировано соответствующее финансирование.

Кроме низкого качества питьевой воды и несоответствия, зачастую, ее санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существенной проблемой систем водоснабжения поселения являются старые недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды. 13% имеющихся водопроводных сетей Хилокского городского поселения требуют замены.

Таблица 29

Состояние водопроводных сетей на 1.01.2013 г., км

| Населенные пункты | Протяженность водопроводных сетей | В том числе нуждающихся в замене |
| --- | --- | --- |
| Итого | 10,45 | 1,36 |

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

В каждом населенном пункте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – река и подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г., введенным в действие 1 июня 2002 г., для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс - радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Санитарная охрана водозабора обеспечивается санитарно-защитной полосой, где установлен специальный режим. Групповой водозабор представляет собой группу из шести скважин, сосредоточенных в долине р. Хилок на площади близкой к изометричной форме. В эксплуатации находятся две скважины (22-70. 22-70БИС). Водозабор эксплуатирует безнапорные порово-пластовые воды четвертичных аллювиальных отложений долины р. Хилок, которые имеют тесную гидравлическую связь с поверхностными водами реки. Вследствие этого подземные воды данного водозабора являются недостаточно защищенными и граница первого пояса ЗСО установлена на расстоянии 50 м от водозаборной скважины.

Скважины № 66-4-17 (территория ЦРБ) и № ЧТ-115 (ТУСМ) эксплуатируют трещинные напорные воды водоносного комплекса интрузивных пород зоны выветривания гранитов. Исходя из характеристики гидрогеологических параметров: наличие в разрезе гранитов, большой глубины вскрытия, высокому напору подземные воды можно считать защищенными. Граница первого пояса для скважины ТУСМ установлена - 30 м, для скважины ЦРБ - 50 м, так как отмечается аномальное содержание нитратов.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения до водозабора, и составляют: для группового водозабора - 253 м, для скважины ТУСМ - 151 м, для скважины ЦРБ - 120 м.

Третий пояс ЗСО предназначен для защиты эксплуатируемого водоносного комплекса от химического загрязнения: для группового водозабора - 1264 м, для скважины ТУСМ - 1068 м, для скважины ЦРБ - 846 м.

Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в Хилокском городском поселении существенно отстает от существующих норм. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. Для обеспечения населения услугами водоснабжения приближенных по своим объемам к рекомендуемым нормам, требуется дополнительное строительство соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в поселении составят на расчетный срок 369,6 тыс. м3/год, в том числе на I очередь – 215,4 тыс. м3/год. Проектом предлагается создание в большинстве населенных пунктов централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 50 литров в сутки на человека к 2023 году и 75 литров в сутки на человека на расчётный период.

Развитие водопотребления показано в таблице 30.

Таблица 30

Объемы прироста водопотребления населением по очередям строительства

| Муниципальное образование | Население, человек | Удельное водопотребление, л/сут. 2013 г. | Новое строительство (тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Хилокское г/п | 11311 | 12573 | 15000 | 30,5 | 89,5 | 243,6 |

Для реализации задач первой очереди необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести в населенных пунктах, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по поселению. За счет нового строительства в указанных селах необходимо создать мощности и сети по доставке потребителям воды в объеме 50 литров в сутки на человека в сроки первой очереди. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.

Канализация. На территории городского поселения только 24,1% жилых зданий располагают централизованной системой водоотведения, остальные канализационные системы представлены выгребами. Очистные сооружения г. Хилок расположены на правом берегу р. Хилок в 520,5 км от устья (места впадения в р. Селенга). Проектная производительность 1600 м3/сут. Фактическое количество поступающих на очистку стоков 1342,5 м3/сут. Протяженность канализационных сетей - 5,14 км, в т.ч. Ø400 мм - 2,287 км, Ø100-250 мм - 2,853.

Канализирование бытовых стоков в сельских населённых пунктах поселения с использованием выгребных ям сохраниться на весь период планирования. Обслуживанием выгребных ям занимается ОАО «Альянс», в распоряжении которого имеется специальный автомобильный транспорт.

Необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений со специальными объектами, использующими метод естественной биологической очистки, имеющих в своем составе: септик необходимых объемов и соответствующие поля орошения.

Локальные системы очистки сточных вод в населенных пунктах поселения предусматривается организовать для общественных зданий (школ, детских садов, административных зданий и прочих объектов), а в необходимых случаях - для жилых домов.

Применение систем канализации с современными очистными установками биологической очистки бытовых стоков обеспечит глубокую очистку стоков суточным объемом до 20 тыс. м3 и более в зависимости от реальной потребности. Эти системы применимы не только для очистки сточных вод общественных зданий, сооружений и жилых домов, но и для перерабатывающих предприятий.

Преимущества таких установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь размещения;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков;

- применение новейших строительных материалов.

При проектировании и реконструкции животноводческих ферм, новых предприятий в составе проекта обязательно разрабатываются системы очистки стоков, обеспечивающие полное исключение попадания их в воду или почву.

Выбор метода технологии очистки согласовывается со службой санитарно-эпидемиологического надзора и экологическими службами.

Конкретное размещение систем канализации и очистки сточных вод будет согласовываться с планами развития соответствующих муниципальных образований и строительством объектов производственного или сельскохозяйственного назначения.

Теплоснабжение. Обеспечение потребителей МО Хилокское услугами по централизованному теплоснабжению занимаются управляющие организации (предприятия коммунального комплекса) МУП «ГРЭЦ», ОАО «Альянс». На территории городского поселения действует 4 котельных. Централизованным теплоснабжением обеспечено только 41,1% жилого фонда поселения. В остальном фонде централизованных систем отопления нет.

Таблица 31

Перечень котельных Хилокского городского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование организации, ФИО руководителя | Адрес местонахождения, номер телефона |
| 1 | Котельная ЦК | МУП «ГРЭЦ» Куприянов Геннадий Петрович | г. Хилок, ул. Советская 26а. Тел.: 20-672 |
| 2 | Котельная ТУСМ |  |  |
| 3 | Котельная очистных сооружений |  |  |
| 4 | Котельная ЦРБ |  |  |

Основными проблемами существующих систем теплоснабжения являются:

- физический износ всех элементов систем централизованного теплоснабжения (зданий котельных, оборудования, наружных тепловых сетей, зданий и систем отопления потребителей);

- отсутствие автоматизированных систем качественного регулирования подачи тепла потребителям, исходя из нормативных температурных условий в помещениях;

- низкая эффективность производства и передачи тепловой энергии из-за низкой загрузки котельного оборудования и использования топлива низкого качества;

- значительные выбросы вредных продуктов сгорания твердого и жидкого топлива;

- высокая стоимость вырабатываемой тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей в поселении составляет 38 км.

Отопление жилых домов, не подключенных к источникам централизованного теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных теплогенераторов и печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь). Горячим водоснабжением обеспечено только 20,8% жилого фонда.

Проблема физического износа сетей теплоснабжения как магистральных, так и внутриквартальных для Хилокского городского поселения остается достаточно серьезной на протяжении длительного времени. Недостаток финансовых средств районного и местного бюджетов в значительной мере сдерживает проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации.

Организация обеспечения других населенных пунктов городского поселения теплом будет развиваться и совершенствоваться на основе индивидуальных систем теплоснабжения и для общественных центров сел, и для жилых домов.

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается разработка мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета города, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.

Другой важной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Только потери тепла при транспортировке составляют до 25%, а при эксплуатации жилищно-коммунальными службами (вследствие плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб, бесканальной прокладки трубопроводов) - доходят до 50%. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20-25% от общего потребления поселением.

Одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение является переход на локальные системы отопления. Традиционно принято считать, что локальные отопительные системы подходят только для коттеджей. На самом деле их возможности намного шире. В западноевропейских странах имеется многолетний опыт использования локального отопления для обогрева различных зданий (как в жилом, так и в производственном секторе). Там именно локальные котельные с КПД выше 90% вырабатывают основное количество тепловой энергии. Следует также отметить, что наличие единого отопительного узла на все здание не исключает возможности индивидуального регулирования потребления энергоресурсов каждой квартирой, цехом или иным потребителем и, соответственно, индивидуальной оплаты за энергоресурсы.

Строительство автономных котельных особенно актуально в поселениях, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

Постепенный переход к современным локальным системам является одним из наиболее перспективных путей развития экономики и социальной сферы Хилокского городского поселения.

Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова. В течение расчетного периода в поселении планируется активно развивать сетевое газоснабжение, постепенно вытесняя традиционные виды топлива.

Общие потребности в тепле для населения, в расчете по поселению, приведены в таблице. Приведенные данные не включают тепловую нагрузку объектов социальной сферы и производства.

Таблица 32

Расчет годового теплопотребления населением Хилокского городского поселения

| Муниципальное образование | Население, человек | Годовое теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок, 2033 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок, 2033 г. |
| Хилокское г/п | 12573 | 15000 | 192831 | 293958 |

Исходя из того, что в жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 23 м2 на человека, а на первую очередь 18 м2, годовая потребность в тепле к 2023 году на коммунально-бытовые нужды составит 192,8 тыс. Гкал. К концу расчетного периода годовое теплопотребление по поселению возрастет до 293,9 Гкал.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Хилокского городского поселения, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития поселения и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии у МУП «ГРЭЦ» свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

Электроснабжение. В настоящее время стоимость услуг по передаче электрической энергии и нормы потребления регулируется приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.

Протяжённость воздушных линий электропередач на территории Хилокского городского поселения составляет 127,7 км. Сельские поселения запитаны непосредственно с шин 10 кВ подстанций 35/10 кВ. Сети напряжением 10 кВ выполнены кабельными и воздушными линиями по петлевым и радиальным схемам. Кабельные линии выполнены кабелями ААБ, АСБ, ААШв, СБ, сечением от 50 до 150 мм2. Воздушные линии выполнены, в основном, проводом марки А сечением 35 - 150 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что большое количество подстанции являются однотрансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

Строительные нормы и правила (СНиП 2.07.01-89*) предусматривают укрупненные показатели электропотребления на одного человека в год для сельских поселений с разной степенью благоустройства. 62% домохозяйств Хилокского г/п пользуется в быту газовыми плитами, поэтому для сравнения подходит норма энергопотребления, предусмотренная для городских поселений, не оборудованных стационарными электроплитами. Эта норма равна 1700 кВт ч/год на человека.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом условий, изложенных выше, опираясь на данные энергоснабжения Хилокского района в 2006-2012 годах, пересчитаем уровень электропотребления для поселений с учетом роста благосостояния населения и соответствующего роста потребления энергии. При этом удельное потребление электроэнергии в год на человека на первую очередь 2250 кВт/ч, на расчетный срок 2588 кВт/ч.

Таблица 33

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Муниципальное образование | Население, человек | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Хилокское г/п | 12573 | 15000 | 28289 | 38813 |

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории Хилокского городского поселения, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями электрических сетей Хилокского района.

Связь. Услуги электросвязи связи на территории городского поселения оказывают Читинский филиал ОАО «Ростелеком», ОАО «РЖД» (Хилокская дистанция сигнализации и связи), Читинский филиал ОАО «Мегафон» GSM-900/1800, ЗАО МТС-GSM-900.

Качество телефонной связи удовлетворительное, требуется модернизация установленного оборудования, расширение сферы действия услуги, имеется доступ к сети Internet.

Распределительные телефонные линии воздушного и кабельного типа. Для линий межстанционной связи сельских телефонных сетей применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ.

Быстрыми темпами продолжает расти количество абонентов сотовой связи. Их количество в несколько раз превышает число обладателей стационарных телефонов. Сотовая компания Мегафон представлена во всех населенных пунктах поселения. Читинский филиал ОАО «Вымпел-коммуникации» планирует установить на территории городского поселения объекты сотовой радиотелефонной связи Билайн.

Сотовая связь охватывает все населенные пункты муниципального образования, но не везде доступна. Общее количество абонентов сотовой связи в поселении – 8500. Местные телефонные станции имеют значительный физический износ и устаревшее оборудование. В результате длительной эксплуатации сооружений связи участились случаи сбоев в работе телефонной связи. Существующая аппаратура связи позволяет подключить электронную почту, Интернет. Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход в поселении составляет 2970 ед.

Телевизионное вещание осуществляется по спутниковой связи. Прием телевизионных программ обеспечивается от существующих ретрансляторов ближайших городов. На территории поселения устойчиво принимаются основные телевизионные каналы. Услуги почтовой связи оказывает филиал «Почта России».

Услуги почтовой связи оказывает УФПС Читинской области – филиал ФГУП «Почта России»

Таблица 34

Почтовые отделения на территории Хилокского городского поселения

| № п/п | Индекс | Наименование | Класс | Адрес | Телефон, код (302-37) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Улица | Номер дома |  |
| 1 | 673200 | Хилок | 4 | Ленина | 14 | 2-11-68 |
| 2 | 673201 | Хилок 1 | 4 | Бурилова | 1 | 2-29-45 |

##### 3.4.14 Объекты специального назначения

В настоящее время на территории Хилокского городского поселения функционирует 1 полигон для складирования твердых бытовых отходов и 1 скотомогильник. Его состояние неудовлетворительное. Объекты возникли фактически стихийно, без проектирования и выделения специальной территории для компостирования ТБО.

Объекты размещения отходов на территории Хилокского городского поселения представлены в таблице 35.

Таблица 35

Объекты специального назначения на территории Хилокского поселения, 2013 год

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигоны ТБО и свалки |
| 1.1 | г. Хилок | 6,8 | Земли населённого пункта |
| 2 | Скотомогильники |
| 2.1 | г. Хилок | 0,06 | Земли населённого пункта |

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно - бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест (СанПиН 42-128-4690-88, утв. Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88) и схемой санитарной очистки населенных мест.

В настоящий момент очистка в большей части территории заявочная. Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующие недостаточно благоустроенные свалки ТБО.

Свалки ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Для разработки системы управления отходами, прежде всего, нужны надежные исходные данные - какой мусор и в каком количестве производится и требует утилизации. Но пока такой информации нет. Поэтому сначала надо провести мониторинг ситуации. Как правило, в селах просто есть место, куда все выбрасывают мусор, при этом местные власти за свалкой практически не следят. Мусор зачастую сваливают в водоохранной зоне или в прибрежной полосе. Никакого контроля не проводится, хотя это прямая обязанность местных властей.

Штрафы за нарушения санитарного и экологического законодательства также в полном объеме поступают в местные бюджеты. Следует использовать эти деньги целевым назначением на решение экологических проблем. Сейчас эти средства просто растворяются в казне - они не выделены, обезличены.

##### 3.4.15 Экологическое состояние

Экологическая ситуация на территории муниципального образования достаточно благоприятная, что обусловлено отсутствием вредных производств, промышленных предприятий. В то же время в МО складывается неблагоприятная санитарная обстановка, что связано с образованием жителями несанкционированных свалок бытовых отходов, заброшенными усадьбами.

На территории муниципального образования опасных экологических объектов не имеется. Однако увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу и в водные бассейны. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт, печи в отопительный период.

Отсутствуют отстойники в системах водопроводов в большинстве населенных пунктов поселения. Недостаточно решена ситуация образования и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Свалки не оборудованы информационными знаками, отходы в подавляющем большинстве не буртуются. Вокруг населенных пунктов наблюдаются несанкционированные свалки.

Экологическая ситуация на территории поселения обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь на территориях экономической деятельности человека.

Проблемы охраны окружающей среды: сокращается уровень площадей озеленения в поселении; нарушение природного баланса в связи с незаконной рубкой леса; низкий уровень экологической культуры населения; наличие большого количества несанкционированных свалок на территории поселения.

Воздушный бассейн. Территория Хилокского городского поселения относится к буферным зонам озера Байкал, поэтому характерной чертой является отсутствие здесь крупных промышленных предприятий, способных загрязнить атмосферу и водный бассейн. Поэтому уровень загрязнения воздушного бассейна поселения характеризуется как низкий, превышения допустимых норм в течение года наблюдаются достаточно редко.

В атмосферный воздух поступают выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта и печного отопления жилого сектора, доля которых значительна. В атмосферу выбрасываются самые разнообразные вещества: в виде твердых частиц – пыль, сажа; газообразных – окись азота и углевода, сернистый ангидрид, формальдегид; кроме того – железо, свинец и т.д.

По охране воздушного бассейна:

- перевод домохозяйств на газовое топливо;

- активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое;

- организация вдоль магистральных путей и населенных пунктов зеленых санитарно-защитных зон, сдерживающих распространение дымно-газовых выбросов, пыли и других аэрозольных загрязняющих веществ в приземные слои воздуха;

- увеличение параметров лесистости территории.

Водные ресурсы. В Хилокском г/п имеются открытые водоемы, используемые населением для рекреации.

Основными проблемами водного хозяйства являются:

- загрязненность водных объектов, особенно малых рек, обусловленная сбросом в них загрязненных сточных вод и высокой антропогенной нагрузкой на водосборные площади, в первую очередь, в водоохранных зонах;

- низкий, не соответствующий современным экологическим требованиям технологический уровень производства;

- несовершенство экономического механизма реализации мероприятий по восстановлению и охране водных объектов, недостаточный объем инвестиций в водное хозяйство;

- отсутствие предусмотренных Водным кодексом РФ обосновывающих материалов (водохозяйственных балансов, СКИОВР и др.);

- низкий уровень информационного, научно-технического и проектного обеспечения, не отвечающий современным требованиям управления водным фондом.

При этом необходимо создание биологического буфера для предохранения естественных водоемов и рек от загрязнения, разрушения берегов и других неблагоприятных факторов с учетом водоохранного законодательства и с соблюдением режима водоохранных зон.

Экологические проблемы водных ресурсов связаны с затоплением и эрозией.

Основные мероприятия по охране вод:

- запрещение или ограничение сброса в водные объекты промышленных и бытовых твердых и жидких отходов и различных загрязняющих веществ;

- обвалование скотных дворов, ферм, расположенных вблизи водоохранных зон;

- организация рекреационных зон в пределах зон водных объектов в соответствии с природоохранными нормативами;

- контроль над состоянием водных объектов и своевременное проведение водоохранных мероприятий;

- установление водоохранных зон на озерах и других водных объектах в соответствии с нормативными положениями, обеспечение объектов предупредительными аншлагами;

- запрещение или ограничение в водоохранных зонах всякой хозяйственной деятельности (а также мойки автомашин, порубки древесно-кустарниковой растительности, воздействие неорганизованных рекреантов и т.п.).

- совершенствование нормативно-правовой базы и информационных систем, организационно-экономических механизмов управления водным фондом, разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов речных бассейнов и целевых водохозяйственных программ.

Политика охраны окружающей среды в среднесрочной перспективе будет связана с обеспечением рационального природопользования и оздоровлением экологической обстановки в Хилокском районе.

Для достижения поставленных целей и задач в этой сфере планируется реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Защита населённых пунктов от негативного воздействия паводковых вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Забайкальского края 2011-2015 годы», муниципальной целевой программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории Хилокского района 2009-2011 годы», программ и проектов, связанных с охраной буферной зоны озера Байкал.

Основной целью политики в сфере охраны окружающей среды является рациональное использование природных ресурсов и повышение уровня экологической безопасности на территории поселения. В соответствии с целями разработаны задачи:

- удовлетворение потребностей местного населения в лесоматериалах;

- устранение несанкционированных свалок;

- сокращение вредных выбросов в атмосферу.

Реализация задач способствует стабилизации экологической обстановки в поселении, снижению уровня загрязнения окружающей среды на основе мероприятий:

- проведение конкурса на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок в поселении;

- создание мобильной бригады для ежедневного поддержания порядка в поселении;

- разработка Положения о применении штрафных санкций к предприятиям и организациям, населению не выполняющих требования по поддержанию чистоты и порядка в поселении;

- консервация котельной № 2,3.

#### 3.5 Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории поселения действуют следующие программы социально-экономического развития:

- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края на 2011-2020 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития Хилокского района Забайкальского края представляет собой прогнозно-проектный документ, обосновывающий перспективное развитие муниципального образования, содержащий совокупность важнейших мероприятий и проектов, направленных на достижение стратегических целей социально- экономического развития поселения.

Программа дает возможность руководителям муниципальных органов власти и гражданам видеть перспективу своего развития, осознанно делать стратегический выбор, а не следовать уже сложившимся на территории тенденциям развития экономики и социума.

- Программа социально-экономического развития городского поселения «Хилокское» Хилокского района на 2011-2020 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития Хилокского городского поселения Хилокского района Забайкальского края содержит аргументированное обоснование его стратегического выбора, реализация которого и должна обеспечить в конечном итоге достижение главных целей социально-экономического развития территории.

Предлагаемая программа разработана на основе проведенного анализа социально-экономической ситуации Хилокского городского поселения Хилокского района за последние четыре года, выявленных тенденций и прогнозов развития, а также анализа результатов опроса жителей населённых пунктов поселения.

#### 3.6 Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Хилокском городском поселении.

Таблица 36

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Площадь участка земли, га | Необходимость изменения категории земли | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автомобильные дороги |
| 1.1 | Ремонт дорог местного значения | Хилокское г/п | по проекту | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2013-2020 |
| 2 | Объекты водоснабжения и водоотведения |
| 2.1 | Реконструкция сетей горячего и холодного водоснабжения | г. Хилок | по проекту | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2012-2015 |
| 2.2 | Реконструкция очистных сооружений | г. Хилок | по проекту | в рамках землеотвода | нет | нет | 2013-2014 |
| 2.3 | Ремонт водонапорной башни | МОУ ООШ № 12, г. Хилок | нет | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013 |
| 3 | Объекты теплоснабжения |
| 3.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения | г. Хилок | по проекту | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2012-2015 |
| 3.2 | Консервация котельных № 2 и № 3 | г. Хилок | нет | нет | нет | нет | 2012-2015 |
| 4 | Объекты электроснабжения |
| 4.1 | Капитальный ремонт линий электроснабжения | Хилокское г/п | нет | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2012-2020 |
| 5 | Объекты образования |
| 5.1 | Строительство детского сада | м/р «Заречье», г. Хилок | 80 мест | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013 |
| 5.2 | Реконструкция здания мастерских под детский сад, оснащение необходимой мебелью и оборудованием | МОУ СОШ № 13, г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 5.3 | Окончание комплексного капитального ремонта | ДОУ «Родничок» в г. Хилок | 120 мест | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 5.4 | Капитальный ремонт конструктивных элементов и внутренних инженерных систем помещения для организации дополнительной группы, оснащение необходимой мебелью и оборудованием | ДОУ № 3, г. Хилок | 1 группа | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 5.5 | Комплексный капитальный ремонт | МОУ НОШ № 11, г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 5.6 | Комплексный капитальный ремонт | МОУ НОШ № 10, г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 5.7 | Комплексный капитальный ремонт | МОУ НОШ № 12, г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014 |
| 5.8 | Комплексный капитальный ремонт | МОУ НОШ № 13, г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014 |
| 5.9 | Капитальный ремонт внутренних инженерных систем в школах | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 6 | Объекты здравоохранения |
| 6.1 | Капитальный ремонт здания терапевтического и хирургического отделений | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 6.2 | Капитальный ремонт здания родильного и детского отделений | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014 |
| 6.3 | Капитальный ремонт здания поликлиники | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014 |
| 6.4 | Капитальный ремонт здания морга Центральной районной больницы | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014 |
| 6.5 | Капитальный ремонт гаража Центральной районной больницы | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 6.6 | Капитальный ремонт здания прачечной Центральной районной больницы | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 6.7 | Строительство больничного комплекса | г. Хилок | по проекту | 100 м | по проекту | нет | 2016-2020 |
| 7 | Объекты физической культуры и спорта |
| 7.1 | Ремонт плоскостных спортивных сооружений | Хилокское г/п | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 7.2 | Строительство спортивного комплекса | г. Хилок | по проекту | 100 м | по проекту | нет | 2013-2015 |
| 8 | Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| 8.1 | Приведение мест захоронения отходов в надлежащее состояние (огораживание, устройство подъездов и т.д.) | Хилокское г/п | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 8.2 | Строительство скотомогильников, соответствующих санитарным нормам и правилам | Хилокское г/п | по проекту | 1000 м | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 9 | Объекты промышленности |
| 9.1 | Организация деревообрабатывающего цеха | г. Хилок | по проекту | 500 м | по проекту | нет | 2013-2015 |
| 9.2 | Организация цеха по выпуску кондитерских изделий | г. Хилок | по проекту | 500 м | по проекту | нет | 2013-2015 |
| 9.3 | Организация станции технического обслуживания автомобилей | г. Хилок | по проекту | 500 м | по проекту | нет | 2013-2015 |
| 9.4 | Организация мастерских по ремонту бытовой техники | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 9.5 | Организация мастерских по ремонту компьютерной техники и оргтехники | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 9.6 | Организация предприятия по производству строительных материалов | г. Хилок | по проекту | 500 м | по проекту | нет | 2016-2020 |
| 10 | Прочие объекты |
| 10.1 | Строительство дамбы на р. Хилок | г. Хилок | 6 км | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 10.2 | Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ | г. Хилок | нет | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 10.3 | Реконструкция здания детской художественной школы | г. Хилок | Строительство 2-го этажа | нет | по проекту | нет | 2016-2017 |
| 10.4 | Строительство киноконцертного комплекса | г. Хилок | по проекту | 100 м | по проекту | нет | 2018-2020 |
| 10.5 | Капитальный ремонт моста «Ямаровский» через р. Хилок | г. Хилок | по проекту | нет | линейный объект | нет | 2013-2017 |
| 10.6 | Строительство среднеэтажных жилых домов на месте ветхих бараков | г. Хилок | по проекту | 7,14 га | по проекту | нет | 2023-2033 |

#### 3.7 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

##### 3.7.1 Природные чрезвычайные ситуации

Опасные природные процессы, имеющие место на территории Хилокского городского поселения, связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями. Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на всей территории поселения. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Опасные климатические явления. Для климата поселения, носящего черты резко континентального, характерны низкие зимние и высокие летние температуры. Однако на фоне средних температур самого холодного и самого жаркого месяцев выделяются пики с чрезвычайно неблагоприятными температурами. Так, при средней годовой температуре –4(С отмечено абсолютно низкое значение –55( и абсолютно высокое значение +43(С, хотя дни с температурой +30(С не являются редкостью.

Северные и северо-западные (так называемые «ныряющие») циклоны зимой разрушают приземную инверсию и повышают температуру за сутки на 20° и более. С этими циклонами связан возврат холодов, а с юго-западными - возрастание скорости ветра, выпадение существенных осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Летние северо-западные циклоны вызывают понижение температуры, облачные, пасмурные и дождливые погоды с несущественными осадками, а южные и юго-западные - те же погодные условия, что и северо-западные, но с большим количеством осадков и значительными изменениями температур.

Смещающиеся антициклоны в различные сезоны по-разному влияют на погоду и климат. Особенно заметно воздействие северных и северо-западных, вызывающих понижение температуры, зимних и предвесенних юго-западных и западных антициклонов, с которыми связаны вынос теплого воздуха, формирование оттепелей. Устойчивые летние антициклоны - причина проявления засух. Внутриматериковое положение и синоптическая ситуация с антициклоническими условиями - причины господства в течение года умеренного континентального воздуха, который содержит мало водяных паров, поэтому внутримассовые осадки невелики. Большая часть осадков связана с прохождением циклонов. Основная их масса (90-95% годовой суммы) выпадает в теплый период - с апреля по октябрь. В годовом ходе зимой отмечается в несколько раз меньше осадков по сравнению с летом.

Характерная особенность - значительный диапазон колебаний годовых сумм осадков. Среднегодовое количество осадков 405 мм. Наибольшее количество осадков приходится на август.

Ураганные ветры. Весной с северо-западными циклонами связаны штормы, к которым относятся ветры со скоростью 21-24 м/с, шквалы (кратковременные, порывистые с изменениями направлений ветры, скорость которых достигает 20-30 м/с), снежные поземки, метели, бури, пыльные поземки и бури, особенно на юго-востоке области.

Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории поселения, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей в поселении возможен на малых временных интервалах (до нескольких часов). Количество чрезвычайных ситуаций вызванных опасными метеорологическими проявлениями плохо прогнозируется, однако их отрицательные последствия будут увеличиваться на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Затопление. Весеннее половодье приходит в апреле-мае с началом снеготаяния в основном поверх льда водотоков и озер до их вскрытия. Пик половодья приходится на май после вскрытия ото льда. Дождевые паводки редки и незначительны по сравнению с весенним стоком. Подъем воды в озерах происходит постепенно, более выражен в многоводные годы.

Существующие каналы отвода воды захламлены, частично засыпаны грунтом, дно каналов заилено, течение отсутствует. Водопропускные сооружения на каналах так же находятся в нерабочем состоянии.

Основным источником является поверхностный сток, который аккумулируется в естественных понижениях рельефа, искусственно образованных емкостях, что приводит к подпитке и подъему грунтовых вод.

Неблагоприятное воздействие вод вызвано естественными и техногенными факторами.

К естественным относят:

- отсутствие стока поверхностных вод из-за плоского равнинного рельефа территории;

- слабая водопроницаемость грунтов;

- зарастание, заиливание, захламление стоков;

- дно существующих водопропускных сооружений выше дна канала;

Техногенные факторы:

- отсутствие ливневой канализации;

- недостаточный объем существующей канализации;

- утечки воды из существующих сетей водоснабжения и канализации

- строительство авто и железнодорожных дорог без достаточного количества водо-пропускных сооружений;

Одной из проблем по осуществлению контроля за паводковой обстановкой является отсутствие связи и транспорта, а также недостаточное количество наблюдателей на стационарных водомерных постах. Отсутствие оперативной информации негативно сказывается на прогнозирование масштабах возможной ЧС и привлечении требуемых сил и средств. Основная причина такого положения дел – недостаточное выделение финансовых и материальных средств на оснащение имеющихся водомерных постов и на восстановление разрушенных.

Для выполнения задач противопаводковой защиты планируется реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Защита населённых пунктов от негативного воздействия паводковых вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Забайкальского края на 2011-2015 годы»

Эрозия. Водная эрозия на территории большого развития не имеет из-за слабой изрезанности поверхности, тяжелого механического состава почв и недостаточного количества выпадающих осадков. В основном эрозионные процессы проходят по берегам рек, и борьба с ними происходит в рамках решения задач по защите берегов рек на территории населенных пунктов от размыва, обрушения и береговой эрозии.

Значительную опасность представляет ветровая эрозия, когда сильные северо-западные ветры сдувают с вершин плодородный пахотный слой среднего и мелкого механического состава, что приводит к деградации угодий.

Заболачивание для территории поселения не характерно, развитию данного процесса препятствуют в первую очередь климатические условия, рельеф местности, а также высокая степень дренированности территории. Болота приурочены к днищам падей и характеризуются мелкоконтурностью. Наиболее распространены низинные (эвтрофные) болота и небольшие участки по берегу реки.

Тектоническая активность. Риск возникновения ЧС, связанной с сейсмической активностью высокий. Интенсивность возможного землетрясения: 8 баллов. Вероятность возможного повышения в течение 50 лет - 1% (согласно картам районирования ОСР-97-С).

Последствия максимально возможного землетрясения в 8 баллов: Ощущается всеми. Разрушения в зданиях - большие трещины в стенах, падение карнизов, дымовых труб. Оползни и трещины шириной до нескольких сантиметров на склонах гор.

Природные пожары. К числу возможных опасностей может быть отнесена и потенциально высокая природная горимость лесов. Естественные пожары, особенно частые в весенний и осенний пожароопасные периоды.

Силы и средства пожарной охраны, привлекаемые для тушения пожаров на территории Хилокского городского поселения, представлены в Таблице 37:

Таблица 37

| Силы и средства пожарной охраны МЧС России Хилокского г/п Хилокского района Забайкальского края | Силы и средства |
| --- | --- |
| Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений (ПЧ, ПП) | Телефон ЦППС (ПСЧ) | Всего | На дежурстве |
|  |  |  | л/с | техн. | л/с | техн. |
| ПЧ -37 | Хилок, ул. Набережная 39 |  | 40 | 4 | 7 | 4 |

В зону действия опасных факторов природных пожаров населенные пункты не попадают.

##### 3.7.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Территория поселения является староосвоенной. Это указывает на практическое отсутствие нетронутых ландшафтов и преобладание хозяйственных модификаций природных систем. Природные и хозяйственные особенности поселения позволили выделить следующие классы антропогенных воздействий:

- Промышленный (карьерно-отвальный, индустриально-техногенный, промышленно-мусорный).

Возникает при разработке месторождений полезных ископаемых, при сооружении и функционировании промышленных предприятий, складировании отходов промышленности. Выражается в полном или частичном уничтожении растительности, ее синантропизации, возникновении оползней, опасных склоновых процессов, образовании техногенных грунтов, загрязнении подземных и поверхностных вод. Характерен для урбанизированных территорий с развитым промышленным (в т.ч. перерабатывающим) производством.

- Сельскохозяйственный (полевой, пастбищный луговой, садовый, животноводческий).

Возникает при распашке территории, выпасе скота, сенокошении, выращивании культурной флоры, строительстве и функционировании животноводческих комплексов. Сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др. Характерен для большей части поселения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать при строительстве, эксплуатации и консервации животноводческих объектов. Как правило, такие объекты располагаются преимущественно в непосредственной близости от водных объектов. Угрозы возникают вследствие попадания в водную среду жидких отходов, а также загрязнения прибрежных территорий неорганизованными и организованными свалками, навозохранилищами, скотомогильниками.

- Селитебный.

Характерная для данного класса воздействия полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды имеет больший или меньший масштаб в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий.

- Лесохозяйственный.

Возникает при основных рубках, рубках ухода, проведении лесомелиоративных мероприятий и прочих видах лесопользования, а также в случае косвенного использования (пожары, гибель леса при подтоплении т.д.). Последствиями являются упрощение ярусности, замена коренных сообществ производными, изменение водного баланса и снижение биологического разнообразия. Характерен для лесных территорий, колочных лесов.

- Водный.

Возникает при сооружении гидротехнических сооружений, при водопользовании в промышленных, хозяйственно-бытовых и других целях. Выражается в загрязнении поверхностных и подземных вод, изменении режима рек, возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с русловыми процессами. Характерен для всех водоемов и водотоков поселения.

- Транспортный (инженерно-инфраструктурный).

Возникает при строительстве и эксплуатации автодорог различной категории, линий электропередач, водопроводов. Зависит от интенсивности движения автотранспорта, масштаба грузопотоков, энергопотребления, видов транспортируемых грузов. Создание линейных объектов сопровождается отсыпкой насыпей, разработкой карьеров, сведением естественной растительности. Характерен для линейных инфраструктурных элементов поселения.

- Рекреационный.

Возникает при строительстве и эксплуатации стационарных круглогодичных и сезонных рекреационных объектов, прокладке туристических маршрутов, организации мест массового отдыха, развитии садово-огородных хозяйств и дачных участков. Характеризуется трансформацией природных комплексов. Характерен для приозёрных и приречных территорий, окрестностей населенных пунктов.

Кроме наводнений природного характера, выделяют так называемые техногенные наводнения. Среди важнейших причин техногенных наводнений, оползней и других негативных русловых процессов являются следующие:

- инженерные мероприятия (дноуглубление, карьерные разработки, спрямление русла и т.д.);

- обводнение и увлажнение склонов в результате аварийных утечек воды из коммуникаций;

- размещение в прибровочной полосе и верхней части склона насыпных грунтов, промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Подтопление грунтовыми водами – актуальная проблема вредного воздействия вод. Основными причинами развития процесса подтопления являются:

- отсутствие организованного отвода поверхностного стока;

- утечка воды из водонесущих коммуникаций;

- рост водопотребления в населенных пунктах с централизованным водоснабжением при отсутствии организованного водоотведения;

- значительное сокращение использования грунтовых вод для водоснабжения;

- ухудшение подземного оттока грунтовых вод из-за барражного эффекта фундаментов зданий и автодорог.

Техногенные пожары. На территории Хилокского городского поселения сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Более половины всех домостроений в поселении – деревянные (55,8%). Данное обстоятельство и связанные с ним потенциальные опасности необходимо учитывать при организации работы по защите населения, имущества и окружающей среды от последствий, свойственных пожарам.

На территории Хилокского городского поселения существует вероятность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, возможно распространение пожара по надворным постройкам на соседние дома, в пределах противопожарных разрывов жилой застройки.

Положительным фактором при ликвидации возможных возгораний является наличие на территории поселения озёр, реки и водонапорных башен.

Мероприятия для защиты пожароопасных объектов: основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия, проводимые ОМСУ: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Источники химической опасности: Риски возникновения аварий на ХОО отсутствуют, в связи с отсутствием в поселении ХОО.

Аварии на автотранспорте. В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее одного года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно- химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Степень опасности для населения в результате аварии связанной с выбросом АХОВ зависит от объема опасного вещества, скорости и направления ветра, численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты.

Таблица 38

Характеристика зон заражения при выбросе АХОВ на автодороге

| Опасное вещество | Класс опасности | Количество опасного вещества, т | Глубина зоны заражения, км | Площадь зоны заражения, кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 4 | 3,81 | 1,63 | 0,23 |
| Хлор | 2 | 1 | 4,79 | 2,02 |

Возникновение аварии связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте возможно при нарушении автоцистерны в результате ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника возгорания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов. В зависимости от объема разлитого бензина и соответствующей площади пролива поражение людей тепловым потоком различной степени тяжести будут наблюдаться на расстоянии до 60 метров (V=8,5 м3, S=170 м2).

При аварии автоцистерны с бензином того же объема возможен вариант развития ситуации по сценарию связанному с взрывом топливно-воздушной смеси. В этом случае образование избыточного давления повлечет повреждения зданий различной степени на расстоянии более 75 метров.

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110 и 220 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населенных пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный гололед - диаметр отложений на проводах гололедного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега - диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/сек диаметр отложений 10 мм, и более. Снижается надежность работы энергосистемы в местах гололеда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населенных пунктов поселения из-за перегорания опор ЛЭП.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);

- халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Таблица 39

| Муниципальное образование | Число источников теплоснабжения, ед. |
| --- | --- |
| Хилокское городское поселение | 4 |

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В таблице 53 приводится перечень критически важных объектов, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики объекта или административно - территориальной единицы, или существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях на длительный период времени. В таблице указаны котельные, обеспечивающие подачу тепла к жилым домам и объектам производственного и социального назначения. Эти объекты сгруппированы по типу опасности «Выход из строя и прекращение подачи тепла, размораживание систем отопления».

Таблица 40

Перечень критически важных объектов МО Хилокское по типу опасности

| Отопление - Тип опасности «Выход из строя и прекращение подачи тепла, размораживание систем отопления» |
| --- |
| Объект | Местонахождение |
| Котельные | г. Хилок |
| Питание электроэнергией - Тип опасности «Террористическая акция. Авария» |
| Объекты | Местонахождение |
| Трансформаторные подстанции различных модификаций | г. Хилок |
|  | с. Жилкин Хутор |
|  | с. Сосновка |

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В Хилокском городском поселении имеется большое количество объектов, в которых могут произойти террористические акты, одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей.

Перечень мест массового скопления людей по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников» с указанием места расположения, и периодов максимального количества скопления людей представлен в таблице 41.

Таблица 41

Объекты по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников»

| № п/п | Объект | Место расположения (адрес) |
| --- | --- | --- |
| Школы |
|  | МОУ СОШ № 10 | г. Хилок, ул. Калинина, 18 |
|  | МОУ СОШ № 13 | г. Хилок, ул. Карла Маркса, 75 |
|  | МОУ ООШ № 12 | г. Хилок, ул. Новая,22A |
|  | МОУ НОШ № 11 | г. Хилок, ул. Ленина, 37 |
|  | МОУ СОШ №1 | г. Хилок, ул. Кирова, 30 |
|  | ГОУ Хилокская специальная (коррекционная) школа-интернат | г. Хилок, ул. Калинина, 55 |
|  | МБОУ ДОД «Хилокская ДХШ» | г. Хилок, ул. Калинина |
|  | МУ ДОД ДМШ | г. Хилок, ул. Первомайская, 22 |
|  | Профессиональное училище № 3 | г. Хилок ул. Калинина 16 |
| Детские сады |
|  | МБДОУ Детский сад №5 «Золотой ключик» | г. Хилок, ул. Советская, 31 |
|  | МБДОУ Детский сад №4 | г. Хилок, ул. Ленина, 9 |
|  | МБДОУ Детский сад №1 | г. Хилок, ул. Кирова, 10 |
|  | МБДОУ детский сад № 6 «Родничок» | г. Хилок, ул. Чкалова, 20 |
|  | МБДОУ детский сад №3 «Звездочка» | г. Хилок, ул. Калинина, 9 |
| Учреждения здравоохранения |
|  | Хилокская ЦРБ | г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 7а |
|  | Родильный дом УБ | г. Хилок, ул. Калинина, 23 |
| Учреждения культуры |
|  | МУК «МСКО Хилокского района» | г. Хилок, Дзержинского, 5 |
|  | ДК железнодорожников | г. Хилок |

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Степень транспортной освоенности территории поселения довольно высока. Нет населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами.

Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера.

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Пожароопасные объекты. Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Общие положения по защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций:

- Необходимо провести членение селитебных территорий на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м. (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- Населенные пункты, садоводческие товарищества для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

- Оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

- На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Аварии на электроэнергетических системах.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжелых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объема электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжелых аварий.

Анализ риска – центральное звено в обеспечении безопасности, базирующееся на всей доступной информации о территории поселения и определяющее меры по контролю за уровнем безопасности. Процедура анализа риска – составная часть экономического анализа безопасности по критериям «стоимость – безопасность – выгода», обоснования страховых ставок и тарифов, выбора приоритетов при планировании ремонтно-восстановительных работ и других видов оценки состояния и уровня безопасности населенных пунктов, на территории которых возможны чрезвычайные ситуации.

Если предотвратить ЧП невозможно, приоритетом должно стать стремление уменьшения ущерба и потерь. Необходимо разрабатывать и осуществлять превентивные меры, способные существенно снизить последствия природных и техногенных катастроф. По расчетам экспертов, расходы на реализацию таких мер, в несколько, а иногда, в десятки раз меньше затрат на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики поселения на протяжении всего отчетного периода документы генерального плана поселения составлялись с учетом реально существующих угроз ЧП. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Хилокского городского поселения, раскрытые в данном разделе, необходимо учитывать при решении вопросов:

- анализа и оценки размещения нового строительства;

- оптимального размещения предприятий и производительных сил;

- строительства транспортных коммуникаций;

- использования возможностей и ресурсов источников электро-, водо-, газо- и теплоснабжения.

Абсолютной безопасности не бывает. Большинство катастроф являются следствием серьезных потерь из-за нашего незнания. По мере развития науки, будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, разрабатываться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения Хилокского городского поселения.

Для предотвращения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принимаются все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Забайкальского края (Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 11 февраля 2009 года), Законом Забайкальского края от 23 сентября 2009 года №248-ЗЗК «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 23.09.2009 года).

# Footnotes

Атлас Читинской области, 1997 г., стр. 15

Материалы по геологии центрального и западного Забайкалья, 1971 г.