# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

# «ХИЛОКСКИЙ  РАЙОН»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2019	года                                                                                  № 590

г. Хилок

Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения муниципального района «Хилокский район»»

В соответствии с пунктами 3,4 Плана мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая вода», утвержденного Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Экология» от 21 декабря 2018 года № 3, администрация муниципального района «Хилокский район» постановляет:

утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение качества водоснабжения муниципального района «Хилокский район»».

Глава муниципального района

«Хилокский район»                                                              Ю.Р. Шишмарёв

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации                                                                              муниципального района                                                                        «Хилокский район»

# от 10.09.2019 года №590

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение качества водоснабжения муниципального района «Хилокский район»»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Повышение качества водоснабжения муниципального района «Хилокский район»»

| Наименование муниципальной программы | Повышение качества водоснабжения муниципального района «Хилокский район» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальный район «Хилокский район» |
| Участники муниципальной программы | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе» ООО «Авангард» МУП «ГРЭЦ» ООО «ГРЭЦ» Муниципальные образования и городские поселения муниципального района «Хилокский район» |
| Цель муниципальной программы | Повышение к 2024 году процента доли населения муниципального района «Хилокский район», обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| Задачи муниципальной программы | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |
| Целевые показатели муниципальной программы | Доля населения муниципального района «Хилокский район», обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные муниципальной программой, нарастающим итогом, ед. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы, этапы реализации не выделяются |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы определяется муниципальной программой Забайкальского края «Повышение качества водоснабжения Забайкальского края» и корректируется каждый год |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение доли населения муниципального района «Хилокский район», обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до показателя 70,2 % Повышение построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных муниципальной программой, нарастающим итогом |

## Раздел 1. Общая характеристика состояния водоснабжения на территории муниципального района «Хилокский район»

Хилокский район  —  административно-территориальная единица (район) и  муниципальное  образование (муниципальный район) в Забайкальском крае  Российской  Федерации. Административный центр - город Хилок. Площадь территории - 14 800 км². По этому показателю район занимает 10-е место в крае. Численность населения по состоянию на 1 января 2019 года составила 28 759 человек.

На территории района протекает 6 рек, из них три самые длинные – Хилок, Арей, Хила и три самые короткие – Бугырхан, Эхе-Горхон и Гонгота.

В Хилокском районе источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются, как подземные, так и поверхностные воды.

К числу важнейших факторов, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, относится обеспечение населения доброкачественной питьевой водой.

Действующая в районе система водообеспечения населения находится в неудовлетворительном состоянии. Это обусловлено дефицитом  финансовых средств, высокой степенью износа основных фондов. 
Устаревшие технологии и оборудование для водоподготовки не позволяют добиваться соответствия качества воды гигиеническим требованиям СанПиН, существующих в России. Из-за износа оборудования заметно ухудшается качество питьевой воды. С потреблением некачественной питьевой воды в значительной мере связаны демографические проблемы и, прежде всего, низкая продолжительность жизни.

По результатам анализа состояния питьевого водоснабжения в Хилокском районе установлено: состояние питьевого водоснабжения остается одной из актуальных проблем на территории Хилокского района, представляющих реальную угрозу здоровью населения.

Несоответствие требованиям гигиенических нормативов качества питьевой воды было обусловлено антропотехногенным загрязнением нитратами. Повышенное содержание в питьевой воде нитратов отражается на здоровье населения, проявляясь в первую очередь у детей.

Удельный вес несоответствующих гигиеническим нормативам проб питьевой воды из систем нецентрализованного питьевого водоснабжения Хилокского района по микробиологическим и санитарно-химическим показателям за период с 2016 по 2019 гг. имеет тенденцию к росту. Из чего следует вывод о том, что необходимо активизировать работу по приведению систем питьевого водоснабжения требованиям санитарных правил.

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1. − Нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям

| Показатели | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Термолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствуют |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствуют |
| Общее микробное число | Число, образующее колонии бактерий в 1 мл | 100 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствуют |

Качество питьевой воды определяется ее соответствием нормативам органолептических свойств воды, приведенных в таблице 2.

Таблица 2. − Нормативы органолептических свойств воды

| Показатели | Единица измерения | Норматив не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | балл | 2-3 |
| Привкус | балл | 2-3 |
| Цветность | градус | 30 |
| Мутность • по формазину • по коалину | мг/л мг/л | 2,6-3,5 1,5-2,0 |

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам, приведенным в таблице 3.

Таблица 3. − Нормативы по химическим показателям

| Показатели | Единица измерения | Норматив в пределах |
| --- | --- | --- |
| Водородный показатель | Единицы рН | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/л | 1000-1500 |
| Жесткость общая | Моль/л | 7-10 |
| Окисляемость перманганантная | Мг/л | 5-7 |

Безвредность питьевой воды по техническому составу определяется ее соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ, приведенных в таблице 4.

Таблица 4. − Нормативы по содержанию вредных химических веществ

| Показатели | Единица измерения | Нормативы не более | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Нитраты | мг/л | 45,0 | 3 |
| сульфаты | мг/л | 500 | 3 |
| хлориды | мг/л | 350 | 3 |

Проведение анализов качества питьевой воды производится по методам согласно нормативной документации, приведенной в таблице 5.

Таблица 5. − Методы контроля качества питьевой воды

| Показатели | Обоснование | Метод контроля |
| --- | --- | --- |
| Запах | ГОСТ 3351-74 | Органолептический |
| Привкус | ГОСТ 3351-74 | Органолептический |
| Мутность | ГОСТ 3351-74 | Фотометрический |
| Цветность | ГОСТ 3351-74 | Фотометрический |
| Хлор остаточный | ГОСТ 18190-72 | Иодометрический |

Качество подаваемой воды контролируется по результатам периодических лабораторных исследований контролирующими органами. В зависимости от местных природных и санитарных условий, а также эпидемической обстановки в населенном месте, перечень контролируемых показателей качества воды, расширяется по постановлению Главного государственного санитарного врача с включением дополнительных микробиологических и (или) химических показателей. Перечень показателей проведения расширенных исследований представлены в таблице 6.

Таблица 6. − Перечень показателей для проведения расширенных исследований

| № п/п | Показатели | Обоснование для включения в перечень расширенных исследований | Метод контроля | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обобщенные показатели |
| 1 | Окисляемость перманганатная, мг/л | СанПиН 2.1.4.1175-02 | Титриметрический | по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе» |
| 2 | Жесткость общая, мг-экв/л | То же | Титриметрический | //-// |
| 3 | Водородный показатель рН | То же | рН-метр | //-// |
| 4 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/л | То же | Весовой | //-// |
| Неорганические вещества |
| 1 | Железо (Fe, суммарно), мг/л | То же | Фотометрический | //-// |
| 2 | Нитраты ( по NO3-), мг/л | То же | Фотометрический | //-// |
| 3 | Сульфаты (SO4-), мг/л | То же | Гравиметрический | //-// |
| 4 | Хлориды (Cl), мг/л | То же | Титриметрический | //-// |
| Вещества, поступающие в воду в процессе обработки при не соответствии бактериологических показателей |
| 1 | Хлор остаточный, свободный, мг/л | То же | Титриметрический | //-// |
| Органолептические показатели |
| 1 | Запах, баллы | То же |  | //-// |
| 2 | Привкус, баллы | То же | ГОСТ 3351-74 | //-// |
| 3 | Цветность, градусы | То же | Титриметрический | //-// |
| 4 | Мутность, ЕМФ (формазин) | То же | Фотометрический | //-// |
| Микробиологические показатели |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) | То же | Мембранный метод | //-// |
| 2 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | То же | Мембранный метод | //-// |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | То же | Мембранный метод | //-// |
| 4 | Споры сульфитредуци-рующих клостридий | То же | Традиционный метод | //-// |

Виды определяемых показателей, количество и периодичность отбора проб воды для нецентрализованного водоснабжения

| Место отбора | Показатели | Кратность отбора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Колодец с. Глинка ул. Колхозная 15; Колодец с. Глинка ул. Колхозная 5; Колодец с. Глинка ул. Нагорная 2; Колодец с. Глинка ул. Школьная 5 (МБОУ СОШ). | Органолептические | 2 раза в год | по договору с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе» |
|  | Обобщенные | 2 раза в год |  |
|  | Микробиологические | 2 раза в год |  |
|  | Паразитологические | 2 раза в год |  |
|  | Радиологические | 2 раза в год |  |
|  | Неорганические | 2 раза в год |  |

Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования (испытания) для нецентрализованного водоснабжения приведены в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

На основании изложенного, к основным причинам низкого качества воды муниципального района «Хилокский район» относятся:

- несвоевременное и не в полном объеме проведение профилактических ремонтных работ объектов водоснабжения;

- отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников;

- отсутствие разработанных и утвержденных в установленном порядке проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и установления особого режима хозяйственной деятельности на землях, расположенных в зонах санитарной охраны и т.д.

Санитарно-химическое и микробное загрязнение источников централизованного водоснабжения необходимо устранить путем очистки и обеззараживания воды на водозаборных сооружениях, соблюдения санитарного режима в водоохранных зонах водозаборов, эксплуатации водозаборов с установлением соответствующих зон санитарной охраны.

## Раздел 2. Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения на территории муниципального района «Хилокский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах поселения, городского округа водоснабжения и водоотведения отнесена к вопросам местного значения соответственно поселений, городских округов.

Если в городских поселениях, имеющих организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, основной проблемой является высокий уровень износа основных фондов, то в большинстве сельских поселений, ввиду отсутствия указанных организаций либо слабой материально-технической оснащенности существующих, и дефицита средств местных бюджетов, возможности решения проблем водоснабжения и водоотведения существенно ограничены.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры по улучшению водоснабжения населения района питьевой водой, в целом проблема остается сложной.

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 года № 68/пр, была произведена оценка состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее - инвентаризация).

На территории района расположено всего 74 водных объекта, из них 34 - водонапорные башни, насосные, скважины (подземные источники) и 40 - колодцы (приложение № 1, № 2  прилагаются).

В ряде муниципальных поселений и городских поселений района проблема питьевого водоснабжения приобретает проблемный характер, как по причине выхода из строя водозаборов и систем подачи воды, так и по причине антропогенного загрязнения источников питьевого водоснабжения и ухудшения качества воды в водоисточниках.

Кроме того, некоторое количество водопроводов не имеют необходимого комплекса очистных сооружений.

Учитывая вышеизложенное, в результате инвентаризации были выявлены следующее критические точки в водоснабжении населения Хилокского района:

- высокие амортизационный и физический износы сетей и объектов водоснабжения на территории района;

- нехватка финансовых средств, выделяемых на ремонт и строительство сетей и объектов водоснабжения на территории района;

- полное отсутствие объектов водоподготовки;

- проблемы обеспеченности качественной питьевой водой населения из централизованных систем водоснабжения;

- отсутствие в двух муниципальных образованиях систем централизованного водоснабжения (Хилогосонское, Укурикское).

## Раздел 3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов, включенных в муниципальную программу

Обеспечение населения чистой питьевой водой является одним из важнейших направлений социально-экономического развития муниципального района «Хилокский район».

К приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и строительство водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды.

Высокая аварийность коммунальных объектов водохозяйственного комплекса не позволяет обеспечить устойчивое водоснабжение населения района достаточным количеством воды стандартного качества.

Отсутствие станций очистки питьевой воды на источниках централизованного водоснабжения не позволяет обеспечить подачу населению питьевой воды соответствующего качества, а также оказывает существенное влияние на уровень износа водопроводных труб.

Отсутствие чистой воды в системе водоснабжения обусловлено внутренним загрязнением стальных трубопроводов, образованием железистых образований, которые при остановке насосного оборудования и после включения их при возникновении турбулентности вода становиться темного цвета и, как следствие, подается населению по распределительной сети без очистки.

Таким образом, изношенные трубопроводы являются источником вторичного загрязнения питьевой воды, что в значительной мере обесценивает усилия по водоподготовке.

Помимо этого, необходимо решение проблем, связанных с магистральными и уличными водопроводами, т.к. выполнены они из стальных или чугунных труб, в которых из-за отложений значительно уменьшен просвет и как следствие, пропускная способность.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, вызвано недостаточным финансированием водохозяйственного комплекса.

По результатам проведенной инвентаризации и показателей по качеству питьевой воды, подаваемой населению из систем централизованного водоснабжения муниципального района «Хилокский район», с учетом согласования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю, для включения в муниципальную программу определены мероприятия по установке станций водоподготовки на централизованные системы питьевого водоснабжения, представленные в таблице 7.

Таблица 7

Мероприятия и объекты, включаемые в муниципальную программу

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование мероприятия/объекта | Вид загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МР «Хилокский район» | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора «Речной» №22-70, ЦВС Скважина группового водозабора «Речной» №22-70БИС | радон |
| 2 |  | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на система централизованного водоснабжения Хилокское одиночная скважина №66-Ч-17 (ЦРБ) | радон, нитраты |

Таким образом, к основным веществам, загрязняющим питьевую воду, на уровне забора воды из источников относятся радон и нитраты. Кроме того, при подаче воды потребителям из-за изношенности труб требуется повторная очистка, обеззараживание и уменьшение мутности.

## Раздел 4. Расчет бюджетной эффективности вложения бюджетных средств

Показатель бюджетной эффективности, представленный в таблице 8, определяется как соотношение объема инвестиций из краевого бюджета, направляемых на данный объект, к плановому показателю увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и вычисляется по формуле:

V/P=E,

где V - объем инвестиций из краевого бюджета тыс. рублей;

P - прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Забайкальского края подключенного к централизованным сетям водоснабжения к 2025 году (согласно методике расчета показателя указанного в методических рекомендациях МР 2.1.4.0143-19 с привязкой к населению обеспеченному централизованным питьевым водоснабжением), процент;

E - показатель бюджетной эффективности, тыс. рублей/процент.

Таблица 8

Расчет бюджетной эффективности мероприятий муниципального проекта

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Объем инвестиций из краевого бюджета, тыс. руб. | Прирост доли населения,% | Показатель бюджетной эффективности, тыс. руб./ процент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ИТОГО МР "Хилокский район" | 63 700,00 | 0,24 | 551 894,74 |
| 1.1 | МР "Хилокский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора «Речной» №22-70, ЦВС Скважина группового водозабора «Речной» №22-70БИС | 49 000,00 | 0,19 | 257 894,74 |
| 1.2 | МР "Хилокский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на система централизованного водоснабжения Хилокское одиночная скважина №66-Ч-17 (ЦРБ) | 14 700,00 | 0,05 | 294 000,00 |

Характеристика          объектов      муниципальной        программы         с     рейтингованием        в      порядке         снижения      бюджетной эффективности представлена в приложении 
№  4  к  настоящей региональной программе.

## Раздел 5. Переход к использованию перспективных технологий

В связи с тем, что вода на подземных источниках централизованных сетей водоснабжения в большей степени не советует показателям по «ГОСТ 2761-84 Источники питьевого водоснабжения» в части превышения общего показателя железа и марганца, то мероприятия, направленные на приведение показателей питьевой воды в соответствие с требованиями, имеют стандартные и классические методы решения в виде станций обезжелезивания, деманганации и дополнительных резервуаров для отстаивания питьевой воды.

Выбор технологических решений при проектировании и строительстве новых сооружений должен быть обоснован с учетом состава и свойств обрабатываемой воды, требуемой обоснованной производительности, в том числе на перспективу, специфики работы имеющихся водоочистных сооружений, особенностей транспортировки воды потребителям (длина водопроводной сети, время нахождения воды в сети), требований нормативных документов санитарного и отраслевого законодательства, требований безопасности и надежности технологических процессов, а также требований принципа разумной достаточности состава сооружений для достижения эффективной очистки воды.

Необходимость совершенствования технологий очистки воды (реконструкция и модернизация) обусловлена, с одной стороны, имеющимся физическим износом и амортизацией существующих сооружений, а также, с другой стороны, изменению требований к качеству питьевой воды по сравнению с годами строительства сооружений и качественным изменением состояния водоисточника, что особенно актуально для поверхностных источников водоснабжения.

Обоснованность решений должна быть выполнена с учетом оценки риска комплексных факторов возможного ухудшения качества питьевой воды по технологическим переделам водоснабжения с ориентацией на конечного потребителя.

Цель выбора эффективных и оптимальных технологий водоподготовки, как и цель реконструкции или модернизации уже существующих сооружений, состоит в обеспечении гарантированного бесперебойного получения потребителями в достаточном количестве и обеспечивающем потребности в развитии инфраструктуры города качественной питьевой воды.

К основным задачам достижения положительного результата в практике питьевого водоснабжения относятся: минимизация загрязнения водоисточника и водосборной территории, снижение или устранение загрязнений путем водоочистки, предупреждение вторичного загрязнения при хранении и транспортировке питьевой воды.

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

На реализацию муниципального проекта на период 2019-2024 годы за счет средств краевого бюджета запланировано 65,0 млн. рублей. Финансирование из муниципального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.

В приложении № 5 к настоящей муниципальной программе указано финансирование на проектно-сметную документацию и строительство объектов с разбивкой на источники финансирования и период реализации.

## Раздел 7. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни, улучшают условия деятельности и повышают уровень жизни населения.

Загрязнение водных объектов - источников питьевого водоснабжения сохраняет острой проблему водообеспечения в Хилокском районе. Влияние сточных вод, попадающих в реки и ее притоки из соседних районов, обусловливает снижение степени санитарной надежности водоснабжения и потенциальную угрозу здоровью населения.

Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории.

Федеральным проектом «Чистая вода» для Забайкальского края установлены следующие показатели:

- повышение доли населения Забайкальского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до показателя 70,2 %;

- повышение доли городского населения Забайкальского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до показателя 70,7 %.

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации региональной программы указана в приложении № 6 к региональной программе.

Раздел 8. Этапы реализации муниципальной программы

Этапы реализации муниципальной программы по всем планируемым мероприятиям указаны в приложении № 7 к муниципальной программе. Вместе с тем, указанные периоды будут уточнены после доведения лимитов бюджетных ассигнований на проведение процедуры торгов на разработку проектно-сметной документации и на проведение строительно-монтажных работ.

Раздел 9. Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 8 к муниципальной программе. Данные прогноза тарифных последствий будут скорректированы после разработки проектно-сметной документации и реализации работ по строительству объектов.

Приложение № 1

Водонапорные башни, насосные, скважины (подземные источники), находящиеся в собственности муниципального района

«Хилокский район»

|  | Бада | наименование объекта | адрес нахождения | тех. характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76.247.805.0885.0043 | Водонапорная башня | 673250, Забайкальский край Хилокский район, с. Бада, ул.Пионерская, 43б | 39,6 кв.м. 1974 г. |
| 2 | 76.247.805.0504.0009 | Здание водонапорной башни с холодным пристроем и буровой скважиной | 673250 Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Красноармейская 9 | 38,4 кв.м. |
| 3 | 76.247.805.0505.0022 | Здание водонапорной башни с буровой скважиной | 673250 Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. 40 лет Октября 22 | 27,7 кв.м. |
| 4 | 76.247.805.0506.0066 | Здание водонапорной башни с буровой скважиной | 673250 Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Октябрьская 66 | 31,1 кв.м. |
| 5 | 76.247.805.0507.0006 | Здание водонапорной башни с буровой скважиной | 673250 Забайкальский край, Хилокский район, с. Зурун, ул. Озерная 6 | 30,5 кв.м. |
| 6 | 76.247.805.0508.0001 | Здание водонапорной башни с буровой скважиной | 673250 Забайкальский край, Хилокский район, с. Тэрэпхэн, ул. Центральная 1а | 26,6 кв.м. |
| 7 | 76.247.805.0494.0000 | Насосная | 673250 Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Почтовая | инвентарный номер 15653 |
| 8 | 76.247.805.0867.0044 | Скважина водокачки восточная | 673250 Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Привокзальная, 44а | 2003 г. |
| 9 | 76.247.805.0868.0029 | Скважина насосной станции западная | 673250 Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Привокзальная, 29а | 1980 г. |
|  | Глинка |  |  |  |
| 1 | 76.247.810.0514.0000 | Водозаборная | 673235 Забайкальский край, Хилокский район, с. Глинка ул. Колхозная | 20 кв.м. |
|  | Жипхеген |  |  |  |
| 1 | 76.247.815.0791.0022 | Артезианская скважина | 673225, Забайкальский край, Хилокский район, п.ст. Жипхеген, ул. Таёжная, 22б | 40 кв.м. |
| 2 | 76.247.815.0906.0022 | Артезианская скважина № 1 | 673225, Забайкальский край, Хилокский район, п.ст. Жипхеген, ул. Таёжная, 22а | 30 м. |
| 3 | 76.247.815.0907.0033 | Водозаборная башня | 673225, Забайкальский край, Хилокский район, п.ст. Жипхеген, ул. Мира, 33а | 9,3 кв.м. |
|  | Закульта |  |  |  |
| 1 | 76.247.820.0815.0014 | Водокачка № 1 | 673222, Забайкальский край, Хилокский район, с. Закульта, ул. Школьная,14а | 34,8 кв.м. |
| 2 | 76.247.820.0816.0022 | Водокачка № 2 | 673222, Забайкальский край, Хилокский район, с. Закульта, ул. Кооперативная, 22а | 21.4 кв.м. |
| 3 | 76.247.820.0817.0026 | Водокачка № 3 | 673222, Забайкальский край, Хилокский район, с. Закульта, ул. Трактовая 26а | 8,5 кв.м. |
| 4 | 76.247.820.0818.0025 | Нежилое здание (Водокачка № 4) | 673222, Забайкальский край, Хилокский район, с. Шиля, ул. Мунгонова, 25 | 20,7 кв.м. |
|  | Линёво Озеро |  |  |  |
| 1 |  | Насосная станция | 673212, Забайкальский край, Хилокский район, с.Гыршелун, ул.Лесная |  |
| 2 |  | Здание водонапорной башни | 673211, Забайкальский край, Хилокский район, с.Линёво Озеро, ул.Хлуднева, 11 | 1998 г. |
| 3 | 76.247.830.0970.0008 | Артезианская скважина | 673211, Забайкальский край, Хилокский район, с.Линёво Озеро, ул.Комсомольская, 8 | 12,8 кв.м. |
|  | Харагун |  |  |  |
| 1 | 76.247.840.0864.0022 | Здание скважины | 673230, Забайкальский край, Хилокскский район, с. Дайгур, ул. Солнечная 22 | 14,6 кв.м. |
| 2 | 76.247.840.0865.0003 | Здание водокачки | 673230, Забайкальский край, Хилокскский район, с. Харагун, ул. Дорожная 3а | 28,8 кв.м. |
| 3 | 76.247.840.0900.0022 | Скважина артезианская водокачки | 673230, Забайкальский край, Хилокскский район, с. Харагун, ул. Вокзальная 22 | 60 м. |
| 5 | 76.247.840.0902.0023 | Насосная станция восточная | 673230, Забайкальский край, Хилокскский район, с. Харагун, ул. Вокзальная 23 | 58,7 кв.м. |
| 6 | 76.247.840.0903.0022 | Водонапорная башня водокачки | 673230, Забайкальский край, Хилокскский район, с. Харагун, ул. Вокзальная 22 | 14,1 кв.м. |
|  | Хушенга |  |  |  |
| 1 | 76.247.845.0807.0003 | Водонапорная башня водокачки | 673220 Забайкальский край, Хилокский район, с. Хушенга, ул. Стадионная 3а | 17,7 кв.м. 2003 г. |
| 2 | 76.247.845.0808.0003 | Скважина артезианская насосной станции | 673220 Забайкальский край, Хилокский район, с. Хушенга, ул. Стадионная 3а | 35 м. |
| 3 | 76.247.845.0809.0001 | Скважина водокачки | 673220 Забайкальский край, Хилокский район, с. Хушенга, ул. Вокзальная 1а | 120 м. 2003 г. |
| 4 | 76.247.845.0810.0001 | Водонапорная башня водокачки | 673220 Забайкальский край, Хилокский район, с. Хушенга, ул. Вокзальная 1а | 23,1 кв.м. 2003 г. |
| 5 | 76.247.845.0811.0001 | Здание насосной станции водокачки | 673220 Забайкальский край, Хилокский район, с. Хушенга, ул. Вокзальная 1а | 35 кв.м. |
| 6 | 76.247.845.0812.0013 | Водонапорная скважина | 673220 Забайкальский край, Хилокский район, с. Хушенга, ул. Ягодная 13а | 85 м. |
| 7 | 76.247.845.0813.0001 | Водонапорная скважина | 673220 Забайкальский край, Хилокский район, с. Хушенга, ул. Космонавтов 1а | 100 м. |
|  | Хилогосон |  |  |  |
|  | 76.247.842.0783.0016 | Водокачка | 673200, Забайкальский край, Хилокский район, с. Улястуй, ул. Советская 16 | 24 кв.м. |
|  | Энгорок |  |  |  |
| 1 | 76.247.850.0899.0000 | Водокачка | 673200, Забайкальский край, Хилокский район, с.Энгорок, ул.Рабочая 1а | 16 кв.м. |

Приложение № 2

Колодцы (подземные источники)

|  | Глинка | наименование объекта | адрес | тех. характеристика | собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76.247.810.0530.0014 | Колодец | 673235 Забайкальский край, Хилокский район, с. Глинка, ул. Школьная, 14 | 14,7 м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 2 | 76.247.810.0531.0052 | Колодец | 673235 Забайкальский край, Хилокский район, с. Глинка, ул. Колхозная 52 | 14,6 м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 3 | 76.247.810.0532.0005 | Колодец | 673235 Забайкальский край, Хилокский район, с. Глинка, ул. Школьная 5 | 15,2 м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 4 | 76.247.810.0533.0005 | Колодец | 673235 Забайкальский край, Хилокский район, с. Глинка, ул. Колхозная 5 | 13 м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 5 | 76.247.810.0534.0002 | Колодец | 673235 Забайкальский край, Хилокский район, с. Глинка, ул. Нагорная 2 | 11.3 м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 6 | 76.247.810.0535.0007 | Колодец | 673235 Забайкальский край, Хилокский район, с. Глинка, ул. Новая 7 | 14,2 м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 7 | 76.247.810.0536.0013 | Колодец | 673235 Забайкальский край, Хилокский район, с. Глинка, ул. Колхозная 13 | 7 м. | муниципального района «Хилокский район» |
|  | Закульта |  |  |  |  |
| 1 | 76.247.820.0819.0033 | Колодец № 1 | 673222, Забайкальский край, Хилокский район, с. Ушоты, ул. Центральная 33 | 1975 г. | муниципального района «Хилокский район» |
|  | Жипхеген |  |  |  |  |
| 1 | 76.247.815.0915.0000 | Колодец | 673225, Забайкальский край, Хилокский район, п.ст. Жипхеген, ул. Набережная | 10 кв.м 1960 г. | муниципального района «Хилокский район» |
| 2 | 76.247.815.0916.0000 | Колодец | 673225, Забайкальский край, Хилокский район, п.ст. Жипхеген, ул. Мира | 10 кв.м 1965 г. | муниципального района «Хилокский район» |
| 3 | 76.247.815.0917.0000 | Колодец | 673225, Забайкальский край, Хилокский район, п.ст. Жипхеген, ул. Пионерская | 10 кв.м 1965 г. | муниципального района «Хилокский район» |
|  | Линёво Озеро |  |  |  |  |
| 1 | 76.247.830.0541.0000 | Колодец | 673211 Забайкальский край, Хилокский район, с. Линево Озеро, ул. Южная | 6 м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 2 | 76.247.830.0542.0000 | Колодец | 673211 Забайкальский край, Хилокский район, с. Линево Озеро, ул. Мира | 4 м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 3 | 76.247.830.0543.0000 | Колодец | 673212 Забайкальский край, Хилокский район, с. Гыршелун, ул. Сенная | 6 м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 4 | 76.247.830.0544.0000 | Колодец | 673212 Забайкальский край, Хилокский район, с. Гыршелун, ул. Нагорная | 5 м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 5 | 76.247.830.0545.0000 | Колодец | 673212 Забайкальский край, Хилокский район, с. Гыршелун, ул. Новая | 5 м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 6 | 76.247.830.0546.0000 | Колодец | 673212 Забайкальский край, Хилокский район, с. Гыршелун, ул. Школьная | 7 м. | муниципального района «Хилокский район» |
|  | Харагун |  |  |  |  |
| 1 | 76.247.840.0668.0000 | Колодец | 673230, Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Набережная | 36 кв.м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 2 | 76.247.840.0669.0000 | Колодец | 673230, Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Новая | 24 кв.м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 3 | 76.247.840.0670.0000 | Колодец | 673230, Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Советская | 24 кв.м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 4 | 76.247.840.0671.0000 | Колодец | 673230, Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Комсомольская | 24 кв.м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 5 | 76.247.840.0672.0000 | Колодец | 673230, Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Дорожная | 27 кв.м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 6 | 76.247.840.0673.0000 | Колодец | 673230, Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Лесная | 24 кв.м. | муниципального района «Хилокский район» |
|  | Хушенга |  |  |  |  |
| 1 | 76.247.845.0773.0025 | Колодец для забора питьевой воды | 673220, Забайкальский край, Хилокский район, с. Хушенга, ул. Шоссейная 25а | 6 кв.м. | муниципального района «Хилокский район» |
| 2 | 76.247.845.0774.0013 | Колодец для забора питьевой воды | 673220, Забайкальский край, Хилокский район, с. Хушенга, ул. Лесная 13а | 3 кв.м. | муниципального района «Хилокский район» |
|  | Хилок |  |  |  |  |
| 1 | 76247501-0786-001-000 | Питьевой колодец № 1 | с. Жилкин Хутор, ул. Береговая |  | городского поселения «Хилокское» |
| 2 | 76247501-0787-004-000 | Питьевой колодец № 4 | г. Хилок, ул. Рабочая, д. 18 |  | городского поселения «Хилокское» |
| 3 | 76247501-0788-005-000 | Питьевой колодец № 5 | г. Хилок, ул. Нагорная, д. 9 |  | городского поселения «Хилокское» |
| 4 | 76247501-0789-006-000 | Питьевой колодец № 6 | г. Хилок, ул. Нагорная, д. 21 |  | городского поселения «Хилокское» |
| 5 | 76247501-0790-007-000 | Питьевой колодец № 7 | г. Хилок, ул. Коммунальная, д. 5 |  | городского поселения «Хилокское» |
| 6 | 76247501-0791-008-000 | Питьевой колодец № 8 | г. Хилок, ул. Коммунальная, д. 33 |  | городского поселения «Хилокское» |
| 7 | 76247501-0792-009-000 | Питьевой колодец № 9 | г. Хилок, ул. Коммунальная, д. 59 |  | городского поселения «Хилокское» |
| 8 | 76247501-0793-010-000 | Питьевой колодец № 10 | г. Хилок, ул. Коммунальная |  | городского поселения «Хилокское» |
| 9 | 76247501-0794-011-000 | Питьевой колодец № 11 | г. Хилок, ул. Ключевая, д. 26 |  | городского поселения «Хилокское» |
| 10 | 76247501-0795-012-000 | Питьевой колодец № 12 | г. Хилок, ул. Пушкина, д. 21 |  | городского поселения «Хилокское» |
| 11 | 76247501-0796-013-000 | Питьевой колодец № 13 | г. Хилок, ул. Ленина, д. 45 |  | городского поселения «Хилокское» |
| 12 | 76247501-0797-014-000 | Питьевой колодец № 14 | г. Хилок, ул. Чапаева, д. 14 |  | городского поселения «Хилокское» |
| 13 | 76247501-0798-015-000 | Питьевой колодец № 15 | г. Хилок, ул. Чкалова, д. 27 |  | городского поселения «Хилокское» |
| 14 | 76247501-0799-016-000 | Питьевой колодец № 16 | г. Хилок, ул. П.Осипенко, д. 13 |  | городского поселения «Хилокское» |
| 15 | 76247501-0800-017-000 | Питьевой колодец № 17 | г. Хилок, ул. Розенфельда, д. 26 |  | городского поселения «Хилокское» |

Приложение 3

Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования (испытания) для нецентрализованного водоснабжения

| наименование объекта | месяца отбора проб воды |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Колодец с. Глинка ул. Колхозная 15; Колодец с. Глинка ул. Колхозная 54; Колодец с. Глинка ул. Колхозная 5; Колодец с. Глинка ул. Нагорная 2; Колодец с. Глинка ул. Школьная 5 (МБОУ СОШ); |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |

| наименование объекта | месяца исследования (испытания) отобранных проб воды |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Колодец с. Глинка ул. Колхозная 15; Колодец с. Глинка ул. Колхозная 54; Колодец с. Глинка ул. Колхозная 5; Колодец с. Глинка ул. Нагорная 2; Колодец с. Глинка ул. Школьная 5 (МБОУ СОШ); |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Повышение качества водоснабжения муниципального района "Хилокский район"» |
| Характеристика объектов муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения муниципального района "Хилокский район"» |
| № | Объектная характеристика | Финансово-экономическая характеристика |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | в том числе: | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | консолидированный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  |  | Проектно-сметная документация (далее - ПСД), тыс. руб. | Строительно-монтажные работы (далее -СМР), тыс. руб. | ПСД, тыс. руб. | СМР, тыс. руб. | ПСД, тыс. руб. | СМР, тыс. руб. | ПСД, тыс. руб. | СМР, тыс. руб. | тыс. руб./ процент |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ИТОГО МР "Хилокский район" |  |  | 12 000,00 | 65 000,00 | - | 63 700,00 | 12 000,00 | 1 300,00 | - | - | 265 416,67 |  |
| 1.1 | МР "Хилокский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора «Речной» №22-70, ЦВС Скважина группового водозабора «Речной» №22-70БИС | государственная | строительство | 8 000,00 | 50 000,00 | - | 49 000,00 | 8 000,00 | 1 000,00 | - | - | 257 894,74 | 19 |
| 1.2 |  | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на система централизованного водоснабжения Хилокское одиночная скважина №66-Ч-17 (ЦРБ) | государственная | строительство | 4 000,00 | 15 000,00 | - | 14 700,00 | 4 000,00 | 300,00 | - | - | 294 000,00 | 22 |

| Прогнозное финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения муниципального района "Хилокский район"»* |
| --- |
| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем средств на реализацию программных мероприятий |
|  |  |  |  | За период реализации программы: | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  |  | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР |
|  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ИТОГО МР "Хилокский район" | Общая стоимость | 12 000,00 | 65 000,00 | - | - | 12 000,00 | - | - | 65 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: | федеральный бюджет | - | 63 700,00 | - | - | - | - | - | 63 700,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | краевой бюджет | 12 000,00 | 1 300,00 | - | - | 12 000,00 | - | - | 1 300,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | МР "Хилокский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора «Речной» №22-70, ЦВС Скважина группового водозабора «Речной» №22-70БИС | Общая стоимость | 8 000,00 | 50 000,00 | - | - | 8 000,00 | - | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет | - | 49 000,00 | - | - | - | - | - | 49 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 8 000,00 | 1 000,00 | - | - | 8 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | МР "Хилокский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на система централизованного водоснабжения Хилокское одиночная скважина №66-Ч-17 (ЦРБ) | Общая стоимость | 4 000,00 | 15 000,00 | - | - | 4 000,00 | - | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет | - | 14 700,00 | - | - | - | - | - | 14 700,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 4 000,00 | 300,00 | - | - | 4 000,00 | - | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * Финасирование разработки проектно-сметной документации по каждому из мероприятий будет уточнено после выделения дополнительного финансирования из краевого бюджета на данные цели, а также итоговое финансирование региональной программы будет уточнено после проведения торгов на разработку проектно-сметной документации и реализацию мероприятий |
| , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** СМР на 2020 год указаны с учетом финансирования 2019 года. В связи с отсутствием в 2019 году готовой проектно-сметной документации, Забайкальский край не имеет возможности освоить средства федерального бюджета, выделенные на реализацию Федерального проекта «Чистая вода» в 2019 году. В адрес Минстроя России направлено письмо (исх. № 1211-АО от 14.06.2019 г.) о перемещении средств федерального бюджета в сумме 143,6 млн. рублей с 2019 года на 2020 год. |

|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Повышение качества водоснабжения муниципального района "Хилокский район"» |
| Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения муниципального района "Хилокский район"» |
| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности населения Забайкальского края | График достижения целевого показателя |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | человек | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля населения муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % |
| Целевой показатель федерального проекта "Чистая вода": |  |  | 51,1 | 51,7 | 53,2 | 56,3 | 61,1 | 70,2 |
| Значение целевого показателя, достигамемое в ходе реализации программы: |  |  | 51,1 | 56,6 | 62,0 | 67,3 | 77,5 | 84,0 |
| 1 | ИТОГО МР "Хилокский район" | 2 624 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | - |
| 1.1 | МР "Хилокский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора «Речной» №22-70, ЦВС Скважина группового водозабора «Речной» №22-70БИС | 2 074 | 0,19 |  |  | 0,19 |  |  |  |
| 1.2 | МР "Хилокский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на система централизованного водоснабжения Хилокское одиночная скважина №66-Ч-17 (ЦРБ) | 550 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |
| Доля городского населения муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % |
| Целевой показатель федерального проекта "Чистая вода": |  |  | 68,2 | 68,7 | 69,2 | 69,7 | 70,2 | 70,7 |
| Значение целевого показателя, достигамемое в ходе реализации программы: |  |  | 68,2 | 73,7 | 77,9 | 83,2 | 93,4 | 99,9 |
| 2 | ИТОГО МР "Хилокский район" | 2 624 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | - |
| 2.1 | МР "Хилокский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора «Речной» №22-70, ЦВС Скважина группового водозабора «Речной» №22-70БИС | 2 074 | 0,19 |  |  | 0,19 |  |  |  |
| 2.2 | МР "Хилокский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на система централизованного водоснабжения Хилокское одиночная скважина №66-Ч-17 (ЦРБ) | 550 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Повышение качества водоснабжения муниципального района "Хилокский район"» |
| Этапы реализации муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения муниципального района "Хилокский район"» |  |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |  |
|  |  |  |  |  | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |  |
|  |  |  |  | месяц/год* | месяц/год* | месяц/год* | месяц/год* | месяц/год* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Повышение качества водоснабжения муниципального района "Хилокский район"» |
| Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения муниципального района "Хилокский район» |
| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятия, рублей/м3 | Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятия, рублей/м3 | Прогнозная разница тарифа для потребителей | Источник компенсации роста тарифа для потребителей |
|  |  |  | ОПФ | Наименование |  |  | рублей/м3 | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МР "Хилокский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора «Речной» №22-70, ЦВС Скважина группового водозабора «Речной» №22-70БИС | ООО | ГРЭЦ | * | * | * | * | Федеральный бюджет, краевой бюджет |
| 2 | МР "Хилокский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на система централизованного водоснабжения Хилокское одиночная скважина №66-Ч-17 (ЦРБ) | ООО | ГРЭЦ | * | * | * | * | Федеральный бюджет, краевой бюджет |
|  | * прогнозный тариф по объектам будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |